# 一种电子设备外装防水硅胶按键论文和设计-徐安武

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电子设备外装防水硅胶按键，包括底座、壳体与按键本体，所述底座上设置有按键电路板,按键电路板靠近按键本体的顶端设置有轻触开关，且轻触开关与按键电路板固连；所述壳体上开设有凹槽，凹槽用以按键本体穿过，凹槽两端设置有连接头；所述连接头与壳体卡接，连接头上开设有防水槽，连接头靠近凹槽的内侧设置有导向块；所述按键本体包括上键体、下键体与弹性件，下键体设置于上键体下方，其与上键体固连，其顶部两侧端设置有防水圈，其穿过凹槽并延伸至壳体内，下键体底部两侧设置有弹性件；所述弹性件包括顶杆、底筒与弹性环，顶杆呈直角状，其顶部连接下键体一侧，其底部滑动套接在底筒腔内。

### 主设计要求

1.一种电子设备外装防水硅胶按键，其特征在于，包括底座(1)、壳体(2)与按键本体(3)，所述底座(1)上设置有按键电路板(4),按键电路板(4)靠近按键本体(3)的顶端设置有轻触开关(5)，且轻触开关(5)与按键电路板(4)固连；所述壳体(2)上开设有凹槽(21)，凹槽(21)用以按键本体(3)穿过，凹槽(21)两端设置有连接头(6)；所述连接头(6)与壳体(2)卡接，连接头(6)上开设有防水槽(61)，连接头(6)靠近凹槽(21)的内侧设置有导向块(62)；所述按键本体(3)包括上键体(31)、下键体(32)与弹性件(33)，下键体(32)设置于上键体(31)下方，其与上键体(31)固连，其顶部两侧端设置有防水圈(321)，其穿过凹槽(21)并延伸至壳体(2)内，下键体(32)底部两侧设置有弹性件(33)；所述弹性件(33)包括顶杆(331)、底筒(332)与弹性环(333)，顶杆(331)呈直角状，其顶部连接下键体(32)一侧，其底部滑动套接在底筒(332)腔内。

### 设计方案

1.一种电子设备外装防水硅胶按键，其特征在于，包括底座(1)、壳体(2)与按键本体(3)，所述底座(1)上设置有按键电路板(4),按键电路板(4)靠近按键本体(3)的顶端设置有轻触开关(5)，且轻触开关(5)与按键电路板(4)固连；所述壳体(2)上开设有凹槽(21)，凹槽(21)用以按键本体(3)穿过，凹槽(21)两端设置有连接头(6)；所述连接头(6)与壳体(2)卡接，连接头(6)上开设有防水槽(61)，连接头(6)靠近凹槽(21)的内侧设置有导向块(62)；所述按键本体(3)包括上键体(31)、下键体(32)与弹性件(33)，下键体(32)设置于上键体(31)下方，其与上键体(31)固连，其顶部两侧端设置有防水圈(321)，其穿过凹槽(21)并延伸至壳体(2)内，下键体(32)底部两侧设置有弹性件(33)；所述弹性件(33)包括顶杆(331)、底筒(332)与弹性环(333)，顶杆(331)呈直角状，其顶部连接下键体(32)一侧，其底部滑动套接在底筒(332)腔内。

2.根据权利要求1所述的一种电子设备外装防水硅胶按键，其特征在于：所述顶杆(331)底端开设有安装槽(334)并用以容纳弹性环(333)，弹性环(333)设置于底筒(332)腔内，其一端固连底筒(332)底壁，其另一端固连安装槽(334)。

3.根据权利要求1所述的一种电子设备外装防水硅胶按键，其特征在于：所述防水圈(321)与防水槽(61)对应设置，其在下键体(32)底端与轻触开关(5)接触时与防水槽(61)密封嵌合。

4.根据权利要求1所述的一种电子设备外装防水硅胶按键，其特征在于：所述上键体(31)包括基体(311)、荧光层(313)与PET层(312)，且基体(311)、PET层(312)、荧光层(313)由下至上依次设置。

5.根据权利要求1所述的一种电子设备外装防水硅胶按键，其特征在于：所述导向块(62)设置有若干个，其与下键体(32)紧贴。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及硅胶按键领域，具体为一种电子设备外装防水硅胶按键。

背景技术

市场上广泛用于各种不同的按键开关，起到电压切换、音量控制作用，硅胶开关是按键开关的一种，是一种轻触开关，轻触开关以其接触电阻小、精确的操作力误差、规格多样化等多方面的优势，在电子设备及白色家电等方面得到广泛的应用，如：影音产品、数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品等等。

目前许多电子设备需要在潮湿雨淋，甚至水中的恶劣环境中工作，若密封不当很容易造成漏水现象，造成元器件短路，使得电子设备无法正常工作，影响生产和生活。目前的硅胶按键容易发生变形，导致按键使用时按压时作用力不均匀，同时恢复不到位，同时其一般不具有防水及耐磨的功能，使用时，如果有水进入装置内部，会造成内部用电元件因短路而损毁。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种电子设备外装防水硅胶按键，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种电子设备外装防水硅胶按键，包括底座、壳体与按键本体，所述底座上设置有按键电路板,按键电路板靠近按键本体的顶端设置有轻触开关，且轻触开关与按键电路板固连；所述壳体上开设有凹槽，凹槽用以按键本体穿过，凹槽两端设置有连接头；所述连接头与壳体卡接，连接头上开设有防水槽，连接头靠近凹槽的内侧设置有导向块；所述按键本体包括上键体、下键体与弹性件，下键体设置于上键体下方，其与上键体固连，其顶部两侧端设置有防水圈，其穿过凹槽并延伸至壳体内，下键体底部两侧设置有弹性件；所述弹性件包括顶杆、底筒与弹性环，顶杆呈直角状，其顶部连接下键体一侧，其底部滑动套接在底筒腔内。

优选的，顶杆底端开设有安装槽并用以容纳弹性环，弹性环设置于底筒腔内，其一端固连底筒底壁，其另一端固连安装槽。

优选的，防水圈与防水槽对应设置，其在下键体底端与轻触开关接触时与防水槽密封嵌合。

优选的，上键体包括基体、荧光层与PET层，且基体、PET层、荧光层由下至上依次设置。

优选的，导向块设置有若干个，其与下键体紧贴。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型的连接头与壳体卡接，连接头上开设有防水槽，连接头靠近凹槽的内侧设置有导向块，防水槽用于与防水圈配合，其在下键体底端与轻触开关接触时与防水圈密封嵌合，同时防水圈凸出于下键体外侧，这样即使按键不按下，当上键体遇水时，水也会从防水圈导向至连接头上，防止按键在使用或不使用时外部液体进入装置内部，造成用电元件短路损坏；本实用新型的上键体包括由下至上依次设置基体、荧光层与PET层，其中PET层可以增强按键的耐磨性，同时荧光层提高按键的功能性。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型上键体的结构示意图。

图中：1、底座；2、壳体；21、凹槽；3、按键本体；31、上键体；311、基体；312、PET层；313、荧光层；32、下键体；321、防水圈；33、弹性件；331、顶杆；332、底筒；333、弹性环；334、安装槽；4、按键电路板；5、轻触开关；6、连接头；61、防水槽；62、导向块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种电子设备外装防水硅胶按键，包括底座1、壳体2与按键本体3，所述底座1上设置有按键电路板4,按键电路板4靠近按键本体3的顶端设置有轻触开关5，且轻触开关5与按键电路板4固连；所述壳体2上开设有凹槽21，凹槽21用以按键本体3穿过，凹槽21两端设置有连接头6；所述连接头6与壳体2卡接，连接头6上开设有防水槽61，连接头6靠近凹槽21的内侧设置有导向块62；所述按键本体3包括上键体31、下键体32与弹性件33，下键体32设置于上键体31下方，其与上键体31固连，其顶部两侧端设置有防水圈321，其穿过凹槽21并延伸至壳体2内，下键体32底部两侧设置有弹性件33；所述弹性件33包括顶杆331、底筒332与弹性环333，顶杆331呈直角状，其顶部连接下键体32一侧，其底部滑动套接在底筒332腔内。

顶杆331底端开设有安装槽334并用以容纳弹性环333，弹性环333设置于底筒332腔内，其一端固连底筒332底壁，其另一端固连安装槽334。

防水圈321与防水槽61对应设置，其在下键体32底端与轻触开关5接触时与防水槽61密封嵌合。

上键体31包括基体311、荧光层313与PET层312，且基体311、PET层312、荧光层313由下至上依次设置。

导向块62设置有若干个，其与下键体32紧贴。

工作原理：本实用新型的连接头6与壳体2卡接，连接头6上开设有防水槽61，连接头6靠近凹槽21的内侧设置有导向块62，防水槽61用于与防水圈321配合，其在下键体32底端与轻触开关5接触时与防水圈321密封嵌合，防止水进入，同时防水圈321凸出于下键体32外侧，这样即使按键不按下，当上键体31遇水时，水也会从防水圈321导向至连接头6上，防止按键在使用或不使用时外部液体进入装置内部，造成用电元件短路损坏；本实用新型的上键体31包括由下至上依次设置的基体311、荧光层313与PET层312，其中PET层312可以增强按键的耐磨性，同时荧光层313提高按键的功能性。

值得注意的是：整个装置通过总控制按钮对其实现控制，由于控制按钮匹配的设备为常用设备，属于现有常熟技术，在此不再赘述其电性连接关系以及具体的电路结构。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920047299.4

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209266257U

授权时间:20190816

主分类号:H01H 13/06

专利分类号:H01H13/06;H01H13/14

范畴分类:38C;

申请人:江西丰裕达电子科技有限公司

第一申请人:江西丰裕达电子科技有限公司

申请人地址:332020 江西省九江市共青城市全国青年创业基地南纬一路电子标准厂房内

发明人:徐安武

第一发明人:徐安武

当前权利人:江西丰裕达电子科技有限公司

代理人:郑自群

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ae5f8951588a7357fdb45ae7.html