# 一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置论文和设计-崔皓

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，包括工作台和工作腔，所述工作腔顶部固定连接有钻孔电机，所述转动杆外侧套接有固定罩，所述固定罩内部连接有吸音板且吸音板与固定罩之间填充有吸音棉。本实用新型利用固定罩内部的吸音板和吸音棉吸收，且固定罩为弧形结构，可增加对噪音吸收，降低钻孔装置工作时产生的噪音，气缸带动气缸杆向下运动，压板能对木板固定，避免钻孔过程中木板产生偏移，且避免钻孔过程对木板整体产生的损坏，减少木板的振动，距离感应器能对木板移动的长度测量，当木板移动到指定长度时，指示灯亮起进行提醒，可保证钻孔之间的距离相等，便于控制钻孔的距离。

### 主设计要求

1.一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，包括工作台（1）和工作腔（2），所述工作腔（2）位于工作台（1）上部且工作腔（2）与工作台（1）一侧固定连接，其特征在于：所述工作腔（2）顶部固定连接有钻孔电机（3），所述钻孔电机（3）两侧设有气缸（4）且气缸（4）与工作腔（2）顶部固定连接，所述气缸（4）下部设有压板（8）且压板（8）通过气缸杆（5）与气缸（4）的输出轴连接，所述钻孔电机（3）下部设有钻孔刀（9）且钻孔刀（9）通过转动杆（6）与钻孔电机（3）的输出轴连接，所述转动杆（6）外侧套接有固定罩（7），所述固定罩（7）内部连接有吸音板（15）且吸音板（15）与固定罩（7）之间填充有吸音棉（16）。

### 设计方案

1.一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，包括工作台（1）和工作腔（2），所述工作腔（2）位于工作台（1）上部且工作腔（2）与工作台（1）一侧固定连接，其特征在于：所述工作腔（2）顶部固定连接有钻孔电机（3），所述钻孔电机（3）两侧设有气缸（4）且气缸（4）与工作腔（2）顶部固定连接，所述气缸（4）下部设有压板（8）且压板（8）通过气缸杆（5）与气缸（4）的输出轴连接，所述钻孔电机（3）下部设有钻孔刀（9）且钻孔刀（9）通过转动杆（6）与钻孔电机（3）的输出轴连接，所述转动杆（6）外侧套接有固定罩（7），所述固定罩（7）内部连接有吸音板（15）且吸音板（15）与固定罩（7）之间填充有吸音棉（16）。

2.根据权利要求1所述的一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，其特征在于：所述工作台（1）表面两侧设有传送带（10），所述工作台（1）一侧嵌接有电机（14）且传送带（10）与电机（14）的输出轴连接，所述工作台（1）表面设有钻孔槽（17）且钻孔槽（17）位于传送带（10）之间，所述传送带（10）下部设有收料腔（12）且收料腔（12）与工作台（1）底部可拆卸连接。

3.根据权利要求2所述的一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，其特征在于：所述电机（14）一侧设有指示灯（13）和距离感应器（11）且指示灯（13）和距离感应器（11）均位于工作台（1）一侧，所述指示灯（13）位于电机（14）和距离感应器（11）之间，所述指示灯（13）和距离感应器（11）电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，其特征在于：所述钻孔刀（9）与转动杆（6）底端可拆卸连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种木板钻孔装置领域，特别涉及一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置。

背景技术

木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然，是装修中优中之选。此类板材造价高，木板一般按照板材实质名称分类，没有统一的标准规格。木板是家装中经常使用的材料，选购木板的时候，一定要看清它的纹路、纹路清晰，一般最好不要有断纹。

木板在使用时需对其表面钻孔使用，现有的钻孔装置在使用时会产生大量的噪音，噪音对人体和环境会产生一定影响，且钻孔之间的距离多采用人工测量，这种测量方式容易产生偏差，不利于精准的固定钻孔的位置，在对木板钻孔时，缺乏对钻孔两侧的木板固定，导致木板在钻孔容易给木板的整体结构产生裂缝，不利于保证木板钻孔后的完整性。为此，我们提出一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，利用固定罩内部的吸音板和吸音棉吸收，且固定罩为弧形结构，可增加对噪音吸收，降低钻孔装置工作时产生的噪音，气缸带动气缸杆向下运动，压板能对木板固定，避免钻孔过程中木板产生偏移，且避免钻孔过程对木板整体产生的损坏，减少木板的振动，距离感应器能对木板移动的长度测量，当木板移动到指定长度时，指示灯亮起进行提醒，可保证钻孔之间的距离相等，便于控制钻孔的距离，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，包括工作台和工作腔，所述工作腔位于工作台上部且工作腔与工作台一侧固定连接，所述工作腔顶部固定连接有钻孔电机，所述钻孔电机两侧设有气缸且气缸与工作腔顶部固定连接，所述气缸下部设有压板且压板通过气缸杆与气缸的输出轴连接，所述钻孔电机下部设有钻孔刀且钻孔刀通过转动杆与钻孔电机的输出轴连接，所述转动杆外侧套接有固定罩，所述固定罩内部连接有吸音板且吸音板与固定罩之间填充有吸音棉。

进一步地，所述工作台表面两侧设有传送带，所述工作台一侧嵌接有电机且传送带与电机的输出轴连接，所述工作台表面设有钻孔槽且钻孔槽位于传送带之间，所述传送带下部设有收料腔且收料腔与工作台底部可拆卸连接。

进一步地，所述电机一侧设有指示灯和距离感应器且指示灯和距离感应器均位于工作台一侧，所述指示灯位于电机和距离感应器之间，所述指示灯和距离感应器电性连接。

进一步地，所述钻孔刀与转动杆底端可拆卸连接。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

1、利用固定罩内部的吸音板和吸音棉吸收，且固定罩为弧形结构，可增加对噪音吸收，降低钻孔装置工作时产生的噪音。

2、气缸带动气缸杆向下运动，压板能对木板固定，避免钻孔过程中木板产生偏移，且避免钻孔过程对木板整体产生的损坏，减少木板的振动。

3、距离感应器能对木板移动的长度测量，当木板移动到指定长度时，指示灯亮起进行提醒，可保证钻孔之间的距离相等，便于控制钻孔的距离。

附图说明

图1为本实用新型一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置的内部结构示意图。

图2为本实用新型一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置的固定罩内部结构示意图。

图3为本实用新型一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置的工作台表面结构示意图。

图中：1、工作台；2、工作腔；3、钻孔电机；4、气缸；5、气缸杆；6、转动杆；7、固定罩；8、压板；9、钻孔刀；10、传送带；11、距离感应器；12、收料腔；13、指示灯；14、电机；15、吸音板；16、吸音棉；17、钻孔槽。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-3所示，一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，包括工作台1和工作腔2，所述工作腔2位于工作台1上部且工作腔2与工作台1一侧固定连接，所述工作腔2顶部固定连接有钻孔电机3，所述钻孔电机3两侧设有气缸4且气缸4与工作腔2顶部固定连接，所述气缸4下部设有压板8且压板8通过气缸杆5与气缸4的输出轴连接，所述钻孔电机3下部设有钻孔刀9且钻孔刀9通过转动杆6与钻孔电机3的输出轴连接，所述转动杆6外侧套接有固定罩7，所述固定罩7内部连接有吸音板15且吸音板15与固定罩7之间填充有吸音棉16。

本实施例中（如图1所示），钻孔两侧的压板8能对木板起到固定的效果。

其中，所述工作台1表面两侧设有传送带10，所述工作台1一侧嵌接有电机14且传送带10与电机14的输出轴连接，所述工作台1表面设有钻孔槽17且钻孔槽17位于传送带10之间，所述传送带10下部设有收料腔12且收料腔12与工作台1底部可拆卸连接。

本实施例中（如图1所示），经钻孔槽17产生的木屑可收集到收料腔12中，便于对其集中处理。

其中，所述电机14一侧设有指示灯13和距离感应器11且指示灯13和距离感应器11均位于工作台1一侧，所述指示灯13位于电机14和距离感应器11之间，所述指示灯13和距离感应器11电性连接。

本实施例中（如图1所示），距离感应器11能对木板移动的长度测量，当木板移动到指定长度时，指示灯13亮起，可保证钻孔之间的距离相等，便于控制钻孔的距离。

其中，所述钻孔刀9与转动杆6底端可拆卸连接。

本实施例中（如图1所示），方便对钻孔刀9更换。

需要说明的是，本实用新型为一种具有降噪功能的家具生产用木板钻孔装置，工作时，将木板放置在工作台1上部，钻孔装置中的三线插孔与外部电源连接，外接开关控制电机14工作，电机14可带动传送带10移动，可对放置在工作台1上的木板移动到钻孔槽17处，通过距离感应器11能对木板移动的长度测量，当木板移动到指定长度时，指示灯13亮起，外接开关控制电机14停止工作，可保证钻孔之间的距离相等，便于控制钻孔的距离，外接开关同时控制钻孔电机3和气缸4工作，气缸4带动气缸杆5向下运动，压板8能对木板固定，避免钻孔过程中木板产生偏移，且避免钻孔过程对木板整体产生的损坏，减少木板的振动，钻孔电机3带动转动杆6转动，钻孔刀9在木板表面钻孔，钻孔时产生的噪音可利用固定罩7内部的吸音板15和吸音棉16吸收，且固定罩7为弧形结构，可增加对噪音吸收，降低钻孔装置工作时产生的噪音，钻孔时产生的木屑经钻孔槽17可收集在其下部的收料腔12中，便于对木屑集中处理，保证钻孔装置工作环境的干净。

本实用新型的工作台1、工作腔2、钻孔电机3、气缸4、气缸杆5、转动杆6、固定罩7、压板8、钻孔刀9、传送带10、距离感应器11、收料腔12、指示灯13、电机14、吸音板15、吸音棉16、钻孔槽17等部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，本实用新型钻孔时产生的噪音可利用固定罩7内部的吸音板15和吸音棉16吸收，且固定罩7为弧形结构，可增加对噪音吸收，降低钻孔装置工作时产生的噪音，钻孔时产生的木屑经钻孔槽17可收集在其下部的收料腔12中，便于对木屑集中处理，保证钻孔装置工作环境的干净。该距离感应器11的型号为CDY11-JCS2002。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920082345.4

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209851114U

授权时间:20191227

主分类号:B27C3/00

专利分类号:B27C3/00

范畴分类:26K;

申请人:佛山市赛可度家具有限公司

第一申请人:佛山市赛可度家具有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市南海区九江镇沙头西桥工业区(新区)周伟雄厂房A车间

发明人:崔皓

第一发明人:崔皓

当前权利人:佛山市赛可度家具有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aeebbee025203a5206ab5d16.html