# 设有后部按键扳机的移动智能终端论文和设计-李超

### 全文摘要

本实用新型提供了一种设有后部按键扳机的移动智能终端，包括终端外壳和设置在终端外壳内的主控板，终端外壳的上表面设有显示屏和若干按键，终端外壳的下表面设有弧形槽，弧形槽内设有开口，开口内设有后置按键，后置按键与主控板电性连接，后置按件伸出开口的高度小于弧形槽的深度。对于本实用新型提供的设有后部按键扳机的移动智能终端，当用户在单手握持并使用移动智能终端时，可通过食指或中指按动后置按键来操控终端，使终端的使用更加便捷；同时后置按键位于弧形槽内且后置按键伸出开口的高度小于弧形槽的深度，当终端放置在平面上时，可防止终端在外力的压迫作用下因触动后置按键而发生误操作。

### 主设计要求

1.一种设有后部按键扳机的移动智能终端，包括终端外壳(1)和设置在所述终端外壳(1)内的主控板，其特征在于，所述终端外壳(1)的上表面设有显示屏和若干按键，所述终端外壳(1)的下表面设有弧形槽(2)，所述弧形槽(2)内设有开口(3)，所述开口(3)内设有后置按键(4)，所述后置按键(4)与所述主控板电性连接，所述后置按键(4)伸出所述开口(3)的高度小于所述弧形槽(2)的深度。

### 设计方案

1.一种设有后部按键扳机的移动智能终端，包括终端外壳(1)和设置在所述终端外壳(1)内的主控板，其特征在于，所述终端外壳(1)的上表面设有显示屏和若干按键，所述终端外壳(1)的下表面设有弧形槽(2)，所述弧形槽(2)内设有开口(3)，所述开口(3)内设有后置按键(4)，所述后置按键(4)与所述主控板电性连接，所述后置按键(4)伸出所述开口(3)的高度小于所述弧形槽(2)的深度。

2.如权利要求1所述的设有后部按键扳机的移动智能终端，其特征在于，所述后置按键(4)位于所述终端外壳(1)内的一端边缘设有环状的凸起(5)，所述凸起(5)卡设在所述开口(3)内。

3.如权利要求1所述的设有后部按键扳机的移动智能终端，其特征在于，所述终端外壳(1)内还设有固定板(7)，所述固定板(7)上设有通孔(8)，所述通孔(8)内设有与所述后置按键(4)连接的圆柱块(9)，所述圆柱块(9)外套设有弹性连接套(10)，所述弹性连接套(10)的一端与所述通孔(8)边缘连接、另一端与所述圆柱块(9)连接并与所述后置按键(4)紧密贴合，所述后置按键(4)上位于所述终端外壳(1)内的一端设有限位槽(11)，所述固定板(7)上设有限位块(12)，所述限位块(12)位于所述限位槽(11)内。

4.如权利要求3所述的设有后部按键扳机的移动智能终端，其特征在于，所述圆柱块(9)远离所述后置按键(4)的一侧设有轻触开关(13)，所述后置按键(4)通过所述轻触开关(13)与所述主控板接通，所述圆柱块(9)与所述轻触开关(13)之间的距离小于所述限位块(12)可插入所述限位槽(11)的深度。

5.如权利要求3所述的设有后部按键扳机的移动智能终端，其特征在于，所述圆柱块(9)上远离所述后置按键(4)的一端设有导电橡胶层(14)，所述主控板上集成有金手指，所述导电橡胶层(14)与所述金手指之间的距离小于所述限位块(12)可插入所述限位槽(11)的深度。

6.如权利要求3所述的设有后部按键扳机的移动智能终端，其特征在于，所述开口(3)的侧壁设有定位槽(16)，所述后置按键(4)上靠近所述定位槽(16)的一侧设有定位孔(18)，所述定位槽(16)内设有一端与所述定位孔(18)相适配的定位块(17)，所述定位块(17)可沿所述定位槽(16)滑动并进入所述定位孔(18)内。

7.如权利要求6所述的设有后部按键扳机的移动智能终端，其特征在于，所述弧形槽(2)内设有与所述定位槽(16)连通的通槽(19)，所述定位块(17)侧壁设有凸台(20)，所述凸台(20)伸出所述通槽(19)。

8.如权利要求3所述的设有后部按键扳机的移动智能终端，其特征在于，所述固定板(7)与所述终端外壳(1)的连接处设有硅胶层(21)。

9.如权利要求1所述的设有后部按键扳机的移动智能终端，其特征在于，所述终端外壳(1)上相对的两侧面分别设有防滑层(22)以及若干侧键。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于移动智能终端设备领域，特别涉及一种设有后部按键扳机的移动智能终端。

背景技术

随着科技的发展以及社会的进步，人们的生活水平不断地提高，同时移动智能终端功能强大、使用方便，被广泛的在生活与工作中使用。常用的移动智能终端的正面设有显示屏和若干按键，背面通常用于安装电池和后盖，而且在移动智能终端的两侧还分别设有若干侧键。在实际使用中，移动智能终端正面的按键的功能各不相同，分布的位置存在差异，侧键的功能也相对单一，当用户在单手握持并使用移动智能终端时，主要依靠拇指来操作按键和显示屏，然而拇指的活动范围有限，用户通过拇指无法接触到部分区域的按键和显示屏，用户如何在单手握持终端的状态下更方便地操作并使用终端成为一个需要解决的问题。

实用新型内容

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种设有后部按键扳机的移动智能终端。

本实用新型具体技术方案如下：

本实用新型提供了一种设有后部按键扳机的移动智能终端，包括终端外壳和设置在所述终端外壳内的主控板，所述终端外壳的上表面设有显示屏和若干按键，所述终端外壳的下表面设有弧形槽，所述弧形槽内设有开口，所述开口内设有后置按键，所述后置按键与所述主控板电性连接，所述后置按键伸出所述开口的高度小于所述弧形槽的深度。

可选的，所述后置按键位于所述终端外壳内的一端边缘设有环状的凸起，所述凸起卡设在所述开口内。

可选的，所述终端外壳内还设有固定板，所述固定板上设有通孔，所述通孔内设有与所述后置按键连接的圆柱块，所述圆柱块外套设有弹性连接套，所述弹性连接套的一端与所述通孔边缘连接、另一端与所述圆柱块连接并与所述后置按键紧密贴合，所述后置按键上位于所述终端外壳内的一端设有限位槽，所述固定板上设有限位块，所述限位块位于所述限位槽内。

可选的，所述圆柱块远离所述后置按键的一侧设有轻触开关，所述后置按键通过所述轻触开关与所述主控板接通，所述圆柱块与所述轻触开关之间的距离小于所述限位块可插入所述限位槽的深度。

可选的，所述圆柱块上远离所述后置按键的一端设有导电橡胶层，所述主控板上集成有金手指，所述导电橡胶层与所述金手指之间的距离小于所述限位块可插入所述限位槽的深度。

可选的，所述开口的侧壁设有定位槽，所述后置按键上靠近所述定位槽的一侧设有定位孔，所述定位槽内设有一端与所述定位孔相适配的定位块，所述定位块可沿所述定位槽滑动并进入所述定位孔内。

可选的，所述弧形槽内设有与所述定位槽连通的通槽，所述定位块侧壁设有凸台，所述凸台伸出所述通槽。

可选的，所述固定板与所述终端外壳的连接处设有硅胶层。

可选的，所述终端外壳上相对的两侧面分别设有防滑层以及若干侧键。

本实用新型的有益效果如下：当使用本实用新型所提供的设有后部按键扳机的移动智能终端时，终端外壳的下表面设有后置按键，后置按键与终端外壳内的主控板电性连接，当用户在单手握持并使用移动智能终端时，可通过食指或中指按动后置按键来操纵主控板、从而对终端进行操作，使终端的使用更加便捷；同时后置按键位于弧形槽内且后置按键伸出开口的高度小于弧形槽的深度，当终端放置在平面上时，可防止终端在外力的压迫作用下因触动后置按键而发生误操作。

附图说明

图1为实施例1提供的一种设有后部按键扳机的移动智能终端的结构示意图；

图2为实施例2提供的一种设有后部按键扳机的移动智能终端的结构示意图；

图3为图2中A的放大图；

图4为实施例2提供的一种设有后部按键扳机的移动智能终端中固定板的结构示意图；

图5为实施例2提供的一种设有后部按键扳机的移动智能终端中后置按键的结构示意图；

图6为实施例3提供的一种设有后部按键扳机的移动智能终端的局部剖视图；

图7为实施例4提供的一种设有后部按键扳机的移动智能终端的局部剖视图；

图8为实施例5提供的一种设有后部按键扳机的移动智能终端的结构示意图；

图9为实施例5提供的一种设有后部按键扳机的移动智能终端的局部剖视图。

其中：1、终端外壳；2、弧形槽；3、开口；4、后置按键；5、凸起；7、固定板；8、通孔；9、圆柱块；10、弹性连接套；11、限位槽； 12、限位块；13、轻触开关；14、导电橡胶层；16、定位槽；17、定位块；18、定位孔；19、通槽；20、凸块；21、硅胶层；22、防滑层。

具体实施方式

下面结合附图和以下实施例对本实用新型作进一步详细说明。

实施例1

如图1所示，本实用新型实施例1提供了一种设有后部按键扳机的移动智能终端，包括终端外壳1和设置在终端外壳1内的主控板，终端外壳1的上表面设有显示屏和若干按键，终端外壳1的下表面设有弧形槽2，弧形槽2内设有开口3，开口3内设有后置按键4，后置按键4与主控板电性连接，后置按键4伸出开口3的高度小于弧形槽2 的深度。

本实施例1中，终端外壳1的下表面设有后置按键4，后置按键4 与终端外壳1内的主控板电性连接，可用来操控主控板、从而对终端进行操作；用户在单手握持终端时，可通过食指或中指按动后置按键4 来操作终端，使终端的使用更加便捷；同时后置按键4位于弧形槽2 内且后置按键4伸出开口3的高度小于弧形槽2的深度，当终端放置在平面上时，可防止终端在外力的压迫作用下因触动后置按键4而发生误操作。

实施例2

如图2～图5所示，本实施例2在实施例1的基础上提供了一种设有后部按键扳机的移动智能终端，该实施例2进一步限定了后置按键4 位于终端外壳1内的一端边缘设有环状的凸起5，凸起5卡设在开口3 内。终端外壳1内还设有固定板7，固定板7上设有通孔8，通孔8内设有与后置按键4连接的圆柱块9，圆柱块9外套设有弹性连接套10，弹性连接套10的一端与通孔8边缘连接、另一端与圆柱块9连接并与后置按键4紧密贴合，后置按键4上位于终端外壳1内的一端设有限位槽11，固定板7上设有限位块12，限位块12位于限位槽11内。

本实施例2对后置按键4的安装结构做出了进一步的限定，后置按键4通过固定板7固定在终端外壳1上。设置的凸起5可防止后置按键4从开口3处滑脱；固定板7上设置的圆柱块9顶靠在后置按键4 的底部，防止后置按键4发生松动；按动后置按键4时，可将按动的作用力通过圆柱块9传递至终端内部的主控板，圆柱块9连接有弹性连接套10，弹性连接套10在自身弹性的作用下可使按动后的后置按键 4回归初始位置，优选的弹性连接套10可采用硅胶阀；限位块12始终位于限位槽11内且能在一定范围内移动，可防止后置按键4在被按动时位置发生偏移，同时也可防止后置按键4因按动的作用力过大而损坏主控电路板。

优选的，固定板7可选用硅胶垫。

实施例3

如图6所示，本实施例3在实施例2的基础上提供了一种设有后部按键扳机的移动智能终端，该实施例3进一步限定了圆柱块9远离后置按键4的一侧设有轻触开关13，后置按键4通过轻触开关13与主控板接通，圆柱块9与轻触开关13之间的距离小于限位块12可插入限位槽11的深度。

本实施例3中，当按动后置按键4时，圆柱块9在后置按键4的推动下推动轻触开关13，轻触开关13收到按动的信息，并将按键信息传送至主控板，从而使主控板等收到按键的动作并做出响应。

实施例4

如图7所示，本实施例4在实施例2的基础上提供了一种设有后部按键扳机的移动智能终端，该实施例4进一步限定了圆柱块9上远离后置按键4的一端设有导电橡胶层14，主控板上集成有金手指，导电橡胶层14与金手指之间的距离小于限位块12可插入限位槽11的深度。

本实施例4中，当按动后置按键4时，圆柱块9可以推动导电橡胶层14与金手指接通，将该按键信息传递至主控板，从而使主控板等收到按键的动作并做出响应。

实施例5

如图8～图9所示，本实施例5在实施例2的基础上提供了一种设有后部按键扳机的移动智能终端，该实施例5进一步限定了开口3的侧壁设有定位槽16，后置按键4上靠近定位槽16的一侧设有定位孔 18，定位槽16内设有一端与定位孔18相适配的定位块17，定位块17可沿定位槽16滑动并进入定位孔18内。弧形槽2内设有与定位槽16 连通的通槽19，定位块17侧壁设有凸台20，凸台20伸出通槽19。固定板7与终端外壳1的连接处设有硅胶层21。终端外壳1上相对的两侧面分别设有防滑层22以及若干侧键。

当用户单手握持移动终端时，手指可能误触后置按键4而产生错误的指令，本实施例5中，定位块17可在定位槽16内滑动，并能进入定位孔18内，当需要使用后置按键4时，可向上推动凸台20，使定位块17脱离定位孔18、收入定位槽16，防止定位块17对后置按键4 的运动产生干扰；当不需要使用后置按键4时，向下推动凸台20，使定位块17插入定位孔18内，防止后置按键4运动。本实施例5中的定位块17可起到锁定后置按键4的作用，能防止用户对后置按键4产生误触。

固定板7与终端外壳1的连接处设置硅胶层21，可防止杂质经开口3进入终端内部，起到防水防尘的作用。

当用户在握持终端时，终端外壳1的两侧设置防滑层22可增加终端与用户手部之间的摩擦，防止终端从手部滑脱。

本实用新型不局限于上述最佳实施方式，任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品，但不论在其形状或结构上作任何变化，凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案，均落在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920101311.5

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209435299U

授权时间:20190924

主分类号:H04M 1/23

专利分类号:H04M1/23

范畴分类:39A;

申请人:北京天石优联科技有限责任公司

第一申请人:北京天石优联科技有限责任公司

申请人地址:100191 北京市海淀区花园路B3号迪蒙大厦北门9层

发明人:李超;邱江荣;杨峰;胡朝辉

第一发明人:李超

当前权利人:北京天石优联科技有限责任公司

代理人:王玉松

代理机构:11419

代理机构编号:北京爱普纳杰专利代理事务所（特殊普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/af1802a486ded638e1bdc103.html