# 一种医疗手术显微镜悬臂论文和设计-庄旭

### 全文摘要

本实用新型公开了一种医疗手术显微镜悬臂，包括支撑杆，所述支撑杆上转动安装有支撑梁，所述支撑梁远离支撑杆的一端转动安装有显微镜，支撑梁远离支撑杆的一端设置有左铰接头，所述显微镜上设置有底座，所述底座上设置有右铰接座，所述左铰接座与右铰接座相铰接，所述支撑梁与底座之间设置有调节机构。本实用新型是一种结构简单，成本低廉，稳定高，调节方便，调节精度高的医疗手术显微镜悬臂。

### 主设计要求

1.一种医疗手术显微镜悬臂，包括支撑杆(1)，其特征在于：所述支撑杆(1)上转动安装有支撑梁(2)，所述支撑梁(2)远离支撑杆(1)的一端转动安装有显微镜(3)，支撑梁(2)远离支撑杆(1)的一端设置有左铰接座(11)，所述显微镜(3)上设置有底座(4)，所述底座(4)上设置有右铰接座(5)，所述左铰接座(11)与右铰接座(5)相铰接，所述支撑梁(2)与底座(4)之间设置有调节机构(18)。

### 设计方案

1.一种医疗手术显微镜悬臂，包括支撑杆(1)，其特征在于：所述支撑杆(1)上转动安装有支撑梁(2)，所述支撑梁(2)远离支撑杆(1)的一端转动安装有显微镜(3)，支撑梁(2)远离支撑杆(1)的一端设置有左铰接座(11)，所述显微镜(3)上设置有底座(4)，所述底座(4)上设置有右铰接座(5)，所述左铰接座(11)与右铰接座(5)相铰接，所述支撑梁(2)与底座(4)之间设置有调节机构(18)。

2.根据权利要求1所述的一种医疗手术显微镜悬臂，其特征在于：所述调节机构(18)包括螺纹杆(15)，所述螺纹杆(15)通过螺纹配合安装在杆套(14)中，所述杆套(14)滑动设置安装在支撑梁(2)上，所述支撑梁(2)还固定连接有一对安装座(16)，所述螺纹杆(15)的左端转动安装在安装座(16)上。

3.根据权利要求2所述的一种医疗手术显微镜悬臂，其特征在于：所述螺纹杆(15)的左端固定连接有调节旋钮(17)。

4.根据权利要求2所述的一种医疗手术显微镜悬臂，其特征在于：所述螺纹杆(15)的右端转动连接有左顶杆(12)，所述底座(4)的下端设置有连接座(6)，所述连接座(6)与右铰接座(5)之间固定连接有导杆(7)，所述导杆(7)上滑动安装有滑套(9)，所述滑套(9)上连接有右顶杆(10)，所述右顶杆(10)与左顶杆(12)相铰接。

5.根据权利要求1所述的一种医疗手术显微镜悬臂，其特征在于：所述支撑梁(2)上固定连接有固定座(19)，所述固定座(19)上转动安装有转动座(20)，所述转动座(20)通过连接柱(21)与支撑杆(1)固定连接。

6.根据权利要求5所述的一种医疗手术显微镜悬臂，其特征在于：所述固定座(19)中设置有顶块(8)，所述顶块(8)的圆弧表面抵在转动座(20)的圆周面上，固定座(19)上设置有螺纹孔(22)，所述螺纹孔(22)中配合安装有螺杆(23)，所述螺杆(23)的一端抵在顶块(8)上，螺杆(23)的另一端固定连接有锁紧旋钮(13)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医疗器材领域，具体为一种医疗手术显微镜悬臂。

背景技术

在医疗手术中使用的显微镜往往需要较长的悬臂，需要在悬臂一端控制悬臂另一端的显微镜的角度，目前所使用的医疗手术显微镜悬臂大多存在结构复杂，不便调节，以及稳定性不高的情况。所以，亟需一种新型的医疗手术显微镜悬臂解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种医疗手术显微镜悬臂，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种医疗手术显微镜悬臂，包括支撑杆，所述支撑杆上转动安装有支撑梁，所述支撑梁远离支撑杆的一端转动安装有显微镜，支撑梁远离支撑杆的一端设置有左铰接座，所述显微镜上设置有底座，所述底座上设置有右铰接座，所述左铰接座与右铰接座相铰接，所述支撑梁与底座之间设置有调节机构。

优选的，所述调节机构包括螺纹杆，所述螺纹杆通过螺纹配合安装在杆套中，所述杆套滑动设置安装在支撑梁上，所述支撑梁还固定连接有一对安装座，所述螺纹杆的左端转动安装在安装座上。

优选的，所述螺纹杆的左端固定连接有调节旋钮。

优选的，所述螺纹杆的右端转动连接有左顶杆，所述底座的下端设置有连接座，所述连接座与右铰接座之间固定连接有导杆，所述导杆上滑动安装有滑套，所述滑套上连接有右顶杆，所述右顶杆与左顶杆相铰接。

优选的，所述支撑梁上固定连接有固定座，所述固定座上转动安装有转动座，所述转动座通过连接柱与支撑杆固定连接。

优选的，所述固定座中设置有顶块，所述顶块的圆弧表面抵在转动座的圆周面上，固定座上设置有螺纹孔，所述螺纹孔中配合安装有螺杆，所述螺杆的一端抵在顶块上，螺杆的另一端固定连接有锁紧旋钮。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型中，通过调节机构可以在支撑梁靠近支撑杆的一端对支撑梁另一端的显微镜进行角度调节。转动调节旋钮螺纹杆旋转，螺纹杆转动推动杆套在支撑梁上左右移动，进而推动显微镜旋转，实现对显微镜角度的调整。通过旋转锁紧旋钮可以实现对转动座的锁紧和松开，进而可以实现对支撑梁角度进行旋转调节以及对支撑梁角度进行固定。本实用新型是一种结构简单，成本低廉，稳定高，调节方便，调节精度高的医疗手术显微镜悬臂。

附图说明

图1为一种医疗手术显微镜悬臂的正视图；

图2为一种医疗手术显微镜悬臂的后视图；

图3为图2中K处的局部结构示意图。

图中：1-支撑杆，2-支撑梁，3-显微镜，4-底座，5-右铰接座，6-连接座，7-导杆，8-顶块，9-滑套，10-右顶杆，11-左铰接座，12-左顶杆，13- 锁紧旋钮，14-杆套，15-螺纹管，16-安装座，17-调节旋钮，18-调节机构， 19-固定座，20-转动座，21-连接柱，22-螺纹孔，23-螺杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～3，本实用新型提供一种技术方案：一种医疗手术显微镜悬臂，包括支撑杆1，所述支撑杆1上转动安装有支撑梁2，所述支撑梁2远离支撑杆1的一端转动安装有显微镜3，支撑梁2远离支撑杆1的一端设置有左铰接座11，所述显微镜3上设置有底座4，所述底座4上设置有右铰接座5，所述左铰接座11与右铰接座5相铰接，所述支撑梁2与底座4之间设置有调节机构18。

使用过程中，通过调节机构18可以在支撑梁2靠近支撑杆1的一端对支撑梁2另一端的显微镜3进行角度调节。

可优选地，所述调节机构18包括螺纹杆15，所述螺纹杆15通过螺纹配合安装在杆套14中，所述杆套14滑动设置安装在支撑梁2上，所述支撑梁2 还固定连接有一对安装座16，所述螺纹杆15的左端转动安装在安装座16上。

可优选地，所述螺纹杆15的左端固定连接有调节旋钮17。

可优选地，所述螺纹杆15的右端转动连接有左顶杆12，所述底座4的下端设置有连接座6，所述连接座6与右铰接座5之间固定连接有导杆7，所述导杆7上滑动安装有滑套9，所述滑套9上连接有右顶杆10，所述右顶杆10 与左顶杆12相铰接。

转动调节旋钮17螺纹杆15旋转，螺纹杆15转动推动杆套14在支撑梁2 上左右移动，进而推动显微镜3旋转，实现对显微镜3角度的调整。

可优选地，所述支撑梁2上固定连接有固定座19，所述固定座19上转动安装有转动座20，所述转动座20通过连接柱21与支撑杆1固定连接。

可优选地，所述固定座19中设置有顶块8，所述顶块8的圆弧表面抵在转动座20的圆周面上，固定座19上设置有螺纹孔22，所述螺纹孔22中配合安装有螺杆23，所述螺杆23的一端抵在顶块8上，螺杆23的另一端固定连接有锁紧旋钮13。

通过旋转锁紧旋钮13可以实现对转动座20的锁紧和松开，进而可以实现对支撑梁2角度进行旋转调节以及对支撑梁2角度进行固定。

本实用新型的工作原理是：本实用新型是一种医疗手术显微镜悬臂，使用过程中，通过调节机构18可以在支撑梁2靠近支撑杆1的一端对支撑梁2 另一端的显微镜3进行角度调节。转动调节旋钮17螺纹杆15旋转，螺纹杆 15转动推动杆套14在支撑梁2上左右移动，进而推动显微镜3旋转，实现对显微镜3角度的调整。通过旋转锁紧旋钮13可以实现对转动座20的锁紧和松开，进而可以实现对支撑梁2角度进行旋转调节以及对支撑梁2角度进行固定。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920092092.9

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209790035U

授权时间:20191217

主分类号:A61B90/25

专利分类号:A61B90/25

范畴分类:申请人:苏州昊信精密机械有限公司

第一申请人:苏州昊信精密机械有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路399号

发明人:庄旭;董春

第一发明人:庄旭

当前权利人:苏州昊信精密机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/af8068be183632aeda0d8b6b.html