# 西藏某高泥硫化铜矿选矿试验研究

### 论文摘要

西藏某高泥硫化铜矿石含铜1.30%～1.60%,铜矿物主要以次生硫化铜矿（辉铜矿、蓝辉铜矿）形式赋存于矿石中,且矿石中含泥量高,铜矿物嵌布粒度较细、嵌布关系复杂,给铜矿物的选矿回收造成了极大的难度。针对该矿石性质,在磨矿细度-0.074 mm含量占75%情况下,采用次生硫化铜矿物高效捕收剂XP-03作铜矿物捕收剂、石灰作矿浆pH调整剂及硫铁矿抑制剂、2#油为起泡剂,经三次粗选获得的粗精矿合并后经一次精选,获得了合格的铜精矿,精选中矿顺序返回至粗选Ⅰ。实验室小型闭路试验结果表明,在原矿含铜1.45%的情况下,采用"铜三段粗选直接抛尾-铜粗精矿精选"工艺可获得铜精矿含铜18.61%,铜回收率为82.52%的较好指标。该研究结果可为该高泥硫化铜矿的高效开发利用提供可靠的技术支撑。

### 论文目录

- 1 原矿性质

- 2 试验

- 2.1 药剂与设备

- 2.2 试验方案选择

- 3 结果与讨论

- 3.1 磨矿细度试验

- 3.2 石灰用量试验

- 3.3 捕收剂种类试验

- 3.4 捕收剂用量试验

- 3.5 闭路试验

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 严海军,翁存建,王阳,张慧婷,许永伟,罗仙平

关键词: 高泥硫化铜矿,新型捕收剂,三段粗选,浮选

来源: 矿业研究与开发 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 青海省有色矿产资源工程技术研究中心,青海省高原矿物加工工程与综合利用重点实验室,江西理工大学

基金: 国家自然科学基金项目(50704018,51374116),青海省重大科技专项项目(2018-GX-A7)

分类号: TD952

DOI: 10.13827/j.cnki.kyyk.2019.03.002

页码: 6-9

总页数: 4

文件大小: 249K

下载量: 97

### 相关论文文献

- [1].某低品位次生硫化铜矿生物柱浸试验[J]. 矿产综合利用 2020(03)

- [2].低品位原生硫化铜矿微生物浸出工艺研究进展[J]. 湿法冶金 2008(02)

- [3].催化条件下低品位原生硫化铜矿的搅拌细菌浸出[J]. 金属矿山 2009(04)

- [4].银催化原生硫化铜矿细菌浸出的研究进展[J]. 中国有色冶金 2009(06)

- [5].催化条件下喷淋强度对低品位原生硫化铜矿酸法柱浸的影响[J]. 现代矿业 2009(04)

- [6].银山低品位复杂硫化铜矿生物浸出条件优化研究[J]. 矿冶工程 2012(05)

- [7].响应曲面法优化复杂硫化铜矿选择性浸出工艺[J]. 中国有色金属学报 2016(01)

- [8].活性炭与银离子组合催化低品位原生硫化铜矿细菌浸出的效应[J]. 金属矿山 2008(11)

- [9].不同碎磨方式硫化铜矿浆金属离子浓度差异对比研究[J]. 金属矿山 2020(02)

- [10].次生硫化铜矿微生物浸出实验[J]. 工程科学学报 2017(10)

- [11].活性炭催化浸出原生硫化铜矿研究进展[J]. 矿冶 2008(02)

- [12].催化剂组合对低品位原生硫化铜矿细菌浸出的催化效应[J]. 矿业研究与开发 2009(02)

- [13].催化条件下低品位原生硫化铜矿细菌槽浸研究[J]. 金属矿山 2011(01)

- [14].湖南某低品位硫化铜矿浮选试验[J]. 现代矿业 2017(10)

- [15].硫化铜矿区周边农田土壤重金属污染及其生态危害评价[J]. 土壤通报 2013(04)

- [16].铜冶炼加压浸出研究进展[J]. 矿冶 2017(04)

- [17].某低品位硫化铜矿混合菌浸出研究[J]. 金属矿山 2011(09)

- [18].云南某低品位含铁硫化铜矿综合回收试验研究[J]. 矿产综合利用 2018(01)

- [19].多金属复杂硫化铜矿中有价金属的分离研究现状与进展[J]. 化工进展 2015(01)

- [20].某硫化铜矿低碱度浮选工艺研究[J]. 矿业工程 2008(02)

- [21].云南某硫化铜矿低碱度铜硫高效分离工艺研究[J]. 中国矿业 2013(08)

- [22].云南某含泥硫化铜矿选矿试验研究[J]. 世界有色金属 2019(21)

- [23].云南某地砂岩型硫化铜矿选矿工艺研究[J]. 云南冶金 2019(01)

- [24].甘肃某硫化矿精粉氧化原因浅析[J]. 现代矿业 2017(02)

- [25].我国硫化铜矿选矿技术现状及进展[J]. 有色金属(选矿部分) 2019(05)

- [26].从西藏某斑岩型硫化铜矿中综合回收铜金浮选新工艺[J]. 有色金属工程 2019(11)

- [27].某高泥高硫硫化铜矿选矿试验研究[J]. 中国矿业 2017(S2)

- [28].活性炭在原生硫化铜矿细菌浸出中对铜与铁离子吸附的影响[J]. 中国有色冶金 2009(01)

- [29].硫化铜矿生物浸出菌种发展情况的研究[J]. 科技视界 2019(20)

- [30].西藏玉龙复杂难选硫化铜矿选矿工艺研究[J]. 矿业研究与开发 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/afbd1fcab79bc2eb05301f8f.html