# 一种堆焊用焊剂烘干箱论文和设计-袁景新

### 全文摘要

本实用新型提供一种堆焊用焊剂烘干箱，涉及堆焊处理技术领域。该堆焊用焊剂烘干箱，包括烘干装置和调节装置，所述调节装置位于烘干装置的上方，所述烘干装置包括外壳，所述外壳的正反两侧内壁上活动安装有固定轴，所述固定轴的顶部固定连接有烘干板。该堆焊用焊剂烘干箱，当需要对该箱体内部的焊剂进行快速烘干操作时，启动电机，电机通过电机转轴带动转盘开始转动，位于转盘表面的转动杆带动移动块来回摆动，位于移动块一端的第二连杆同时带动滑动杆在弧形槽内部滑动，使位于滑动杆底部的第二风机对烘干板上铺设的焊剂进行吹风操作，配合烘干器和第一风机，使焊剂的干燥更加的迅速。

### 主设计要求

1.一种堆焊用焊剂烘干箱，包括烘干装置(1)和调节装置(2)，其特征在于：所述调节装置(2)位于烘干装置(1)的上方；所述烘干装置(1)包括外壳(101)，所述外壳(101)的正反两侧内壁上活动安装有固定轴(102)，所述固定轴(102)的顶部固定连接有烘干板(103)，所述烘干板(103)的顶部左侧固定安装有挡板(104)，所述外壳(101)的左侧固定安装有进料口(105)，所述外壳(101)的右侧外壁底部开设有出口(106)，所述出口(106)的底部放置有收集装置(107)，所述外壳(101)的底部内壁上固定安装有烘干器(108)，所述外壳(101)的底部内壁上且位于烘干器(108)的右侧固定安装有第一风机(109)，所述外壳(101)的底部且位于烘干器(108)的右侧固定安装有固定块(110)，所述固定块(110)的左侧活动连接有液压机(111)；所述调节装置(2)包括电机(201)，所述电机(201)的底部通过电机转轴固定连接有位于外壳(101)内部的转盘(202)，所述转盘(202)的底部活动连接有转动杆(203)，所述外壳(101)的右侧内壁上固定安装有连接块(204)，所述连接块(204)的一侧活动连接有第一连杆(205)，所述第一连杆(205)远离连接块(204)的一侧固定连接有移动块(206)，所述移动块(206)的内部开设有与转动杆(203)活动连接的移动滑槽(207)，所述移动块(206)远离第一连杆(205)的一端固定连接有第二连杆(208)，所述外壳(101)的顶部内壁上且位于转盘(202)的左侧固定安装有弧形块(209)，所述弧形块(209)的内部开设有弧形滑槽(210)，所述第二连杆(208)远离移动块(206)的一端固定连接有一端与弧形滑槽(210)滑动连接的滑动杆(211)，所述滑动杆(211)的底部固定连接有第二风机(212)。

### 设计方案

1.一种堆焊用焊剂烘干箱，包括烘干装置(1)和调节装置(2)，其特征在于：所述调节装置(2)位于烘干装置(1)的上方；

所述烘干装置(1)包括外壳(101)，所述外壳(101)的正反两侧内壁上活动安装有固定轴(102)，所述固定轴(102)的顶部固定连接有烘干板(103)，所述烘干板(103)的顶部左侧固定安装有挡板(104)，所述外壳(101)的左侧固定安装有进料口(105)，所述外壳(101)的右侧外壁底部开设有出口(106)，所述出口(106)的底部放置有收集装置(107)，所述外壳(101)的底部内壁上固定安装有烘干器(108)，所述外壳(101)的底部内壁上且位于烘干器(108)的右侧固定安装有第一风机(109)，所述外壳(101)的底部且位于烘干器(108)的右侧固定安装有固定块(110)，所述固定块(110)的左侧活动连接有液压机(111)；

所述调节装置(2)包括电机(201)，所述电机(201)的底部通过电机转轴固定连接有位于外壳(101)内部的转盘(202)，所述转盘(202)的底部活动连接有转动杆(203)，所述外壳(101)的右侧内壁上固定安装有连接块(204)，所述连接块(204)的一侧活动连接有第一连杆(205)，所述第一连杆(205)远离连接块(204)的一侧固定连接有移动块(206)，所述移动块(206)的内部开设有与转动杆(203)活动连接的移动滑槽(207)，所述移动块(206)远离第一连杆(205)的一端固定连接有第二连杆(208)，所述外壳(101)的顶部内壁上且位于转盘(202)的左侧固定安装有弧形块(209)，所述弧形块(209)的内部开设有弧形滑槽(210)，所述第二连杆(208)远离移动块(206)的一端固定连接有一端与弧形滑槽(210)滑动连接的滑动杆(211)，所述滑动杆(211)的底部固定连接有第二风机(212)。

2.根据权利要求1所述的堆焊用焊剂烘干箱，其特征在于：所述弧形滑槽(210)的圆心与连接块(204)的圆心位于同一位置。

3.根据权利要求1所述的堆焊用焊剂烘干箱，其特征在于：所述转动杆(203)与移动滑槽(207)的内部滑动连接。

4.根据权利要求1所述的堆焊用焊剂烘干箱，其特征在于：所述滑动杆(211)的顶部表面与弧形滑槽(210)的内部滑动连接。

5.根据权利要求1所述的堆焊用焊剂烘干箱，其特征在于：所述液压机(111)的顶部通过液压杆与烘干板(103)的底部固定连接，且液压机(111)的右侧与固定块(110)活动连接。

6.根据权利要求1所述的堆焊用焊剂烘干箱，其特征在于：所述固定轴(102)与外壳(101)的正反两侧内壁活动连接，且烘干板(103)与固定轴(102)固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及堆焊处理技术领域，具体为一种堆焊用焊剂烘干箱。

背景技术

堆焊作为材料表面改性的一种经济而快速的工艺方法，越来越广泛地应用于各个工业部门零件的制造修复中。为了最有效地发挥堆焊层的作用，希望采用的堆焊方法有较小的母材稀释、较高的熔敷速度和优良的堆焊层性能，即优质、高效、低稀释率的堆焊技术。

现有的堆焊处理一般采用焊剂进行处理，而使用焊剂前需要对焊剂进行烘干操作，现有焊剂烘干机通常采用电加热的方式，加热效率最高，速度快，低耗节，然而用电加热的方式，其烘干机的结构比较复杂，制造成本较高；而且现有的烘干机，大多是直接加热，一头进料一头出料，没有抽湿气的装置，物料脱水能力不好因此，我们提出了一种堆焊用焊剂烘干箱来解决上述问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型试图克服以上缺陷，因此本实用新型提供了一种堆焊用焊剂烘干箱，以达到了实现了焊剂快速烘干和烘干均匀的效果。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种堆焊用焊剂烘干箱,包括烘干装置和调节装置，所述调节装置位于烘干装置的上方。

所述烘干装置包括外壳，所述外壳的正反两侧内壁上活动安装有固定轴，所述固定轴的顶部固定连接有烘干板，所述烘干板的顶部左侧固定安装有挡板，所述外壳的左侧固定安装有进料口，所述外壳的右侧外壁底部开设有出口，所述出口的底部放置有收集装置，所述外壳的底部内壁上固定安装有烘干器，所述外壳的底部内壁上且位于烘干器的右侧固定安装有第一风机，所述外壳的底部且位于烘干器的右侧固定安装有固定块，所述固定块的左侧活动连接有液压机。

所述调节装置包括电机，所述电机的底部通过电机转轴固定连接有位于外壳内部的转盘，所述转盘的底部活动连接有转动杆，所述外壳的右侧内壁上固定安装有连接块，所述连接块的一侧活动连接有第一连杆，所述第一连杆远离连接块的一侧固定连接有移动块，所述移动块的内部开设有与转动杆活动连接的移动滑槽，所述移动块远离第一连杆的一端固定连接有第二连杆，所述外壳的顶部内壁上且位于转盘的左侧固定安装有弧形块，所述弧形块的内部开设有弧形滑槽，所述第二连杆远离移动块的一端固定连接有一端与弧形滑槽滑动连接的滑动杆，所述滑动杆的底部固定连接有第二风机。

进一步，所述弧形滑槽的圆心与连接块的圆心位于同一位置。

进一步，所述转动杆与移动滑槽的内部滑动连接。

进一步，所述滑动杆的顶部表面与弧形滑槽的内部滑动连接。

进一步，所述液压机的顶部通过液压杆与烘干板的底部固定连接，且液压机的右侧与固定块活动连接。

进一步，所述固定轴与外壳的正反两侧内壁活动连接，且烘干板与固定轴固定连接。

(三)有益效果

本实用新型提供的一种堆焊用焊剂烘干箱。具备以下有益效果：

1、该堆焊用焊剂烘干箱，通过电机、转盘、转动杆、连接块、第一连杆、移动块、移动滑槽、第二连杆、弧形块、弧形滑槽、滑动杆和第二风机的联合设置，当需要对该箱体内部的焊剂进行快速烘干操作时，启动电机，电机通过电机转轴带动转盘开始转动，位于转盘表面的转动杆带动移动块来回摆动，位于移动块一端的第二连杆同时带动滑动杆在弧形槽内部滑动，使位于滑动杆底部的第二风机对烘干板上铺设的焊剂进行吹风操作，配合烘干器和第一风机，使焊剂的干燥更加的迅速，提高了该装置的实用性。

2、该堆焊用焊剂烘干箱，通过固定轴、烘干板、挡板、进料口、出口、收集装置、烘干器、第一风机、固定块和液压机的联合设置，当需要对焊剂进行烘干操作时，将焊剂由进料口投入，焊剂掉落在烘干板的顶部，同时在调节装置和第一风机的联合作用下，蒸发的水分随着风向做逆时针旋转，被烘干器更快的烘干，焊剂干燥完毕后启动液压机，烘干板左侧升起，焊剂由烘干板右侧掉落至收集装置内部，完成焊剂的干燥，提高了该装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型烘干装置示意图；

图3为本实用新型调节装置示意图；

图4为本实用新型转盘处仰视图。

图中：1烘干装置、101外壳、102固定轴、103烘干板、104挡板、105进料口、106出口、107收集装置、108烘干器、109第一风机、110固定块、111液压机、2调节装置、201电机、202转盘、203转动杆、204连接块、205第一连杆、206移动块、207移动滑槽、208第二连杆、209弧形块、210弧形滑槽、211滑动杆、212第二风机。

具体实施方式

根据本实用新型的第一方面，本实用新型提供一种堆焊用焊剂烘干箱，如图1-4所示，包括烘干装置1和调节装置2，调节装置2位于烘干装置1的上方。

烘干装置1包括外壳101，外壳101的正反两侧内壁上活动安装有固定轴102，固定轴102与外壳101的正反两侧内壁活动连接，且烘干板103与固定轴102固定连接，固定轴102的顶部固定连接有烘干板103，烘干板103的顶部左侧固定安装有挡板104，外壳101的左侧固定安装有进料口105，外壳101的右侧外壁底部开设有出口106，出口106的底部放置有收集装置107，外壳101的底部内壁上固定安装有烘干器108，外壳101的底部内壁上且位于烘干器108的右侧固定安装有第一风机109，外壳101的底部且位于烘干器108的右侧固定安装有固定块110，固定块110的左侧活动连接有液压机111，液压机111的顶部通过液压杆与烘干板103的底部固定连接，且液压机111的右侧与固定块110活动连接。

调节装置2包括电机201，电机201的底部通过电机转轴固定连接有位于外壳101内部的转盘202，转盘202的底部活动连接有转动杆203，转动杆203与移动滑槽207的内部滑动连接，外壳101的右侧内壁上固定安装有连接块204，连接块204的一侧活动连接有第一连杆205，第一连杆205远离连接块204的一侧固定连接有移动块206，移动块206的内部开设有与转动杆203活动连接的移动滑槽207，移动块206远离第一连杆205的一端固定连接有第二连杆208，外壳101的顶部内壁上且位于转盘202的左侧固定安装有弧形块209，弧形块209的内部开设有弧形滑槽210，弧形滑槽210的圆心与连接块204的圆心位于同一位置，第二连杆208远离移动块206的一端固定连接有一端与弧形滑槽210滑动连接的滑动杆211，滑动杆211的顶部表面与弧形滑槽210的内部滑动连接，滑动杆211的底部固定连接有第二风机212。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

工作原理：使用时，当需要对焊剂进行烘干操作时，将焊剂由进料口105投入，焊剂掉落在烘干板103的顶部，启动电机201，电机201通过电机转轴带动转盘202开始转动，位于转盘202表面的转动杆203带动移动块206来回摆动，位于移动块206一端的第二连杆208同时带动滑动杆211在弧形槽210内部滑动，使位于滑动杆211底部的第二风机212对烘干板103上铺设的焊剂进行吹风操作，配合烘干器108和第一风机109，使焊剂的干燥更加的迅速，同时在调节装置2和第一风机109的联合作用下，蒸发的水分随着风向做逆时针旋转，被烘干器108更快的烘干，焊剂干燥完毕后启动液压机111，烘干板103左侧升起，焊剂由烘干板103右侧掉落至收集装置107内部，完成焊剂的干燥。

综上所述，该堆焊用焊剂烘干箱，当需要对焊剂进行烘干操作时，将焊剂由进料口105投入，焊剂掉落在烘干板103的顶部，同时在调节装置2和第一风机109的联合作用下，蒸发的水分随着风向做逆时针旋转，被烘干器108更快的烘干，焊剂干燥完毕后启动液压机111，烘干板103左侧升起，焊剂由烘干板103右侧掉落至收集装置107内部，完成焊剂的干燥。

并且，启动电机201，电机201通过电机转轴带动转盘202开始转动，位于转盘202表面的转动杆203带动移动块206来回摆动，位于移动块206一端的第二连杆208同时带动滑动杆211在弧形槽210内部滑动，使位于滑动杆211底部的第二风机212对烘干板103上铺设的焊剂进行吹风操作，配合烘干器108和第一风机109，使焊剂的干燥更加的迅速。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061209.7

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209588564U

授权时间:20191105

主分类号:F26B 9/08

专利分类号:F26B9/08;F26B21/00;F26B23/00;F26B25/00

范畴分类:35E;

申请人:威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司

第一申请人:威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司

申请人地址:063200 河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区

发明人:袁景新

第一发明人:袁景新

当前权利人:威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司

代理人:刘磊娜;杨瑞龙

代理机构:13129

代理机构编号:石家庄德皓专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b01033da57d91f5d25fbc2a1.html