# 用于生产可降解餐具的消毒装置论文和设计-郝志超

### 全文摘要

本实用新型公开了用于生产可降解餐具的消毒装置，属于消毒装置领域，包括消毒壳体，所述消毒壳体的左侧设有进料口，消毒壳体的右侧设有出料口，进料口中安装有左传送带，出料口中安装有右传送带，位于消毒壳体内部的左传送带、右传送带的上方均设有紫外线灯具，位于左传送带的右方且位于右传送带的左上方设置有倾斜设置的滚筒组机构，所述滚筒组机构包括前板、后板、多个滚筒、驱动电机和多个固定机构，电机座上安装有驱动电机，驱动电机的输出端通过联轴器与其中一个传动轴固定连接，多个链轮上传动配合有链条，前板、后板的外壁两侧均安装有固定机构。本实用新型结构新颖，设计巧妙，结构合理，适合推广使用。

### 主设计要求

1.用于生产可降解餐具的消毒装置，包括消毒壳体（1），其特征在于，所述消毒壳体（1）的左侧设有进料口，消毒壳体（1）的右侧设有出料口，进料口中安装有左传送带（2），出料口中安装有右传送带（7），位于消毒壳体（1）内部的左传送带（2）、右传送带（7）的上方均设有紫外线灯具（4），位于左传送带（2）的右方且位于右传送带（7）的左上方设置有倾斜设置的滚筒组机构，所述滚筒组机构包括前板（14）、后板（5）、多个滚筒（6）、驱动电机（10）和多个固定机构（8），其中，前板（14）与后板（5）之间转动配合有间隔设置的滚筒（6），滚筒（6）的一端固定有传动轴（11），传动轴（11）的一端活动贯穿后板（5）后安装有链轮（12），后板（5）的外壁固定有电机座（9），电机座（9）上安装有驱动电机（10），驱动电机（10）的输出端通过联轴器与其中一个传动轴（11）固定连接，多个链轮（12）上传动配合有链条（13），前板（14）、后板（5）的外壁两侧均安装有固定机构（8）。

### 设计方案

1.用于生产可降解餐具的消毒装置，包括消毒壳体（1），其特征在于，所述消毒壳体（1）的左侧设有进料口，消毒壳体（1）的右侧设有出料口，进料口中安装有左传送带（2），出料口中安装有右传送带（7），位于消毒壳体（1）内部的左传送带（2）、右传送带（7）的上方均设有紫外线灯具（4），位于左传送带（2）的右方且位于右传送带（7）的左上方设置有倾斜设置的滚筒组机构，所述滚筒组机构包括前板（14）、后板（5）、多个滚筒（6）、驱动电机（10）和多个固定机构（8），其中，前板（14）与后板（5）之间转动配合有间隔设置的滚筒（6），滚筒（6）的一端固定有传动轴（11），传动轴（11）的一端活动贯穿后板（5）后安装有链轮（12），后板（5）的外壁固定有电机座（9），电机座（9）上安装有驱动电机（10），驱动电机（10）的输出端通过联轴器与其中一个传动轴（11）固定连接，多个链轮（12）上传动配合有链条（13），前板（14）、后板（5）的外壁两侧均安装有固定机构（8）。

2.根据权利要求1所述的用于生产可降解餐具的消毒装置，其特征在于，所述紫外线灯具（4）安装在灯罩（3）中，且灯罩（3）的开口朝下设置。

3.根据权利要求1所述的用于生产可降解餐具的消毒装置，其特征在于，所述固定机构（8）包括丝杆（83）和螺旋传动配合在丝杆（83）上的螺纹套（81），位于前板（14）上的固定机构（8）的丝杆（83）一端活动安装在前板（14）外壁上，位于后板（5）上的固定机构（8）的丝杆（83）的一端活动安装在后板（5）的外壁上，丝杆（83）的另一端设有螺纹套（81）。

4.根据权利要求3所述的用于生产可降解餐具的消毒装置，其特征在于，所述螺纹套（81）远离丝杆（83）的一端固定有抵压块（82），且抵压块（82）采用橡胶材质。

5.根据权利要求3或者4所述的用于生产可降解餐具的消毒装置，其特征在于，所述丝杆（83）的外壁下部间隔设置有多个拨动杆（84）。

6.根据权利要求1所述的用于生产可降解餐具的消毒装置，其特征在于，所述滚筒组机构与右传送带（7）之间的夹角为30-75°。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及消毒装置技术领域，尤其涉及用于生产可降解餐具的消毒装置。

背景技术

可降解餐具是指可在自然环境微生物（细菌、霉菌、藻类）酶作用指可在自然环境微生物（细菌、霉菌、藻类）酶作用下，发生生物化学反应，引起外观霉变到内在质量变化，最终形成二氧化碳和水的餐具。

在生产可降解餐具时，需要对餐具进行消毒处理，一般采用紫外线消毒，现有的流水线消毒，一次只能对餐具的一个表面进行消毒，无法同时对餐具的正反面进行消毒，为此，本实用新型提出用于生产可降解餐具的消毒装置。

发明内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的用于生产可降解餐具的消毒装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

用于生产可降解餐具的消毒装置，包括消毒壳体，所述消毒壳体的左侧设有进料口，消毒壳体的右侧设有出料口，进料口中安装有左传送带，出料口中安装有右传送带，位于消毒壳体内部的左传送带、右传送带的上方均设有紫外线灯具，位于左传送带的右方且位于右传送带的左上方设置有倾斜设置的滚筒组机构，所述滚筒组机构包括前板、后板、多个滚筒、驱动电机和多个固定机构，其中，前板与后板之间转动配合有间隔设置的滚筒，滚筒的一端固定有传动轴，传动轴的一端活动贯穿后板后安装有链轮，后板的外壁固定有电机座，电机座上安装有驱动电机，驱动电机的输出端通过联轴器与其中一个传动轴固定连接，多个链轮上传动配合有链条，前板、后板的外壁两侧均安装有固定机构。

优选的，所述紫外线灯具安装在灯罩中，且灯罩的开口朝下设置。

优选的，所述固定机构包括丝杆和螺旋传动配合在丝杆上的螺纹套，位于前板上的固定机构的丝杆一端活动安装在前板外壁上，位于后板上的固定机构的丝杆的一端活动安装在后板的外壁上，丝杆的另一端设有螺纹套。

优选的，所述螺纹套远离丝杆的一端固定有抵压块，且抵压块采用橡胶材质。

优选的，所述丝杆的外壁下部间隔设置有多个拨动杆。

优选的，所述滚筒组机构与右传送带之间的夹角为30-75°。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过位于左传送带的右方且位于右传送带的左上方设置有倾斜设置的滚筒组机构，滚筒组机构包括前板、后板、多个滚筒、驱动电机和多个固定机构，左传送带、右传送带均顺时针转动，驱动电机逆时针转动，当餐具在左传送带上时，紫外线灯具对餐具的上表面进行照射消毒，然后餐具掉落至滚筒组机构上，由于重力作用餐具的一端先落在滚筒组机构上，滚筒逆时针转动，带动餐具翻身，然后餐具掉落在右传送带上，再一次进行紫外线照射消毒，使餐具的背面进行消毒，本实用新型结构新颖，设计巧妙，结构合理，适合推广使用。

附图说明

图1为本实用新型提出的用于生产可降解餐具的消毒装置的结构示意图。

图2为本实用新型提出的用于生产可降解餐具的消毒装置中滚筒组机构的俯视图。

图3为图2中A部分的局部放大示意图。

图中：1消毒壳体、2左传送带、3灯罩、4紫外线灯具、5后板、6滚筒、7右传送带、8固定机构、9电机座、10驱动电机、11传动轴、12链轮、13链条、14前板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，用于生产可降解餐具的消毒装置，包括消毒壳体1，消毒壳体1的左侧设有进料口，消毒壳体1的右侧设有出料口，进料口中安装有左传送带2，出料口中安装有右传送带7，位于消毒壳体1内部的左传送带2、右传送带7的上方均设有紫外线灯具4，位于左传送带2的右方且位于右传送带7的左上方设置有倾斜设置的滚筒组机构，滚筒组机构包括前板14、后板5、多个滚筒6、驱动电机10和多个固定机构8，其中，前板14与后板5之间转动配合有间隔设置的滚筒6，滚筒6的一端固定有传动轴11，传动轴11的一端活动贯穿后板5后安装有链轮12，后板5的外壁固定有电机座9，电机座9上安装有驱动电机10，驱动电机10的输出端通过联轴器与其中一个传动轴11固定连接，多个链轮12上传动配合有链条13，前板14、后板5的外壁两侧均安装有固定机构8。

本实施方式中，紫外线灯具4安装在灯罩3中，且灯罩3的开口朝下设置。

本实施方式中，固定机构8包括丝杆83和螺旋传动配合在丝杆83上的螺纹套81，位于前板14上的固定机构8的丝杆83一端活动安装在前板14外壁上，位于后板5上的固定机构8的丝杆83的一端活动安装在后板5的外壁上，丝杆83的另一端设有螺纹套81，转动丝杆83，可以调节螺纹套的伸缩长度，两侧的固定机构8抵在消毒壳体1的内壁上，从而起到固定的作用。

本实施方式中，螺纹套81远离丝杆83的一端固定有抵压块82，且抵压块82采用橡胶材质。

本实施方式中，丝杆83的外壁下部间隔设置有多个拨动杆84。

本实施方式中，滚筒组机构与右传送带7之间的夹角为30-75°。

本实用新型在使用时，通过位于左传送带2的右方且位于右传送带7的左上方设置有倾斜设置的滚筒组机构，滚筒组机构包括前板14、后板5、多个滚筒6、驱动电机10和多个固定机构8，左传送带2、右传送带7均顺时针转动，驱动电机10逆时针转动，当餐具在左传送带2上时，紫外线灯具4对餐具的上表面进行照射消毒，然后餐具掉落至滚筒组机构上，由于重力作用餐具的一端先落在滚筒组机构上，滚筒6逆时针转动，带动餐具翻身，然后餐具掉落在右传送带7上，再一次进行紫外线照射消毒，使餐具的背面进行消毒，本实用新型结构新颖，设计巧妙，结构合理，适合推广使用。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920034628.1

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209695877U

授权时间:20191129

主分类号:A61L2/10

专利分类号:A61L2/10;A61L2/26

范畴分类:申请人:西安交通工程学院

第一申请人:西安交通工程学院

申请人地址:710300 陕西省西安市户县滨河新区渼陂西路1号

发明人:郝志超;冯皓玥;马鑫;孟明月;于雪昆

第一发明人:郝志超

当前权利人:西安交通工程学院

代理人:麦春明

代理机构:61237

代理机构编号:西安知诚思迈知识产权代理事务所(普通合伙) 61237

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b049d1b2d3ff98559bdf6dca.html