# 一种毛笔清洁装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种毛笔清洁装置，包括顶板、伸缩杆和底座，所述顶板底面周围竖直安装有多个所述伸缩杆，所述伸缩杆底端固定连接有所述底座，所述顶板中部嵌套安装有轴承，所述轴承的内圈安装有搅动组件，所述搅动组件底端安装有装夹组件，所述底座顶面中部开设有置物槽，且所述置物槽位于所述装夹组件的下方。有益效果在于：本实用新型通过装夹组件将毛笔竖直装夹固定并通过伸缩杆调整高度的方式将笔头伸入清洗盆内，之后可通过搅动组件带动毛笔笔头在清洗盆内的水中搅动清洁，代替了手持毛笔在水中搅动清洁的方式，省时省力且提升了清洁效果，同时防止了墨水附着在操作人员手上而产生墨痕。

### 主设计要求

1.一种毛笔清洁装置，包括顶板(2)、伸缩杆(3)和底座(5)，其特征在于：所述顶板(2)底面周围竖直安装有多个所述伸缩杆(3)，所述伸缩杆(3)底端固定连接有所述底座(5)，所述顶板(2)中部嵌套安装有轴承(201)，所述轴承(201)的内圈安装有搅动组件(1)，所述搅动组件(1)底端安装有装夹组件(6)，所述底座(5)顶面中部开设有置物槽(501)，且所述置物槽(501)位于所述装夹组件(6)的下方，所述置物槽(501)内间隙配合有清洗盆(4)，所述清洗盆(4)顶部开口，且所述清洗盆(4)与所述置物槽(501)间隙配合；所述搅动组件(1)包括转轴(104)和安装座(108)，所述转轴(104)竖直设置，且所述转轴(104)与所述轴承(201)固定连接，所述转轴(104)顶端固定有齿轮(101)，所述转轴(104)底端固定有装夹组件(6)，所述安装座(108)固定安装在所述顶板(2)顶面，所述安装座(108)顶面沿横向安装有隔离套(106)，所述隔离套(106)侧面安装有封盖(105)，所述隔离套(106)内沿横向开设有安装槽(109)，所述安装槽(109)内与压簧(1010)的一端固定连接，所述压簧(1010)的另一端固定有套环(1011)，所述套环(1011)内侧沿横向固定有连杆(103)，且所述连杆(103)与所述封盖(105)间隙配合，所述连杆(103)一端固定有手柄(107)，所述连杆(103)另一端沿横向固定有齿条(102)，且所述齿条(102)与所述齿轮(101)啮合。

### 设计方案

1.一种毛笔清洁装置，包括顶板(2)、伸缩杆(3)和底座(5)，其特征在于：所述顶板(2)底面周围竖直安装有多个所述伸缩杆(3)，所述伸缩杆(3)底端固定连接有所述底座(5)，所述顶板(2)中部嵌套安装有轴承(201)，所述轴承(201)的内圈安装有搅动组件(1)，所述搅动组件(1)底端安装有装夹组件(6)，所述底座(5)顶面中部开设有置物槽(501)，且所述置物槽(501)位于所述装夹组件(6)的下方，所述置物槽(501)内间隙配合有清洗盆(4)，所述清洗盆(4)顶部开口，且所述清洗盆(4)与所述置物槽(501)间隙配合；

所述搅动组件(1)包括转轴(104)和安装座(108)，所述转轴(104)竖直设置，且所述转轴(104)与所述轴承(201)固定连接，所述转轴(104)顶端固定有齿轮(101)，所述转轴(104)底端固定有装夹组件(6)，所述安装座(108)固定安装在所述顶板(2)顶面，所述安装座(108)顶面沿横向安装有隔离套(106)，所述隔离套(106)侧面安装有封盖(105)，所述隔离套(106)内沿横向开设有安装槽(109)，所述安装槽(109)内与压簧(1010)的一端固定连接，所述压簧(1010)的另一端固定有套环(1011)，所述套环(1011)内侧沿横向固定有连杆(103)，且所述连杆(103)与所述封盖(105)间隙配合，所述连杆(103)一端固定有手柄(107)，所述连杆(103)另一端沿横向固定有齿条(102)，且所述齿条(102)与所述齿轮(101)啮合。

2.根据权利要求1所述一种毛笔清洁装置，其特征在于：所述装夹组件(6)包括底板(601)和支板一(606)，所述底板(601)固定安装在所述转轴(104)底端，所述底板(601)一侧竖直安装有所述支板一(606)，所述底板(601)另一侧竖直安装有支板二(604)，且所述支板一(606)和所述支板二(604)相对设置，所述支板二(604)中部沿水平方向啮合有螺柱(603)，且所述螺柱(603)与所述支板二(604)垂直，所述螺柱(603)靠近所述支板一(606)的一端固定有夹板(605)，所述螺柱(603)另一端固定有把手(602)。

3.根据权利要求2所述一种毛笔清洁装置，其特征在于：所述支板一(606)和所述支板二(604)规格保持一致。

4.根据权利要求2所述一种毛笔清洁装置，其特征在于：所述夹板(605)的材质为调质橡胶，所述夹板(605)与所述螺柱(603)胶接固定。

5.根据权利要求1所述一种毛笔清洁装置，其特征在于：所述伸缩杆(3)的数量为四个，所述清洗盆(4)的材质为透明玻璃。

6.根据权利要求1所述一种毛笔清洁装置，其特征在于：所述套环(1011)为实心环状结构，所述套环(1011)与所述连杆(103)过盈配合。

7.根据权利要求1所述一种毛笔清洁装置，其特征在于：所述手柄(107)表面开设防滑纹。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及毛笔使用辅助组件领域，具体涉及一种毛笔清洁装置。

背景技术

毛笔是一种源于中国的传统书写工具，也逐渐成为传统绘画工具。毛笔是古代中国人民在生产实践中发明的，毛笔在使用完成后需要将笔头上的墨水清洁，以便防止墨水干结在笔头上而影响到下次使用。

本申请人发现现有技术中至少存在以下技术问题：目前毛笔在清洁时采用手持毛笔在水中搅动清洁的方式，费时费力且清洁的效果一般，同时墨水会附着在操作人员手上，需要后续重复洗手方能消除墨痕。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种毛笔清洁装置，以解决现有技术中目前毛笔在清洁时采用手持毛笔在水中搅动清洁的方式等技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中优选的技术方案具有：通过装夹组件将毛笔竖直装夹固定并通过伸缩杆调整高度的方式将笔头伸入清洗盆内，之后可通过搅动组件带动毛笔笔头在清洗盆内的水中搅动清洁，代替了手持毛笔在水中搅动清洁的方式等技术效果，详见下文阐述。

为实现上述目的，本实用新型提供了以下技术方案：

本实用新型提供的一种毛笔清洁装置，包括顶板、伸缩杆和底座，所述顶板底面周围竖直安装有多个所述伸缩杆，所述伸缩杆底端固定连接有所述底座，所述顶板中部嵌套安装有轴承，所述轴承的内圈安装有搅动组件，所述搅动组件底端安装有装夹组件，所述底座顶面中部开设有置物槽，且所述置物槽位于所述装夹组件的下方，所述置物槽内间隙配合有清洗盆，所述清洗盆顶部开口，且所述清洗盆与所述置物槽间隙配合；

所述搅动组件包括转轴和安装座，所述转轴竖直设置，且所述转轴与所述轴承固定连接，所述转轴顶端固定有齿轮，所述转轴底端固定有装夹组件，所述安装座固定安装在所述顶板顶面，所述安装座顶面沿横向安装有隔离套，所述隔离套侧面安装有封盖，所述隔离套内沿横向开设有安装槽，所述安装槽内与压簧的一端固定连接，所述压簧的另一端固定有套环，所述套环内侧沿横向固定有连杆，且所述连杆与所述封盖间隙配合，所述连杆一端固定有手柄，所述连杆另一端沿横向固定有齿条，且所述齿条与所述齿轮啮合。

作为优选，所述装夹组件包括底板和支板一，所述底板固定安装在所述转轴底端，所述底板一侧竖直安装有所述支板一，所述底板另一侧竖直安装有支板二，且所述支板一和所述支板二相对设置，所述支板二中部沿水平方向啮合有螺柱，且所述螺柱与所述支板二垂直，所述螺柱靠近所述支板一的一端固定有夹板，所述螺柱另一端固定有把手。

作为优选，所述支板一和所述支板二规格保持一致。

作为优选，所述夹板的材质为调质橡胶，所述夹板与所述螺柱胶接固定。

作为优选，所述伸缩杆的数量为四个，所述清洗盆的材质为透明玻璃。

作为优选，所述套环为实心环状结构，所述套环与所述连杆过盈配合。

作为优选，所述手柄表面开设防滑纹。

采用上述一种毛笔清洁装置，在使用时，先将所述清洗盆倒入清洗水，之后将毛笔竖直放置在所述支板一和所述夹板之间，放置时应确保毛笔笔头朝下，操作所述把手带动所述螺柱在所述支板二的约束下进给，所述夹板随之靠近所述支板一，直至夹紧固定毛笔时停止操作所述把手，调整所述伸缩杆的高度使毛笔笔头陷入所述清洗盆的清洗水内，之后操作所述搅动组件带动毛笔笔头在所述清洗盆内搅动，操作方式为：拉动所述手柄带动所述连杆外伸，此过程中所述连杆通过所述套环压缩所述压簧，同时所述连杆带动所述齿条向外移动，由于所述齿条与所述齿轮啮合，从而所述齿条在向外移动的过程中会带动所述齿轮啮合传动，所述齿轮带动所述转轴在所述轴承的约束下转动，所述驱动轴底端的毛笔随之周转来带动毛笔笔头在所述清洗盆内搅动，当所述连杆外伸一段距离后松开所述手柄，所述压簧释放自身的压缩行程通过所述套环带动所述连杆回位，所述齿条随之反向移动并带动所述齿轮反向转动，所述装夹组件上的毛笔笔头随之在所述清洗盆内反向搅动，如此通过双向搅动的方式来通过所述清洗盆内的水清洁毛笔笔头，代替了手持毛笔在水中搅动清洁的方式，省时省力且提升了清洁效果，同时防止了墨水附着在操作人员手上而产生墨痕。

有益效果在于：本实用新型通过装夹组件将毛笔竖直装夹固定并通过伸缩杆调整高度的方式将笔头伸入清洗盆内，之后可通过搅动组件带动毛笔笔头在清洗盆内的水中搅动清洁，代替了手持毛笔在水中搅动清洁的方式，省时省力且提升了清洁效果，同时防止了墨水附着在操作人员手上而产生墨痕。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的正视外部图；

图2是本实用新型的正视剖视图；

图3是本实用新型的俯视图。

附图标记说明如下：

1、搅动组件；101、齿轮；102、齿条；103、连杆；104、转轴；105、封盖；106、隔离套；107、手柄；108、安装座；109、安装槽；1010、压簧；1011、套环；2、顶板；201、轴承；3、伸缩杆；4、清洗盆；5、底座；501、置物槽；6、装夹组件；601、底板；602、把手；603、螺柱；604、支板二；605、夹板；606、支板一。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

参见图1-图3所示，本实用新型提供了一种毛笔清洁装置，包括顶板2、伸缩杆3和底座5，顶板2底面周围竖直安装有多个伸缩杆3，伸缩杆3底端固定连接有底座5，顶板2中部嵌套安装有轴承201，轴承201的内圈安装有搅动组件1，搅动组件1底端安装有装夹组件6，底座5顶面中部开设有置物槽501，且置物槽501位于装夹组件6的下方，置物槽501内间隙配合有清洗盆4，清洗盆4顶部开口，且清洗盆4与置物槽501间隙配合；

搅动组件1包括转轴104和安装座108，转轴104竖直设置，且转轴104与轴承201固定连接，转轴104顶端固定有齿轮101，转轴104底端固定有装夹组件6，安装座108固定安装在顶板2顶面，安装座108顶面沿横向安装有隔离套106，隔离套106侧面安装有封盖105，隔离套106内沿横向开设有安装槽109，安装槽109内与压簧1010的一端固定连接，压簧1010的另一端固定有套环1011，套环1011内侧沿横向固定有连杆103，且连杆103与封盖105间隙配合，连杆103一端固定有手柄107，连杆103另一端沿横向固定有齿条102，且齿条102与齿轮101啮合。

作为优选，装夹组件6包括底板601和支板一606，底板601固定安装在转轴104底端，底板601一侧竖直安装有支板一606，底板601另一侧竖直安装有支板二604，且支板一606和支板二604相对设置，支板二604中部沿水平方向啮合有螺柱603，且螺柱603与支板二604垂直，螺柱603靠近支板一606的一端固定有夹板605，螺柱603另一端固定有把手602，如此设置，便于通过装夹组件6来竖直固定待清洗的毛笔。

支板一606和支板二604规格保持一致，如此设置，便于支板一606和支板二604具有良好的适配性。

夹板605的材质为调质橡胶，夹板605与螺柱603胶接固定，如此设置，便于夹板605在装夹固定毛笔的同时不会损坏毛笔。

伸缩杆3的数量为四个，如此设置，便于平稳的调整顶板2的位置高度，清洗盆4的材质为透明玻璃，如此设置，便于透过清洗盆4来观察毛笔的清洗过程。

套环1011为实心环状结构，套环1011与连杆103过盈配合，如此设置，便于套环1011和连杆103同步移动。

手柄107表面开设防滑纹，如此设置，便于手持手柄107时施力。

采用上述结构，在使用时，先将清洗盆4倒入清洗水，之后将毛笔竖直放置在支板一606和夹板605之间，放置时应确保毛笔笔头朝下，操作把手602带动螺柱603在支板二604的约束下进给，夹板605随之靠近支板一606，直至夹紧固定毛笔时停止操作把手602，调整伸缩杆3的高度使毛笔笔头陷入清洗盆4的清洗水内，之后操作搅动组件1带动毛笔笔头在清洗盆4内搅动，操作方式为：拉动手柄107带动连杆103外伸，此过程中连杆103通过套环1011压缩压簧1010，同时连杆103带动齿条102向外移动，由于齿条102与齿轮101啮合，从而齿条102在向外移动的过程中会带动齿轮101啮合传动，齿轮101带动转轴104在轴承201的约束下转动，驱动轴底端的毛笔随之周转来带动毛笔笔头在清洗盆4内搅动，当连杆103外伸一段距离后松开手柄107，压簧1010释放自身的压缩行程通过套环1011带动连杆103回位，齿条102随之反向移动并带动齿轮101反向转动，装夹组件6上的毛笔笔头随之在清洗盆4内反向搅动，如此通过双向搅动的方式来通过清洗盆4内的水清洁毛笔笔头，代替了手持毛笔在水中搅动清洁的方式，省时省力且提升了清洁效果，同时防止了墨水附着在操作人员手上而产生墨痕。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295924.7

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:61(陕西)

授权编号:CN209666663U

授权时间:20191122

主分类号:B43K 13/02

专利分类号:B43K13/02

范畴分类:15E;

申请人:咸阳师范学院

第一申请人:咸阳师范学院

申请人地址:712000 陕西省咸阳市渭城区文林路咸阳师范学院

发明人:赵顺

第一发明人:赵顺

当前权利人:咸阳师范学院

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b07a45d49f9e983f592dc8e4.html