# 封闭母线扩展装置论文和设计-吴志民

### 全文摘要

本实用新型公开了一种封闭母线扩展装置，包括上铜牌(1)、支撑装置和下连接器，上铜牌(1)的下端连接在所述下连接器上，所述的下连接器包括固定装置和多个连接片(5)，上铜牌(1)插入相邻两个连接片(5)之间，所述的连接片(5)包括绝缘基板(501)，所述绝缘基板(501)中央设有固定孔(503)，所述绝缘基板(501)两侧均设有金属层(502)，所述支撑装置包括壳体(2)和两个支撑翼板(7)，两个支撑翼板(7)位于上铜牌(1)两侧。本实用新型在在封闭母线故障时，能够暂时替代封闭母线，实现临时供电，降低封闭母线故障对群众生产生活的影响。

### 主设计要求

1.封闭母线扩展装置，其特征在于：包括上铜牌(1)、支撑装置和下连接器，所述上铜牌(1)穿过所述支撑装置，上铜牌(1)的下端连接在所述下连接器上，所述的下连接器包括固定装置和多个连接片(5)，上铜牌(1)插入相邻两个连接片(5)之间，所述的连接片(5)包括绝缘基板(501)，所述绝缘基板(501)中央设有固定孔(503)，所述绝缘基板(501)两侧均设有金属层(502)，上铜牌(1)与所述绝缘基板(501)的金属层(502)贴合，所述固定装置包括框架(3)、螺栓(6)、螺母和两个压板(4)，连接片(5)位于框架(3)内，压板(4)位于框架(3)外侧，螺栓(6)穿过绝缘基板(501)、压板(4)，所述支撑装置包括壳体(2)和两个支撑翼板(7)，两个支撑翼板(7)位于上铜牌(1)两侧。

### 设计方案

1.封闭母线扩展装置，其特征在于：包括上铜牌(1)、支撑装置和下连接器，所述上铜牌(1)穿过所述支撑装置，上铜牌(1)的下端连接在所述下连接器上，所述的下连接器包括固定装置和多个连接片(5)，上铜牌(1)插入相邻两个连接片(5)之间，所述的连接片(5)包括绝缘基板(501)，所述绝缘基板(501)中央设有固定孔(503)，所述绝缘基板(501)两侧均设有金属层(502)，上铜牌(1)与所述绝缘基板(501)的金属层(502)贴合，所述固定装置包括框架(3)、螺栓(6)、螺母和两个压板(4)，连接片(5)位于框架(3)内，压板(4)位于框架(3)外侧，螺栓(6)穿过绝缘基板(501)、压板(4)，所述支撑装置包括壳体(2)和两个支撑翼板(7)，两个支撑翼板(7)位于上铜牌(1)两侧。

2.根据权利要求1所述的封闭母线扩展装置，其特征在于：所述上铜牌(1)数量为5片，所述连接片(5)数量为6片。

3.根据权利要求2所述的封闭母线扩展装置，其特征在于：所述上铜牌(1)包括1个中央铜牌(101)、2个内铜牌(102)和2个外铜牌(103)，中央铜牌(101)位于2个内铜牌(102)之间，内铜牌(102)位于中央铜牌(101)和外铜牌(103)之间，所述中央铜牌(101)的顶端高于内铜牌(102)、外铜牌(103)，所述内铜牌(102)、外铜牌(103)的上端均向外弯折，中央铜牌(101)、内铜牌(102)和外铜牌(103)的顶端均设有导线连接孔(8)。

4.根据权利要求3所述的封闭母线扩展装置，其特征在于：还包括防护箱(9)，所述防护箱(9)顶部设有进线孔(10)，中央铜牌(101)、内铜牌(102)和外铜牌(103)均伸入所述防护箱(9)内，所述防护箱(9)设有箱门。

5.根据权利要求1所述的封闭母线扩展装置，其特征在于：还包括下铜牌(11)，所述下铜牌(11)插入相邻两个连接片(5)之间。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电力设备技术领域，尤其涉及了一种封闭母线扩展装置。

背景技术

随着城市建设的快速发展，高层、超高层建筑越来越多。根据国家及行业的相关规范标准，19层以上建筑应选用封闭母线连接。封闭式母线槽(简称母线槽)：是指由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置，用来为分散系统各个元件分配较大功率，由金属板为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。与传统的电力电缆、预分支电缆敷设方式相比，封闭母线具有体积小、载流量大、分支简单特点，在高层建筑、工矿企业等供配电系统中已广泛应用。在现实的高层建筑中，经常会出现封闭母线故障引起停电情况，仅义乌地区，2018年就发生了6起封闭母线故障停电事件。发生封闭母线故障停电后，若将连接器直接与故障封闭母线相连接，由于无防护装置，连接点发热，因此虽然能够暂时恢复供电，但是安全性不能满足。由于不同母线的生产厂家不同，需要从厂家到现场进行测量，且厂家基本以外地居多，到达现场测量时间长，完成测量后，需要对母线进行设计，安排生产；完成制作后，由厂家将封闭母线运至现场，进行安装。因此停电的抢修时间往往高达50至60小时。以上的种种原因，造成了封闭母线故障率偏高，因此如何在封闭母线出现故障时，减少故障维修的停电时间，降低对群众生产生活的影响，避免用户投诉，是我们亟待解决的一个问题。

实用新型内容

本实用新型提供了一种能够暂时替代封闭母线，实现临时供电的封闭母线扩展装置。

为了解决上述技术问题，本实用新型通过下述技术方案得以解决：

封闭母线扩展装置，包括上铜牌、支撑装置和下连接器，所述上铜牌穿过所述支撑装置，上铜牌的下端连接在所述下连接器上，所述的下连接器包括固定装置和多个连接片，上铜牌插入相邻两个连接片之间，所述的连接片包括绝缘基板，所述绝缘基板中央设有固定孔，所述绝缘基板两侧均设有金属层，上铜牌与所述绝缘基板的金属层贴合，所述固定装置包括框架、螺栓、螺母和两个压板，连接片位于框架内，压板位于框架外侧，螺栓穿过绝缘基板、压板，所述支撑装置包括壳体和两个支撑翼板，两个支撑翼板位于上铜牌两侧。

作为优选，所述上铜牌数量为5片，所述连接片数量为6片。

作为优选，所述上铜牌包括1个中央铜牌、2个内铜牌和2个外铜牌，中央铜牌位于2个内铜牌之间，内铜牌位于中央铜牌和外铜牌之间，所述中央铜牌的顶端高于内铜牌、外铜牌，所述内铜牌、外铜牌的上端均向外弯折，中央铜牌、内铜牌和外铜牌的顶端均设有导线连接孔。

作为优选，还包括防护箱，所述防护箱顶部设有进线孔，中央铜牌、内铜牌和外铜牌均伸入所述防护箱内，所述防护箱设有箱门。

作为优选，还包括下铜牌，所述下铜牌插入相邻两个连接片之间。

本实用新型由于采用了以上技术方案，具有显著的技术效果：本实用新型在在封闭母线故障时，能够暂时替代封闭母线，实现临时供电，降低封闭母线故障对群众生产生活的影响。

附图说明

图1是实施例1的结构示意图。

图2是实施例1的正视图。

图3是实施例1中支撑装置的内部结构示意图。

图4是连接片的结构示意图。

图5是实施例1安装防护箱后的示意图。

图6是实施例1安装下铜牌后的示意图。

附图中各数字标号所指代的部位名称如下：1—上铜牌、101—中央铜牌、102—内铜牌、103—外铜牌、2—壳体、3—框架、4—压板、5—连接片、6—螺栓、7—支撑翼板、8—导线连接孔、9—防护箱、10—进线孔、11—下铜牌。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步详细描述。

实施例1

封闭母线扩展装置，如图1至3所示，包括上铜牌1、支撑装置和下连接器，所述上铜牌1穿过所述支撑装置，上铜牌1的下端连接在所述下连接器上，所述的下连接器包括固定装置和多个连接片5，上铜牌1插入相邻两个连接片5之间。如图4所示，所述的连接片5包括绝缘基板501，所述绝缘基板501中央设有固定孔503，所述绝缘基板501两侧均设有金属层502，上铜牌1与所述绝缘基板501的金属层502贴合，所述固定装置包括框架3、螺栓6、螺母和两个压板4，连接片5位于框架3内，压板4位于框架3外侧，螺栓6穿过绝缘基板501、压板4，所述支撑装置包括壳体2和两个支撑翼板7，两个支撑翼板7位于上铜牌两侧。

所述上铜牌1数量为5片，所述连接片5数量为6片。

所述上铜牌1包括1个中央铜牌101、2个内铜牌102和2个外铜牌103，中央铜牌101位于2个内铜牌102之间，内铜牌102位于中央铜牌101和外铜牌103之间，所述中央铜牌101的顶端高于内铜牌102、外铜牌103，所述内铜牌102、外铜牌103的上端均向外弯折，中央铜牌101、内铜牌102和外铜牌103的顶端均设有导线连接孔8。

如图5所示，还包括防护箱9，所述防护箱9顶部设有进线孔10，中央铜牌101、内铜牌102和外铜牌103均伸入所述防护箱9内，所述防护箱9设有箱门。

如图6所示，还包括下铜牌11，所述下铜牌11插入相邻两个连接片5之间，下铜牌11用于电力输出。

总之，以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变化与修饰，皆应属本实用新型专利的涵盖范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024541.6

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209250171U

授权时间:20190813

主分类号:H02G 5/06

专利分类号:H02G5/06

范畴分类:37D;

申请人:义乌市输变电工程有限公司八方电气分公司;国网浙江义乌市供电有限公司;义乌市输变电工程有限公司

第一申请人:义乌市输变电工程有限公司八方电气分公司

申请人地址:322000 浙江省金华市义乌市廿三里街道乾元路9号

发明人:吴志民;胡文江;朱小明

第一发明人:吴志民

当前权利人:义乌市输变电工程有限公司八方电气分公司;国网浙江义乌市供电有限公司;义乌市输变电工程有限公司

代理人:程志军

代理机构:33261

代理机构编号:杭州橙知果专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b13d2194ea38365036a820d2.html