# 基于原子力显微镜的颗粒间表面力研究

### 论文摘要

为深入明晰颗粒间表面力组分,选取玻璃微球为研究对象,并采用胶体探针原子力显微镜对不同疏水性颗粒间的微观作用力进行测试,借助经典DLVO及扩展DLVO理论对测试结果拟合分析,并通过分子动力学模拟验证试验结果.结果表明:亲水性颗粒与疏水性颗粒间相互作用力服从经典DLVO理论,在长程范围内静电斥力起主要作用,当分离距离在6 nm左右时,颗粒间范德华力克服静电排斥力;两亲水性颗粒间存在着额外的短程水化斥力,拟合发现水化斥力以0.54 nm的衰减长度按单指数模型衰减;两疏水性颗粒间则存在着强烈的疏水引力,力曲线显示:在20～40 nm范围颗粒发生明显的跳入黏附,疏水引力以1.63 nm的衰减长度按单指数模型衰减.分子动力学模拟发现,极性水分子与二氧化硅表面氧原子间存在强烈的氢键作用,表明亲水玻璃基板表面形成致密结构的水化层,诱发水化斥力;而疏水界面水分子没有氢键作用,疏水引力源于疏水界面的水分子重排熵效应.

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 试验材料与准备

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 胶体探针制备

- 1.2.2 AFM力谱测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 亲水颗粒间相互作用

- 2.2 亲水-疏水颗粒间相互作用

- 2.3 疏水颗粒间相互作用

- 2.4 固液界面水分子结构的分子动力学模拟

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邢耀文,刘敏,桂夏辉,曹亦俊,高志勇,孙伟

关键词: 表面力,原子力显微镜,水化斥力,疏水力

来源: 中国矿业大学学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 中国矿业大学国家煤加工与洁净化工程技术研究中心,中南大学资源加工与生物工程学院

基金: 中国博士后科学基金特别项目(2019T120482),国家重点研发计划项目(2018YFC0604702),国家自然科学基金项目(21978318,51904300)

分类号: O641.3

DOI: 10.13247/j.cnki.jcumt.001082

页码: 1352-1357+1374

总页数: 7

文件大小: 717K

下载量: 530

### 相关论文文献

- [1].原子力显微镜在摩擦学研究中的应用[J]. 合成润滑材料 2020(02)

- [2].一种应用于低温原子力显微镜的新型生物样品制备方法[J]. 基因组学与应用生物学 2020(07)

- [3].用于音叉式原子力显微镜的探针制备[J]. 计量学报 2017(01)

- [4].原子力显微镜在膜技术中的应用[J]. 天津科技大学学报 2018(04)

- [5].原子力显微镜在材料成像中的应用[J]. 化工管理 2015(08)

- [6].以利萨茹层迭式局部扫描实现高速大范围之原子力显微镜[J]. 机械工程学报 2015(06)

- [7].压膜阻尼对原子力显微镜振动特性的影响研究[J]. 振动与冲击 2020(11)

- [8].多模态动态原子力显微镜系统[J]. 光学精密工程 2017(02)

- [9].原子力显微镜在纳米技术中的应用[J]. 山东工业技术 2014(22)

- [10].以利萨茹层迭式局部扫描实现高速大范围之原子力显微镜[J]. 金属加工(冷加工) 2015(11)

- [11].安捷伦推出下一代原子力显微镜[J]. 电子设计工程 2013(24)

- [12].安捷伦推出下一代原子力显微镜[J]. 电子测量与仪器学报 2013(12)

- [13].原子力显微镜的工作原理及其应用[J]. 通化师范学院学报 2013(02)

- [14].原子力显微镜在纳米生物学研究中的应用[J]. 中国细胞生物学学报 2010(05)

- [15].原子力显微镜在生物领域中的应用[J]. 微生物学通报 2008(04)

- [16].原子力显微镜的基本原理及应用[J]. 化学教育(中英文) 2019(04)

- [17].原子力显微镜及其在聚合物基纳米复合材料中的应用[J]. 新材料产业 2015(09)

- [18].新型的显微技术——原子力显微镜[J]. 大科技(科学之谜) 2010(05)

- [19].原子力显微镜的几种成像模式简介[J]. 电子显微学报 2013(02)

- [20].医学中原子力显微镜在细胞层面的应用[J]. 军医进修学院学报 2011(01)

- [21].布鲁克公司发布原子力显微镜新品号称世界最快[J]. 光机电信息 2011(08)

- [22].原子力显微镜在细胞生物学的应用进展[J]. 上海医学影像 2010(01)

- [23].原子力显微镜在木材科学研究中的进展[J]. 江苏林业科技 2018(01)

- [24].生理状态下人牙周膜成纤维细胞的原子力显微镜下的观察[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志 2018(09)

- [25].双探针原子力显微镜视觉对准系统[J]. 光学精密工程 2014(09)

- [26].原子力显微镜技术在细胞力学和病理学研究中的应用[J]. 激光生物学报 2013(02)

- [27].利用原子力显微镜探测人正常与慢性淋巴白血病外周血B淋巴细胞[J]. 分析测试学报 2010(10)

- [28].基于原子力显微镜的细胞破损有限元模型建立与分析[J]. 生物医学工程研究 2019(03)

- [29].原子力显微镜减震降噪的升级改造[J]. 实验室研究与探索 2018(04)

- [30].激光光路跟踪型原子力显微镜研究[J]. 光电子·激光 2015(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b1e03d7bf4aea8d4cdce4135.html