# 热震性论文_张琦

导读:本文包含了热震性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:涂层,电解质,阳极,热障,硅砖,电子束,甘氨酸。

### 热震性论文文献综述

张琦[1]（2016）在《钨铼合金丝防氧化涂层沉积及热震性研究》一文中研究指出温度传感器在现代测量技术中有着广泛的应用,其中热电偶,尤其是钨铼热电偶对高温测量有着极其重要的作用。但热电偶的材料极易在高温下氧化而失去测温性能,所以制备合适的抗氧化涂层已经成为进一步提高热电偶性能和使用范围的关键技术。因此,获得廉价钨铼热电偶的抗氧化技术,使之能在高温的有氧环境有效工作是本文追求的目标。首先,本文介绍了电弧离子镀设备、电子束蒸发设备的结构、原理及应用。找出了处理钨铼丝表面氧化皮的方法,即NaOH水溶液热浴法。介绍了实验药品及材料,SEM等设备的原理。其次,根据功能梯度薄膜机理,以及吸水海绵体理论,设计了以ZrN为过渡层,Zr02为防氧化层的功能薄膜。选择了电弧离子镀和电子束蒸发作为防氧化涂层的沉积方法。再次,对沉积薄膜的实验工艺参数进行选取。通过进行大量实验,对真空室预热温度、气体流量比、基体负偏压、弧电流等工艺参数进行选取,确定沉积ZrN、Zr02薄膜的工艺参数,最后,对防氧化涂层的热震性能进行研究。通过对比不同膜层在相同条件下,经过相同次数的热震实验后,防氧化涂层的脱落情况,判断涂层的热震性能。并通过热电偶测温实验,分析测温误差产生的原因。总之,以ZrN为过渡层,Zr02为防氧化层的功能薄膜防氧化性能最好,为钨铼热电偶的防氧化工艺的进一步发展,提供了依据。(本文来源于《东北大学》期刊2016-12-01）

史晓强,李林,彭小艳[2]（2015）在《纳米炭黑对镁碳砖力学性能和热震性的影响》一文中研究指出为进一步提高镁碳砖的力学性能和抗热震性,将纳米炭黑加入酚醛树脂中,研究了纳米炭黑的加入量对镁碳砖的力学性能和热震性的影响。结果表明:添加纳米炭黑能提高镁碳砖力学性能以及抗热震性,当纳米炭黑质量分数为5%(占酚醛树脂)时,镁碳砖的综合力学性能最优。(本文来源于《中国冶金》期刊2015年06期）

王栋[3]（2014）在《EB-PVD制备热障涂层及其热震性研究》一文中研究指出热障涂层技术是发展高性能航空发动机的关键技术,目前已广泛用于航空发动机的燃烧室和发动机叶片上,使用热障涂层能够降低基底高温合金的表面温度,减小发动机中冷却气体用量,提高燃气温度,从而提高航空发动机的推重比。热障涂层的发展目标是制备具有更高使用温度,更大的隔热效果,更长的使用寿命的涂层。目前的研究主要在于新的制备工艺和新材料的开发,然而工艺参数对涂层的微观结构影响和微观结构与其热震性之间关系的研究还比较缺乏。热障涂层的结构对热障涂层的性能有着重要影响,通过改变热障涂层结构来提高热障涂层性能是一条非常有效的途径。因此本论文研究不同的制备工艺参数下,热障涂层的微观结构特性,及对其热震性能的影响。本文利用电子束蒸发与电阻蒸发复合镀膜设备在镍基高温合金基片上采用多组不同的工艺参数分别制备了氧化锆涂层。根据材料的特性,通过调整镀膜过程中的电子枪的束流以及基片的温度,制备了具有不同表面特征的涂层。通过扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析(EDS)和X射线衍射仪(XRD)对涂层进行了表征测试。研究了电子枪的束流、基片的温度等工艺参数对涂层微观形貌,成分,化学组成的影响。通过循环氧化实验对试样的热震性能进行了测试,在1100℃下,保温50分钟后,取出在空气中冷却至室温10分钟,以此为一个循环。在循环相同的次数,300MA试样最先剥落,350MA试样最后剥落。以此得出350MA试样的热震性最好。对热障涂层的失效机理进行的研究探讨。分析得出：300MA涂层原子排列致密,热震实验后涂层表面出现微裂纹；400MA涂层原子排列松散,热震实验后涂层表面出现微小孔洞；这都加速了氧气的传输,导致涂层的过早破坏。分析破坏涂层的截面形貌得出：涂层剥落于TGO的生长引起的热应力累计。(本文来源于《东北大学》期刊2014-06-01）

苏银忠,张维民[4]（2008）在《阳极热震性》一文中研究指出近年来,随着炭素工业的发展,炭素技术也取得了长足的进步,国内与国外技术交流日益增多,为了便于了解更多的更先进的关于国外炭素方面的技术信息,本刊从本期起将推出关于国外炭素技术方面的文章,欢迎有关技术人员积极荐稿。(本文来源于《炭素技术》期刊2008年02期）

马壮,曲文超,李智超[5]（2008）在《AZ91D热化学反应热喷涂陶瓷涂层热震性研究》一文中研究指出为拓宽镁合金的应用领域,提高其使用性能,在镁合金AZ91D表面使用火焰喷涂技术制备Al2O3+TiO2+SiO2+ZnO+Al陶瓷涂层,通过制备涂层使其成为既有金属的强度和韧性,又有陶瓷耐高温、耐腐蚀等优点的复合材料。陶瓷涂层X射线衍射分析发现,涂层内有Mg2SiO4、MgAl2O4等新相生成,这说明在喷涂制备涂层过程中,陶瓷粉末与基体、陶瓷粉末相互之间有热化学反应进行,热化学反应的发生为涂层与基体在传统的机械嵌合和物理结合方式的基础上增添了化学结合。经热冲击试验测试,陶瓷涂层具有良好的抗热震性能。(本文来源于《表面技术》期刊2008年02期）

李爱增,苏银忠,张维民,钟毅[6]（2007）在《阳极热震性——是个解决了的问题吗?》一文中研究指出介绍当把冷的阳极块放入Hall-Heroult氧化铝反应槽的冰晶石电解质中时,热波穿过阳极块的内表面。由于现场的温度分布产生材料的热膨胀。阳极块上热膨胀的不同产生热应力。当炭素块掉入电解槽时,热(本文来源于《世界有色金属》期刊2007年10期）

周祥发,高家诚,蒋昀赟,王勇,陈浩[7]（2007）在《图像处理技术在耐火制品热震性检测中的应用》一文中研究指出抗热震性能是表征耐火材料抵抗温度急剧变化而不破坏能力的1个实用参数。利用数字图像处理技术对耐火浇注料预制件在热震实验过程中产生的裂纹密度进行评定,结果表明:与传统方法相比,数字图像技术能更好、更准确地确定耐火材料的热震性能,提高工作效率。(本文来源于《钢铁研究》期刊2007年05期）

袁玉鹏[8]（2005）在《Sr、Mg掺杂LaGaO_3电解质的化学制备、力学性能及热震性的研究》一文中研究指出1994,Ishihara等人率先报道了在中温下具有高氧离子电导率、可用于中温固体氧化物燃料电池(SOFCs)的一种新型电解质—Sr、Mg掺杂的LaGaO_3。随后,在世界范围内掀起了对其研究的高潮,如材料的结构、蠕变等。研究结果显示,合成纯的掺杂LaGaO_3相是较为困难的,因此本文就尝试了采用固相反应法、甘氨酸法和丙烯酰胺凝胶法叁种方法来合成原料粉体;用X射线衍射仪(XRD)分析粉体的成相情况;扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和激光粒度仪来检测合成粉体的形貌、粒径尺寸和粒度分布;研究了所得粉体的烧结性能;用阿基米德法测量试样的致密度;扫描电子显微镜对烧结体进行表面、断面的形貌观察。 在对该材料体系的力学性能的报道中,原料粉体不是利用固相反应法制备,就是采用甘氨酸法合成。尚未见有从“将两种方法所制备的粉体进行复合“方面来研究粉体合成方法对材料的性能的影响。因此本文就将固相法和甘氨酸法所的粉体进行复合,来研究其对材料的抗弯强度的影响。结果显示,随甘氨酸法所得粉体含量的增加,材料的抗弯强度逐渐下降,断裂模式也由沿晶断裂为主转变为穿晶断裂为主。 对陶瓷材料的另一基本性能—抗热震性,目前尚未见报道。考虑到SOFCs的实际应用要求,特别是用于汽车工业时,伴随着频繁的升温—降温过程。因此有必要研究材料的抗热震性。结果表明,材料的临界热震温差为75℃左右,且热震裂纹的扩展方式为准静态方式;热疲劳试验显示,材料的抗热疲劳性能较差;空气为淬火介质研究表明,既便在ΔT=800℃下数次热循环后,裂纹也几乎没有扩展,说明就这方面而言,材料仍是可以用作固体氧化物燃料电池的电解质。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2005-05-01）

刘素健[9]（2003）在《焦炉用砖抗反复热震性的评价》一文中研究指出为了延长焦炉的使用寿命,解决因反复加热冷却造成的焦炉衬砖的损毁,对焦炉用砖的反复加热冷却与损毁的关系进行了调查研究,对焦炉用硅砖、堇青石砖、高铝砖、熔融硅砖的抗热震性进行了比较评价,认为熔融硅砖的抗热震性最好,堇青石砖的尺寸稳定性最好。(本文来源于《国外耐火材料》期刊2003年04期）

吕琴谊[10]（2000）在《泡沫陶瓷成孔性能对热震性的影响》一文中研究指出详细研究了泡沫陶瓷成孔性能对热震性的影响规律，并对泡沫陶瓷热震破坏机理作了探讨。(本文来源于《江苏陶瓷》期刊2000年03期）

### 热震性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为进一步提高镁碳砖的力学性能和抗热震性,将纳米炭黑加入酚醛树脂中,研究了纳米炭黑的加入量对镁碳砖的力学性能和热震性的影响。结果表明:添加纳米炭黑能提高镁碳砖力学性能以及抗热震性,当纳米炭黑质量分数为5%(占酚醛树脂)时,镁碳砖的综合力学性能最优。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 热震性论文参考文献

[1].张琦.钨铼合金丝防氧化涂层沉积及热震性研究[D].东北大学.2016

[2].史晓强,李林,彭小艳.纳米炭黑对镁碳砖力学性能和热震性的影响[J].中国冶金.2015

[3].王栋.EB-PVD制备热障涂层及其热震性研究[D].东北大学.2014

[4].苏银忠,张维民.阳极热震性[J].炭素技术.2008

[5].马壮,曲文超,李智超.AZ91D热化学反应热喷涂陶瓷涂层热震性研究[J].表面技术.2008

[6].李爱增,苏银忠,张维民,钟毅.阳极热震性——是个解决了的问题吗?[J].世界有色金属.2007

[7].周祥发,高家诚,蒋昀赟,王勇,陈浩.图像处理技术在耐火制品热震性检测中的应用[J].钢铁研究.2007

[8].袁玉鹏.Sr、Mg掺杂LaGaO_3电解质的化学制备、力学性能及热震性的研究[D].合肥工业大学.2005

[9].刘素健.焦炉用砖抗反复热震性的评价[J].国外耐火材料.2003

[10].吕琴谊.泡沫陶瓷成孔性能对热震性的影响[J].江苏陶瓷.2000

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b21643ff7082e966a97ca83c.html