# 一种自动除雪彩灯论文和设计

### 全文摘要

一种自动除雪彩灯，包括顶部向上隆起的透明外壳和位于外壳内的灯具,所述灯具和外壳下方分别连接有内管和外管,所述内管固定在底座上,所述外管放置于底座顶面上且不固定于底座上,所述内管外壁和外管内壁之间设置有振动机构,所述底座上还设置有可检测外管重量的重力传感器,所述彩灯还包括控制器,所述控制器与所述振动机构控制连接,并与所述重力传感器信号连接。采用本实用新型所述的自动除雪彩灯，通过检测外壳重量自动振动,抖落堆积在外壳表面上的雪花或其他树叶杂物,可以避免灯具表面被雪花覆盖。

### 主设计要求

1.一种自动除雪彩灯，其特征在于，包括顶部向上隆起的透明外壳和位于外壳内的灯具,所述灯具和外壳下方分别连接有内管和外管,所述内管固定在底座上,所述外管放置于底座顶面上且不固定于底座上,所述内管外壁和外管内壁之间设置有振动机构,所述底座上还设置有可检测外管重量的重力传感器,所述彩灯还包括控制器,所述控制器与所述振动机构控制连接,并与所述重力传感器信号连接。

### 设计方案

1.一种自动除雪彩灯，其特征在于，包括顶部向上隆起的透明外壳和位于外壳内的灯具,所述灯具和外壳下方分别连接有内管和外管,所述内管固定在底座上,所述外管放置于底座顶面上且不固定于底座上,所述内管外壁和外管内壁之间设置有振动机构,所述底座上还设置有可检测外管重量的重力传感器,所述彩灯还包括控制器,所述控制器与所述振动机构控制连接,并与所述重力传感器信号连接。

2.如权利要求1所述的自动除雪彩灯，其特征在于，所述外壳为球形或锥形。

3.如权利要求1所述的自动除雪彩灯，其特征在于，所述振动机构包括安装在内管和外管之间的偏心轮,及连接在内管和外管之间的一对复位弹簧,所述复位弹簧轴线重合设置,且自然状态下的长度等于内管和外管之间的距离。

4.如权利要求1所述的自动除雪彩灯，其特征在于，所述底座上设置有底板,所述底板中央有通孔供所述内管穿过,所述底板上表面光滑,底板下方安装有所述重力传感器和控制器。

5.如权利要求1所述的自动除雪彩灯，其特征在于，所述灯具的导线从所述内管中央穿过,所述底座下方设置有导线出口。

6.如权利要求1所述的自动除雪彩灯，其特征在于，所述外壳下方设置有多个散热孔。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于机械领域，涉及一种彩灯设备，具体涉及一种自动除雪彩灯。

背景技术

露天展示用彩灯灯具在气温较低的地方展示时,容易被冰雪,落叶或二者混合物覆盖,覆盖后不仅影响灯光展示,而且容易雪化结冰在灯壳表面,更加难以清除,并会损坏灯壳,对于安装位置较高的灯具,除雪除冰操作也难以进行。

实用新型内容

为克服现有技术存在的技术缺陷，本实用新型公开了一种自动除雪彩灯。

本实用新型所述自动除雪彩灯，包括顶部向上隆起的透明外壳和位于外壳内的灯具,所述灯具和外壳下方分别连接有内管和外管,所述内管固定在底座上,所述外管放置于底座顶面上且不固定于底座上,所述内管外壁和外管内壁之间设置有振动机构,所述底座上还设置有可检测外管重量的重力传感器,所述彩灯还包括控制器,所述控制器与所述振动机构控制连接,并与所述重力传感器信号连接。

优选的，所述外壳为球形或锥形。

优选的，所述振动机构包括安装在内管和外管之间的偏心轮,及连接在内管和外管之间的一对复位弹簧,所述复位弹簧轴线重合设置,且自然状态下的长度等于内管和外管之间的距离。

优选的，所述底座上设置有底板,所述底板中央有通孔供所述内管穿过,所述底板上表面光滑,底板下方安装有所述重力传感器和控制器。

优选的，所述灯具的导线从所述内管中央穿过,所述底座下方设置有导线出口。

优选的，所述外壳下方设置有多个散热孔。

采用本实用新型所述的自动除雪彩灯，通过检测外壳重量自动振动,抖落堆积在外壳表面上的雪花或其他树叶杂物,可以避免灯具表面被雪花覆盖。

附图说明

图1为本实用新型所述自动除雪彩灯的一种具体实施方式横向剖面结构示意图；图中附图标记名称为1-外壳，2-灯具，3-内管，4-外管，5-底座，6-导线，7-偏心轮，8-复位弹簧，9-底板，10-重力传感器，11-散热孔。

具体实施方式

下面结合附图，对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明。

本实用新型所述自动除雪彩灯，包括顶部向上隆起的透明外壳1和位于外壳内的灯具2,所述灯具和外壳下方分别连接有内管3和外管4,所述内管固定在底座5上,所述外管放置于底座顶面上且不固定于底座上,所述内管外壁和外管内壁之间设置有振动机构,所述底座上还设置有可检测外管重量的重力传感器10,所述彩灯还包括控制器,所述控制器与所述振动机构控制连接,并与所述重力传感器信号连接。

如图1所示,透明外壳可以为球形或锥形等,如果透明外壳上方由积雪覆盖,外壳的整体重量增加,重力传感器检测到重力超过预先设置的阈值后,控制器开启振动机构推动外管带动整个外壳在水平方向上往复振动,将积雪抖落。

图1所示的具体实施方式中给出所述振动机构的一种具体实施方式,所述振动机构包括安装在内管和外管之间的偏心轮7,及连接在内管和外管之间的一对复位弹簧8,所述复位弹簧轴线重合设置,且自然状态下的长度等于内管3和外管4之间的距离。正常状态下复位弹簧使内管位于外管的大致中央位置,如果振动机构开始振动,偏心轮的最大半径大于正常状态下偏心轮转轴与外管内壁的距离,偏心轮每旋转一周即撞击一次外管,造成外壳向外偏移,造成复位弹簧形变,随后又被复位弹簧拉回,如此往复形成振动,偏心轮的控制线路可以穿过所述底板与安装在底板下方的控制器连接。

在所述底座上可以设置有底板9,所述底板中央有通孔供所述内管穿过,所述底板上表面光滑,底板下方安装有所述重力传感器10和控制器。内管内可以布设与灯具连接的导线6和控制线等,再从底座下方引出与外部电源等连接。外壳的下方还可以设置多个散热孔11,便于散发灯具热量。

采用本实用新型所述的自动除雪彩灯，通过检测外壳重量自动振动,抖落堆积在外壳表面上的雪花或其他树叶杂物,可以避免灯具表面被雪花覆盖。

前文所述的为本实用新型的各个优选实施例，各个优选实施例中的优选实施方式如果不是明显自相矛盾或以某一优选实施方式为前提，各个优选实施方式都可以任意叠加组合使用，所述实施例以及实施例中的具体参数仅是为了清楚表述实用新型人的实用新型验证过程，并非用以限制本实用新型的专利保护范围，本实用新型的专利保护范围仍然以其权利要求书为准，凡是运用本实用新型的说明书及附图内容所作的等同结构变化，同理均应包含在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294396.3

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209415213U

授权时间:20190920

主分类号:F21S 8/00

专利分类号:F21S8/00;F21V29/83;F21V15/00

范畴分类:35A;

申请人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

第一申请人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

申请人地址:643000 四川省自贡市沿滩区高新工业园区金川路15号附3号厂房

发明人:刘云

第一发明人:刘云

当前权利人:自贡腾达彩灯文化艺术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b25a2ff91497d042e4a171aa.html