# 建筑工程土建施工中桩基础技术的应用实践张锋

山东众成建设项目管理有限公司山东省济南市250000

摘要：随着我国经济水平的进步，人民生活水平的提高，促进了建筑行业高速发展。在建筑工程土建施工中，桩基础具备适应性强、施工简单、便于操作、成本低等特点，因此应用较为广泛。建筑工程的核心内容为工程质量，任何环节出现纰漏都会影响整体工程质量，并带来严重安全隐患，为工程使用效益带来巨大的负面影响。桩基位于工程结构的最下方，其质量的优劣能对上层结构带来直接影响。为使桩基质量满足工程整体需求，就要严格做好工程质量控制工作。

关键词：建筑工程；土建施工；基础技术

引言

桩基础技术运用在土建施工中起着至关重要的作用，能够实质性地提升工程项目施工的成效和施工质量。为保证建筑工程的安全可靠，该项技术在项目开发中起着至关重要的作用，保证了建筑物的质量和人们的正常生产生活。这是中国建筑业的稳定发展的坚实后盾。

1桩基础技术施工特点

1.1地质条件复杂

我国幅员辽阔，各地区的地质条件存在一定差异，地质情况相对较差，例如存在大量淤泥土等。此外，我国西南地区多为溶岩地质，其他地区也存在此类地质。我国某些地区还会经常发生地震，这对基础会造成非常严重的干扰，繁琐的地质条件会对开展基础勘察工作带来一定阻碍。

1.2开展难度较大

一般来说，不论是场地的选取还是设计建设，即使某个细微环节存在问题，都会造成非常严重的后果。由于桩基础质量不过关，则造成其稳定性不足，进而对工程总体结构造成影响，导致项目面对非常多的不利现象，会对民众的生命财产造成一定威胁。因基础要承受来自上层结构的压力，一旦出现问题，不利现象就会持续加剧。但问题出现时一般较为迅速，使人员不能及时察觉，就会加剧安全隐患所带来的风险。

1.3单桩承载力与设计要求不符

单桩承载力与设计要求不符主要是因为桩基的深入度不够；贯入量过大；桩基顶部虽然没有进入到持力层，但已达到设计深度；实地勘察所提供的地层剖面数据、地基承载力等与实际存在差异。除以上主要原因外，还可能包含：桩基断裂、倾斜过大等现象，都会造成单桩承载力与设计要求不符。

1.4桩位存在偏差

沉桩工艺不能与时俱进、桩身发生倾斜及测量放线与实际不符都会在一定程度上造成桩位位置存在偏差。

1.4桩接头出现断裂

在进行桩基设计过程中，应采取分段沉入、分段预制的方式，使用钢制焊接连接件对缝隙进行焊接。桩接头出现断裂的主要原因是由于桩倾斜角度偏大。此外，桩上、下节中心线不对称、施工工艺不符合要求、质量缺陷等问题都会造成桩接头出现断裂。

2建筑工程施工过程中桩基础技术的应用要点

2.1预制桩的施工技术

预制桩通常是说经过振动、打击、水冲以及静力压桩等手段把桩体打进正确位置中，几种预制桩的成桩手段的优点与缺点如表1。在对建筑进行桩基础施工期间，根据预制桩来讲，在实行静压入桩时，第一要正确的核实入桩的关键路线，从而确保入桩可以顺利完工，预防桩基础施工期间出现地基上溢或是桩基上溢等问题。在进行压桩的同时，也需要充分的保护桩基，预防压桩期间出现的偏移直接影响桩基下压流程，且需要注意要将、把下压的速度掌控在1m/min，从而确保桩基在往下压的期间可以接触到每一个土层，并在此期间释放出其自身形成的抗剪预应力。除此之外，在压桩的期间，的桩基下段钢筋要与预留孔完全对准，且确保上下节的桩基间的连接面为5~10mm。察看没有毛病以后，继续开展压桩施工，直到预制桩的压桩施工符合施工策划中的设计标准才算结束。

2.2灌注桩的施工技术

灌注桩技术在建筑施工中的应用，通常采用挖孔灌桩与沉管灌桩等技术。钻孔灌桩技术，通常是通过机械设备进行钻孔，来浇筑、保养桩基，在具体施工中，保护套必须要保持在与桩位中心50cm的偏差范围内，同时其回填密实度必须得到保证，以确保桩基施工质量。尤其需要注意的是，其注浆方式多为分层进行，且必须保持各层厚度均为50-60cm的范围之间。沉管灌注桩技术，则大多通过反插法、复打法或者单打法来完成，如果采用了反插法，则必须在每拔管0.5m时，就要下插管0.3m，并在拔出管道的过程中，重复的进行以上操作；若是采用复打法，则必须对同一位置进行连续击打；而通过单打法来操作拔管，则需要每拔0.5-1.0m，就进行5-10秒钟的振动，接着再拔出0.5m，并在拔出管道过程中，重复以上操作。

应用灌桩技术的施工流程为：清理场地——放线——确定桩位——放置桩机——钻孔——清孔——检查桩孔的质量——放置钢筋笼——浇筑混凝土。

确定桩基位置时，应该依据桩位的平面设计图，通过埋设护套，对桩孔的所在位置予以固定，避免出现塌孔。护筒多由4-8mm的钢板制成，其顶面往往比地面还要高出0.4-0.6m，埋设护筒时，应比黏土层的多出1m，比砂土层多出1.5m，其泥浆面要比地下水位高出至少1m。泥浆的制备，应依据具体的土质情况来予以确定。成孔时，往往采用回转方式进行钻孔，如果经检查成孔合格，则可进行下一步的清孔，保证在孔底附近500mm范围内，泥浆密度不大于1.25克/立方厘米；完成清孔工作后可吊放钢筋笼对混凝土进行浇筑，同时，确保混凝土具有超过35毫米的保护厚度。

2.3静压力桩的施工技术

该技术运用的设施是静力压桩设施，它是经过桩架配重与设施自重给预制桩造成一个反作用力将它压进土层中。静力压桩的技术有许多长处，比如不像其他的技术，它没有冲击力、噪音和震动，它的操作简捷且压桩的质量良好。该技术还有一个长处就是能节省混凝土与钢筋的运用量，如此就能减少部分施工成本。但静力压桩的技术应用也有一定的短处，像其在挤土桩压期间是十分容易破坏到土层，形成一个超空隙水压力。因此在施工期间，务必要持续作业，期间不能出现中途放弃。

2.4人工挖桩施工技术

人工挖桩施工技术在土建施工中的应用，大大降低了施工过程中的难度，节省人力，物力，财力等建设成本，大大提高建筑业的经济效益，促进了房地产业的发展。目前，人工挖孔桩的施工技术主要包括以下两个方面：①旋挖钻机更容易渗入地下。同时，其施工速度远远高于传统钻机，且不需要反复使用泥浆，确保施工过程整洁，节约建材，有利于环境保护。②压力分层锚的应用，传统的螺栓承载力较小，大部分螺栓长度不符合施工要求，而压层式锚栓增加了锚固节点并使其均匀分布在螺栓上，分层设计功能分散施工压力，增加了整个螺栓的受力，使成孔工作更加容易，大大减少施工过程中的障碍，提高施工效率，节省建材用量，有效节约施工成本。这一技术是新建筑技术领域的重大突破。

2.5振动沉桩施工技术。

该技术利用电动机对周围的土质进行振动，减少泥土颗粒间缝隙，让泥土粘结提高地基抗压力。通过电动机所产生的垂直力施加在地基上，大大提高地基土层的密实度和地基承受能力。使用振动沉桩施工技术先进行小距离轻度锤击，然后连续锤击将桩缓慢打入要求深度。该技术设备简单、施工效率和效果高，适用于粘土、松散砂土、黄土和软土沉桩的施工中。

结束语

总而言之，随着科技的进步、经济的发展，在建筑行业发展中，桩基础是建筑施工的基础工程，要具备一定的承载力及稳定性，桩基础技术具备快捷性，并是施工更加简单、方便。并能提高施工效率，并最大限度确保施工质量。

参考文献

[1]潘祝伟.浅谈民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J].城市建设理论研究，2017.

[2]孙健，吴迪.浅谈民用建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J].科技资讯，2017.

[3]汪志坚，吕化春.试论建筑地基基础施工阶段质量控制[J].城市建设，2017（34）.

[4]郭枫.建筑工程土建施工中桩基础施工分析[J].工程建设标准化，2017，03（12）：248.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b26663c4f095961798a09c8e.html