# 离子交换树脂法论文-叶春松,王天平,贾旭翔

导读:本文包含了离子交换树脂法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:离子交换树脂,水溶性溶出物,清洗特性,淋洗曲线

### 离子交换树脂法论文文献综述

叶春松,王天平,贾旭翔[1]（2019）在《离子交换树脂清洗特性试验及评价方法》一文中研究指出离子交换树脂的清洗特性是评价树脂品质的重要指标之一。本文提出了树脂清洗特性的试验及评价方法:用总体积为5 BV的除盐水以(1.5±0.1) m L/(cm~2·min)的淋洗强度淋洗200 mL树脂试样,连续监测淋洗流出液的电导率,收集所有的淋洗流出液;以淋洗动力学常数及床容积5 BV淋洗点电导率,表征树脂清洗的难易程度,以淋洗流出总液的电导率、总有机碳(TOC)或紫外吸光值(UV_(254))表征树脂溶出物的总量;通过树脂淋洗流出总液的UV-Vis谱图与TOC的关联分析,可反映树脂溶出物种类的差异。该方法可为新树脂的选型和树脂的验收提供参考。(本文来源于《热力发电》期刊2019年12期）

李伟,高传奎[2]（2019）在《600 t/h离子交换树脂法制脱盐水装置改造》一文中研究指出阐述了某企业建设的1套600 t/h离子交换树脂制取脱盐水装置,在运行过程中出现的问题,如蒸汽凝液总管振动、碳钢衬塑管内衬脱落、储水大罐内防腐脱落等,分析了其中的原因,采取有针对性的改进措施,消除了系统运行隐患。对系统原流程进行优化,有效地降低了正常工况下的装置负荷,对出水冷量予以再利用。通过采取一系列改造措施,提高了装置运行稳定性,降低了装置能耗。(本文来源于《石油化工设计》期刊2019年04期）

刘春梅,余江南,黄振兴,缪恒锋,赵明星[3]（2019）在《离子交换树脂在厌氧己酸发酵过程中的应用》一文中研究指出厌氧己酸发酵作为一种新型的有机废弃物资源化生物处理技术极具发展前景,但发酵体系中存在的己酸毒性限制了其生产强度。本研究利用离子交换树脂选择性吸附厌氧发酵液中的己酸,缓解对产己酸微生物的毒性,提高了己酸产率。首先采用静态吸附法对比5种树脂的吸附性能,选取了D201阴离子交换树脂,优化并确立了该树脂对己酸的解吸条件为30℃、1.0 mol/L NaOH洗脱液。然后将该树脂应用于实际己酸发酵过程,考察其对己酸合成的作用效能。结果发现,D201阴离子交换树脂可以有效分离发酵体系中的己酸,显着提高了己酸的持续合成能力。发酵液中最高己酸浓度达到17.31 g/L,显着优于对照组的12.43 g/L;最高己酸累积产量是对照组的2.3倍,达到29.09 g/L。(本文来源于《基因组学与应用生物学》期刊2019年10期）

胡金玲,马文静,孙宇明,张宇,姜雪松[4]（2019）在《离子交换树脂处理低浓度氨氮废水的研究》一文中研究指出采用LS-40大孔弱酸型阳离子交换树脂,使用模拟废水对树脂投加量、反应pH、接触时间等条件进行优化。结果表明,当pH为6.5～7.5、树脂投加量为16mL/L、反应时间为15min时,氨氮去除效果最佳。同时对模拟氨氮废水和实际废水进行动态吸附对比研究,探究树脂穿透及解吸过程。由于实际废水中阳离子的干扰,废水处理量要比模拟废水减少63%,并且解吸2次后的处理效果也下降60%。(本文来源于《精细与专用化学品》期刊2019年09期）

徐卫,张禹,褚浩然,侯伯男[5]（2019）在《放射性废离子交换树脂高温裂解处理技术研究》一文中研究指出通过热重实验以及台架试验,进行了废阴/阳离子交换树脂的高温裂解处理技术研究。结果表明,通过电磁感应加热反应器中的金属球并辅助搅拌,可以实现树脂的高温裂解。相比于氮气和水蒸气,空气是更合适的反应气氛。在空气氛围下,当树脂处理量为1 kg/h时,设定空气流量2 m~3/h,反应温度600℃～700℃,添加剂选择CuSO_4·5H_2O,阴/阳离子交换树脂经本裂解工艺处理,废物残留率分别为8%和12%左右,两种树脂最终的裂解残留率可以达到3%～5%左右,可以实现较为彻底的裂解反应。阴离子和阳离子交换树脂的裂解反应有明显的区别,其中阴离子交换树脂热敏性更高,裂解需要的温度和空气流量更低,但反应更剧烈,烟气量更大。(本文来源于《辐射防护》期刊2019年05期）

周湘平,杨慧莲,吴逸渠[6]（2019）在《离子交换树脂预浓缩法测定环境水中的Cd(Ⅱ)》一文中研究指出使用Amberlite CG-120离子交换树脂作为固相萃取剂,预浓缩环境水样中的Cd(Ⅱ),然后用火焰原子吸收分光光度计法(FAAS)测定洗脱液中Cd(Ⅱ)的含量从而确定水样中的Cd(Ⅱ)浓度。实验优化了洗脱液的pH、种类及其浓度、样品和洗脱液流速、吸附剂用量等实验参数,并研究了其他阳离子对Cd(Ⅱ)回收率的干扰效应,获得了最佳的分析灵敏度、准确度、精密度以及回收率。方法检出限为0.1μg/L,线性范围为0.4μg/L～80μg/L。采用该分析方法对自来水、河水、地下水、海水进行加标回收实验,回收率均在95%以上。(本文来源于《广州化学》期刊2019年05期）

董建康,魏刚,高树钢,周宁,王丽[7]（2019）在《全氟磺酸离子交换树脂中空细管处理含铜废水的研究》一文中研究指出采用全氟磺酸离子交换树脂中空细管对含铜有机废水进行了铜离子去除与回收试验研究。测定了含铜有机废水在不同流速及通过不同长度全氟磺酸离子交换树脂中空细管对铜离子回收率的影响,结果表明:全氟磺酸离子交换树脂中空细管完全可用于吸附处理有机废水中的铜离子,同时为金属铜回收和资源利用提供了新的选择。(本文来源于《有机氟工业》期刊2019年03期）

邓霖芳,袁帅,刘江云[8]（2019）在《博落回提取物中血根碱的离子交换树脂分离纯化工艺研究》一文中研究指出目的:建立博落回提取物中血根碱的离子交换树脂分离纯化工艺。方法:采用高效液相色谱法(HPLC)测定博落回提取物中血根碱含量,色谱柱为Cosmosil C18-R-Ⅱ(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-0.2%醋酸溶液(25∶75,V/V),流速为1 m L/min,检测波长为270 nm,柱温为30℃,进样量为20μL。通过静态吸附与解吸附试验,对比8种离子交换树脂对血根碱的吸附和解吸附性能;采用优选离子交换树脂,考察最佳上样液浓度、上样pH值以及上样体积;采用APPS 10D液相制备系统,考察动态洗脱条件,获得博落回精提物溶液;采用反相C18色谱柱对博落回精提物溶液脱盐、洗脱并干燥,获得精制纯化物。采用HPLC法测定所得精制纯化物的纯度,并采用HPLC法、紫外分光光度法、质谱法、核磁共振法分别对其进行结构确证。结果:筛选获得CM-FF型树脂用于博落回提取物中血根碱的分离纯化,以含20%甲醇、0.25 mol/L氯化钠的20 mmol/L醋酸铵溶液100 mL进行洗脱。优化的动态吸附条件为上样浓度6.0 mg/mL、上样pH值5.5、上样体积25 mL;洗脱精提物经脱盐和精制后,最终获得纯度为97%的精制纯化产物(纯化收率为71%),并经结构确证其为血根碱。结论:优选的离子交换树脂分离纯化工艺绿色环保、安全高效、易于操作,可用于博落回提取物中血根碱单体的分离纯化,适合工业化生产。(本文来源于《中国药房》期刊2019年16期）

胡俊,彭晓军[9]（2019）在《电厂EH系统抗燃油平衡电荷与干离子交换树脂技术的应用分析》一文中研究指出汽轮机EH调速系统抗燃油运行维护措施中,清洁度和水分的处理技术已相对成熟,但是仍然不能解决伺服阀卡涩失效问题。应用平衡电荷系统原理与干离子交换树脂材料的组合技术,可以有效解决电厂EH系统抗燃油颗粒度、油泥、胶质物和酸值问题,提高抗燃油运行品质,减少伺服阀卡涩,节约检修维护成本,确保电厂设备安全稳定运行。(本文来源于《山西电力》期刊2019年04期）

张冬,易华西,陈玉洁,张兰威[10]（2019）在《离子交换树脂吸附脂肪球膜蛋白及其影响因素的研究》一文中研究指出脂肪球膜蛋白是乳脂肪球的组成部分,对婴幼儿的生长和发育十分重要,因此获得脂肪球膜蛋白的技术,可以促进脂肪球膜蛋白在婴幼儿配方乳粉开发利用。脂肪球膜蛋白提取的传统工艺存在提取率低、工艺复杂、蛋白纯度低等问题。为了解决以上问题,以酪乳乳清为原料,研究离子交换树脂吸附脂肪球膜蛋白的吸附作用,以期通过吸附解析的方法得到脂肪球膜蛋白。结果表明,732型阳离子交换树脂和大孔弱碱性阴离子交换树脂(Cat#M0048)对脂肪球膜蛋白表现出较好的吸附效果,其中腺嘌呤氧化还原酶蛋白(Xanthine dehydrogenase/oxidase,XO/XDH)和乳凝集素(Periodic acid Schiff 6/7,PAS6/7)2种蛋白吸附率可达到95%以上。对2种树脂进一步研究发现,732型阳离子树脂在中性或碱性条件下对脂肪球膜蛋白并没有吸附能力;大孔弱碱性阴离子交换树脂(Cat#M0048)在碱性条件下对脂肪球膜蛋白具有一定的吸附能力,并且其吸附率随pH增大而升高。(本文来源于《食品科技》期刊2019年08期）

### 离子交换树脂法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

阐述了某企业建设的1套600 t/h离子交换树脂制取脱盐水装置,在运行过程中出现的问题,如蒸汽凝液总管振动、碳钢衬塑管内衬脱落、储水大罐内防腐脱落等,分析了其中的原因,采取有针对性的改进措施,消除了系统运行隐患。对系统原流程进行优化,有效地降低了正常工况下的装置负荷,对出水冷量予以再利用。通过采取一系列改造措施,提高了装置运行稳定性,降低了装置能耗。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 离子交换树脂法论文参考文献

[1].叶春松,王天平,贾旭翔.离子交换树脂清洗特性试验及评价方法[J].热力发电.2019

[2].李伟,高传奎.600t/h离子交换树脂法制脱盐水装置改造[J].石油化工设计.2019

[3].刘春梅,余江南,黄振兴,缪恒锋,赵明星.离子交换树脂在厌氧己酸发酵过程中的应用[J].基因组学与应用生物学.2019

[4].胡金玲,马文静,孙宇明,张宇,姜雪松.离子交换树脂处理低浓度氨氮废水的研究[J].精细与专用化学品.2019

[5].徐卫,张禹,褚浩然,侯伯男.放射性废离子交换树脂高温裂解处理技术研究[J].辐射防护.2019

[6].周湘平,杨慧莲,吴逸渠.离子交换树脂预浓缩法测定环境水中的Cd(Ⅱ)[J].广州化学.2019

[7].董建康,魏刚,高树钢,周宁,王丽.全氟磺酸离子交换树脂中空细管处理含铜废水的研究[J].有机氟工业.2019

[8].邓霖芳,袁帅,刘江云.博落回提取物中血根碱的离子交换树脂分离纯化工艺研究[J].中国药房.2019

[9].胡俊,彭晓军.电厂EH系统抗燃油平衡电荷与干离子交换树脂技术的应用分析[J].山西电力.2019

[10].张冬,易华西,陈玉洁,张兰威.离子交换树脂吸附脂肪球膜蛋白及其影响因素的研究[J].食品科技.2019

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b30ebf28bf823f51b23645fa.html