# 试论BIM技术在装配式建筑深化设计中的应用

中国建筑东北设计研究院有限公司深圳分公司518040

摘要：近年来，建筑领域的发展愈发迅速，BIM技术在建筑工程的应用也愈发广泛。尤其是对于装配式建筑的深化设计来说，BIM技术的有效应用，既能够降低装配式建筑深化设计的出错概率，也能够提升该建筑深化设计的整体效率。但就现阶段而言，装配式建筑在深化设计的过程中，BIM技术的实际应用仍存在很多的问题。因此，本文针对BIM技术在实际应用过程中所存在的问题，对其应用措施进行了研究及分析。

关键词：BIM技术；装配式建筑；深化设计；应用

引言

近年来，相关部门加大了对BIM技术的重视力度，并将其广泛的应用于装配式建筑深化设计中。就现阶段而言，BIM技术在装配式建筑深化设计中的有效应用，既能够解决设计过程中难以解决的设计问题，也能够实现高效率、低错率、高标准目的。由此可见，在装配式建筑深化设计中合理的应用BIM技术是非常有必要的。基于此，本文通过研究BIM技术概念及类型，对如何对BIM技术进行合理应用进行了有效研究。

1BIM技术及装配式建筑的相关概念

BIM通常被解释为建筑信息模型，主要通过结合建筑工程项目中的相关数据信息，利用三维建模技术建立出相应的工程数据模型。而BIM技术是一种能够将建筑工程的建筑特性、项目特点、项目形状、材料等工程数据信息利用数字体现的方式展现出来的信息化技术，这种技术的应用能够有效的实现工程项目信息资源共享的目的，也能够形成相应的知识资源库，进而为建筑工程不同阶段的资源整合提供保障。而对于装配式建筑来说，其施工方式与原本过于传统的建筑工程施工方式是有所不同的。装配式建筑的建筑构件在实际生产的过程中是以工业生产的方式进行生产，再将其放置于施工现场开展安装工作，这样便能够将现代建筑施工的工业化特征充分的体现出来。这种建筑工程的施工效率比较高，其施工作业的数量及复杂度会比较低，所以受到外界环境因素及条件影响的概率就比较低。

2基于BIM技术下装配式建筑深化设计的标准化设计

2.1对BIM构件库进行标准化建立

装配式建筑工程的主要标志就是工程中的相关构件是在工厂利用工业性生产的方式进行生产的，并在生产完成后将其放置于施工现场进行合理装配及组装。在此情况下，装配式建筑在实际设计的过程中一定要符合其使用特点。一般来说，传统的设计方法主要是利用建筑工程相关构件的加工图对相关构件的设计内容进行充分体现，所以其施工图纸的平面图、立体图以及剖面图的表达形式仍在使用传统不够明确的二维方式，这就造成了施工图精确度不够高的现象。基于此，装配式建筑工程中的相关人员在应用BIM技术时，应对工业式工厂的加工方式进行模拟，通过系统集成的表达方式绘制相应的预制构件模型，以确保BIM构件库的有效构建，进而实现对BIM虚拟构件数量及类型的有效增加，最终为标准化BIM构件库的合理构建提供保障。

2.2BIM技术下的可视化设计

就现阶段而言，装配式建筑设计在应用BIM技术时比较有利于利用可视化设计的方式实现人机友好、协同作业的目的，进而为装配式建筑设计的精细化设计提供保障。比如，相关人员在对设计材料进行处理及交接的过程中，应在面砖结构与混凝土结构的交界处预留出大约20毫米左右的勾缝，以避免在施工材料交接过程中出现过多的生硬感。再比如，相关人员在对建筑施工的立面转角进行处理的过程中，应利用清水混凝土饰面对建筑施工立面的最外侧进行装配，以实现增加线条感、降低出现转角砖概率的目的。

2.3BIM技术下的构件拆分设计

大部分传统方式下的BIM构件拆分设计主要是在建筑施工图设计完成以后，通过构件厂加工的方式开展构件拆分工作。而装配式建筑下的BIM构件拆分设计，就是在设计工作开展前期的策划阶段，利用工业生产的方式对其进行生产，并对装配式建筑设计的设计路线和设计目标进行确定，再根据既定的设计目标通过构件拆分的方式对方案设计阶段的建筑设计开展方案创作工作，这样才能够避免出现因设计方案不合理而造成后期施工技术不合理的情况，进而降低了设计失误的现象。

3BIM技术在装配式建筑设计中的应用

3.1户型内设计中的应用

在对装配式建筑设计中的户型设计上，相关设计人员应根据户型功能的实际需求对户型进行合理选择。首先，相关设计人员应根据所选择出的户型结构进行合理布置，并在相应的BIM结构库中对结构户型进行合理选择。其次，相关设计人员应根据所设计出的设计方案及户型类型对相应的设备模型进行合理选择，并对结构户型与整体建筑进行协调及调整，以避免出现相关构件不断碰撞的现象。此外，剪力墙体系的模块化设计是装配式建筑设计中工作量最大的设计环节，所以相关设计人员应以剪力墙体系的模块化设计为基础，在此前提下对户型内进行合理设计，并利用相应的户型库开展标准化设计工作，以促进设计效率与设计质量的有效提升。

3.2户型间设计中的应用

在对装配式建筑户型进行合理设计的过程中，相关设计人员应对每个户型的内部功能进行准确划分，以确保能够对户型内建筑结构及设备间的关系进行协同及调整。而对户型间的设计指的就是对户型功能进行有效传递的结构接口，在此条件下，相关设计人员所选择出的户型能够组合成一个完整的建筑单元。此外，建筑系统就是利用有机整合的方式对相关构件进行整合，以确保能够构建出一个完整有序的建筑整体，其中，建筑中的各个户型结构不仅能够互相独立，也能够互相联系，因此将其作为了各个户型间的共享构件。它不仅能够作为建筑系统中的重要组成部分，也能够作为联系户型间的重要媒介，进而促进了建筑模型的形成。在此条件下，相关设计人员在实际设计的过程中应对接口方面的问题加以注意。一般来说，根据不同构件的不同共享部分应将接口分为以下两种:一种是连接接口。这种接口类型主要指的是无重合、协同共享的构件类型，在连接的过程中需要借助外部构件一同完成。第二种是重合接口。主要指的是共享部分有重合的构件类型。对此加以注意能够使户型间的设计更加完善。

3.3标准层设计中的应用

在建筑标准层设计中应用BIM技术，能够使建筑设计的内部功能更加完整，也能够对功能内的附属构件起到补充及辅助的作用，以提升标准层内建筑结构及设备间协调设计的合理性及准确性。一般来说，装配式建筑设计中的标准层设计就是指在相关设计人员完成户型间设计以后，利用添加附属构件的形式将其构建成相应的建筑层，整个设计过程就是标准层设计。在实际设计的过程中，相关设计人员需要对户型对称问题加以重视，并对其所能够承受的各种荷载作用进行充分考虑，以确保能够对建筑中承重构建的受力问题及平衡问题进行有效解决，进而使整个建筑的牢固性及安全性得到保障。

结语

综上所述，就现阶段而言，BIM技术在装配式建筑深化设计中的有效应用，既能够解决设计过程中难以解决的设计问题，也能够实现高效率、低错率、高标准目的。所以，相关人员将BIM技术融入在了装配式建筑的深化设计中，并对如何对BIM技术进行合理应用进行了有效研究。

参考文献

[1]沙娜.探析BIM技术在装配式建筑深化设计中的应用[J].科技创新导报,2018,15(32):97+99.

[2]李贝,袁齐,杨嘉伟.BIM技术在装配式建筑深化设计中的应用[J].城市住宅,2018,25(08):40-43.

[3]皇甫飞飞,裘园,何良犇,郭士新.基于BIM技术的装配式建筑深化设计研究与实践[J].安徽建筑,2017,24(05):152-155.

[4]靳鸣,方长建,李春蝶.BIM技术在装配式建筑深化设计中的应用研究[J].施工技术,2017,46(16):53-57.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b31f5b0a68c282a447592c1d.html