# 一种木板加工装置论文和设计-江慧

### 全文摘要

本实用新型涉及一种木板加工装置，包括机台，在机台的一侧设置有用以对木板加工的刀具，在机台的另一侧设置有用以对木板进行导向靠山和调节木板加工尺寸的第一导向靠山座，在机台上端面设置有用以调节第一导向靠山座与刀具之间距离的第一安装槽，在机台内设置有驱动刀具转动的第一电机。本实用新型结构简单、操作简便，能对木板进行精准加工。

### 主设计要求

1.一种木板加工装置，其特征在于：包括机台，在机台的一侧设置有用以对木板加工的刀具，在机台的另一侧设置有用以对木板进行导向靠山和调节木板加工尺寸的第一导向座，在机台上端面设置有用以调节第一导向靠山座与刀具之间距离的第一安装槽，在机台内设置有驱动刀具转动的第一电机。

### 设计方案

1.一种木板加工装置，其特征在于：包括机台，在机台的一侧设置有用以对木板加工的刀具，在机台的另一侧设置有用以对木板进行导向靠山和调节木板加工尺寸的第一导向座，在机台上端面设置有用以调节第一导向靠山座与刀具之间距离的第一安装槽，在机台内设置有驱动刀具转动的第一电机。

2.根据权利要求1所述的木板加工装置，其特征在于：在机台上端还设置有用以为木板向前传送提供动力的压辊，在压辊上方设置有用以驱动压辊转动的第二电机。

3.根据权利要求1所述的木板加工装置，其特征在于：在第一安装槽的旁侧设置有标尺刻度。

4.根据权利要求1所述的木板加工装置，其特征在于：所述第一安装槽为燕尾槽，在第一安装槽与第一导向靠山座之间设置有紧固螺栓和紧固螺母。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种木板加工装置。

背景技术

在制作木门、门框、柜门、墙板等木质家具时，需要对木板进行各种工艺的加工，例如需要进行工艺造型等，现有的加工工艺都是通过工人直接将木板送入木板加工机构进行进行加工，工人将木板手动送入，往往并不能保证木板与传送方向始终平行，工件靠山与铣刀同一方向容易造成加工误差。

发明内容

有鉴于此，本实用新型的目的在于提供了一种木板加工装置，能对木板进行精准加工，提高加工精度，无需二次加工，节约工时。

本实用新型的技术方案是：一种木板加工装置，包括机台，在机台的一侧设置有用以对木板加工的刀具，在机台的另一侧设置有用以对木板进行导向靠山和调节木板加工尺寸的第一导向靠山座，在机台上端面设置有用以调节第一导向靠山座与刀具之间距离的第一安装槽，在机台内设置有驱动刀具转动的第一电机。

进一步的，在机台上端还设置有用以为木板向前传送提供动力的压辊，在压辊上方设置有用以驱动压辊转动的第二电机。

进一步的，在第一安装槽的旁侧设置有标尺刻度。

进一步的，所述第一安装槽为燕尾槽，在第一安装槽与第一导向靠山座之间设置有紧固螺栓和紧固螺母。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）本实用新型设置第一导向靠山座，与刀具配合，能对木板进行精准切削；

（2）本实用新型设置第一安装槽，可以根据实际工艺需求，对第一导向靠山座的安装位置配合标尺刻度进行调整，增加实用性。

为使得本实用新型的上述目的、特征和优点能够更明显易懂，下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细说明。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构示意图；

图2为本实用新型实施例的局部示意图；

图3为本实用新型实施例机台的结构示意图;

图中： 10-机台；20-刀具；21-第一电机；30-第一导向靠山座；40-第一安装槽；41-标尺刻度；50-压辊；51-第二电机；60-紧固螺栓；61-紧固螺母；70-木板。

具体实施方式

如图1~3所示，一种木板加工装置，包括机台，在机台的一侧设置有用以对木板加工的刀具，在机台的另一侧设置有用以对木板进行导向靠山和调节木板加工尺寸的第一导向靠山座，在机台上端面设置有用以调节第一导向靠山座与刀具之间距离的第一安装槽，在机台内设置有驱动刀具转动的第一电机。通过刀具可以对木板进行切削加工；第一导向靠山座能在木板向前传送的过程中进行导向，同时当刀具对木板进行切削时，第一导向靠山座在木板的水平方向形成支撑，防止木板甩出机台，并保证工件的尺寸标准程度；通过第一安装槽可以调整第一导向靠山座的安装位置。

本实施例中，在机台上端还设置有用以为木板向前传送提供动力的压辊，在压辊上方设置有用以驱动压辊转动的第二电机。

本实施例中，在第一安装槽的旁侧设置有标尺刻度。通过标尺刻度，与第一安装槽进行配合，确定第一导向靠山座的安装位置。

本实施例中，所述第一安装槽与第二安装槽均为燕尾槽或其他固定装置，在第一安装槽与第一导向靠山座之间设置有紧固螺栓和紧固螺母。

具体实施过程：

（1）工作时，根据木板的加工需求，通过第一安装槽和标尺刻度调整好第一导向靠山座在机台上的安装位置，调整好后使用紧固螺栓和紧固螺母将第一导向靠山座进行固定；

（2）启动第一电机、第二电机，工作人员将木板由加工装置的进料端放入，木板进入木板加工装置的进料端时会与第一导向靠山座贴合，同时被压辊带动继续向前传送，当经过刀具时，刀具对木板进行切削加工。

上述操作流程及软硬件配置，仅作为本实用新型的较佳实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920110570.4

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209755493U

授权时间:20191210

主分类号:B27C9/00

专利分类号:B27C9/00

范畴分类:26K;

申请人:江慧

第一申请人:江慧

申请人地址:350011 福建省福州市晋安区岳峰镇岳峰路13号三华花园14座4梯307单元

发明人:江慧

第一发明人:江慧

当前权利人:江慧

代理人:蔡学俊;薛金才

代理机构:35100

代理机构编号:福州元创专利商标代理有限公司 35100

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b3b8c0f955f3e9bd979913ea.html