# 一种高温热泵用风机论文和设计-梁财勇

### 全文摘要

本实用新型提供一种高温热泵用风机，涉及风机技术领域。该高温热泵用风机，包括反应装置和风机装置，所述风机装置位于反应装置的内部，所述反应装置包括外壳，所述外壳的内部固定安装有风侧换热室。该高温热泵用风机，当对企业产生的废热水进行热转换操作时，将风机装置从转动口内部取出，将螺栓插入螺纹槽口的内部，再将废热水注入水侧换热室的内部完成水热的吸收压缩，当需要对企业产生的热废气进行热转换操作时，将风机装置放置在转动口的内部，启动液压机，液压机通过液压杆带动转动口左右摆动，位于转动口内部的风机装置对外侧的热废气进行吸收操作，将热废气吸入风侧换热室内部进行风热的吸收压缩操作。

### 主设计要求

1.一种高温热泵用风机，包括反应装置(1)和风机装置(2)，其特征在于：所述风机装置(2)位于反应装置(1)的内部；所述反应装置(1)包括外壳(101)，所述外壳(101)的内部固定安装有风侧换热室(102)，所述外壳(101)的底部固定连接有水侧换热室(103)，所述水侧换热室(103)的一侧固定安装有通水口(104)，所述外壳(101)的顶部且位于风侧换热室(102)的上方开设有开口(105)，所述外壳(101)的顶部外壁上且位于开口(105)的正反两侧固定安装有固定柱(106)，所述固定柱(106)靠近开口(105)的一侧通过转动轴(107)活动连接有位于开口(105)内部的转动口(108)，所述转动口(108)之间的一侧固定安装有活动块(109)，所述活动块(109)的一端活动连接有连杆(110)，所述外壳(101)的右侧顶部固定安装有固定板(111)，所述固定板(111)的顶部固定安装有液压机(112)；所述风机装置(2)包括电机(201)，所述转动口(108)的左右两侧内壁上开设有滑槽(202)，所述电机(201)的左右两侧固定安装有固定杆(203)，所述固定杆(203)远离电机(201)的一端固定连接有与滑槽(202)滑动连接的滑块(204)，所述转动口(108)的左右两侧开设有螺纹槽口(205)，所述螺纹槽口(205)的内部插接有螺栓(206)，所述电机(201)的顶部通过电机转轴固定连接有转动块(207)，所述转动块(207)的左右两侧外壁上固定安装有扇叶(208)。

### 设计方案

1.一种高温热泵用风机，包括反应装置(1)和风机装置(2)，其特征在于：所述风机装置(2)位于反应装置(1)的内部；

所述反应装置(1)包括外壳(101)，所述外壳(101)的内部固定安装有风侧换热室(102)，所述外壳(101)的底部固定连接有水侧换热室(103)，所述水侧换热室(103)的一侧固定安装有通水口(104)，所述外壳(101)的顶部且位于风侧换热室(102)的上方开设有开口(105)，所述外壳(101)的顶部外壁上且位于开口(105)的正反两侧固定安装有固定柱(106)，所述固定柱(106)靠近开口(105)的一侧通过转动轴(107)活动连接有位于开口(105)内部的转动口(108)，所述转动口(108)之间的一侧固定安装有活动块(109)，所述活动块(109)的一端活动连接有连杆(110)，所述外壳(101)的右侧顶部固定安装有固定板(111)，所述固定板(111)的顶部固定安装有液压机(112)；

所述风机装置(2)包括电机(201)，所述转动口(108)的左右两侧内壁上开设有滑槽(202)，所述电机(201)的左右两侧固定安装有固定杆(203)，所述固定杆(203)远离电机(201)的一端固定连接有与滑槽(202)滑动连接的滑块(204)，所述转动口(108)的左右两侧开设有螺纹槽口(205)，所述螺纹槽口(205)的内部插接有螺栓(206)，所述电机(201)的顶部通过电机转轴固定连接有转动块(207)，所述转动块(207)的左右两侧外壁上固定安装有扇叶(208)。

2.根据权利要求1所述的高温热泵用风机，其特征在于：所述转动口(108)有两个，且转动口(108)位于开口(105)的内部。

3.根据权利要求1所述的高温热泵用风机，其特征在于：所述螺纹槽口(205)有三个，且相邻两螺纹槽口(205)之间的距离相等，相邻两螺纹槽口(205)之间的距离与滑块(204)的高度相等。

4.根据权利要求1所述的高温热泵用风机，其特征在于：所述滑槽(202)和滑块(204)均有两个，且滑槽(202)的顶部与转动口(108)的顶部位于同一位置。

5.根据权利要求1所述的高温热泵用风机，其特征在于：所述转动口(108)之间通过活动块(109)和连杆(110)活动连接。

6.根据权利要求1所述的高温热泵用风机，其特征在于：所述液压机(112)靠近转动口(108)的一侧通过液压杆和活动块(109)与转动口(108)活动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及风机技术领域，具体为一种高温热泵用风机。

背景技术

随着科学技术的不断发展，工业的进步也越来越快，伴随着工业发展的同时，工业生产中也会导致大量的能源浪费，大部分重工业生产过程中会产生大量的热量，而高温热泵是将工业企业排放、浪费的中低温度的废水、废气中的热量通过高温热能热泵进行收集，转换成小于或者等于150℃的水或高温蒸汽，用于工业工艺或供暖使用，可直接替代传统燃煤锅炉，是实现工业节能、降耗提效的最佳选择。

现有的高温热泵在对企业中排放的高温废水或者热气的收集往往是采用风机和通水管道，通水管道和风机需要开设在不同位置，导致开口繁杂，不便于使用，但是现有的风机对于热气的吸收并不全面，只能对单一反向的热气进行吸收，导致热转换效率不高，因此，我们提出了一种高温热泵用风机来解决上述问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型试图克服以上缺陷，因此本实用新型提供了一种高温热泵用风机，以达到了高温热泵便于使用和抽气效率提高的效果。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种高温热泵用风机,包括反应装置和风机装置，所述风机装置位于反应装置的内部。

所述反应装置包括外壳，所述外壳的内部固定安装有风侧换热室，所述外壳的底部固定连接有水侧换热室，所述水侧换热室的一侧固定安装有通水口，所述外壳的顶部且位于风侧换热室的上方开设有开口，所述外壳的顶部外壁上且位于开口的正反两侧固定安装有固定柱，所述固定柱靠近开口的一侧通过转动轴活动连接有位于开口内部的转动口，所述转动口之间的一侧固定安装有活动块，所述活动块的一端活动连接有连杆，所述外壳的右侧顶部固定安装有固定板，所述固定板的顶部固定安装有液压机。

所述风机装置包括电机，所述转动口的左右两侧内壁上开设有滑槽，所述电机的左右两侧固定安装有固定杆，所述固定杆远离电机的一端固定连接有与滑槽滑动连接的滑块，所述转动口的左右两侧开设有螺纹槽口，所述螺纹槽口的内部插接有螺栓，所述电机的顶部通过电机转轴固定连接有转动块，所述转动块的左右两侧外壁上固定安装有扇叶。

进一步，所述转动口有两个，且转动口位于开口的内部。

进一步，所述螺纹槽口有三个，且相邻两螺纹槽口之间的距离相等，相邻两螺纹槽口之间的距离与滑块的高度相等。

进一步，所述滑槽和滑块均有两个，且滑槽的顶部与转动口的顶部位于同一位置。

进一步，所述转动口之间通过活动块和连杆活动连接。

进一步，所述液压机靠近转动口的一侧通过液压杆和活动块与转动口活动连接。

(三)有益效果

本实用新型提供的一种高温热泵用风机。具备以下有益效果：

1、该高温热泵用风机，通过风侧换热室、水侧换热室、通水口、开口、固定柱、转动轴、转动口、活动块、连杆、固定板和液压机的联合设置，当对企业产生的废热水进行热转换操作时，将风机装置从转动口内部取出，将螺栓插入螺纹槽口的内部，再将废热水注入水侧换热室的内部完成水热的吸收压缩，当需要对企业产生的热废气进行热转换操作时，将风机装置放置在转动口的内部，启动液压机，液压机通过液压杆带动转动口左右摆动，位于转动口内部的风机装置对外侧的热废气进行吸收操作，将热废气吸入风侧换热室内部进行风热的吸收压缩操作，实现了一个装置可吸收风热和水热，提高了该装置的实用性。

2、该高温热泵用风机，通过电机、滑槽、固定杆、滑块、螺纹槽口、螺栓、转动块和扇叶的联合设置，当需要对风机装置进行调节时，将螺栓抽出，移动电机两端滑块在滑槽上的位置，再将螺栓插入螺纹槽口的内部，完成电机的固定操作，同时开启电机，电机带动扇叶转动对顶部热气进行吸收操作，实现了风机装置的可调节，提高了该装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型反应装置示意图；

图3为本实用新型风机装置示意图；

图4为本实用新型转动口处俯视图。

图中：1反应装置、101外壳、102风侧换热室、103水侧换热室、104通水口、105开口、106固定柱、107转动轴、108转动口、109活动块、110连杆、111固定板、112液压机、2风机装置、201电机、202滑槽、203固定杆、204滑块、205螺纹槽口、206螺栓、207转动块、208扇叶。

具体实施方式

根据本实用新型的第一方面，本实用新型提供一种高温热泵用风机，如图1-4所示，包括反应装置1和风机装置2，风机装置2位于反应装置1的内部。

反应装置1包括外壳101，外壳101的内部固定安装有风侧换热室102，外壳101的底部固定连接有水侧换热室103，水侧换热室103的一侧固定安装有通水口104，外壳101的顶部且位于风侧换热室102的上方开设有开口105，外壳101的顶部外壁上且位于开口105的正反两侧固定安装有固定柱106，固定柱106靠近开口105的一侧通过转动轴107活动连接有位于开口105内部的转动口108，转动口108有两个，且转动口108位于开口105的内部，转动口108之间的一侧固定安装有活动块109，活动块109的一端活动连接有连杆110，转动口108之间通过活动块109和连杆110活动连接，外壳101的右侧顶部固定安装有固定板111，固定板111的顶部固定安装有液压机112，液压机112靠近转动口108的一侧通过液压杆和活动块109与转动口108活动连接。

风机装置2包括电机201，转动口108的左右两侧内壁上开设有滑槽202，电机201的左右两侧固定安装有固定杆203，固定杆203远离电机201的一端固定连接有与滑槽202滑动连接的滑块204，滑槽202和滑块204均有两个，且滑槽202的顶部与转动口108的顶部位于同一位置，转动口108的左右两侧开设有螺纹槽口205，螺纹槽口205有三个，且相邻两螺纹槽口205之间的距离相等，相邻两螺纹槽口205之间的距离与滑块204的高度相等，螺纹槽口205的内部插接有螺栓206，电机201的顶部通过电机转轴固定连接有转动块207，转动块207的左右两侧外壁上固定安装有扇叶208。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

工作原理：使用时，当对企业产生的废热水进行热转换操作时，将风机装置2从转动口108内部取出，将螺栓206插入螺纹槽口205的内部，再将废热水注入水侧换热室103的内部完成水热的吸收压缩，当需要对企业产生的热废气进行热转换操作时，将风机装置2放置在转动口108的内部，启动液压机112，液压机通过液压杆108带动转动口左右摆动，位于转动口108内部的风机装置2对外侧的热废气进行吸收操作，将热废气吸入风侧换热室102内部进行风热的吸收压缩操作，当需要对风机装置2进行调节时，将螺栓206抽出，移动电机201两端滑块204在滑槽202上的位置，再将螺栓206插入螺纹槽口205的内部，完成电机201的固定操作，同时开启电机201，电机201带动扇叶208转动对顶部热气进行吸收操作，实现了风机装置2的可调节。

综上所述，该高温热泵用风机，当对企业产生的废热水进行热转换操作时，将风机装置2从转动口108内部取出，将螺栓206插入螺纹槽口205的内部，再将废热水注入水侧换热室103的内部完成水热的吸收压缩，当需要对企业产生的热废气进行热转换操作时，将风机装置2放置在转动口108的内部，启动液压机112，液压机通过液压杆108带动转动口左右摆动，位于转动口108内部的风机装置2对外侧的热废气进行吸收操作，将热废气吸入风侧换热室102内部进行风热的吸收压缩操作。

并且，当需要对风机装置2进行调节时，将螺栓206抽出，移动电机201两端滑块204在滑槽202上的位置，再将螺栓206插入螺纹槽口205的内部，完成电机201的固定操作，同时开启电机201，电机201带动扇叶208转动对顶部热气进行吸收操作，实现了风机装置2的可调节。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920045369.2

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:15(内蒙古)

授权编号:CN209326139U

授权时间:20190830

主分类号:F25B 30/00

专利分类号:F25B30/00

范畴分类:35D;

申请人:内蒙古创开新能源有限公司

第一申请人:内蒙古创开新能源有限公司

申请人地址:010000 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区西顺城街汇豪天下1号楼901号

发明人:梁财勇;李建国

第一发明人:梁财勇

当前权利人:内蒙古创开新能源有限公司

代理人:张玉婵;姬学森

代理机构:13130

代理机构编号:石家庄领皓专利代理有限公司 13130

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b489e60579c5709a13d6e819.html