# EBZ-160型掘进机掘锚护一体化改造

### 论文摘要

为提高腾晖煤业2-1052掘进巷施工工效,缩短施工工期,对EBZ-160型掘进机机载支护进行改造并进行了工程实践。在EBZ-160型掘进机的顶部和两帮安装机载临时支护装置,在掘进机截割部区域内安装锚杆钻机,不再增设液压系统,通过线路连接使其与掘进机主机共用一个液压系统。其中,机载临时支护装置与锚杆钻机通过专用联接装置分别固定于掘进机截割部顶部和截割部升降油缸连接销子上,工作时,通过控制截割部的行走,进行锚杆机钻眼支护,实现掘锚护一体化工艺。生产应用表明,工作面月度单进水平达到300 m/月以上,整机掘进开采效率提高了15%,缩短了锚杆打眼、锚固时间,提高了掘进效率。

### 论文目录

- 1 改造方案

- 2 EBZ-160型掘锚护一体机工作方式

- 2.1 液压系统工作方式

- 2.2 顶网及托梁辅助安装及超前支护工作方式

- 2.3 锚杆锚索安装工作方式

- 3 EBZ-160掘锚一体机主要特点及适用条件

- 3.1 主要特点

- 3.2 适用条件

- 4 EBZ-160掘锚护一体机工程实践

- 4.1 巷道断面

- 4.2 支护参数

- 4.3 施工工艺

- 5 施工效果

- 6 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李松恩

关键词: 型掘锚护一体机,机载临时支护装置,锚杆钻机

来源: 山西焦煤科技 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司

分类号: TD421.5

页码: 8-10

总页数: 3

文件大小: 101K

下载量: 26

### 相关论文文献

- [1].一种用于不良地质的新型硬岩锚杆钻机系统[J]. 铁道建筑技术 2019(12)

- [2].基于煤矿用气动锚杆钻机的使用与维护分析[J]. 矿业装备 2020(05)

- [3].锚杆钻机钻箱加载试验台试验与研究[J]. 煤矿机械 2019(04)

- [4].锚杆钻机专利技术综述[J]. 科技视界 2019(25)

- [5].支架式万向气动锚杆钻机[J]. 建筑机械 2016(12)

- [6].2种掘进机机载锚杆钻机回转装置的比较[J]. 科技与创新 2016(01)

- [7].多功能锚杆钻机钻桅和动臂的有限元分析[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [8].机载锚杆钻机分段式控制方法研究[J]. 工程设计学报 2015(01)

- [9].旋转冲击式单体气动锚杆钻机研究[J]. 内江科技 2018(12)

- [10].对国内外锚杆钻机的研究[J]. 黑龙江科技信息 2014(06)

- [11].机载锚杆钻机在煤矿中的应用[J]. 山东煤炭科技 2013(01)

- [12].气动锚杆钻机常见故障分析及排除[J]. 科协论坛(下半月) 2010(03)

- [13].对气动锚杆钻机使用和维护的几点认识[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2010(09)

- [14].气动式锚杆钻机的应用现状及发展趋势[J]. 煤矿机械 2009(05)

- [15].机载锚杆钻机实现掘锚一体化的几点思考[J]. 煤矿机械 2009(05)

- [16].煤矿用气动锚杆钻机的使用和维护[J]. 江西煤炭科技 2009(03)

- [17].浅析气动锚杆钻机使用中应注意的问题[J]. 民营科技 2008(05)

- [18].锚杆钻机的选型设计方法简介[J]. 科技经济导刊 2019(18)

- [19].锚杆钻机用组合式钻杆的研制及应用[J]. 煤矿机械 2019(10)

- [20].矿用锚杆钻机加载试验装置[J]. 中国高新区 2018(03)

- [21].锚杆钻机钻进性能研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(12)

- [22].机载锚杆钻机在煤矿中的应用[J]. 建材与装饰 2017(13)

- [23].徐工首台锚杆钻机成功下线[J]. 地质装备 2014(06)

- [24].煤矿锚杆钻机的现状及发展[J]. 当代矿工 2008(11)

- [25].安全型气动锚杆钻机的研究分析与设计[J]. 机械管理开发 2019(06)

- [26].掘进机机载锚杆钻机运动学分析与轨迹仿真[J]. 机械设计 2016(04)

- [27].液压锚杆钻机的设计与分析[J]. 煤矿机电 2014(06)

- [28].液压锚杆钻机旋转密封结构的改进设计[J]. 煤矿机电 2015(01)

- [29].掘进机与机载锚杆钻机共泵液压系统设计[J]. 煤矿机械 2011(04)

- [30].全液压履带式底板锚杆钻机设计[J]. 煤矿机械 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b4bcef793df7eef5892c14eb.html