# 一种摇床论文和设计-吴勇延

### 全文摘要

本实用新型涉及生物实验设备技术领域，具体涉及一种摇床，包括震荡平台、轴、端盖、两个推力轴承、支撑台、两个连接轴、两个轴套、底座、连杆、两个限位块、圆盘、定时器、调速电机、重力块、限位环、套筒、圆柱、加热板、定位块、定位销、三个旋钮、显示屏、防滑垫、平台挡圈、隔板、螺钉、传动轴和两个限位杆，工作原理为：电机通过传动轴带动圆盘转动，圆盘带动连杆的前端进行转动。连杆带动轴转动，并通过两个限位块在轴上的滑动带动轴摆动。解决了目前摇床做单方面圆周运动或跷跷板式运动导致的细胞摇晃不均匀的状况。

### 主设计要求

1.一种摇床，其特征在于：包括震荡平台(1)、轴(2)、端盖(3)、两个推力轴承(5)、支撑台(6)、两个连接轴(7)、两个轴套(8)、底座(9)、连杆(11)、两个限位块(12)、圆盘(13)、定时器(14)、调速电机(15)、三个旋钮(23)、显示屏(24)、传动轴(29)和两个限位杆(30)，所述震荡平台(1)与轴(2)的上端连接，支撑台(6)套设在轴(2)上，在轴(2)的中上部设有轴肩(4)，两个推力轴承(5)套设在轴(2)上，且分别位于轴肩(4)的上下，轴肩(4)和两个推力轴承(5)皆位于支撑台(6)内，端盖(3)设在支撑台(6)的上方，且通过螺钉与支撑台(6)连接，以固定轴肩(4)和两个推力轴承(5)，两个连接轴(7)左右对称分布在支撑台(6)的两端，且与支撑台(6)固定连接，两个轴套(8)分别套在两个连接轴(7)上，两个轴套(8)固定在底座(9)的上表面，轴(2)穿过底座(9)上表面的圆孔进入底座(9)内，连杆(11)、两个限位块(12)、圆盘(13)、定时器(14)、调速电机(15)、传动轴(29)和两个限位杆(30)皆设在底座(9)内，在轴(2)的下部设有开口槽(10)，连杆(11)从开口槽(10)中穿过，连杆(11)呈前后布置，在连杆(11)上固定设有两个限位块(12)，且两个限位块(12)之间的宽度等于轴(2)的直径，两个限位杆(30)设在连杆(11)的上方，固定在底座(9)上，且分别位于轴(2)的左右，用以限制轴(2)的左右摆动，圆盘(13)设在轴(2)的正前方，连杆(11)的前端与圆盘(13)的边缘铰连接，调速电机(15)通过传动轴(29)带动圆盘(13)转动，所述定时器(14)设在调速电机(15)旁边且与调速电机(15)电性连接，所述三个旋钮(23)均匀的设在底座(9)的前表面中部，所述显示屏(24)设在三个旋钮(23)的上方，镶在底座(9)的前表面。

### 设计方案

1.一种摇床，其特征在于：包括震荡平台(1)、轴(2)、端盖(3)、两个推力轴承(5)、支撑台(6)、两个连接轴(7)、两个轴套(8)、底座(9)、连杆(11)、两个限位块(12)、圆盘(13)、定时器(14)、调速电机(15)、三个旋钮(23)、显示屏(24)、传动轴(29)和两个限位杆(30)，所述震荡平台(1)与轴(2)的上端连接，支撑台(6)套设在轴(2)上，在轴(2)的中上部设有轴肩(4)，两个推力轴承(5)套设在轴(2)上，且分别位于轴肩(4)的上下，轴肩(4)和两个推力轴承(5)皆位于支撑台(6)内，端盖(3)设在支撑台(6)的上方，且通过螺钉与支撑台(6)连接，以固定轴肩(4)和两个推力轴承(5)，两个连接轴(7)左右对称分布在支撑台(6)的两端，且与支撑台(6)固定连接，两个轴套(8)分别套在两个连接轴(7)上，两个轴套(8)固定在底座(9)的上表面，轴(2)穿过底座(9)上表面的圆孔进入底座(9)内，连杆(11)、两个限位块(12)、圆盘(13)、定时器(14)、调速电机(15)、传动轴(29)和两个限位杆(30)皆设在底座(9)内，在轴(2)的下部设有开口槽(10)，连杆(11)从开口槽(10)中穿过，连杆(11)呈前后布置，在连杆(11)上固定设有两个限位块(12)，且两个限位块(12)之间的宽度等于轴(2)的直径，两个限位杆(30)设在连杆(11)的上方，固定在底座(9)上，且分别位于轴(2)的左右，用以限制轴(2)的左右摆动，圆盘(13)设在轴(2)的正前方，连杆(11)的前端与圆盘(13)的边缘铰连接，调速电机(15)通过传动轴(29)带动圆盘(13)转动，所述定时器(14)设在调速电机(15)旁边且与调速电机(15)电性连接，所述三个旋钮(23)均匀的设在底座(9)的前表面中部，所述显示屏(24)设在三个旋钮(23)的上方，镶在底座(9)的前表面。

2.根据权利要求1所述的一种摇床，其特征在于：所述震荡平台(1)分两层，在上层与下层的侧面分别设有相对应的套筒(18)和圆柱(19)，使得上层与下层通过套插的形式得以连接。

3.根据权利要求2所述的一种摇床，其特征在于：所述套筒(18)和圆柱(19)还通过螺钉(28)固定，以防止过高的转速使得套筒(18)和圆柱(19)脱落。

4.根据权利要求3所述的一种摇床，其特征在于：在所述震荡平台(1)的下方设有加热板(20)，加热板(20)通过定位块(21)固定，在套筒(18)和圆柱(19)上设有与定位块(21)尾部相对应的小孔，定位块(21)穿过小孔并通过与之相对应的定位销(22)固定。

5.根据权利要求4所述的一种摇床，其特征在于：所述定位块(21)为非圆形，以防止定位块(21)转动使得加热板(20)固定不稳。

6.根据权利要求5所述的一种摇床，其特征在于：在所述震荡平台(1)上设有防滑垫(25)，以增大与培养瓶底部的摩擦力，且防止培养瓶底部与震荡平台(1)碰撞而使培养瓶破碎。

7.根据权利要求6所述的一种摇床，其特征在于：在所述震荡平台(1)边缘，套筒(18)和圆柱(19)上设有平台挡圈(26)，以防止培养瓶滑落。

8.根据权利要求7所述的一种摇床，其特征在于：在所述防滑垫(25)上，平台挡圈(26)内设有隔板(27)将震荡平台(1)分隔成网格状，以分隔并固定培养瓶，防止培养瓶之间相互碰撞。

9.根据权利要求8所述的一种摇床，其特征在于：所述连杆(11)的后端套设在限位环(17)内，限位环(17)固定在底座(9)上，以限制连杆(11)的上下摆动。

10.根据权利要求1-9任一项所述的一种摇床，其特征在于：在所述轴(2)的下端设有重力块(16)，以降低摇床重心。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生物实验设备技术领域，特别涉及一种摇床装置。

背景技术

在细胞培养过程中，细胞传代是基本操作之一。细胞在培养瓶、培养皿中长成致密单层后，细胞之间相互接触从而发生接触性抑制；另一方面也会因营养成分不足以及代谢物的积累影响细胞状态。通过细胞传代，可以保证实验细胞的生长状态和对其扩大培养。在进行细胞传代后，培养瓶、培养皿中的细胞悬液需要人工摇晃细胞瓶、细胞皿来使得细胞均匀分布，特别是进行大量细胞传代后，为了使细胞在培养瓶、培养皿中均匀分布，需要分别对培养瓶、培养皿进行摇晃，使得操作者费时费力，耽误实验进程。故需要摇床来解放人力，加快工作效率，但目前的摇床是做圆周运动或跷跷板式运动，这种单方面的运动会导致细胞分布不是很均匀，因此需要一种既做圆周运动又做跷跷板式运动的摇床。

实用新型内容

本实用新型针对上述问题提供了一种摇床。

为达到上述目的本实用新型采用了以下技术方案：

一种摇床，包括震荡平台、轴、端盖、两个推力轴承、支撑台、两个连接轴、两个轴套、底座、连杆、两个限位块、圆盘、定时器、调速电机、三个旋钮、显示屏、传动轴和两个限位杆，所述震荡平台与轴的上端连接，支撑台套设在轴上，在轴的中上部设有轴肩，两个推力轴承套设在轴上，且分别位于轴肩的上下，轴肩和两个推力轴承皆位于支撑台内，端盖设在支撑台的上方，且通过螺钉与支撑台连接，以固定轴肩和两个推力轴承，两个连接轴左右对称分布在支撑台的两端，且与支撑台固定连接，两个轴套分别套在两个连接轴上，两个轴套固定在底座的上表面，轴穿过底座上表面的圆孔进入底座内，连杆、两个限位块、圆盘、定时器、调速电机、传动轴和两个限位杆皆设在底座内，在轴的下部设有开口槽，连杆从开口槽中穿过，连杆呈前后布置，在连杆上固定设有两个限位块，且两个限位块之间的宽度等于轴的直径，两个限位杆设在连杆的上方，固定在底座上，且分别位于轴的左右，用以限制轴的左右摆动，圆盘设在轴的正前方，连杆的前端与圆盘的边缘铰连接，调速电机通过传动轴带动圆盘转动，所述定时器设在调速电机旁边且与调速电机电性连接，所述三个旋钮均匀的设在底座的前表面中部，所述显示屏设在三个旋钮的上方，镶在底座的前表面。

进一步，所述震荡平台分两层，在上层与下层的侧面分别设有相对应的套筒和圆柱，使得上层与下层通过套插的形式得以连接。

再进一步，所述套筒和圆柱还通过螺钉固定，以防止过高的转速使得套筒和圆柱脱落。

更进一步，在所述震荡平台的下方设有加热板，加热板通过定位块固定，在套筒和圆柱上设有与定位块尾部相对应的小孔，定位块穿过小孔并通过与之相对应的定位销固定。

更进一步，所述定位块为非圆形，以防止定位块转动使得加热板固定不稳。

更进一步，在所述震荡平台上设有防滑垫，以增大与培养瓶底部的摩擦力，且防止培养瓶底部与震荡平台碰撞而使培养瓶破碎。

更进一步，在所述震荡平台边缘，套筒和圆柱上设有平台挡圈，以防止培养瓶滑落。

更进一步，在所述防滑垫上，平台挡圈内设有隔板将震荡平台分隔成网格状，以分隔并固定培养瓶，防止培养瓶之间相互碰撞。

更进一步，所述连杆的后端套设在限位环内，限位环固定在底座上，以限制连杆的上下摆动。

更进一步，在所述轴的下端设有重力块，以降低摇床重心。

与现有技术相比本实用新型具有以下优点：

1、本实用新型震荡平台共有两层，且拆卸简单，不仅增加了工作效率，而且可以很方便的将培养瓶、培养皿放入；

2、本实用新型设置了防滑垫、平台挡圈、隔板可以很好的保护培养瓶、培养皿，使得实验更加安全；

3、本实用新型设置了加热板可以防止因细胞培养箱内外温度差异而导致的细胞不均匀；

4、本实用新型还可通过调速电机和定时器实现调速和定时功能。

4、本实用新型可同时实现圆周运动与跷跷板式运动，使得细胞摇晃更加均匀。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的震荡平台结构示意图；

图3为本实用新型的运动结构示意图；

图4为本实用新型的运动结构示意图。

其中震荡平台—1、轴—2、端盖—3、轴肩—4、两个推力轴承—5、支撑台—6、两个连接轴—7、两个轴套—8、底座—9、开口槽—10、连杆—11、两个限位块—12、圆盘—13、定时器—14、调速电机—15、重力块—16、限位环—17、套筒—18、圆柱—19、加热板—20、定位块—21、定位销—22、三个旋钮—23、显示屏—24、防滑垫—25、平台挡圈—26、隔板—27、螺钉—28、传动轴—29、两个限位杆—30。

具体实施方式

为了进一步阐述本实用新型的技术方案，下面结合附图及实施例对本实用新型进行进一步说明。

如图1，图2，图3，图4所示，一种摇床，包括震荡平台1、轴2、端盖3、两个推力轴承5、支撑台6、两个连接轴7、两个轴套8、底座9、连杆11、两个限位块12、圆盘13、定时器14、调速电机15、重力块16、限位环17、套筒18、圆柱19、加热板20、非圆形定位块21、定位销22、三个旋钮23、显示屏24、防滑垫25、平台挡圈26、隔板27、螺钉28、传动轴29和两个限位杆30，所述震荡平台1分两层，在上层与下层的侧面分别设有相对应的套筒18和圆柱19，使得上层与下层通过套插的形式得以连接，套筒18和圆柱19还通过螺钉28固定，以防止过高的转速使得套筒18和圆柱19脱落。在所述震荡平台1的下方设有加热板20，加热板20通过非圆形定位块21固定，在套筒18和圆柱19上设有与非圆形定位块21尾部相对应的小孔，非圆形定位块21穿过小孔并通过与之相对应的定位销22固定。在所述还震荡平台1上设有防滑垫25，在所述震荡平台1边缘，套筒18和圆柱19上设有平台挡圈26。在所述防滑垫25上，平台挡圈26内设有隔板27将震荡平台1分隔成网格状，网格为边长为10cm的正方形，以分隔并固定培养瓶，所述震荡平台1与轴2的上端采用螺纹连接，支撑台6套设在轴2上，在轴2的中上部设有轴肩4，两个推力轴承5套设在轴2上，且分别位于轴肩4的上下，轴肩4和两个推力轴承5皆位于支撑台6内，端盖3设在支撑台6的上方，且通过螺钉与支撑台6连接，以固定轴肩4和两个推力轴承5，两个连接轴7左右对称分布在支撑台6的两端，且与支撑台6固定连接，两个轴套8分别套在两个连接轴7上，两个轴套8固定在底座9的上表面，轴2穿过底座9上表面的圆孔进入底座9内，连杆11、两个限位块12、圆盘13、定时器14、调速电机15、重力块16、限位环17、传动轴29和两个限位杆30皆设在底座9内，在轴2的下部设有开口槽10，连杆11从开口槽10中穿过，连杆11呈前后布置，所述连杆11的后端套设在限位环17内，限位环17固定在底座9上，以限制连杆11的上下摆动。在连杆11上固定设有两个限位块12，且两个限位块12之间的宽度等于轴2的直径，两个限位杆30设在连杆11的上方，固定在底座9上，且分别位于轴2的左右，用以限制轴2的左右摆动，圆盘13设在轴2的正前方，连杆11的前端与圆盘13的边缘铰连接，调速电机15通过传动轴29带动圆盘13转动，所述定时器14设在调速电机15旁边且与调速电机15电性连接，重力块16设在轴2的下端，所述三个旋钮23均匀的设在底座9的前表面中部，所述显示屏24设在三个旋钮23的上方，镶在底座9的前表面，所述三个旋钮23分别为调速旋钮，定时旋钮和开关旋钮，且调速旋钮与调速电机15电性连接，定时旋钮与定时器14电性连接，所述开关旋钮用于控制调速电机15的启动和关闭，所述调速电机15通过外插式插头与电源连接。

工作原理：调速电机15通过传动轴29带动圆盘13转动，圆盘13带动连杆11的前端进行转动。连杆11带动轴2转动，并通过两个限位块12在轴2上的滑动带动轴2摆动。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920109376.4

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209663180U

授权时间:20191122

主分类号:B01F 11/00

专利分类号:B01F11/00;B01F15/06

范畴分类:23A;

申请人:山西医科大学第一医院

第一申请人:山西医科大学第一医院

申请人地址:030001 山西省太原市解放南路85号

发明人:吴勇延;郭培钰;张宇良;高伟;王斌全;崔佳佳;薛绪亭;郑希望;牛敏

第一发明人:吴勇延

当前权利人:山西医科大学第一医院

代理人:郭海燕

代理机构:14115

代理机构编号:太原申立德知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14115

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b4d59cf5c269afd2fb247335.html