# 一种湿式除尘器论文和设计-杨校

### 全文摘要

本实用新型公开了一种湿式除尘器，包括蓄水箱、气水分离箱和喷淋除尘管，气水分离箱设于蓄水箱上方，气水分离箱内设有丝网和导流管，蓄水箱外侧设有碱液罐和絮凝剂罐，喷淋除尘管连通蓄水箱和气水分离箱，蓄水箱内设有隔板，隔板将蓄水箱分为除尘腔和缓冲腔，除尘腔的内部设有烟气进口管和斜板、底部设有污泥收集斗、顶部设有pH在线监测仪和加水口，缓冲腔内设有潜水泵，潜水泵连通喷头，通过设置pH在线监测仪和碱液罐，吸收了烟气中的残余酸性气体，避免了酸性气体对设备的腐蚀；通过设置絮凝罐和斜板，使得粉尘的沉降效果更好。

### 主设计要求

1.一种湿式除尘器，包括蓄水箱、气水分离箱和喷淋除尘管，所述气水分离箱设于蓄水箱上方，所述喷淋除尘管连通蓄水箱和气水分离箱，喷淋除尘管内设有喷头，其特征在于，所述蓄水箱内设有隔板，所述隔板将蓄水箱分为除尘腔和缓冲腔，所述除尘腔的内部设有烟气进口管和斜板、底部设有污泥收集斗、顶部设有pH在线监测仪和加水口，所述pH在线监测仪的探头穿过除尘腔顶侧并置于除尘腔内，所述缓冲腔内设有潜水泵，所述潜水泵连通喷头；所述气水分离箱的顶部设有烟气出口管、内部设有导流管和丝网、底部设有连通除尘腔的排水管，所述导流管设于汽水分离箱内部中心线处，所述丝网直径等于汽水分离箱内径，其中心穿过导流管；所述蓄水箱外侧还设有碱液罐和絮凝剂罐，所述碱液罐和絮凝剂罐均通过管道连通除尘腔。

### 设计方案

1.一种湿式除尘器，包括蓄水箱、气水分离箱和喷淋除尘管，所述气水分离箱设于蓄水箱上方，所述喷淋除尘管连通蓄水箱和气水分离箱，喷淋除尘管内设有喷头，其特征在于，所述蓄水箱内设有隔板，所述隔板将蓄水箱分为除尘腔和缓冲腔，所述除尘腔的内部设有烟气进口管和斜板、底部设有污泥收集斗、顶部设有pH在线监测仪和加水口，所述pH在线监测仪的探头穿过除尘腔顶侧并置于除尘腔内，所述缓冲腔内设有潜水泵，所述潜水泵连通喷头；

所述气水分离箱的顶部设有烟气出口管、内部设有导流管和丝网、底部设有连通除尘腔的排水管，所述导流管设于汽水分离箱内部中心线处，所述丝网直径等于汽水分离箱内径，其中心穿过导流管；

所述蓄水箱外侧还设有碱液罐和絮凝剂罐，所述碱液罐和絮凝剂罐均通过管道连通除尘腔。

2.根据权利要求1所述的一种湿式除尘器，其特征在于，所述喷头为旋转喷头。

3.根据权利要求1所述的一种湿式除尘器，其特征在于，所述斜板设于隔板和烟气进口管之间，所述pH在线监测仪的探头设于隔板和烟气进口管之间。

4.根据权利要求1所述的一种湿式除尘器，其特征在于，所述烟气进口管和排水管的出口所在水平面低于隔板顶部所在水平面，所述喷淋除尘管设于蓄水箱内的部分高于隔板顶部。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及环保设备技术领域，具体涉及一种湿式除尘器。

背景技术

湿式除尘器是一种常用的除尘设备，它是使含尘气体与液体(一般为水)密切接触，利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大，使粉尘留于固定容器内以达到烟气和粉尘分离效果的装置。

中国专利CN 108636021 U公开了一种湿式除尘器，其不仅采用喷头喷淋，同时采用气流自激产生水汽，加大了除尘效率；中国专利CN 207838586 U、CN 108635968 A等采用大致相同的方式除尘。

但是这些湿式除尘器在应用于垃圾焚烧烟气除尘时有一定的局限性，因为烟气中含有一定的酸性气体，烟气经过水时酸性气体会溶解于水中从而造成溶解水的pH降低，进而容易腐蚀设备，同时这些湿式除尘器分理处的粉尘不易沉降。

实用新型内容

鉴于以上技术问题，本实用新型的目的在于提供一种湿式除尘器，通过设置碱液罐调节水的pH，进而吸收烟气中残余的酸性气体，通过设置絮凝罐和斜板，使得粉尘的沉降效果更好。

本实用新型采用以下技术方案为：

一种湿式除尘器，包括蓄水箱、气水分离箱和喷淋除尘管，所述气水分离箱设于蓄水箱上方，所述喷淋除尘管连通蓄水箱和气水分离箱，喷淋除尘管内设有旋转喷头，所述蓄水箱内设有隔板，所述隔板将蓄水箱分为除尘腔和缓冲腔，所述除尘腔的内部设有烟气进口管和斜板、底部设有污泥收集斗、顶部设有pH在线监测仪和加水口，所述烟气进口管的出口所在水平面低于隔板顶部所在水平面，当除尘腔内加水至隔离板时，保证烟气进口管的出口位于水面下方，所述pH在线监测仪的探头穿过除尘腔顶侧并置于除尘腔内，所述缓冲腔内设有潜水泵，所述潜水泵连通喷头；

所述气水分离箱的顶部设有烟气出口管、内部设有导流管和丝网、底部设有连通除尘腔的排水管，所述排水管的出口所在水平面低于隔板顶部所在水平面，当除尘腔内加水至隔离板时，保证烟气排水管的出口位于水面下方，所述导流管设于汽水分离箱内部中心线处，所述丝网直径等于汽水分离箱内径，其中心穿过导流管；

所述蓄水箱外侧还设有碱液罐和絮凝剂罐，所述碱液罐和絮凝剂罐均通过管道连通除尘腔，絮凝剂加快烟气中粉尘的沉降速度，碱液罐调节pH。

进一步的，所述斜板设于隔板和烟气进口管之间，设置的斜板利用了斜板沉降的原理，加快粉尘在水中的沉降速度，所述pH在线监测仪的探头设于隔板和烟气进口管之间，设置的隔板使得除尘腔内的水仅能通过溢出的方式流向缓冲腔，使得除尘腔中下部的沉淀颗粒不至于随着水流向缓冲腔。

相比现有技术，本实用新型的有益效果在于：

1.本实用新型通过设置pH在线监测仪和碱液罐，吸收了烟气中的残余酸性气体，避免了酸性气体对设备的腐蚀，而同类型的湿式除尘器由于未设置碱液罐，酸性气体在水蒸气的作用下对设备的腐蚀更加严重。

2.通过设置絮凝罐和斜板，使得粉尘的沉降效果更好，通过设置污泥斗，使得沉降在水中的粉尘更加容易收集，通过设置隔板，使得仅有沉降粉尘后的是能通过潜水泵进入喷头，避免了潜水泵和喷头因污泥堵塞；

3.通过设置丝网和导流管，使得气水分离效果更加明显，避免了烟气排出时因含有大量水蒸气而成白色烟雾、形成视觉上的污染。

附图说明

图1为本实用新型整体示意图；

图中，1气水分离箱，2蓄水箱，3烟气进口管，4喷淋除尘管，5烟气出口管，6pH在线监测仪，7碱液罐，8絮凝剂罐，9斜板，10潜水泵，11喷头，12丝网，13导流管，14加水口，15隔板，21缓冲腔，22除尘腔。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述，需要说明的是，在不相冲突的前提下，以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。

实施例：

一种湿式除尘器，包括蓄水箱2、气水分离箱1和喷淋除尘管4，气水分离箱1设于蓄水箱2上方，喷淋除尘管4连通蓄水箱2和气水分离箱1，喷淋除尘管4内设有旋转式喷头11，蓄水箱2内设有隔板15，隔板15将蓄水箱2分为除尘腔22和缓冲腔21，除尘腔22的内部设有烟气进口管3和斜板9、底部设有污泥收集斗、顶部设有pH在线监测仪6和加水口14，烟气进口管3的出口所在水平面低于隔板15顶部所在水平面，pH在线监测仪6的探头穿过除尘腔22顶侧并置于除尘腔22内，缓冲腔21内设有潜水泵10，潜水泵10连通喷头11；

气水分离箱1的顶部设有烟气出口管5、内部设有导流管13和丝网12、底部设有连通除尘腔22的排水管，排水管的出口所在水平面低于隔板15顶部所在水平面，导流管13设于汽水分离箱1内部中心线处，丝网12直径等于汽水分离箱1内径，其中心穿过导流管13；

蓄水箱2外侧还设有碱液罐7和絮凝剂罐8，碱液罐7和絮凝剂罐8均通过管道连通除尘腔22。

进一步的实施例是，斜板9设于隔板15和烟气进口管3之间，pH在线监测仪6的探头设于隔板15和烟气进口管3之间。

本实用新型使用时，从加水口14向除尘腔22内加水，待水从隔板15溢出至缓冲腔21并达到缓冲腔21的三分之一以上时，停止加水，关闭加水口14，打开潜水泵10使水循环，烟气进口管3开始进烟气，同时缓慢滴加絮凝剂，当发现pH降低时，打开碱液罐7加入碱液至pH升至8以上，烟气从水中进入喷淋除尘管4时，喷头11喷水进一步脱除烟气中的粉尘，含有一定量水蒸气的烟气进入气水分离箱1，在经过丝网12时，烟气中的水分被分离出来并顺着导流管13流入排水管内，进而流入除尘腔22，烟气从烟气出口管5排出进入下一步工序；烟气中的粉尘进入水中后，在絮凝剂以及斜板9的作用下沉降至除尘腔22下方的污泥斗，不含有粉尘的水经隔板15溢流至缓冲腔21，进而完成水循环。

对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921157552.8

申请日:2019-07-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209519514U

授权时间:20191022

主分类号:B01D 47/02

专利分类号:B01D47/02;B01D21/01;B01D21/02;B01D53/40;B01D53/78

范畴分类:23A;41B;

申请人:中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司

第一申请人:中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司

申请人地址:610700 四川省攀枝花市仁和区大龙潭乡人民政府内

发明人:杨校;罗国庆;石伟;李珲;王成俊

第一发明人:杨校

当前权利人:中节能（攀枝花）清洁技术发展有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b4ee81ed7287e2bc9a6b251e.html