# 工业纯钛板材冷轧及退火微观组织和织构演变规律

### 论文摘要

采用先进电子背散射衍射(EBSD)技术,深入研究了冷轧工艺变化和道次间退火处理对工业纯钛板材微观组织和织构演变的影响规律。通过对比不同一次冷轧变形量样品经退火和二次冷轧加工后的EBSD取向分布图、取向差角分布图和极图得知,一次冷轧产生的孪晶对退火再结晶晶粒尺寸及晶粒取向(织构)产生重要的影响,进而又影响二次冷轧的变形组织和织构特征,使二次冷轧变形孪晶的生成受到一定程度的抑制,孪晶分数随着轧制变形量的提高呈现先升高后降低的规律,同时会降低二次冷轧组织中{0001}基面织构组分。

### 论文目录

- 2 实验方法和材料

- 3 实验结果与分析

- 3.1 微观组织

- 3.2 织构演变

- 3.3 取向差角

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴佳欣,王莹,Adrien CHAPUIS,何维均,栾佰峰,刘庆

关键词: 工业纯钛,轧制,退火,孪晶,织构

来源: 重庆大学学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 重庆大学材料科学与工程学院,攀钢研究院

基金: 国家自然科学基金项目(51505046,51421001)~~

分类号: TG146.23

页码: 67-73

总页数: 7

文件大小: 1000K

下载量: 252

### 相关论文文献

- [1].工业纯钛等径弯曲通道变形过程中的孪生行为研究进展[J]. 稀有金属 2019(08)

- [2].大变形下工业纯钛的组织与强度的关系[J]. 钛工业进展 2017(05)

- [3].二次退火对工业纯钛组织及性能的影响[J]. 钢铁钒钛 2016(01)

- [4].锻态工业纯钛热轧变形抗力热模拟试验[J]. 材料热处理学报 2015(05)

- [5].工业纯钛管子管板的焊接[J]. 现代焊接 2011(06)

- [6].工业纯钛管道焊接工艺研究与实施[J]. 现代焊接 2010(12)

- [7].复合细化超细晶工业纯钛高周疲劳性能[J]. 稀有金属材料与工程 2017(07)

- [8].表面纳米化工业纯钛组织性能研究[J]. 稀有金属 2016(10)

- [9].双弧焊在大口径工业纯钛管道焊接中的应用[J]. 焊接 2010(11)

- [10].关于《工业纯钛室温ECAP变形的组织和性能》一文的更正声明[J]. 材料科学与工程学报 2009(05)

- [11].室温Φ=120°等径弯曲通道变形工业纯钛的力学性能[J]. 北京科技大学学报 2009(09)

- [12].慢速搅拌摩擦加工对工业纯钛摩擦磨损性能的影响[J]. 表面技术 2018(09)

- [13].纳米压痕法测量超细晶工业纯钛室温蠕变速率敏感指数[J]. 稀有金属材料与工程 2017(05)

- [14].工业纯钛板多道次搅拌摩擦加工区的组织及摩擦磨损性能[J]. 机械工程材料 2016(05)

- [15].工业纯钛的室温低周疲劳行为[J]. 塑性工程学报 2019(02)

- [16].工业纯钛的低温拉伸行为研究[J]. 材料开发与应用 2019(02)

- [17].工业纯钛管材缩口工艺研究[J]. 中国钛业 2015(03)

- [18].超细晶工业纯钛的变形、应变速率敏感性和激活体积（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2020(06)

- [19].工业纯钛高温动态拉伸力学行为的微观机制[J]. 中国科学技术大学学报 2009(06)

- [20].二次变形对等径弯曲通道变形的工业纯钛性能的影响[J]. 稀有金属快报 2008(12)

- [21].20辊轧机轧制宽幅工业纯钛带的变形行为研究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(07)

- [22].超细晶工业纯钛热变形流动应力特征研究[J]. 稀有金属 2010(02)

- [23].工业纯钛热浸镀铝及其抗高温氧化性能的研究[J]. 表面技术 2010(06)

- [24].复合加工制备的超细晶工业纯钛室温蠕变行为[J]. 稀有金属材料与工程 2018(07)

- [25].搅拌摩擦加工加入SiC粒子的TA2纯钛表面改性[J]. 金属世界 2017(03)

- [26].工业纯钛TA2焊接保护原因分析[J]. 当代化工 2015(01)

- [27].工业纯钛微弧氧化膜的结构及拉曼光谱分析[J]. 光谱学与光谱分析 2009(09)

- [28].工业纯钛管的焊接[J]. 现代焊接 2012(06)

- [29].工业纯钛管材的焊接工艺试验与应用[J]. 石油和化工设备 2011(05)

- [30].耐蚀阀门壳体用钛材材料浅析[J]. 通用机械 2019(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b5118f2a30ec95d56c927d5d.html