# 一种精度高的木板裁切装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种精度高的木板裁切装置，包括支架、台板、滑轨、锯槽、滑槽、挡板、推板、切割结构、吊环及摇杆机构，支架上表面安装有台板及滑轨，台板近离滑轨一侧开有锯槽，台板上表面垂直于锯槽方向开有若干滑槽，挡板通过滑槽活动设置于台板上表面，滑轨上表面活动设置有推板,台板下表面安装有切割机构，台板下表面通过若干吊环设置有摇杆机构，摇杆机构与挡板活动相连，台板上表面一侧显示有刻度，该实用新型结构合理、简单，根据刻度通过摇杆机构可进行高精确度的调节，使裁切木板宽度的精度大大提高，保证了最终家具的质量和品质。

### 主设计要求

1.一种精度高的木板裁切装置，其特征在于：包括支架(1)、台板(2)、滑轨(3)、锯槽(4)、滑槽(5)、挡板(6)、推板(7)、切割结构(8)、吊环(9)及摇杆机构(10)，所述支架(1)上表面安装有台板(2)及滑轨(3)，所述台板(2)近离滑轨(3)一侧开有锯槽(4)，所述台板(2)上表面垂直于锯槽(4)方向开有若干滑槽(5)，所述挡板(6)通过滑槽(5)活动设置于台板(2)上表面，所述滑轨(3)上表面活动设置有推板(7),所述台板(2)下表面安装有切割机构，所述台板(2)下表面通过若干吊环(9)设置有摇杆机构(10)，所述摇杆机构(10)与挡板(6)活动相连，所述台板(2)上表面一侧显示有刻度。

### 设计方案

1.一种精度高的木板裁切装置，其特征在于：包括支架(1)、台板(2)、滑轨(3)、锯槽(4)、滑槽(5)、挡板(6)、推板(7)、切割结构(8)、吊环(9)及摇杆机构(10)，所述支架(1)上表面安装有台板(2)及滑轨(3)，所述台板(2)近离滑轨(3)一侧开有锯槽(4)，所述台板(2)上表面垂直于锯槽(4)方向开有若干滑槽(5)，所述挡板(6)通过滑槽(5)活动设置于台板(2)上表面，所述滑轨(3)上表面活动设置有推板(7),所述台板(2)下表面安装有切割机构，所述台板(2)下表面通过若干吊环(9)设置有摇杆机构(10)，所述摇杆机构(10)与挡板(6)活动相连，所述台板(2)上表面一侧显示有刻度。

2.根据权利要求1所述的一种精度高的木板裁切装置，其特征在于：所述挡板(6)包括挡板主体(61)、滑块A(62)及螺纹环(63)，所述挡板主体(61)下表面两侧分别设置有滑块A(62)，所述挡板主体(61)下表面中间位置设置有螺纹环(63)，所述滑块A(62)及螺纹环(63)均活动设置于滑槽(5)内，所述螺纹环(63)与摇杆机构(10)活动相连。

3.根据权利要求1所述的一种精度高的木板裁切装置，其特征在于：所述推板(7)包括平板(71)、托板(72)及滑块B(73)，所述平板(71)上表面一侧垂直设置有托板(72)，所述平板(71)下表面两侧设置有滑块B(73)，所述滑块B(73)与滑轨(3)活动相连。

4.根据权利要求1所述的一种精度高的木板裁切装置，其特征在于：所述切割结构(8)包括电机(81)、电机架(82)、轴(83)及锯片(84)，所述电机(81)通过电机架(82)与支架(1)相连，所述电机(81)一侧通过轴(83)与锯片(84)相连，所述锯片(84)设置于锯槽(4)内。

5.根据权利要求1所述的一种精度高的木板裁切装置，其特征在于：所述摇杆机构(10)包括摇把(101)及螺纹杆(102)，所述摇把(101)与螺纹杆(102)相连，所述螺纹杆(102)与螺纹环(63)相连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及木材切割设备技术领域，具体为一种精度高的木板裁切装置。

背景技术

木材是能够次级生长的植物，如乔木和灌木，所形成的木质化组织，这些植物在初生生长结束后，根茎中的维管形成层开始活动，向外发展出韧皮，向内发展出木材。

木材是维管形成层向内的发展出植物组织的统称，包括木质部和薄壁射线，木材对于人类生活起着很大的支持作用，根据木材不同的性质特征，人们将它们用于不同途径。

目前在装修过程中切割木材，大多通过木材切割桌进行切割，而现有的木材切割桌大多是木工用尺量宽度，然后将挡块用手移动到指定位置的，精度较差，导致木材最终组成的家具出现缝隙等问题，因此，亟待一种改进的技术来解决现有技术中所存在的这一问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种精度高的木板裁切装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种精度高的木板裁切装置，包括支架、台板、滑轨、锯槽、滑槽、挡板、推板、切割结构、吊环及摇杆机构，所述支架上表面安装有台板及滑轨，所述台板近离滑轨一侧开有锯槽，所述台板上表面垂直于锯槽方向开有若干滑槽，所述挡板通过滑槽活动设置于台板上表面，所述滑轨上表面活动设置有推板,所述台板下表面安装有切割机构，所述台板下表面通过若干吊环设置有摇杆机构，所述摇杆机构与挡板活动相连，所述台板上表面一侧显示有刻度。

优选的，所述挡板包括挡板主体、滑块A及螺纹环，所述挡板主体下表面两侧分别设置有滑块A，所述挡板主体下表面中间位置设置有螺纹环，所述滑块A及螺纹环均活动设置于滑槽内，所述螺纹环与摇杆机构活动相连。

优选的，所述推板包括平板、托板及滑块B，所述平板上表面一侧垂直设置有托板，所述平板下表面两侧设置有滑块B，所述滑块B与滑轨活动相连。

优选的，所述切割结构包括电机、电机架、轴及锯片，所述电机通过电机架与支架相连，所述电机一侧通过轴与锯片相连，所述锯片设置于锯槽内。

优选的，所述摇杆机构包括摇把及螺纹杆，所述摇把与螺纹杆相连，所述螺纹杆与螺纹环相连。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

(1)本实用新型结构简单，根据刻度通过摇杆机构可进行高精确度的调节，使裁切木板宽度的精度大大提高，保证了最终家具的质量和品质。

(2)通过推板推送木板，更加省力。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为挡板结构示意图。

图3为推板结构示意图。

图4为切割结构的结构示意图。

图5为摇杆机构侧视结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一种精度高的木板裁切装置，包括支架1、台板2、滑轨3、锯槽4、滑槽5、挡板6、推板7、切割结构8、吊环9及摇杆机构10，支架1上表面安装有台板2及滑轨3，台板2近离滑轨3一侧开有锯槽4，台板2上表面垂直于锯槽4方向开有若干滑槽5，挡板6通过滑槽5活动设置于台板2上表面，滑轨3上表面活动设置有推板7,台板2下表面安装有切割机构，台板2下表面通过若干吊环9设置有摇杆机构10，摇杆机构10与挡板6活动相连，台板2上表面一侧显示有刻度。

如图2所示，挡板6包括挡板主体61、滑块A62及螺纹环63，挡板主体61下表面两侧分别设置有滑块A62，挡板主体61下表面中间位置设置有螺纹环63，滑块A62及螺纹环63均活动设置于滑槽5内，螺纹环63与摇杆机构10活动相连。

如图3所示，推板7包括平板71、托板72及滑块B73，平板71上表面一侧垂直设置有托板72，平板71下表面两侧设置有滑块B73，滑块B73与滑轨3活动相连。

如图4所示，切割结构8包括电机81、电机架82、轴83及锯片84，电机81通过电机架82与支架1相连，电机81一侧通过轴83与锯片84相连，锯片84设置于锯槽4内。

如图5所示，摇杆机构10包括摇把101及螺纹杆102，摇把101与螺纹杆102相连，螺纹杆102与螺纹环63相连。

使用原理：根据台板2上表面的刻度，通过转动螺纹杆102，调节挡板6到锯片84的距离，然后将木板放置在推板7上表面上，木板的一头抵住托板72，木板一侧抵住挡板6，然后沿轨道向前推动推板7，锯下需要宽度的木材，本实用新型结构简单，根据刻度通过摇杆机构10可进行高精确度的调节，使裁切木板的宽度精度大大提高。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920310568.1

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209937121U

授权时间:20200114

主分类号:B27B5/22

专利分类号:B27B5/22;B27B5/29;B27B27/02;B27B25/00

范畴分类:26G;

申请人:扬州三只兔信息科技有限公司

第一申请人:扬州三只兔信息科技有限公司

申请人地址:225000 江苏省扬州市邗江区国展路56号业恒广场

发明人:臧银华

第一发明人:臧银华

当前权利人:扬州三只兔信息科技有限公司

代理人:黄冠华

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b5b4940777b8ed1f98e12e97.html