# 一种蔬菜种植用翻土机论文和设计-王伦

### 全文摘要

本实用新型公开了一种蔬菜种植用翻土机，包括机箱和推车把手，所述机箱底部内壁上焊接有电机安装板，电机安装板上焊接有驱动电机，所述机箱底部还设有四个万向节一，每个万向节一上转动连接有支撑腿，所述机箱底部位于万向节一外侧还焊接有支撑座，支撑座上焊接有向支撑腿方向倾斜的电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的一端通过万向节二与支撑腿转动连接，所述驱动电机的输出端固定连接有转轴，所述机箱底部位于万向节一内侧对称设有两支撑架，支撑架上开设有通孔，通孔间转动连接有从动轴，所述从动轴的一端通过皮带与转轴的一端滑动连接，所述从动轴上套接有滚筒，滚筒上焊接有翻土刀。本实用新型结构简单，操作方便，设备升降稳定，翻土充分。

### 主设计要求

1.一种蔬菜种植用翻土机，包括机箱（10）和设置在机箱（10）上的推车把手（8），其特征在于，所述机箱（10）底部内壁上垂直焊接有电机安装板（6），电机安装板（6）上水平焊接有驱动电机（7），所述机箱（10）底部呈矩形分布还设有四个万向节一（11），每个万向节一（11）上转动连接有支撑腿（15），所述支撑腿（15）底部转动连接有滚轮（1），支撑腿（15）一侧上焊接有万向节二（2），所述机箱（10）底部位于万向节一（11）外侧还焊接有支撑座（5），支撑座（5）上焊接有向支撑腿（15）方向倾斜的电动伸缩杆（4），所述电动伸缩杆（4）背离机箱的一端通过万向节二（2）与支撑腿（15）转动连接，所述驱动电机（7）的输出端固定连接有转轴（9），所述机箱（10）底部位于万向节一（11）内侧对称设有两支撑架（13），支撑架（13）上开设有通孔，通孔间通过轴承套转动连接有从动轴（17），所述从动轴（17）的一端通过皮带（12）与转轴（9）的一端滑动连接，所述从动轴（17）上套接有滚筒（16），滚筒（16）上焊接有翻土刀（3）。

### 设计方案

1.一种蔬菜种植用翻土机，包括机箱（10）和设置在机箱（10）上的推车把手（8），其特征在于，所述机箱（10）底部内壁上垂直焊接有电机安装板（6），电机安装板（6）上水平焊接有驱动电机（7），所述机箱（10）底部呈矩形分布还设有四个万向节一（11），每个万向节一（11）上转动连接有支撑腿（15），所述支撑腿（15）底部转动连接有滚轮（1），支撑腿（15）一侧上焊接有万向节二（2），所述机箱（10）底部位于万向节一（11）外侧还焊接有支撑座（5），支撑座（5）上焊接有向支撑腿（15）方向倾斜的电动伸缩杆（4），所述电动伸缩杆（4）背离机箱的一端通过万向节二（2）与支撑腿（15）转动连接，所述驱动电机（7）的输出端固定连接有转轴（9），所述机箱（10）底部位于万向节一（11）内侧对称设有两支撑架（13），支撑架（13）上开设有通孔，通孔间通过轴承套转动连接有从动轴（17），所述从动轴（17）的一端通过皮带（12）与转轴（9）的一端滑动连接，所述从动轴（17）上套接有滚筒（16），滚筒（16）上焊接有翻土刀（3）。

2.根据权利要求1所述的蔬菜种植用翻土机，其特征在于，所述机箱（10）为开放式。

3.根据权利要求1所述的蔬菜种植用翻土机，其特征在于，所述翻土刀（3）为圆弧形且刀口向滚筒（16）一侧弯折。

4.根据权利要求1所述的蔬菜种植用翻土机，其特征在于，所述机箱（10）底部位于滚筒（16）一侧还焊接有弧形挡泥板（14）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及蔬菜种植技术领域，具体是一种蔬菜种植用翻土机。

背景技术

蔬菜在进行种植时，需要对土壤进行翻动，使得蔬菜更容易扎根，土壤含氧量高，且土壤更容易渗透进浇灌的水分和营养元素，然而现有的翻土装置，大多结构复杂，操作难度大，在进行运输时只在设备底部加设有万向轮等，而在确定好翻土位置时设备上的翻土刀难以升降，如果将整台设备降低至翻土刀接触土壤不仅对土壤有压迫力，还需工作人员对设备进行抬放，耗时耗力，同时进行翻土时存在的翻土不充分等因素都不利于蔬菜的后续生长。因此一种可方便调节设备高度，翻土充分的蔬菜种植用翻土机极为需要。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种蔬菜种植用翻土机，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种蔬菜种植用翻土机，包括机箱和设置在机箱上的推车把手，所述机箱底部内壁上垂直焊接有电机安装板，电机安装板上水平焊接有驱动电机，所述机箱底部呈矩形分布还设有四个万向节一，每个万向节一上转动连接有支撑腿，所述支撑腿底部转动连接有滚轮，支撑腿一侧上焊接有万向节二，所述机箱底部位于万向节一外侧还焊接有支撑座，支撑座上焊接有向支撑腿方向倾斜的电动伸缩杆，所述电动伸缩杆背离机箱的一端通过万向节二与支撑腿转动连接，所述驱动电机的输出端固定连接有转轴，所述机箱底部位于万向节一内侧对称设有两支撑架，支撑架上开设有通孔，通孔间通过轴承套转动连接有从动轴，所述从动轴的一端通过皮带与转轴的一端滑动连接，所述从动轴上套接有滚筒，滚筒上焊接有翻土刀。

作为本实用新型进一步的方案：所述机箱为开放式。

作为本实用新型再进一步的方案：所述翻土刀为圆弧形且刀口向滚筒一侧弯折。

作为本实用新型再进一步的方案：所述机箱底部位于滚筒一侧还焊接有弧形挡泥板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过滚轮可以任意改变设备的位置，便于工作人员更换设备位置，提高工作效率；通过电动伸缩杆的工作可带动支撑腿相对机箱转动，当翻土机进行移动时，电动伸缩杆将支撑腿支撑到竖直方向即可任意移动，当翻土机进行翻土工作时，电动伸缩杆缩回将支撑腿向外侧展开，设备慢慢降低高度，当翻土刀接触土壤时，停止电动伸缩杆工作，进行翻土，翻土过程中，循序渐进的控制电动伸缩杆缩回，翻土刀逐渐增大挖掘深度，充分翻土，提高工作效率；通过开放式箱体，便于工作人员及时检修设备使用情况，降低工作量；通过弧形挡泥板，可有效的防止翻土过程中土壤飞溅，增大后续土壤处理的工作量。

附图说明

图1为蔬菜种植用翻土机的结构示意图。

图中：1、滚轮；2、万向节二；3、翻土刀；4、电动伸缩杆；5、支撑座；6、电机安装板；7、驱动电机；8、推车把手；9、转轴；10、机箱；11、万向节一；12、皮带；13、支撑架；14、弧形挡泥板；15、支撑腿；16、滚筒；17、从动轴。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1，本实用新型实施例中，一种蔬菜种植用翻土机，包括机箱10和设置在机箱10上的推车把手8，其特征在于，所述机箱10底部内壁上垂直焊接有电机安装板6，电机安装板6上水平焊接有驱动电机7，所述机箱10底部呈矩形分布还设有四个万向节一11，每个万向节一11上转动连接有支撑腿15，所述支撑腿15部转动连接有滚轮1，支撑腿15一侧上焊接有万向节二2，所述机箱10底部位于万向节一11外侧还焊接有支撑座5，支撑座5上焊接有向支撑腿15方向倾斜的电动伸缩杆4，所述电动伸缩杆4背离机箱的一端通过万向节二2与支撑腿15转动连接，所述驱动电机7的输出端固定连接有转轴9，所述机箱10底部位于万向节一11内侧对称设有两支撑架13，支撑架13上开设有通孔，通孔间通过轴承套转动连接有从动轴17，所述从动轴17的一端通过皮带12与转轴9的一端滑动连接，所述从动轴17上套接有滚筒16，滚筒16上焊接有翻土刀3，翻土刀3为圆弧形且刀口向滚筒16一侧弯折，机箱10底部位于滚筒16一侧还焊接有弧形挡泥板14，为了更好的观察设备的实用情况，便于工作人员进行检修，机箱10为开放式。

本实用新型的工作原理是：通过滚轮1可以任意改变设备的位置，便于工作人员更换设备位置，提高工作效率，电动伸缩杆4的工作可带动支撑腿15相对机箱10转动，当翻土机进行移动时，电动伸缩杆4将支撑腿15支撑到竖直方向即可任意移动，当翻土机进行翻土工作时，电动伸缩杆4缩回将支撑腿15向外侧展开，设备慢慢降低高度，当翻土刀3接触土壤时，停止电动伸缩杆4工作，进行翻土，翻土过程中，循序渐进的控制电动伸缩杆4缩回，翻土刀3逐渐增大挖掘深度，充分翻土，提高工作效率，开放式箱体10，便于工作人员及时检修设备使用情况，降低工作量，翻土过程中，弧形挡泥板14可有效的防止土壤飞溅，增大后续土壤处理的工作量，翻土结束后，控制电动伸缩4杆复位，将支撑腿15复位到竖直状态可继续移动设备。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024953.X

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209420256U

授权时间:20190924

主分类号:A01B 33/02

专利分类号:A01B33/02

范畴分类:12A;

申请人:舒城县顺发蔬菜专业合作社

第一申请人:舒城县顺发蔬菜专业合作社

申请人地址:237000 安徽省六安市舒城县河棚镇泉石村

发明人:王伦;包训发;包明霞;龙道宝

第一发明人:王伦

当前权利人:舒城县顺发蔬菜专业合作社

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b5f57aee3ed87d150fd7ec30.html