# 水井钻机论文-范丙跃,丁涛,杜标,徐赛华,张国纲

导读:本文包含了水井钻机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:水井钻机,气动潜孔锤,发展概况,钻井直径

### 水井钻机论文文献综述

范丙跃,丁涛,杜标,徐赛华,张国纲[1]（2019）在《我国气动潜孔锤钻进式水井钻机生产概况》一文中研究指出气动潜孔锤钻进式水井钻机,因将潜孔冲击机构整合到钻机上,特别适用于在岩石地层中钻进深水井。本文对目前我国该类钻机主要生产企业作了汇总,可对用户选用水井钻机起到参考作用。(本文来源于《凿岩机械气动工具》期刊2019年03期）

刘志,彭儒金,朱慧,陈敏,邱华[2]（2019）在《CYS-300型全液压地热水井钻机的研制》一文中研究指出本文介绍了CYS-300型全液压地热水井钻机的性能参数、关键机械部件结构及液压系统的设计。钻机选用齿轮泵作为液压系统动力元件,配合液压多路阀实现对动力头双液压马达和给进油缸等执行元件液压油的合流,通过液控二速阀实现动力头双液压马达的串并联工作,输出4种转速和扭矩,在满足钻机性能参数设计要求的同时,简化液压系统的设计,减少液压系统能量损耗,降低维护和使用成本。钻机采用油缸叁链条倍速机构实现动力头的给进提升,具有结构简单、性能可靠、抗冲击能力强、提升平稳等优点。现场工程施工应用表明:CYS-300型全液压地热水井钻机性能稳定可靠,工艺和复杂地层适用能力强,操作安全舒适,钻进效率高。(本文来源于《探矿工程(岩土钻掘工程)》期刊2019年07期）

许晓庆,范悦栓,李晓峰,苗志军[3]（2018）在《300m全液压水井钻机的研制》一文中研究指出为解决现有水井钻机存在的效率低、自动化程度低等问题,开发了一种高效、技术含量高的自动化水井钻机。该钻机的控制系统为机械、液压一体化,集安全、快速起下钻、加压快钻、顶部驱动旋转、快速移运等多项优势,不仅能产生巨大的社会经济效益,而且对提高我国水井钻井装备企业的国际竞争力也具有重大现实意义。(本文来源于《河南科技》期刊2018年23期）

宋伟[4]（2018）在《SPL-400型履带式水井钻机的设计》一文中研究指出现阶段,由于国家经济继续高速发展,城市化建设步调的加快,机械领域对自动化的要求提高,海外市场的巨大需求,我国的水井钻机研制也在顺应潮流发展,相关技术处在迅猛上升的阶段,市场空间也在进一步扩大。但与此同时,我们与世界最好水平还有一定的差距,在品种和技术方面也存在一些遗留问题需要解决,一些新领域需要去探索。水井钻机新的黄金发展期已然到来。本文设计的SPL-400型履带式水井钻机主要应用于水文水井、地源热泵井、基坑降水井、基础桩孔以及竖井冻结孔施工。该钻机具有较强的越野性、移动、装卸方便、钻进效率高等特点。钻机配备空气钻进、潜孔锤钻进和气举反循环等多种钻探工艺钻具,特别适合在漂、卵、砾石地层及破碎强风化岩覆盖地层中的钻进,能在复杂地层实现快速钻进,在边远山区、缺水缺电地区各类工程施工中具有广阔的应用背景。本文设计的SPL-400型履带式水井钻机采用履带式液压底盘,液压驱动系统。全液压驱动的控制回路,使其行走和转向机构设计简单、操作方便机构、性能可靠、安全系数较高,更加适用于潮湿等恶劣环境下的工作。课题设计的钻机采用了履带式行走装置,提高了钻机的稳定性和机动性,具有扭矩大、钻孔深;成孔速度快、钻孔效率高;多种速度调节;噪声低、振动小;多功能等优点,并可以根据钻机循环系统与钻具组合的配置,满足不同孔径的工程需求。本文主要内容包括履带式水井钻机的总体设计、履带底盘的设计、液压系统的设计选型、钻井井架以及配套设备的选型。特别是对履带底盘的结构根据理论力学和材料力学进行了理论计算,并对履带式水井钻机的可行性、经济性进行了分析。本项研究将积累履带式水井钻机设计、制造和钻探施工工艺方面的研究经验和研究成果,建立散装、拖车和履带钻机等综合的水井钻机研制的技术体系,把科研成果转化为社会、经济和环保的综合效益。(本文来源于《石家庄铁道大学》期刊2018-01-01）

陈鑫发,邢向渠[5]（2016）在《MD400B型履带式多功能全液压水井钻机在钻探中的应用》一文中研究指出本文以河南省省级重点项目-荥阳万山产业园地区地热能开发利用观测井施工中使用了MD400B型履带式多功能全液压水井钻机的应用为实例,充分体现MD400B型履带式多功能全液压水井钻机配备中风压空压机、潜孔冲击器后,在硬岩地区快速钻进施工中具有搬迁速度快、钻进效率高、综合成本低等优点;采用MD400B型履带式多功能全液压水井钻机+中风压空压机+潜孔冲击器的钻进工艺,充分体现出该设备在操作使用方面具有明显的快速钻进技术优势,对硬岩地层中使用中风压空压机、潜孔冲击器钻进技术的应用效果进行了深入探讨。(本文来源于《地质装备》期刊2016年05期）

王振,肖卉,惠冰,梁成华,韩刚[6]（2016）在《GSD-Ⅱ型水井钻机的改造及在囊式扩体锚杆施工中的应用》一文中研究指出为了提高设备利用率以及满足现场施工需求,对功能单一的GSD-Ⅱ水井钻机进行了改造,使其具备了高压喷射功能,并运用于囊式扩体锚杆的施工中。应用结果表明:改造后的钻机继承了原有设备占用空间小、机动灵活的特点,可以在场地狭窄区域施工,并且能够快速移动,提高了施工效率;同时,囊式扩体锚杆的基本试验和挖掘出的完整囊体也表明,改造后的钻机能够胜任高压喷射扩孔工作,达到了预期目标。(本文来源于《工程勘察》期刊2016年06期）

刘艳丽[7]（2016）在《水文水井钻机转盘的结构设计分析》一文中研究指出本文以SPC-300H型水文水井钻机的转盘为例,着重介绍了该转盘在结构选择、卸管机构、密封性能、轴承设计上应注意的问题及相应的整改措施。(本文来源于《地质装备》期刊2016年01期）

葛林,李纯,李超[8]（2015）在《多功能拖车水井钻机在抗旱灌溉中的应用》一文中研究指出根据市场需求,传统的钻机逐步退出历史舞台,而多功能拖车钻机则更加适应于农田水利抗旱灌溉领域,以其移动方便、钻进稳定、成井速度快等特点占据主要钻机市场。本文介绍了多功能拖车水井钻机的技术特点,并结合实际工程分析了其效益。(本文来源于《山东水利》期刊2015年08期）

张文举,高杉,张雅石,苏健[9]（2015）在《全液压动力头多工艺水井钻机系列介绍》一文中研究指出本文对新设计的多工艺系列水井钻机的形成、用途、系列组合、模块化设计、共性特点、适应的各种工艺方式进行了概述,对其中一款SYD-500钻机的主要结构、主要技术参数、与之相对应配套的主要设备和钻具做了详细介绍。(本文来源于《地质装备》期刊2015年03期）

张文君[10]（2015）在《国内首台大型拖车式水井钻机研制成功》一文中研究指出本报讯（张文君）日前，国内第一台大型拖车式水井钻机——SPT-1500型拖车式水井钻机顺利通过了产品成果专家鉴定。“这是公司积极开展职工技术创新和科研创优结出的硕果。”河北建勘钻探设备有限公司总工程师张西坤说。 近年来，由于我国工农业发展的(本文来源于《河北经济日报》期刊2015-04-20）

### 水井钻机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了CYS-300型全液压地热水井钻机的性能参数、关键机械部件结构及液压系统的设计。钻机选用齿轮泵作为液压系统动力元件,配合液压多路阀实现对动力头双液压马达和给进油缸等执行元件液压油的合流,通过液控二速阀实现动力头双液压马达的串并联工作,输出4种转速和扭矩,在满足钻机性能参数设计要求的同时,简化液压系统的设计,减少液压系统能量损耗,降低维护和使用成本。钻机采用油缸叁链条倍速机构实现动力头的给进提升,具有结构简单、性能可靠、抗冲击能力强、提升平稳等优点。现场工程施工应用表明:CYS-300型全液压地热水井钻机性能稳定可靠,工艺和复杂地层适用能力强,操作安全舒适,钻进效率高。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水井钻机论文参考文献

[1].范丙跃,丁涛,杜标,徐赛华,张国纲.我国气动潜孔锤钻进式水井钻机生产概况[J].凿岩机械气动工具.2019

[2].刘志,彭儒金,朱慧,陈敏,邱华.CYS-300型全液压地热水井钻机的研制[J].探矿工程(岩土钻掘工程).2019

[3].许晓庆,范悦栓,李晓峰,苗志军.300m全液压水井钻机的研制[J].河南科技.2018

[4].宋伟.SPL-400型履带式水井钻机的设计[D].石家庄铁道大学.2018

[5].陈鑫发,邢向渠.MD400B型履带式多功能全液压水井钻机在钻探中的应用[J].地质装备.2016

[6].王振,肖卉,惠冰,梁成华,韩刚.GSD-Ⅱ型水井钻机的改造及在囊式扩体锚杆施工中的应用[J].工程勘察.2016

[7].刘艳丽.水文水井钻机转盘的结构设计分析[J].地质装备.2016

[8].葛林,李纯,李超.多功能拖车水井钻机在抗旱灌溉中的应用[J].山东水利.2015

[9].张文举,高杉,张雅石,苏健.全液压动力头多工艺水井钻机系列介绍[J].地质装备.2015

[10].张文君.国内首台大型拖车式水井钻机研制成功[N].河北经济日报.2015

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b646067ce54832d7b3176420.html