# 一种具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，包括挡墙本体，挡墙本体的临水侧为阶梯结构，挡墙本体的阶梯结构末端顶面上设置有矮挡墙，矮挡墙与挡墙本体的阶梯结构形成生态槽，生态槽布设有浇灌系统，浇灌系统包括浇灌水管和若干的浇灌软管，浇灌水管沿生态槽延伸方向布置，浇灌软管的一端与浇灌水管连通，浇灌软管的另一端连接有浇灌器，生态槽底部及两端的隔墙上均设置有排水孔；该具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙有助于不幸落水者的自救和岸上人员施救，同时保证生态槽内植物水分充足，挡墙临水侧形成长势良好的生态美景，达到生态景美的目的。

### 主设计要求

1.一种具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，包括挡墙本体，其特征在于，所述挡墙本体的临水侧为阶梯结构，所述挡墙本体的阶梯结构末端顶面上设置有矮挡墙，所述矮挡墙与挡墙本体的阶梯结构形成生态槽，所述生态槽布设有浇灌系统，所述浇灌系统包括浇灌水管和若干的浇灌软管，所述浇灌水管沿生态槽延伸方向布置，所述浇灌软管的一端与浇灌水管连通，所述浇灌软管的另一端连接有浇灌器，所述生态槽底部设置有排水孔。

### 设计方案

1.一种具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，包括挡墙本体，其特征在于，所述挡墙本体的临水侧为阶梯结构，所述挡墙本体的阶梯结构末端顶面上设置有矮挡墙，所述矮挡墙与挡墙本体的阶梯结构形成生态槽，所述生态槽布设有浇灌系统，所述浇灌系统包括浇灌水管和若干的浇灌软管，所述浇灌水管沿生态槽延伸方向布置，所述浇灌软管的一端与浇灌水管连通，所述浇灌软管的另一端连接有浇灌器，所述生态槽底部设置有排水孔。

2.根据权利要求1所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述挡墙本体的阶梯结构的高度为60-80cm，所述挡墙本体的阶梯结构的宽度40-50cm。

3.根据权利要求1所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述矮挡墙高度30-40cm，厚度8-10cm。

4.根据权利要求1所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述矮挡墙外侧下方钉设有若干的锚钉，所述锚钉向下倾斜钉入至矮挡墙和挡墙本体内。

5.根据权利要求4所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述锚钉钉入挡墙本体的深度不少于10cm。

6.根据权利要求4所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述锚钉沿矮挡墙均匀分布。

7.根据权利要求1所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述矮挡墙设置有钢筋混凝土镇柱，每3-5m设置一个钢筋混凝土镇柱。

8.根据权利要求1所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述生态槽内充填种植土，种植土内布置有水分传感器，所述水分传感器通过电缆外接有显示装置。

9.根据权利要求1所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述生态槽内设置有隔墙，所述隔墙将生态槽分隔呈若干的单元槽。

10.根据权利要求1所述的具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，其特征在于，所述排水孔的直径为4-5cm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及挡墙技术领域，具体涉及一种具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙。

背景技术

外侧陡立的重力式混凝土(浆砌石)挡墙、钢筋混凝土悬臂式挡墙、扶臂式挡墙、锚杆锚索式挡墙等具有占地少、技术成熟、安全可靠等优点，在水利、市政、道路等工程项目中随处可见。

如图1和图2所示，传统混凝土及浆砌石挡墙为直立的临水侧，或为改进为阶梯式外墙。然而，这类挡墙缺少生态功能，与我国生态文明建设要求不相一致。如果位于河道两岸，对不幸落水者，没有脚蹬手抓之处，难以自救或互救，也为岸边施救者增加难度，同时增加了管理单位的法律风险；此外，现有的生态挡墙没有设置专门的浇灌系统，植物很难在挡墙上生存，容易因为干枯而死，无法起到生态景美的目的。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中的缺陷，提供一种具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，有助于不幸落水者的自救和岸上人员施救，同时保证生态槽内植物水分充足，挡墙临水侧形成长势良好的生态美景。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：

一种具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，包括挡墙本体，所述挡墙本体的临水侧为阶梯结构，所述挡墙本体的阶梯结构末端顶面上设置有矮挡墙，所述矮挡墙与挡墙本体的阶梯结构形成生态槽，所述生态槽布设有浇灌系统，所述浇灌系统包括浇灌水管和若干的浇灌软管，所述浇灌水管沿生态槽延伸方向布置，所述浇灌软管的一端与浇灌水管连通，所述浇灌软管的另一端连接有浇灌器，所述生态槽底部设置有排水孔。

为了进一步实现本实用新型，所述挡墙本体的阶梯结构的高度为60-80cm，所述挡墙本体的阶梯结构的宽度40-50cm。

为了进一步实现本实用新型，所述矮挡墙高度30-40cm，厚度8-10cm。

为了进一步实现本实用新型，所述矮挡墙外侧下方钉设有若干的锚钉，所述锚钉向下倾斜钉入至矮挡墙和挡墙本体内。

为了进一步实现本实用新型，所述锚钉钉入挡墙本体的深度不少于10cm。

为了进一步实现本实用新型，所述锚钉沿矮挡墙均匀分布。

为了进一步实现本实用新型，所述矮挡墙设置有钢筋混凝土镇柱，每3-5m设置一个钢筋混凝土镇柱。

为了进一步实现本实用新型，所述生态槽内充填种植土，种植土内布置有水分传感器，所述水分传感器通过电缆外接有显示装置。

为了进一步实现本实用新型，所述生态槽内设置有隔墙，所述隔墙将生态槽分隔呈若干的单元槽。

为了进一步实现本实用新型，所述排水孔的直径为4-5cm。

有益效果

本实用新型通过设置有生态槽，落水者可通过手抓住矮挡墙，从而避免落水者下沉或在水中挣扎时受水波的推力作用而逐渐远离岸边，而救人者也可以在抓到落水者后将落水者拉到离其最近的矮挡墙并借助矮挡墙扶稳，再待岸上人员救援，有助于不幸落水者的自救和岸上人员施救；通过设置有浇灌系统，保证生态槽内植物水分充足，挡墙临水侧形成长势良好的生态美景，达到生态景美的目的。

附图说明

图1为挡墙的临水侧为直立结构的示意图；

图2为挡墙的临水侧为阶梯式结构的示意图；

图3为本实用新型具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙的结构示意图；

图4为本实用新型具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙的剖面图；

图5为本实用新型具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙中混凝土镇柱的剖面图；

图6为本实用新型具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙中生态槽的结构示意图。

附图标记说明

1、挡墙本体；4、矮挡墙；7、锚钉；8、隔墙；9、浇灌水管；10、浇灌软管；11、浇灌器；12、排水孔；13、电缆；14、水分传感器；15、钢筋混凝土镇柱。

具体实施方式

以下实施例是对本实用新型的进一步说明，而不是对本实用新型的限制。

实施例一

如图3-图6所示，本实用新型具有浇灌系统的阶梯式生态挡墙，包括挡墙本体1，其中：

挡墙本体1的临水侧为阶梯结构，挡墙本体1的阶梯结构末端顶面上设置有矮挡墙4，矮挡墙4与挡墙本体1的阶梯结构形成生态槽。

挡墙本体1的阶梯结构的高度为60-80cm，以方便落水者攀爬上岸为宜，挡墙本体1的阶梯结构的宽度40-50cm。

矮挡墙4高度30-40cm，厚度8-10cm，采用浆砌砖结构，表面水泥砂浆抹面厚2cm，临水侧外贴瓷砖。

矮挡墙4外侧下方钉设有若干的锚钉7，锚钉7向下倾斜钉入至矮挡墙4和挡墙本体1内，锚钉7钉入挡墙本体1的深度不少于10cm，锚钉7沿矮挡墙4均匀分布。

矮挡墙4设置有钢筋混凝土镇柱15，具体地，每3-5m设置一个钢筋混凝土镇柱15，以增加矮挡墙4抗水流冲刷性能。

通过设置有生态槽，落水者可通过手抓住矮挡墙，从而避免落水者下沉或在水中挣扎时受水波的推力作用而逐渐远离岸边，而救人者也可以在抓到落水者后将落水者拉到离其最近的矮挡墙并借助矮挡墙扶稳，再待岸上人员救援，有助于不幸落水者的自救和岸上人员施救。

生态槽内设置有隔墙8，隔墙8将生态槽分隔呈若干的单元槽。

生态槽内充填种植土，种植土内布置有水分传感器14，水分传感器14通过电缆13外接有显示装置，用于监测土壤含水量。

生态槽布设有浇灌系统，浇灌系统包括浇灌水管9和若干的浇灌软管10，浇灌水管9沿生态槽延伸方向布置，浇灌软管10的一端与浇灌水管9连通，浇灌软管10的另一端连接有浇灌器11，浇灌软管10沿浇灌水管9均匀分布；生态槽底部及两端的隔墙上均设置有排水孔12，排水孔12的直径为4-5cm，排水孔12进水端设置反滤包，以起反滤作用。

本实用新型通过设置有浇灌系统，保证生态槽内植物水分充足，挡墙临水侧形成长势良好的生态美景，达到生态景美的目的。

以上仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出的是，上述优选实施方式不应视为对本实用新型的限制，本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型的精神和范围内，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301642.3

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209798663U

授权时间:20191217

主分类号:E02B3/10

专利分类号:E02B3/10;A01G9/02;A01G27/00

范畴分类:36B;36E;

申请人:广东水利电力职业技术学院（广东省水利电力技工学校）

第一申请人:广东水利电力职业技术学院（广东省水利电力技工学校）

申请人地址:510635 广东省广州市天河区天寿路122号

发明人:袁以美;叶合欣;黄锦林;罗日洪

第一发明人:袁以美

当前权利人:广东水利电力职业技术学院（广东省水利电力技工学校）

代理人:汤东凤

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b7fa38cf5a2e2f7867ea3e92.html