# 一种热敏电阻石英晶体谐振器论文和设计-尚海彬

### 全文摘要

本实用新型涉及石英晶体振荡器技术领域，且公开了一种热敏电阻石英晶体谐振器，包括底壳，所述底壳的外部固定连接有稳定支板，所述稳定支板的外部固定连接有稳定贴片，所述底壳的外部且位于稳定支板的外部均固定连接有外壳。该热敏电阻石英晶体谐振器，通过设置晶体支架由抵块和绝缘贴片抵住固定，且外壳的内壁上固定连接有内隔离层用于隔离保护，达到了稳定性好的效果，通过内隔离层的内壁上固定连接有内密封层，且翘起处固定连接有与晶体支架外部活动连接的绝缘贴片，能够有效避免晶体支架封装和使用时出现稳固性能不够的情况，从而有效的解决了热敏电阻石英晶体谐振器无法保持稳定则会在使用时可能出现异常情况的问题。

### 主设计要求

1.一种热敏电阻石英晶体谐振器，包括底壳(1)，其特征在于：所述底壳(1)的外部固定连接有稳定支板(2)，所述稳定支板(2)的外部固定连接有稳定贴片(3)，所述底壳(1)的外部且位于稳定支板(2)的外部均固定连接有外壳(4)，两个所述稳定支板(2)的相对侧之间且位于底壳(1)的顶部均固定连接有基板(5)，所述基板(5)的底部焊接有热敏电阻(6)，所述基板(5)的内部插接有引线(7)，所述引线(7)的顶部固定连接有晶体支架(8)，所述基板(5)的顶部固定连接有抵块(9)，所述晶体支架(8)和抵块(9)通过绝缘贴片(10)固定连接，两个所述晶体支架(8)的相对侧之间均固定连接有夹板(11)，所述夹板(11)的外部卡接有石英晶片(12)，所述石英晶片(12)的顶部固定连接有上电极(13)，所述石英晶片(12)的底部固定连接有下电极(14)，所述夹板(11)的内部固定连接有与石英晶片(12)外部活动连接的导电银胶(15)，所述稳定支板(2)的外壁上固定连接有绝缘封胶(16)，所述外壳(4)的内壁上固定连接有与绝缘封胶(16)外部活动连接的内隔离层(17)。

### 设计方案

1.一种热敏电阻石英晶体谐振器，包括底壳(1)，其特征在于：所述底壳(1)的外部固定连接有稳定支板(2)，所述稳定支板(2)的外部固定连接有稳定贴片(3)，所述底壳(1)的外部且位于稳定支板(2)的外部均固定连接有外壳(4)，两个所述稳定支板(2)的相对侧之间且位于底壳(1)的顶部均固定连接有基板(5)，所述基板(5)的底部焊接有热敏电阻(6)，所述基板(5)的内部插接有引线(7)，所述引线(7)的顶部固定连接有晶体支架(8)，所述基板(5)的顶部固定连接有抵块(9)，所述晶体支架(8)和抵块(9)通过绝缘贴片(10)固定连接，两个所述晶体支架(8)的相对侧之间均固定连接有夹板(11)，所述夹板(11)的外部卡接有石英晶片(12)，所述石英晶片(12)的顶部固定连接有上电极(13)，所述石英晶片(12)的底部固定连接有下电极(14)，所述夹板(11)的内部固定连接有与石英晶片(12)外部活动连接的导电银胶(15)，所述稳定支板(2)的外壁上固定连接有绝缘封胶(16)，所述外壳(4)的内壁上固定连接有与绝缘封胶(16)外部活动连接的内隔离层(17)。

2.根据权利要求1所述的一种热敏电阻石英晶体谐振器，其特征在于：所述稳定支板(2)的外形呈L型，且稳定支板(2)的数量为两个，所述两个稳定支板(2)分别位于底壳(1)的左右两侧并与其固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种热敏电阻石英晶体谐振器，其特征在于：所述基板(5)的直径小于外壳(4)的内部直径，且基板(5)的内部开设有引线导孔，该引线导孔的数量两个。

4.根据权利要求1所述的一种热敏电阻石英晶体谐振器，其特征在于：所述引线(7)和晶体支架(8)的数量均为两个，且两个引线(7)和晶体支架(8)呈对立状态固定连接于热敏电阻(6)的左右两侧，所述晶体支架(8)与基板(5)的顶部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种热敏电阻石英晶体谐振器，其特征在于：所述两个夹板(11)均位于夹板(11)靠近石英晶片(12)的一侧并与其卡接，且导电银胶(15)位于左侧夹板(11)的内壁上。

6.根据权利要求1所述的一种热敏电阻石英晶体谐振器，其特征在于：所述内隔离层(17)的内壁上固定连接有内密封层，所述内密封层的底部向晶体支架(8)的方向翘起，且翘起处固定连接有与晶体支架(8)外部活动连接的绝缘贴片(10)。

7.根据权利要求1或6所述的一种热敏电阻石英晶体谐振器，其特征在于：所述内隔离层(17)均匀覆盖于外壳(4)的内壁上，且外壳(4)、内隔离层(17)和内密封层的厚度均相等。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及石英晶体振荡器技术领域，具体为一种热敏电阻石英晶体谐振器。

背景技术

石英晶体振荡器又名石英谐振器，是利用具有压电效应的石英晶体片制成的，这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动，当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时，振动便变得很强烈，这就是晶体谐振特性的反应，利用这种特性，就可以用石英谐振器取代LC(线圈和电容)谐振回路和滤波器等。

由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高和频率稳定度高等优点，被应用于家用电器和通信设备中，而热敏电阻石英晶体谐振器在封装完毕后最需要的是保持稳定性能，如果热敏电阻石英晶体谐振器无法保持稳定，则会在使用时可能出现异常情况，故而提出一种热敏电阻石英晶体谐振器来解决上述中所提出的问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种热敏电阻石英晶体谐振器，具备稳定性好等优点，解决了热敏电阻石英晶体谐振器无法保持稳定则会在使用时可能出现异常情况的问题。

(二)技术方案

为实现上述稳定性好的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种热敏电阻石英晶体谐振器，包括底壳，所述底壳的外部固定连接有稳定支板，所述稳定支板的外部固定连接有稳定贴片，所述底壳的外部且位于稳定支板的外部均固定连接有外壳，两个所述稳定支板的相对侧之间且位于底壳的顶部均固定连接有基板，所述基板的底部焊接有热敏电阻，所述基板的内部插接有引线，所述引线的顶部固定连接有晶体支架，所述基板的顶部固定连接有抵块，所述晶体支架和抵块通过绝缘贴片固定连接，两个所述晶体支架的相对侧之间均固定连接有夹板，所述夹板的外部卡接有石英晶片，所述石英晶片的顶部固定连接有上电极，所述石英晶片的底部固定连接有下电极，所述夹板的内部固定连接有与石英晶片外部活动连接的导电银胶，所述稳定支板的外壁上固定连接有绝缘封胶，所述外壳的内壁上固定连接有与绝缘封胶外部活动连接的内隔离层。

优选的，所述稳定支板的外形呈L型，且稳定支板的数量为两个，所述两个稳定支板分别位于底壳的左右两侧并与其固定连接。

优选的，所述基板的直径小于外壳的内部直径，且基板的内部开设有引线导孔，该引线导孔的数量两个。

优选的，所述引线和晶体支架的数量均为两个，且两个引线和晶体支架呈对立状态固定连接于热敏电阻的左右两侧，所述晶体支架与基板的顶部固定连接。

优选的，所述两个夹板均位于夹板靠近石英晶片的一侧并与其卡接，且导电银胶位于左侧夹板的内壁上。

优选的，所述内隔离层的内壁上固定连接有内密封层，所述内密封层的底部向晶体支架的方向翘起，且翘起处固定连接有与晶体支架外部活动连接的绝缘贴片。

优选的，所述内隔离层均匀覆盖于外壳的内壁上，且外壳、内隔离层和内密封层的厚度均相等。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种热敏电阻石英晶体谐振器，具备以下有益效果：

1、该热敏电阻石英晶体谐振器，通过设置晶体支架由抵块和绝缘贴片抵住进行固定，且外壳的内壁上固定连接有内隔离层用于隔离保护，达到了稳定性好的效果，通过稳定支板与基板固定连接并与外壳组成外部保护结构，能够使该热敏电阻石英晶体谐振器的保护性好，通过稳定支板的外部固定连接有稳定贴片，能够使该热敏电阻石英晶体谐振器安装后稳定性好。

2、该热敏电阻石英晶体谐振器，通过内隔离层的内壁上固定连接有内密封层，且翘起处固定连接有与晶体支架外部活动连接的绝缘贴片，能够有效避免晶体支架封装和使用时出现稳固性能不够的情况，通过每个晶体支架的外部均由两个绝缘贴片抵住并与内密封层同步进行隔离，能够有效增强该热敏电阻石英晶体谐振器的封装完整性，从而有效的解决了热敏电阻石英晶体谐振器无法保持稳定则会在使用时可能出现异常情况的问题。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构剖视图；

图3为本实用新型图2所示A的放大结构示意图。

图中：1底壳、2稳定支板、3稳定贴片、4外壳、5基板、6热敏电阻、7引线、8晶体支架、9抵块、10绝缘贴片、11夹板、12石英晶片、13上电极、14下电极、15导电银胶、16绝缘封胶、17内隔离层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种热敏电阻石英晶体谐振器，包括底壳1，底壳1的外部固定连接有稳定支板2，稳定支板2的外部固定连接有稳定贴片3，底壳1的外部且位于稳定支板2的外部均固定连接有外壳4，两个稳定支板2的相对侧之间且位于底壳1的顶部均固定连接有基板5，稳定支板2的外形呈L型，且稳定支板2的数量为两个，两个稳定支板2分别位于底壳1的左右两侧并与其固定连接，可使稳定支板2与底壳1和基板5保证其封装和安装的稳定性，基板5的直径小于外壳4的内部直径，且基板5的内部开设有引线导孔，该引线导孔的数量两个，引线7直接从引线导孔中导出，有利于其封装稳定性，基板5的底部焊接有热敏电阻6，基板5的内部插接有引线7，引线7的顶部固定连接有晶体支架8，引线7和晶体支架8的数量均为两个，且两个引线7和晶体支架8呈对立状态固定连接于热敏电阻6的左右两侧，晶体支架8与基板5的顶部固定连接，基板5的顶部固定连接有抵块9，晶体支架8和抵块9通过绝缘贴片10固定连接，两个晶体支架8的相对侧之间均固定连接有夹板11，夹板11的外部卡接有石英晶片12，石英晶片12的顶部固定连接有上电极13，石英晶片12的底部固定连接有下电极14，夹板11的内部固定连接有与石英晶片12外部活动连接的导电银胶15，两个夹板11均位于夹板11靠近石英晶片12的一侧并与其卡接，且导电银胶15位于左侧夹板11的内壁上，稳定支板2的外壁上固定连接有绝缘封胶16，外壳4的内壁上固定连接有与绝缘封胶16外部活动连接的内隔离层17，内隔离层17的内壁上固定连接有内密封层，内密封层的底部向晶体支架8的方向翘起，且翘起处固定连接有与晶体支架8外部活动连接的绝缘贴片10，可使每个晶体支架8的两侧均被绝缘贴片10抵住，以保证其稳固性，内隔离层17均匀覆盖于外壳4的内壁上，且外壳4、内隔离层17和内密封层的厚度均相等，从而有效保证了该热敏电阻石英晶体谐振器的外保护能力和密封能力，该热敏电阻石英晶体谐振器，通过内隔离层17的内壁上固定连接有内密封层，且翘起处固定连接有与晶体支架8外部活动连接的绝缘贴片10，能够有效避免晶体支架8封装和使用时出现稳固性能不够的情况，通过每个晶体支架8的外部均由两个绝缘贴片10抵住并与内密封层同步进行隔离，能够有效增强该热敏电阻石英晶体谐振器的封装完整性，从而有效的解决了热敏电阻石英晶体谐振器无法保持稳定则会在使用时可能出现异常情况的问题。

综上所述，该热敏电阻石英晶体谐振器，通过设置晶体支架8由抵块9和绝缘贴片10抵住进行固定，且外壳4的内壁上固定连接有内隔离层17用于隔离保护，达到了稳定性好的效果，通过稳定支板2与基板5固定连接并与外壳4组成外部保护结构，能够使该热敏电阻石英晶体谐振器的保护性好，通过稳定支板2的外部固定连接有稳定贴片3，能够使该热敏电阻石英晶体谐振器安装后稳定性好。

并且，该热敏电阻石英晶体谐振器，通过内隔离层17的内壁上固定连接有内密封层，且翘起处固定连接有与晶体支架8外部活动连接的绝缘贴片10，能够有效避免晶体支架8封装和使用时出现稳固性能不够的情况，通过每个晶体支架8的外部均由两个绝缘贴片10抵住并与内密封层同步进行隔离，能够有效增强该热敏电阻石英晶体谐振器的封装完整性，从而有效的解决了热敏电阻石英晶体谐振器无法保持稳定则会在使用时可能出现异常情况的问题。

需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920099332.8

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209151106U

授权时间:20190723

主分类号:H03B 5/32

专利分类号:H03B5/32

范畴分类:38J;

申请人:深圳市聚强晶体有限公司

第一申请人:深圳市聚强晶体有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市光明新区公明街道将石社区将富路10号同富汉海达创新园B栋6楼

发明人:尚海彬

第一发明人:尚海彬

当前权利人:深圳市聚强晶体有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b80213789987a676db38de26.html