# 一种石英晶体型谐振器论文和设计-崔应文

### 全文摘要

本实用新型公开了一种石英晶体型谐振器，包括底板、外壳、石英晶片、镀银层、正极引脚、负极引脚、固定柱、连接柱、连接筒、连接引脚、滑环、螺纹套筒和限位环，底板上表面焊接有外壳，外壳内部放置有石英晶片，石英晶片两侧镀有镀银层，石英晶片两侧的镀银层分别焊接有正极引脚和负极引脚，正极引脚和负极引脚远离石英晶片的一端穿过底板粘合有固定柱，且固定柱与底板焊接，此石英晶体型谐振器将用于焊接的连接引脚与谐振器本体内的正极引脚和负极引脚进行拆卸，使连接引脚损坏后可直接更换连接引脚，无需更换谐振器本体，提高使用率，且便于连接引脚的拆卸，便于使用。

### 主设计要求

1.一种石英晶体型谐振器，其特征在于：包括底板(1)、外壳(2)、石英晶片(3)、镀银层(4)、正极引脚(5)、负极引脚(6)、固定柱(7)、连接柱(8)、连接筒(9)、连接引脚(10)、滑环(11)、螺纹套筒(12)和限位环(13)；所述底板(1)上表面焊接有外壳(2)，所述外壳(2)内部放置有石英晶片(3)，所述石英晶片(3)两侧有镀银层(4)，所述石英晶片(3)两侧的镀银层(4)分别焊接有正极引脚(5)和负极引脚(6)，所述正极引脚(5)和负极引脚(6)远离石英晶片(3)的一端穿过底板(1)粘合有固定柱(7)，且固定柱(7)与底板(1)粘合，且正极引脚(5)和负极引脚(6)一端均穿过固定柱(7)，所述固定柱(7)外侧开设有外螺纹；所述固定柱(7)底部放置有连接柱(8)，所述连接柱(8)靠近固定柱(7)的一端内部镶嵌有连接筒(9)，且正极引脚(5)和负极引脚(6)分别与连接柱(8)内的两个连接筒(9)内壁插接，所述连接筒(9)底部焊接有连接引脚(10)，且连接引脚(10)穿过连接柱(8)，所述连接柱(8)外侧套设有滑环(11)，所述滑环(11)顶部焊接有螺纹套筒(12)，且螺纹套筒(12)与固定柱(7)螺纹连接，所述连接柱(8)外侧对称焊接有限位环(13)。

### 设计方案

1.一种石英晶体型谐振器，其特征在于：包括底板(1)、外壳(2)、石英晶片(3)、镀银层(4)、正极引脚(5)、负极引脚(6)、固定柱(7)、连接柱(8)、连接筒(9)、连接引脚(10)、滑环(11)、螺纹套筒(12)和限位环(13)；

所述底板(1)上表面焊接有外壳(2)，所述外壳(2)内部放置有石英晶片(3)，所述石英晶片(3)两侧有镀银层(4)，所述石英晶片(3)两侧的镀银层(4)分别焊接有正极引脚(5)和负极引脚(6)，所述正极引脚(5)和负极引脚(6)远离石英晶片(3)的一端穿过底板(1)粘合有固定柱(7)，且固定柱(7)与底板(1)粘合，且正极引脚(5)和负极引脚(6)一端均穿过固定柱(7)，所述固定柱(7)外侧开设有外螺纹；

所述固定柱(7)底部放置有连接柱(8)，所述连接柱(8)靠近固定柱(7)的一端内部镶嵌有连接筒(9)，且正极引脚(5)和负极引脚(6)分别与连接柱(8)内的两个连接筒(9)内壁插接，所述连接筒(9)底部焊接有连接引脚(10)，且连接引脚(10)穿过连接柱(8)，所述连接柱(8)外侧套设有滑环(11)，所述滑环(11)顶部焊接有螺纹套筒(12)，且螺纹套筒(12)与固定柱(7)螺纹连接，所述连接柱(8)外侧对称焊接有限位环(13)。

2.根据权利要求1所述的一种石英晶体型谐振器，其特征在于：所述连接筒(9)为镀锡铜包钢材质。

3.根据权利要求1所述的一种石英晶体型谐振器，其特征在于：所述底板(1)为陶瓷材料。

4.根据权利要求1所述的一种石英晶体型谐振器，其特征在于：所述底板(1)上表面焊接有与外壳(2)相配合的定位环(14)。

5.根据权利要求1所述的一种石英晶体型谐振器，其特征在于：所述固定柱(7)底部胶合有密封垫(15)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及石英晶体谐振器技术领域，具体为一种石英晶体型谐振器。

背景技术

石英晶体谐振器，简称石英晶体或晶振，是利用石英晶体(又称水晶)的压电效应，用来产生高精度振荡频率的一种电子元件，属于被动元件。该元件主要由石英晶片、基座、外壳、银胶、银等成分组成。根据引线状况可分为直插(有引线)与表面贴装(无引线)两种类型，而石英谐振器引脚和本体为一个整体，在使用时，引脚容易损坏，而引脚损坏后则石英谐振器就需要重新更换，造成浪费，并且不便于拆卸。为此，我们提出一种石英晶体型谐振器。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种石英晶体型谐振器，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种石英晶体型谐振器，包括底板、外壳、石英晶片、镀银层、正极引脚、负极引脚、固定柱、连接柱、连接筒、连接引脚、滑环、螺纹套筒和限位环，所述底板上表面焊接有外壳，所述外壳内部放置有石英晶片，所述石英晶片两侧镀有镀银层，所述石英晶片两侧的镀银层分别焊接有正极引脚和负极引脚，所述正极引脚和负极引脚远离石英晶片的一端穿过底板粘合有固定柱，且固定柱与底板粘合，且正极引脚和负极引脚一端均穿过固定柱，所述固定柱外侧开设有外螺纹，所述固定柱底部放置有连接柱，所述连接柱靠近固定柱的一端内部镶嵌有连接筒，且正极引脚和负极引脚分别与连接柱内的两个连接筒内壁插接，所述连接筒底部焊接有连接引脚，且连接引脚穿过连接柱，所述连接柱外侧套设有滑环，所述滑环顶部焊接有螺纹套筒，且螺纹套筒与固定柱螺纹连接，所述连接柱外侧对称焊接有限位环。

优选的，所述连接筒为一种镀锡铜包钢材质构成。

优选的，所述底板为一种陶瓷材料构成。

优选的，所述底板上表面焊接有与外壳相配合的定位环。

优选的，所述固定柱底部焊接有密封垫。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型外壳内设有石英晶片，石英晶片两侧镀有镀银层，两个镀银层分别焊接有正极引脚和负极引脚，正极引脚和负极引脚均伸出底板，通过固定柱将伸出底板的正极引脚和负极引脚固定，且正极引脚和负极引脚均伸出固定柱，并露出与连接筒连接的接头，固定柱外侧设有外螺纹，固定柱底部设有连接柱，连接柱内部固定有连接筒，连接筒底部固定有连接引脚，连接引脚一端伸出连接处，用于与电路板进行焊接，通过连接柱外侧设置的螺纹套筒与固定柱螺纹连接，使连接柱与固定柱固定，从而使与石英晶片连接的正极引脚和负极引脚不易损坏，使连接引脚损坏后可直接更换连接引脚，无需更换谐振器本体，提高使用率。

2、本实用新型当石英晶体谐振器引脚损坏时，拧动螺纹套筒，使螺纹套筒与固定柱脱离，此时向上滑动底板，使正极引脚和负极引脚从连接筒内部脱离，即可将谐振器本体进行拆卸。

附图说明

图1为本实用新型整体解剖结构示意图；

图2为本实用新型固定柱解剖结构示意图。

图中：1、底板；2、外壳；3、石英晶片；4、镀银层；5、正极引脚；6、负极引脚；7、固定柱；8、连接柱；9、连接筒；10、连接引脚；11、滑环；12、螺纹套筒；13、限位环；14、定位环；15、密封垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种石英晶体型谐振器，包括底板1、外壳2、石英晶片3、镀银层4、正极引脚5、负极引脚6、固定柱7、连接柱8、连接筒9、连接引脚10、滑环11、螺纹套筒12和限位环13，所述底板1上表面焊接有外壳2，所述外壳2内部放置有石英晶片3，所述石英晶片3两侧镀有镀银层4，所述石英晶片3两侧的镀银层4分别焊接有正极引脚5和负极引脚6，所述正极引脚5和负极引脚6远离石英晶片3的一端穿过底板1粘合有固定柱7，且固定柱7与底板1粘合，且正极引脚5和负极引脚6一端均穿过固定柱7，所述固定柱7外侧开设有外螺纹，所述固定柱7底部放置有连接柱8，所述连接柱8靠近固定柱7的一端内部镶嵌有连接筒9，且正极引脚5和负极引脚6分别与连接柱8内的两个连接筒9内壁插接，所述连接筒9底部焊接有连接引脚10，且连接引脚10穿过连接柱8，所述连接柱8外侧套设有滑环11，所述滑环11顶部焊接有螺纹套筒12，且螺纹套筒12与固定柱7螺纹连接，所述连接柱8外侧对称焊接有限位环13。

所述连接筒9为一种镀锡铜包钢材质构成，便于使正极引脚5和负极引脚6与连接引脚10通电。

所述底板1为一种陶瓷材料构成，提高底板1的强度。

所述底板1上表面焊接有与外壳2相配合的定位环14，便于对外壳2焊接时定位。

所述固定柱7底部焊接有密封垫15，便于对正极引脚5和负极引脚6与连接筒9之间进行密封，防止受潮。

工作原理为：外壳2内设有石英晶片3，石英晶片3两侧镀有镀银层4，两个镀银层4分别焊接有正极引脚5和负极引脚6，正极引脚5和负极引脚6均伸出底板1，通过固定柱7将伸出底板1的正极引脚5和负极引脚6固定，且正极引脚5和负极引脚6均伸出固定柱7，并露出与连接筒9连接的接头，固定柱7外侧设有外螺纹，固定柱7底部设有连接柱8，连接柱8内部固定有连接筒9，连接筒9底部固定有连接引脚10，连接引脚10一端伸出连接柱8，用于与电路板进行焊接，通过连接柱8外侧设置的螺纹套筒12与固定柱7螺纹连接，使连接柱8与固定柱7固定，从而使与石英晶片3连接的正极引脚5和负极引脚6不易损坏，使连接引脚10损坏后可直接更换连接引脚10，无需更换谐振器本体，提高利用率，当石英晶体谐振器引脚损坏时，拧动螺纹套筒12，使螺纹套筒12与固定柱7脱离，此时向上滑动底板1，使正极引脚5和负极引脚6从连接筒9内部脱离，即可将谐振器本体进行拆卸。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920105781.9

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209545544U

授权时间:20191025

主分类号:H03H 9/19

专利分类号:H03H9/19;H03H9/02

范畴分类:38K;

申请人:铜陵市晶汇电子有限公司

第一申请人:铜陵市晶汇电子有限公司

申请人地址:244000 安徽省铜陵市狮子山区经济技术开发区栖凤路3609号

发明人:崔应文;张海翔

第一发明人:崔应文

当前权利人:铜陵市晶汇电子有限公司

代理人:王红太

代理机构:34124

代理机构编号:合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b82dbf53a9a2e95c7d638064.html