# 超低水泥铁沟浇注料的研究及工业化应用

### 论文摘要

高炉用Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料的高温性能主要与水泥的加入量有关,为了探明水泥与Al2O3-SiC-C铁沟浇注料性能的相关性及如何提高Al2O3-SiC-C铁沟浇注料的高温使用性能,对水泥加入量对材料性能的影响。本文以电熔棕刚玉颗粒、碳化硅颗粒与细粉、硅微粉、α-Al2O3微粉、白刚玉微粉、Secar71水泥、Si粉、球沥青为主要原料,分别加入质量分数为0、0.4%、0.6%、1%、1.5%的水泥等量替代白刚玉微粉,外加质量分数为4.5%的水搅拌均匀,振动浇注成型,研究了水泥加入量对浇注料经各温度热处理后常温物理性能及高温抗折强度的影响。结果表明:随着水泥加入量的增加,试样110℃烘干24 h后的体积密度及抗折耐压强度逐渐增大,1 500℃保温3h后的体积密度及强度逐渐降低。其原因分析水泥的增加会形成更多的钙长石、钙黄长石等低共熔相,水泥加入少,高温下低共熔相形成少,形成较多莫来石晶相,对高温性能有利,但水化产物少,常温性能要求得不到保障。加入水泥质量分数为0.6%时,浇注料的综合性能最好。根据试验实研究结果,添加0.6%水泥的铁沟浇注料在铁沟应用中取得了较好的效果。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 原料

- 1.2 试样制备

- 1.3 性能检测

- 2 结果分析与讨论

- 2.1 对浇注料体积密度和显气孔率的影响

- 2.2 对浇注料常温冷态强度的影响

- 2.3 对浇注料高温抗折强度的影响

- 3 工业试验和应用

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李德民,杨强,王义龙,张宏进,涂军波

关键词: 铁沟,质浇注料,超低水泥

来源: 工业加热 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 唐山市国亮特殊耐火材料有限公司,华北理工大学材料学院

基金: 唐山市超低碳复合耐火材料技术创新团队(2017)

分类号: TQ175.732

页码: 4-6+14

总页数: 4

文件大小: 1764K

下载量: 39

### 相关论文文献

- [1].股份炼铁厂5~#高炉流铁沟除尘系统改造成功[J]. 莱钢科技 2012(03)

- [2].高炉铁沟侵蚀模型构想[J]. 科技创新导报 2017(21)

- [3].酒钢高炉渣铁沟耐材消耗偏高成因及措施探讨[J]. 甘肃冶金 2020(02)

- [4].高炉铁沟侵蚀监测装置的构建与开发[J]. 山东冶金 2016(05)

- [5].后山头 南铁沟之变[J]. 山西老年 2018(10)

- [6].西林钢铁1080m~3高炉铁沟浇注料的研制应用[J]. 炼铁 2011(01)

- [7].高炉贮铁式铁沟应用实践[J]. 柳钢科技 2008(02)

- [8].青钢高炉储铁式铁沟的应用[J]. 炼铁 2010(03)

- [9].耐火铁沟料使用效果的提高[J]. 耐火与石灰 2008(04)

- [10].单铁口高炉出铁沟储铁式改造技术[J]. 炼铁 2009(04)

- [11].免烘烤铁沟料工业试验分析[J]. 炼铁技术通讯 2009(06)

- [12].金属硅粉加入量对铁沟浇注料性能的影响[J]. 山东冶金 2017(04)

- [13].高炉出铁场铁沟除尘改造实践[J]. 山东冶金 2013(03)

- [14].高炉出铁沟内流场数值模拟[J]. 武汉科技大学学报 2014(02)

- [15].可快速干燥的高炉出铁沟用浇注料[J]. 耐火与石灰 2011(06)

- [16].碳化硅在高炉铁沟料中的实验及应用[J]. 工业炉 2015(04)

- [17].储铁式铁沟在八钢300m~3级高炉的研究应用[J]. 四川冶金 2010(06)

- [18].半储铁式铁沟在八钢5号高炉的应用[J]. 新疆钢铁 2010(02)

- [19].红铁沟火山岩地球化学特征及构造环境分析[J]. 青海大学学报 2018(03)

- [20].金属硅对高炉铁沟浇注料性能的影响[J]. 金属材料与冶金工程 2017(01)

- [21].以废弃滑板提取的二次颗粒代替铁沟料中高铝钒土的研究[J]. 冶金丛刊 2012(01)

- [22].Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料在2500m~3高炉上的应用与分析[J]. 黑龙江冶金 2011(01)

- [23].承钢高炉铁沟沉积物的形成机理研究[J]. 钢铁 2008(12)

- [24].混铁沟流域森林景观特征研究[J]. 河北林果研究 2013(03)

- [25].1750m~3高炉用铁沟快干浇注料整体承包实践[J]. 耐火材料 2010(04)

- [26].高炉铁沟用快速修补耐火材料的研发与应用[J]. 工业炉 2019(01)

- [27].低硅炼铁工艺条件下铁沟用耐火材料的改进及应用[J]. 耐火材料 2017(02)

- [28].氮化硼加入量对铁沟浇注料性能的影响[J]. 工业炉 2020(02)

- [29].ρ-Al_2O_3结合铁沟浇注料的试验研究[J]. 耐火材料 2008(02)

- [30].Sialon-TiNC复相材料在高炉出铁沟耐火材料中的应用研究[J]. 炼铁 2011(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b8d04ade19e6355d76f07dc2.html