# 变电站电气安装施工中存在不足点及预防对策王芳

王芳

南京扬子石化工程监理有限责任公司210000

摘要：我国经济高速发展，人们的生产生活都离不开电，变电站也突飞猛进的发展起来，由于工程建设一般时间都较为紧，加上变电站的设备品种繁多，切施工安装调试条件复杂，因此，在变电站电气设备安装工程验收检查中常常会发现一些质量问题。本文通过对变电站电气安装中存在的主要问题进行了分析，同时提出了整改预防措施及方案，为今后变电站电气设备安装工程施工的质量取得有效的保障。

关键词：变电站；电气安装工程；不足点；预防对策

引言

社会经济的快速发展进一步扩展了我国电力建设规模，变电站作为国家电力系统的重要组成，变电站的电气安装施工质量关乎整个电力系统的安全、稳定。但是受多种因素的影响，变电站电气安装施工质量的安全性得不到有力的保障。为此，文章重点对变电站电气安装施工中存在的问题和相应的预防措施展开分析。

1变电站建筑工程中电气设备安装的重要性

电气工程在变电站建筑项目中一直都占据着举足轻重的位置，如果把变电站建筑项目看做是一台计算机，计算机的硬件就像是建筑项目的外观结构，而电气工程就是支撑硬件运行的能量来源，它所处的地位就像计算机的中央处理器，具有核心价值。当今社会是科技与经济齐头并进的时代，科学技术每天都会出现新的突破，随之而来的便是变电站也在迈向智能化，能够促进变电站整体性能的安全运行的因素包括一个工程的质量、工期、投资情况和预期效果，而与这些因素密切相关的便是电气设备，从中可以看出，电气设备的安装关系着变电站能否安全有效的发挥其重要的作用。只有站内一、二次电气设备的安装和有关规范达到标准要求，火灾报警和联动控制系统的功能齐全，并且可以为消防、应急照明提供可靠稳定的电能，这样才能使变电站的工作可以顺利开展以及进行。

2变电站电气安装施工中存在的问题

2.1安装材料和安装的现场不匹配

这种现象非常常见，问题主要是由于安装线路和预制线路的接口相互不匹配，有的时候还有出现变压器箱和变压器大小不符合的现象，如果变压器箱大一些问题还比较好解决，但是如果出现变压器箱很小，转不下变压器的情况问题就比价难解决了。还有些时候设备的设备基座的采用的连接螺栓规格不同，这都会导致安装时间延期，同时安装质量的受到影响。

2.2管理部门组织不够规范

在变电站电气安装施工中，存在管理部门机构重叠交叉的现象，这种现象非常普遍并且日益严重，此类现在带来的最明显的弊端就是管理部门的分工不明确，工作划分不清楚，导致部分工作任务无人监管实施，另外，工程管理部门的相关人员本身不具备一定的专业素养和监管能力，甚至不了解工程的建设程序、管理程序和相关的法律法规，也缺少类似的专业知识和工作经验，对于这类对工作业务不甚了解的工作人员，要达到科学、专业化的管理是一件非常困难的事，因此，在电气安装施工中，最严峻的问题之一就是缺少一个适应市场经济要求的管理组织。

2.3变电站设备自身存在的问题

第一，在变电站电气安装操作中，为了提高施工效率，设备的采购和基础设施建设一般是同时进行的，因此，有时候会出现设备到货发现设备型号发生更改的问题，由此导致原油的设计不符合实际施工要求，对变电站电气设备的安装带来了一定隐患。第二，变电站电气设备线夹角度的确定没有和设备的生产厂家进行沟通，导致设备在应用的过程中出现了一些设备夹角问题，为变电站的施工带来了安全隐患。第三，变电站外部的变低压侧硬母线没有开裂的绝缘保护套，有一些设备会裸露在外部。

2.4安装过程中暴力安装

暴力安装的问题普遍存在与我国的机械设备领域，在安装过程中暴力安装，采用的锤子敲打。导致设备内元件振动，偏离固定位置，造成设备功能的损坏。在设备的安装中有些时候是必须采用很大的重力，但是常规的安装方法是采用木槌的方式，采用铁锤会对设备的结构造成损坏。没有采用正确的安装的原因是因为正确的安装方法需要大量的时间，所以采用暴力的安装方法，殊不知暴力的安装方法为设备带来了巨大工作隐患，严重的缩短了设备的使用寿命。

2.5施工人员素质技术问题

电气安装是一项专业技术性很强的工种，施工人员素质技术问题也是影响建筑电气安装施工质量的重要一环。一些施工企业为减少开支，没有长期专业技术工人，且不愿在工人培训方面投入资金，导致员工技术能力薄弱；遇到较大工程时，只是临时从市场找一些技术水平较好或从事过电气安装施工的工人进行施工，这在一定程度上增加了电气安装施工质量不达标系数。

3分析变电站电气安装工程施工的预防对策

3.1图纸会审和土建交付安装的基础验收工作要做好

为保证电气安装工程的质量，开展图纸会审是开工前必不可少的一项工作，要检查图纸中是否存在影响工程质量的不利因素，一旦发现，要及时进行纠正，一定要对电气安装工程质量加以保证，因为这些不利条件会对电气工程的运行造成直接的影响。所以，对于土建移交安装的设备基础，要对设备基础的尺寸和标高进行仔细检查，验收时也要遵循安装设备基础，当工序出现质量问题一定要及时解决，严禁把问题遗留到下个工序。

3.2注意材料、设备质量的管理

好的施工建设材料和设备才可能建造出好的工程，因此在施工过程中要格外注意施工材料和设备的质量控制和管理。选择值得信赖的、有口碑的、信誉度高的、售后服务好的公司的产品和设备材料，加强对材料、设备的检验，定期或者不定时的对正在使用的施工材料和设备进行抽查检测，确保使用的材料、设备的质量情况，严格把好材料、设备的质量关。

3.3加强对变电站电气安装过程的质量控制

第一，变电站接地线工作是十分复杂的，接电线安装过程中的地下线路较为复杂，为此，在施工过程中，施工人员需要了解每一根线路的基本走向，在电气安装施工的过程中做好线路的密封防锈和整理工作，保证每一根线路的安装正确。第二，变电站电气设备在安装过程中的搬运需要轻拿轻放，在电气设备，特别是电气仪表设备安装的过程中需要应用精密性的仪器进行操作，在细致分析之后将变电站的仪表固定在合理的位置上。

3.4加大力度培训施工人员

众所周知，电气安装是一项非常严谨的工程，因此在电气安装之前，要对施工人员进行专业素养的培训，保证工作人员有足够的专业知识来应对工作上出现的问题，在培训结束之后，要进行专业考核，只有通过考核的人员，才能被分配工作，这样就大大降低了因施工人员的操作不当而出现的问题。针对某些特殊的岗位，要另外进行培训，施工时也要格外注意该工作的进展程度。

结语

综上所述，电气设备是变电站的重要组成，变电站电气安装质量和技术直接影响变电站能否稳定运行。在变电站发展建设规模的扩大下，在电气设备的安装操作中需要相关人员结合实际情况选择适合的变电站电气设备安装操作技术，加强对电气设备安装施工各环节工作的重视，从而有效保证变电站电气设备的安全、稳定运行。

参考文献：

[1]宁国峰.浅谈高层住宅电气安装施工中存在的问题及预防措施[J].企业技术开发，2016，06：100+102.

[1]黎国华.变电站电气安装工程质量控制措施.《广东科技》2010年

[2]黄延.变电站电气设备安装及调试项目进度管理分析[J].科技创新导报，2014，1（6）.

[3]纳毅.500kV变电站电气安装期间存在的问题及对策分析[J].科技广场，2014，2（3）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b919a501670fa11c5d8f3d0f.html