# 一种PVC卷材地板论文和设计-刘晓发

### 全文摘要

本实用新型公开了一种PVC卷材地板，包括PVC层，所述PVC层底部安装有洛廷石层，所述洛廷石层底部安装有多孔吸音板，所述多孔吸音板前侧开设有吸音孔，所述多孔吸音板底部粘合有海绵层，所述多孔吸音板底部左右两侧通过第一橡胶垫和第二橡胶垫贯穿有海绵层，所述多孔吸音板底部中间粘合有柱形橡胶块，所述柱形橡胶块底部贯穿于海绵层。本实用新型通过设有PVC层上的洛廷石层，不仅可以利用洛廷石层优先吸附甲醛的效果，更好的对室内的有害气体进行吸附，而且还能够吸附PVC层产生的有害气体，有利于更为实用的使用PVC卷材地板，较为实用，适合广泛推广与使用。

### 主设计要求

1.一种PVC卷材地板，包括PVC层(1)，其特征在于：所述PVC层(1)底部安装有洛廷石层(2)，所述洛廷石层(2)底部安装有多孔吸音板(3)，所述多孔吸音板(3)前侧开设有吸音孔(4)，所述多孔吸音板(3)底部粘合有海绵层(9)，所述多孔吸音板(3)底部左右两侧分别通过第一橡胶垫(6)和第二橡胶垫(7)贯穿有海绵层(9)。

### 设计方案

1.一种PVC卷材地板，包括PVC层(1)，其特征在于：所述PVC层(1)底部安装有洛廷石层(2)，所述洛廷石层(2)底部安装有多孔吸音板(3)，所述多孔吸音板(3)前侧开设有吸音孔(4)，所述多孔吸音板(3)底部粘合有海绵层(9)，所述多孔吸音板(3)底部左右两侧分别通过第一橡胶垫(6)和第二橡胶垫(7)贯穿有海绵层(9)。

2.根据权利要求1所述的一种PVC卷材地板，其特征在于：所述多孔吸音板(3)底部中间粘合有柱形橡胶块(8)，所述柱形橡胶块(8)底部贯穿于海绵层(9)。

3.根据权利要求2所述的一种PVC卷材地板，其特征在于：所述第一橡胶垫(6)、第二橡胶垫(7)和柱形橡胶块(8)底部均粘合有底板层(10)。

4.根据权利要求1所述的一种PVC卷材地板，其特征在于：所述PVC层(1)顶部一圈均开设有凹槽(11)，所述凹槽(11)内部卡合有彩色橡胶条(5)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及PVC卷材地板技术领域，具体为一种PVC卷材地板。

背景技术

目前PVC地板就是指采用聚氯乙烯材料生产的地板，具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成，目前的PVC地板也存在一些不足之处，主要表现在强度不高、不耐冲击、有臭味、容易滋生细菌等，这些问题给使用者带来诸多困扰，也在一定程度上妨碍了PVC地板的推广和普及，特别是小学、幼儿园和游乐园等场所，小朋友较多，玩耍过程中容易跌倒，而现有的PVC地板弹性差，小朋友容易摔伤，存在安全隐患，而且人流量大，容易滋生细菌，危害身体健康，因此，我们提出一种PVC卷材地板。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种PVC卷材地板，解决了背景技术中所提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种PVC卷材地板，包括PVC层，所述PVC层底部安装有洛廷石层，所述洛廷石层底部安装有多孔吸音板，所述多孔吸音板前侧开设有吸音孔，所述多孔吸音板底部粘合有海绵层，所述多孔吸音板底部左右两侧通过第一橡胶垫和第二橡胶垫贯穿有海绵层。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述多孔吸音板底部中间粘合有柱形橡胶块，所述柱形橡胶块底部贯穿于海绵层。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述第一橡胶垫、第二橡胶垫和柱形橡胶块底部均粘合有底板层。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述PVC层顶部一圈均开设有凹槽，所述凹槽内部卡合有彩色橡胶条。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1.本实用新型通过设有PVC层上的洛廷石层，不仅可以利用洛廷石层优先吸附甲醛的效果，更好的对室内的有害气体进行吸附，而且还能够吸附PVC层产生的有害气体，有利于更为实用的使用PVC卷材地板。

2.本实用新型通过设有多孔吸音板底部的第一橡胶垫和第二橡胶垫以及柱形橡胶块，可以使PVC卷材地板更好的进行减震，大大提升了PVC卷材地板的减震能力，有利于更为实用的使用PVC卷材地板。

3.本实用新型通过设有PVC层上的凹槽和凹槽内的彩色橡胶条，不仅可以增加PVC卷材地板的防滑能力，而且采用彩色橡胶嵌在凹槽内，不影响PVC卷材地板的整体美观，有利于更为实用的使用PVC卷材地板。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型PVC卷材地板的整体结构示意图；

图2为本实用新型PVC卷材地板的顶部结构示意图。

图中：1，PVC层 2，洛廷石层 3，多孔吸音板 4，吸音孔 5，彩色橡胶条 6，第一橡胶垫 7，第二橡胶垫 8，柱形橡胶块 9，海绵层 10，底板层 11，凹槽。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种PVC卷材地板，包括PVC层1，所述PVC层1底部安装有洛廷石层2，所述洛廷石层2底部安装有多孔吸音板3，所述多孔吸音板3前侧开设有吸音孔4，所述多孔吸音板3底部粘合有海绵层9，所述多孔吸音板3底部左右两侧分别通过第一橡胶垫6和第二橡胶垫7贯穿有海绵层9。

本实施例中请参阅图1和图2通过设有PVC层1上的洛廷石层2，不仅可以利用洛廷石层2优先吸附甲醛的效果，更好的对室内的有害气体进行吸附，而且还能够吸附PVC层1产生的有害气体，有利于更为实用的使用PVC卷材地板，通过设有多孔吸音板3底部的第一橡胶垫6和第二橡胶垫7以及柱形橡胶块8，可以使PVC卷材地板更好的进行减震，大大提升了PVC卷材地板的减震能力，有利于更为实用的使用PVC卷材地板。

其中，所述多孔吸音板3底部中间粘合有柱形橡胶块8，所述柱形橡胶块8底部贯穿于海绵层9。

其中，所述第一橡胶垫6、第二橡胶垫7和柱形橡胶块8底部均粘合有底板层10。

其中，所述PVC层1顶部一圈均开设有凹槽11，所述凹槽11内部卡合有彩色橡胶条5。

本实施例中请参阅图2通过设有PVC层1上的凹槽11和凹槽11内的彩色橡胶条5，不仅可以增加PVC卷材地板的防滑能力，而且采用彩色橡胶嵌在凹槽11内，不影响PVC卷材地板的整体美观，有利于更为实用的使用PVC卷材地板。

在一种PVC卷材地板使用的时候，先将PVC卷材底板铺设在地面上安装，在安装完成后，当室内出现甲醛或者PVC层出现有害气体时，PVC层1上的洛廷石层2可以有效的对甲醛和有害气体进行吸附，当地板受到踩踏时，多孔吸音板3会将压力经过第一橡胶垫6、第二橡胶垫7和多个柱形橡胶块8进行缓冲减震，同时海绵层9也会对压力进行一定的缓冲，而多孔吸音板3则可以增加PVC卷材地板的吸收声音的能力，由于在PVC层1上设置有彩色橡胶条5，不仅可以增加PVC卷材地板的防滑能力，而且不影响PVC卷材底板的美观。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920028265.0

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209703928U

授权时间:20191129

主分类号:E04F15/02

专利分类号:E04F15/02;E04F15/20;B32B27/30;B32B9/00;B32B9/04;B32B3/24;B32B27/06;B32B3/30;B32B3/08

范畴分类:36C;36D;

申请人:湖北健发塑化科技股份有限公司

第一申请人:湖北健发塑化科技股份有限公司

申请人地址:432400 湖北省孝感市应城市东马坊东城工业园2号

发明人:刘晓发

第一发明人:刘晓发

当前权利人:湖北健发塑化科技股份有限公司

代理人:梁永昌

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b9c28533cc69b63e4fa0eafe.html