# 区域电离层TEC建模及时空变化特征分析

### 论文摘要

提高卫星导航定位精度一直以来是导航领域追踪研究的热点问题,但影响定位精度的因素也比较多,如系统硬件延迟、对流层延迟、多路径效应、电离层延迟和钟差等。自从美国取消SA政策后,电离层延迟是影响GPS卫星定位精度最重要的误差源之一。目前电离层经验模型和GIM的对电离层延迟的修正效果有限,尤其在我国境内的IGS站稀少,导致GIM在我国境内偏差比较大,所以建立区域电离层模型对提高该区域卫星定位精度具有重要价值。随着区域CORS的逐步建成,为建立区域电离层模型提供了数据保障,根据不同频率信号在电离层中延迟不同的理论,可以利用CORS的双频GPS信号建立区域电离层模型。重点研究区域电离层建模和分析电离层的时空变化规律。本文主要做了以下研究工作:（1）介绍电离层的基本情况和推导了信号发生电离层延迟的理论依据,分析影响电离层的各种影响因素,包括单层电离层高度,太阳的活动强度和活动周期。比较各种电离层模型,总结了各种电离层模型的优缺点,本文基于CORS数据的区域电离层建模选用了多项式电离层模型。（2）研究周跳探测和修复的不同方法,分析不同方法的优缺点,选用电离层残差法和Melbourne-Wübbena法的组合法对双频观测值进行周跳的探测和修复有良好效果;分析硬件延迟对计算电离层总电子含量的影响,解算出GPS系统硬件延迟,并分离卫星硬件延迟和接收机硬件延迟,验证表明符合所需精度要求;介绍了几种常用的卫星坐标插值方法,通过对比这几种插值方法在卫星坐标插值中得到的插值结果的精度,选用滑动式Lagrange插值法进行精密星历插值计算;计算卫星高度角、方位角和电离层穿刺点位置。根据载波相位平滑伪距的方法,总结出进行平滑效果较好的平滑系数区间为1520。（3）根据电离层的连续性,区域多项式模型和解算GPS系统硬件延迟的特点,推导附有限制条件的多项式区域电离层模型的解算方法;使用GSCORS数据建立了甘肃省区域电离层模型,用GMT做出甘肃省电离层图,并对其内、外符合精度进行评定,结果表明1×2阶附有限制条件的多项式电离层模型完全可以描述甘肃省区域的电离层变化情况;生产了RINEX标准格式的区域电离层产品IONEX,可以通过官方发布提供给用户使用,改善本地区对电离层延迟误差的修正效果。（4）分别根据单站电离层模型和区域电离层模型研究了电离层的时间变化和空间变化规律。结果表明电离层具有明显的时空变化规律,如夜间电离层平静,白天随着太阳的升起,电离层TEC逐渐增大,到UT04:00-UT06:00之间可以达到最大值;春秋两季电离层TEC总体偏高,5月和10月左右会出现峰值,而夏冬两季电离层TEC总体较为平静;太阳活动频繁的年份电离层TEC高于太阳活动较为平静的年份,具有明显的太阳活动周期性;电离层随纬度的变化呈现出随着纬度增大电离层TEC值逐渐减小的规律。电离层时空变化规律为进一步提高电离层建模精度提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 电离层研究进展

- 1.3 主要研究内容和技术路线图

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 技术路线图

- 2 基于GPS的电离层监测理论与方法

- 2.0 电离层概况

- 2.1 电离层延迟理论

- 2.2 电子密度及其影响因素

- 2.2.1 电子密度

- 2.2.2 影响因素

- 2.3 总电子含量及其影响因素

- 2.3.1 总电子含量

- 2.3.2 影响因素

- 2.4 电离层经验模型

- 2.4.1 本特模型

- 2.4.2 国际参考电离层模型

- 2.4.3 克罗布歇模型

- 2.5 电离层实时模型

- 2.5.1 球谐函数模型

- 2.5.2 广义三角级数模型

- 2.5.3 多项式模型

- 2.6 本章小结

- 3 GPS数据预处理

- 3.1 周跳的探测与修复

- 3.1.1 产生周跳的原因

- 3.1.2 周跳的特点

- 3.1.3 周跳的探测与修复算法

- 3.2 GPS系统硬件延迟

- 3.2.1 硬件延迟对计算电离层TEC的影响

- 3.2.2 系统硬件延迟解算方法

- 3.3 利用广播星历计算卫星位置

- 3.3.1 GPS广播星历

- 3.3.2 计算卫星位置

- 3.4 利用精密星历计算卫星位置

- 3.4.1 GPS精密星历

- 3.4.2 Newton插值法

- 3.4.3 Lagrange插值法

- 3.4.4 ChebyShev拟合法

- 3.5 卫星高度角和方位角计算

- 3.6 计算穿刺点位置

- 3.7 本章小结

- 4 区域电离层建模与精度分析

- 4.1 CORS简介

- 4.1.1 CORS系统的发展

- 4.1.2 GSCORS介绍

- 4.2 多项式模型

- 4.2.1 多项式模型原理

- 4.2.2 附有限制条件的多项式模型

- 4.2.3 载波相位平滑伪距

- 4.3 甘肃省区域电离层模型

- 4.3.1 电离层模型参数解算

- 4.3.2 甘肃省电离层TEC图

- 4.4 模型精度评定

- 4.4.1 内符合精度

- 4.4.2 外符合精度

- 4.5 区域电离层产品

- 4.6 本章小结

- 5 电离层时空变化

- 5.1 单站电离层时间变化

- 5.1.1 周日变化

- 5.1.2 季节性变化

- 5.1.3 不同年份变化

- 5.2 单站电离层空间变化

- 5.2.1 IGS站选取

- 5.2.2 不同纬度电离层的变化规律

- 5.3 甘肃省区域电离层时空变化

- 5.3.1 区域电离层时间变化

- 5.3.2 区域电离层空间变化

- 5.4 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 区域电离层产品

- 攻读学位期间的研究成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 寇瑞雄

导师: 李仲勤

关键词: 电离层,总电子含量,多项式模型,时空变化

来源: 兰州交通大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 自然地理学和测绘学,地球物理学,电信技术

单位: 兰州交通大学

分类号: P228.4;TN967.1;P352

DOI: 10.27205/d.cnki.gltec.2019.000612

总页数: 90

文件大小: 4493K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].基于抛物方程的短波电离层传播数值模拟研究[J]. 电波科学学报 2019(05)

- [2].高频电离层传播轨迹研究[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [3].电离层回波谱展宽机理分析及频谱锐化方法[J]. 物理学报 2019(21)

- [4].电磁脉冲信号电离层传播的时间特性[J]. 西安工程大学学报 2016(06)

- [5].基于数据预处理的电离层剖面反演方法[J]. 电子学报 2018(03)

- [6].地面VLF波穿透电离层的能量衰减变化[J]. 地球物理学报 2017(08)

- [7].一种知识辅助天波雷达电离层污染综合校正方案[J]. 空军预警学院学报 2019(01)

- [8].一种应用于实时深空干涉测量的电离层时延修正方法[J]. 深空探测学报 2019(03)

- [9].VLF波渗透电离层传播计算研究进展[J]. 空间科学学报 2017(03)

- [10].基于北斗卫星信号的电离层环境测量[J]. 全球定位系统 2015(02)

- [11].电离层效应的测时误差及其修正[J]. 空间科学学报 2012(01)

- [12].电离层联合探测传播模式特性分析[J]. 地球物理学进展 2016(01)

- [13].天波雷达电离层相位污染模式认知与分析[J]. 雷达科学与技术 2019(01)

- [14].基于数值射线追踪的短波电离层传播轨迹研究[J]. 通信技术 2008(04)

- [15].一种天波雷达电离层幅相复合污染时频校正方法[J]. 空军预警学院学报 2018(01)

- [16].适用于微纳卫星的微型电离层光学探测器[J]. 航天器环境工程 2018(03)

- [17].电离层相位污染分类识别方法研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2016(05)

- [18].基于局部熵最小电离层相位污染提取算法[J]. 微计算机信息 2010(31)

- [19].基于CMOR小波的雷达信号解相位污染方法[J]. 微计算机信息 2009(10)

- [20].高功率电磁波脉冲在电离层中的传播[J]. 强激光与粒子束 2009(08)

- [21].《电波科学学报》2019年第34卷第5期优秀论文评选结果[J]. 电波科学学报 2019(06)

- [22].九寨沟7.0级地震前电离层TEC异常分析[J]. 测绘工程 2018(12)

- [23].超短波通信距离探讨[J]. 无线互联科技 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ba142cd1d031c9d6c696db4f.html