# Fe25Co25Ni25Cr5P10B10高熵块体非晶态合金磁热效应的研究

### 论文摘要

利用Fluxing提纯处理和J-Quenching技术相结合的方法成功制备了最大尺寸为1.2 mm的Fe25Co25-Ni25Cr5P10B10高熵块体非晶态合金,并对它的磁热性能进行的表征和研究,以探讨高熵效应对非晶态合金磁热性能的影响。目前的高熵块体非晶态合金的居里温度为572 K。在外加磁场为1.5和5 T时,它的最大等温磁熵变和制冷能力的值分别为0.66 J/（kg·K）,42.9 J/kg和1.88 J/kg,136.1 J/（kg·K）。与其它非晶态合金磁热性能的对比显示,高熵效应对非晶态合金磁熵变似乎并没有明显影响,但高熵非晶态合金磁熵变随温度变化曲线显示了较大的半高宽温度区间。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 实 验

- 2 结果与讨论

- 2.1 Fe25Co25Ni25Cr5P10B10块体非晶态合金的制备和热稳定性

- 2.2 Fe25Co25Ni25Cr5P10B10高熵块体非晶态合金的磁热性能

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴克楠,刘丛,李强,霍军涛,孙言飞

关键词: 高熵块体非晶态合金,磁热性能,高熵效应

来源: 功能材料 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 新疆大学物理科学与技术学院,中国科学院宁波材料技术与工程研究所

基金: 新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目(2016D01C025)

分类号: TG139.8

页码: 5095-5098+5105

总页数: 5

文件大小: 1605K

下载量: 90

### 相关论文文献

- [1].非晶态合金催化剂的制备方法及应用[J]. 石化技术 2018(10)

- [2].非晶态合金材料在配电变压器中的应用[J]. 电器工业 2011(05)

- [3].非晶态合金催化剂的设计合成和有序组装[J]. 石油化工 2011(05)

- [4].新材料应用探索之非晶态合金[J]. 钟表(最时间) 2019(01)

- [5].电镀非晶态合金专利技术综述[J]. 南方农机 2019(03)

- [6].非晶态合金的零件成形加工技术与形变机理分析[J]. 高技术通讯 2014(11)

- [7].非晶态合金催化剂的研究进展[J]. 精细石油化工进展 2008(04)

- [8].美国使用放电等离子烧结技术开发出新型非晶态合金钢[J]. 粉末冶金工业 2016(05)

- [9].非晶态合金塑性加工的可行性研究[J]. 装备制造技术 2009(10)

- [10].非晶态合金表面的水润湿动力学[J]. 物理学报 2017(17)

- [11].棒材等离子喷涂制备片状铁基非晶态合金的性能研究[J]. 承德石油高等专科学校学报 2012(04)

- [12].块体非晶态合金的搅拌摩擦焊连接的优势[J]. 装备制造技术 2010(05)

- [13].镍系非晶态合金催化剂的研究进展[J]. 化学通报 2016(02)

- [14].非晶态合金的制备及应用现状[J]. 科技视界 2014(11)

- [15].非晶态合金材料的发展现状及在配电变压器中的应用[J]. 新材料产业 2010(03)

- [16].块体非晶态合金的液相连接优势[J]. 甘肃高师学报 2011(02)

- [17].铝基非晶态合金的研究进展[J]. 材料导报 2008(02)

- [18].基于铁基非晶态合金细丝的微压力传感器[J]. 仪表技术与传感器 2013(02)

- [19].非晶态合金Co-P-B体系的组成和催化性质研究[J]. 化学世界 2015(11)

- [20].缠绕式非晶态合金磁芯称重传感器[J]. 仪表技术与传感器 2013(09)

- [21].非晶态合金作为抗菌功能材料的应用[J]. 金属功能材料 2014(02)

- [22].微乳液法制备超细Ni-Ce-B非晶态合金及表征[J]. 化学与生物工程 2012(10)

- [23].Fe-Si-B-P-C薄带和块体非晶态合金磁性能的比较研究[J]. 材料导报 2015(18)

- [24].三元双金属非晶态合金Co-Ni-B制备及其对氨硼烷的催化水解释氢[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [25].非晶态合金Cr-B体系局域结构及催化性质的研究[J]. 计算机与应用化学 2015(12)

- [26].磁场诱导制备Fe-B非晶态合金纳米线及其磁学性质[J]. 物理化学学报 2008(06)

- [27].基于工业级原料FeMoPC块体非晶态合金的制备[J]. 材料导报 2016(12)

- [28].Ni-B非晶态合金催化剂用于丙酮常压气相加氢的研究[J]. 沈阳化工学院学报 2008(03)

- [29].一种非晶态合金型钻杆耐磨带药芯焊丝[J]. 热加工工艺 2012(15)

- [30].基于弱磁场检测的非晶态合金传感器与霍尔传感器的比较[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2008(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ba1b748766531b3bc6f2ed5f.html