# 一种电力工程用电缆固定装置论文和设计-赖韶华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电力工程用电缆固定装置，包括底板，所述底板顶部外壁一侧固定有升降机构，升降机构一侧固定有轴套，轴套内转动插接有活动轴，所述底板顶部外壁开有两个导向槽，且导向槽内滑动连接有导向块，两个导向块上固定有同一个竖板，所述竖板一侧开有两个滑槽，且滑槽内卡接滑动有滑块，两个滑块上固定有同一个限位块，限位块一侧外壁开有限位槽。本实用新型能够对电缆进行插接固定，在油缸作用下带动电缆进行向上提升，使得电缆不与底板接触，电缆在放线工作中能够转动，提高其工作使用的便捷性，还能够对活动轴起到支撑限位作用，提高电缆升降工作的稳定性。

### 主设计要求

1.一种电力工程用电缆固定装置，包括底板(1)，其特征在于，所述底板(1)顶部外壁一侧固定有升降机构，升降机构一侧固定有轴套(10)，轴套(10)内转动插接有活动轴(11)，所述底板(1)顶部外壁开有两个导向槽(2)，且导向槽(2)内滑动连接有导向块(6)，两个导向块(6)上固定有同一个竖板(16)，所述竖板(16)一侧开有两个滑槽(12)，且滑槽(12)内卡接滑动有滑块(15)，两个滑块(15)上固定有同一个限位块(13)，限位块(13)一侧外壁开有限位槽(14)。

### 设计方案

1.一种电力工程用电缆固定装置，包括底板(1)，其特征在于，所述底板(1)顶部外壁一侧固定有升降机构，升降机构一侧固定有轴套(10)，轴套(10)内转动插接有活动轴(11)，所述底板(1)顶部外壁开有两个导向槽(2)，且导向槽(2)内滑动连接有导向块(6)，两个导向块(6)上固定有同一个竖板(16)，所述竖板(16)一侧开有两个滑槽(12)，且滑槽(12)内卡接滑动有滑块(15)，两个滑块(15)上固定有同一个限位块(13)，限位块(13)一侧外壁开有限位槽(14)。

2.根据权利要求1所述的一种电力工程用电缆固定装置，其特征在于，所述导向块(6)上开有螺纹孔，且螺纹孔内螺纹插接有限位螺杆(17)，限位螺杆(17)顶端固定有旋转柄。

3.根据权利要求1所述的一种电力工程用电缆固定装置，其特征在于，所述竖板(16)一侧外壁固定有置物板(5)，且置物板(5)底部外壁两侧均固定有两个连接耳(4)，连接耳(4)上转动安装有滚轮(3)，滚轮(3)与导向槽(2)形成滑动配合。

4.根据权利要求1所述的一种电力工程用电缆固定装置，其特征在于，所述升降机构包括油缸(7)，且油缸(7)顶端固定有固定板(8)，固定板(8)一侧外壁固定有连接板(9)，连接板(9)与轴套(10)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种电力工程用电缆固定装置，其特征在于，所述限位块(13)与活动轴(11)上开有规格相同的插销孔，插销孔内设有限位插销。

6.根据权利要求3所述的一种电力工程用电缆固定装置，其特征在于，所述置物板(5)一侧外壁还固定有斜台(18)，且斜台(18)与置物板(5)上均开有导轨。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电缆固定设备技术领域，尤其涉及一种电力工程用电缆固定装置。

背景技术

城市照明与居民生活息息相关，随着城市现代化，居民和城市用电，都需要使用到电缆，电缆是主要的输送通道，电力工程人员在对电缆线路修建和改造时，需要使用到电力工程用电缆固定装置，以便于对电缆固定时使用。

经检索，中国专利申请号为CN208209390U的专利，公开了一种电网电力工程用电缆固定装置，包括底板，所述底板顶部的中心处固定连接有固定卡块，所述固定卡块的两侧均固定连接有支撑板，所述支撑板的内侧均开设有滑槽，所述滑槽内腔的底部均固定连接有轴承座，所述轴承座的顶部套接有螺纹杆。上述专利存在以下不足：电力工程人员安装电缆时，不方便进行电缆的放线工作，降低了电力工程人员的工作效率。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种电力工程用电缆固定装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种电力工程用电缆固定装置，包括底板，所述底板顶部外壁一侧固定有升降机构，升降机构一侧固定有轴套，轴套内转动插接有活动轴，所述底板顶部外壁开有两个导向槽，且导向槽内滑动连接有导向块，两个导向块上固定有同一个竖板，所述竖板一侧开有两个滑槽，且滑槽内卡接滑动有滑块，两个滑块上固定有同一个限位块，限位块一侧外壁开有限位槽。

进一步的，所述导向块上开有螺纹孔，且螺纹孔内螺纹插接有限位螺杆，限位螺杆顶端固定有旋转柄。

进一步的，所述竖板一侧外壁固定有置物板，且置物板底部外壁两侧均固定有两个连接耳，连接耳上转动安装有滚轮，滚轮与导向槽形成滑动配合。

进一步的，所述升降机构包括油缸，且油缸顶端固定有固定板，固定板一侧外壁固定有连接板，连接板与轴套固定连接。

进一步的，所述限位块与活动轴上开有规格相同的插销孔，插销孔内设有限位插销。

进一步的，所述置物板一侧外壁还固定有斜台，且斜台与置物板上均开有导轨。

本实用新型的有益效果为：

1.通过活动轴的设置能够对电缆进行插接固定，在油缸作用下带动电缆进行向上提升，使得电缆不与底板接触，电缆在放线工作中能够转动，提高其工作使用的便捷性。

2.通过限位块的设置能够对活动轴上的电缆进行限位作用，而滑块能够随着活动轴和电缆向上一起运动，对活动轴起到支撑限位作用，提高电缆升降工作的稳定性。

3.通过置物板的设置能够方便对电缆进行置放，在滚轮配合下使其与电缆一起进行横向移动插接在活动轴上，使得电缆使用工作更加方便快捷，降低劳动强度。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种电力工程用电缆固定装置的实施例1剖视结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种电力工程用电缆固定装置的实施例1安装结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种电力工程用电缆固定装置的实施例1局部立体结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种电力工程用电缆固定装置的实施例2局部立体结构示意图。

图中：1底板、2导向槽、3滚轮、4连接耳、5置物板、6导向块、7油缸、8固定板、9连接板、10轴套、11活动轴、12滑槽、13限位块、14限位槽、15滑块、16竖板、17限位螺杆、18斜台。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。

实施例1

参照图1-3，一种电力工程用电缆固定装置，包括底板1，底板1顶部外壁一侧固定有升降机构，升降机构一侧固定有轴套10，轴套10内转动插接有活动轴11，底板1顶部外壁开有两个导向槽2，且导向槽2内滑动连接有导向块6，两个导向块6上焊接有同一个竖板16，竖板16一侧开有两个滑槽12，且滑槽12内卡接滑动有滑块15，两个滑块15上焊接有同一个限位块13，限位块13一侧外壁开有限位槽14。

其中，导向块6上开有螺纹孔，且螺纹孔内螺纹插接有限位螺杆17，限位螺杆17顶端焊接有旋转柄，限位螺杆17对置物板5和电缆进行固定，提高固定安装的稳定性。

其中，竖板16一侧外壁固定有置物板5，且置物板5底部外壁两侧均固定有两个连接耳4，连接耳4上转动安装有滚轮3，滚轮3与导向槽2形成滑动配合。

其中，升降机构包括油缸7，且油缸7顶端固定有固定板8，固定板8一侧外壁固定有连接板9，连接板9与轴套10固定连接。

其中，限位块13与活动轴11上开有规格相同的插销孔，插销孔内设有限位插销。

本实施例工作原理：置物板5能够方便对电缆进行置放，在滚轮3配合下使其与电缆一起进行横向移动插接在活动轴11上，使得电缆使用工作更加方便快捷，降低劳动强度，活动轴11能够对电缆进行插接固定，在油缸7作用下带动电缆进行向上提升，使得电缆不与底板1接触，电缆在放线工作中能够转动，提高其工作使用的便捷性，限位块13能够对活动轴11上的电缆进行限位作用，而滑块15能够随着活动轴11和电缆向上一起运动，对活动轴11起到支撑限位作用，提高电缆升降工作的稳定性。

实施例2

参照图4，一种电力工程用电缆固定装置，置物板5一侧外壁还固定有斜台18，且斜台18与置物板5上均开有导轨。

本实施例工作原理：本实施例与实施例1区别在于，置物板5一侧固定的斜台18能够方便电缆在置物板5上进行放置和卸下工作，利用电缆绕线筒来进行滚动，不需要进行整体提升。

在本专利的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。

在本专利中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920831378.4

申请日:2019-06-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209748161U

授权时间:20191206

主分类号:H02G11/02

专利分类号:H02G11/02

范畴分类:37D;

申请人:江联国际工程有限公司

第一申请人:江联国际工程有限公司

申请人地址:330038 江西省南昌市红谷滩区赣江北大道1号

发明人:赖韶华;黄羽雕;谭胜辉;尹华彩

第一发明人:赖韶华

当前权利人:江联国际工程有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ba7bc8a0b020eccb80ba062b.html