# 安全防护门装置论文和设计-阮立鹤

### 全文摘要

本实用新型公开了安全防护门装置，包括可相对活动打开或关闭的上门和下门，其特征在于：上门的上方设有摆杆，摆杆通过其中间的摆动支点摆动设于固定架板上，摆杆的一个摆动端与第一连杆的上端铰接连接，第一连杆的下端与上门门框铰接连接；摆杆的另一个摆动端与第二连杆的上端铰接连接，第二连杆的下端与下门门框的上延伸板铰接连接。本实用新型结构简单，可实现液压机、冲压机等良好的安全防护性能。

### 主设计要求

1.安全防护门装置，包括可相对活动打开或关闭的上门和下门，其特征在于：上门的上方设有摆杆，摆杆通过其中间的摆动支点摆动设于固定架板上，摆杆的一个摆动端与第一连杆的上端铰接连接，第一连杆的下端与上门门框铰接连接；摆杆的另一个摆动端与第二连杆的上端铰接连接，第二连杆的下端与下门门框的上延伸板铰接连接。

### 设计方案

1.安全防护门装置，包括可相对活动打开或关闭的上门和下门，其特征在于：上门的上方设有摆杆，摆杆通过其中间的摆动支点摆动设于固定架板上，摆杆的一个摆动端与第一连杆的上端铰接连接，第一连杆的下端与上门门框铰接连接；摆杆的另一个摆动端与第二连杆的上端铰接连接，第二连杆的下端与下门门框的上延伸板铰接连接。

2.如权利要求1所述的安全防护门装置，其特征在于：所述摆杆、第一连杆、第二连杆设有相同的两组，并左右对称设置。

3.如权利要求2所述的安全防护门装置，其特征在于：上门和下门的打开由气缸进行推动，上门和下门的关闭由拉簧进行拉动。

4.如权利要求3所述的安全防护门装置，其特征在于：所述拉簧连接于下门门框的上延伸板的顶部，下门门框的上延伸板顶部设有拉簧挂接点。

5.如权利要求3所述的安全防护门装置，其特征在于：所述气缸在固定架板上安装，气缸的推杆通过推块连接左右两条推杆，并通过左右两条推杆来分别推动两条摆杆。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种用于液压机或冲压机等的安全防护门装置。

背景技术

为提高液压机、冲压机的安全防护性能，液压机、冲压机往往要设置安全防护门装置，安全防护门有单门和上下双门的，如果采用上下双门的安全防护门，那么上门和下门要分别以独立的气缸推动，结构较为复杂，而且关闭时容易夹手导致不安全，不能很好实现液压机、冲压机的良好安全防护性能。

发明内容

鉴于现有技术的不足，本实用新型要解决的技术问题是在于提供一种结构简单，可实现液压机、冲压机等良好安全防护性能的安全防护门装置。

本实用新型是采取如下技术方案来完成的：

安全防护门装置，包括可相对活动打开或关闭的上门和下门，其特征在于：上门的上方设有摆杆，摆杆通过其中间的摆动支点摆动设于固定架板上，摆杆的一个摆动端与第一连杆的上端铰接连接，第一连杆的下端与上门门框铰接连接；摆杆的另一个摆动端与第二连杆的上端铰接连接，第二连杆的下端与下门门框的上延伸板铰接连接。

上述技术方案的安全防护门装置，摆杆被推动后，摆杆的一端会上翘而另一端就会下移，当上翘一端连接第一连杆时，那么上门就会向上活动而下门向下移动，于是安全防护门打开；而上翘一端连接第二连杆时，那么下门就会向上活动而上门向下移动，于是安全防护门关闭，不仅结构简单，而且动作同步性好。

作为优选，所述摆杆、第一连杆、第二连杆设有相同的两组，并左右对称设置。上述设计可更好保证了上下门动作的平稳性。

作为优选，上门和下门的打开由气缸进行推动，上门和下门的关闭由拉簧进行拉动。上述设计可使上下门在关闭时只是以拉簧的拉力推动来实现，夹紧力可以很小，所以即使夹手也不会伤手，实现液压机、冲压机良好的安全防护性能。

作为优选，所述拉簧连接于下门门框的上延伸板的顶部，下门门框的上延伸板顶部设有拉簧挂接点。

作为优选，所述气缸在固定架板上安装，气缸的推杆通过推块连接左右两条推杆，并通过左右两条推杆来分别推动两条摆杆。

附图说明

本实用新型有如下附图：

图1为本实用新型的立体视图一；

图2为本实用新型的立体视图二。

具体实施方式

如图所示，本实用新型的安全防护门装置，包括可相对活动打开或关闭的上门9和下门10，上门9的上方设有摆杆1，摆杆1通过其中间的摆动支点7摆动设于固定架板8上，摆杆1的一个摆动端与第一连杆3的上端铰接连接，第一连杆3的下端与上门9门框铰接连接；摆杆1的另一个摆动端与第二连杆2的上端铰接连接，第二连杆2的下端与下门10门框的上延伸板11铰接连接；所述摆杆1、第一连杆3、第二连杆2设有相同的两组，并左右对称设置。上门9和下门10的打开由气缸5进行推动，气缸5在固定架板8上安装，气缸5的推杆通过推块6连接左右两条推杆4，并通过左右两条推杆4来分别推动两条摆杆1；上门9和下门10的关闭由拉簧进行拉动，拉簧的下端连接于下门10门框的上延伸板11的顶部，下门10门框的上延伸板11顶部设有拉簧挂接点12。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920039536.2

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209838111U

授权时间:20191224

主分类号:E06B3/44

专利分类号:E06B3/44;E05F17/00;E05F15/57;B21D55/00;B30B15/00

范畴分类:36F;

申请人:浙江鹤立智能机械有限公司

第一申请人:浙江鹤立智能机械有限公司

申请人地址:325409 浙江省温州市平阳县万全镇县农场下宋开发区

发明人:阮立鹤

第一发明人:阮立鹤

当前权利人:浙江鹤立智能机械有限公司

代理人:薛辉

代理机构:33241

代理机构编号:杭州斯可睿专利事务所有限公司 33241

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bab4ceef8175b0ba8313c875.html