# 一种混料机搅拌轴论文和设计-江德营

### 全文摘要

一种混料机搅拌轴，涉及餐具加工设备，包括搅拌主轴、搅拌横轴、搅拌齿、轴套、锁母，所述搅拌主轴为方形管制成，搅拌主轴中间设置有上、下两组轴孔，所述轴孔内设置有轴套，所述搅拌横轴套装在轴套内，搅拌横轴上均匀设置有四个搅拌齿，四个搅拌齿中相邻的搅拌齿之间夹角为90度，搅拌横轴中间在搅拌主轴两侧分别设置有台阶及锁母将搅拌横轴锁定在搅拌主轴上，搅拌横轴可以旋转。所述轴套为两个半圆轴套组成。在混料时，所述搅拌横轴被搅拌主轴带动旋转，旋转过程中，由于搅拌横轴受到原料的阻力，搅拌横轴相对搅拌主轴有一定的摆动，可以防止搅拌横轴被原料卡死，卸下搅拌横轴上的锁母可更换轴套。优点：可避免搅拌横轴被卡死引起电机烧毁。

### 主设计要求

1.一种混料机搅拌轴，其特征在于：其包括搅拌主轴、搅拌横轴、搅拌齿、轴套、锁母，所述搅拌主轴为方形管制成，搅拌主轴中间设置有上、下两组轴孔，所述轴孔内设置有轴套，所述搅拌横轴套装在轴套内，搅拌横轴上均匀设置有四个搅拌齿，四个搅拌齿中相邻的搅拌齿之间夹角为90度，搅拌横轴中间在搅拌主轴两侧分别设置有台阶及锁母将搅拌横轴锁定在搅拌主轴上，搅拌横轴可以旋转。

### 设计方案

1.一种混料机搅拌轴，其特征在于：其包括搅拌主轴、搅拌横轴、搅拌齿、轴套、锁母，所述搅拌主轴为方形管制成，搅拌主轴中间设置有上、下两组轴孔，所述轴孔内设置有轴套，所述搅拌横轴套装在轴套内，搅拌横轴上均匀设置有四个搅拌齿，四个搅拌齿中相邻的搅拌齿之间夹角为90度，搅拌横轴中间在搅拌主轴两侧分别设置有台阶及锁母将搅拌横轴锁定在搅拌主轴上，搅拌横轴可以旋转。

2.根据权利要求1所述的一种混料机搅拌轴，其特征在于：所述轴套为两个半圆轴套组成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及餐具加工设备，具体为一种混料机搅拌轴。

背景技术

目前在塑料餐具加工设备中，使用的混料机搅拌轴的搅拌叶都是与搅拌轴固定结构，有时会发生卡死现象，需要倒转搅拌轴才能解除卡死现象，如果发现不及时会造成电机烧毁问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种混料机搅拌轴，以解决背景技术中提到的问题。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种混料机搅拌轴，包括搅拌主轴、搅拌横轴、搅拌齿、轴套、锁母，所述搅拌主轴为方形管制成，搅拌主轴中间设置有上、下两组轴孔，所述轴孔内设置有轴套，所述搅拌横轴套装在轴套内，搅拌横轴上均匀设置有四个搅拌齿，四个搅拌齿中相邻的搅拌齿之间夹角为90度，搅拌横轴中间在搅拌主轴两侧分别设置有台阶及锁母将搅拌横轴锁定在搅拌主轴上，搅拌横轴可以旋转。

优选的，所述轴套为两个半圆轴套组成。

在混料过程中，所述搅拌横轴被搅拌主轴带动旋转，在旋转过程中，由于搅拌横轴受到原料的阻力，搅拌横轴相对搅拌主轴有一定的摆动，可以防止搅拌横轴被原料卡死，避免电机被烧毁，卸下搅拌横轴上的锁母，可以更换轴套进行维修，由于搅拌主轴的转速不高，搅拌横轴的摆动不会使得混料机震动。

本实用新型的优点在于：结构简单，可避免搅拌横轴被卡死引起电机烧毁，并能改善混料效果。

附图说明

附图1是本实用新型安装在混料罐上的结构示意图。

附图2是本实用新型结构示意图。

附图3是本实用新型锁母安装结构示意图。

附图1-3中，1混料罐，2减速电机，3搅拌轴总成，4轴承，5 搅拌横轴，6搅拌齿，7搅拌齿，8搅拌主轴，9轴套A，10台阶，11 轴套B，12锁母。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。

附图1-3中，搅拌轴总成3上端与减速电机2轴连接传递动力，减速电机2固定在混料罐1顶盖上，搅拌轴总成3下端用轴承4固定在混料罐底部，每根搅拌横轴5上设置有四个搅拌齿6和7，轴套A9、轴套B11套装在搅拌主轴8上的轴孔中，搅拌横轴5上的台阶10贴紧轴套9，锁母12与搅拌横轴5螺纹连接，并将搅拌横轴5固定在搅拌主轴8上。轴套A9、轴套B11为两个半圆轴套组成。

在混料过程中，所述搅拌横轴5被搅拌主轴8带动旋转，在旋转过程中，由于搅拌横轴5受到原料的阻力，搅拌横轴相对搅拌主轴有一定的摆动，可以防止搅拌横轴5被原料卡死，避免电机被烧毁，卸下搅拌横轴5上的锁母12，可以更换轴套进行维修，由于主轴的转速不高，搅拌轴的摆动不会使得混料机震动。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007439.5

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209771965U

授权时间:20191213

主分类号:B01F11/00

专利分类号:B01F11/00;B01F15/00

范畴分类:23A;

申请人:宁晋县百花烛业有限公司

第一申请人:宁晋县百花烛业有限公司

申请人地址:055550 河北省邢台市宁晋县东汪镇铺头村

发明人:江德营

第一发明人:江德营

当前权利人:宁晋县百花烛业有限公司

代理人:高志军

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bad13b4af208ce86a712ed4c.html