# 高品质光学级单面生长石英晶体的生长技术研究

### 论文摘要

采用水热温差法,研发了一种高品质光学级单面生长石英晶体技术,分析了光学级石英晶体单面生长原理和关键技术,并对所制备的光学级单面生长石英晶体的性能进行了测试与表征。研究结果表明:采用单面生长技术能极大地减少石英晶体内部缺陷,制备出的石英晶体具有极高的品质,其中包裹体指标、条纹指标达和光学均匀性分别达到国家标准GB/T7895-2008中的Ia级、1级和A级,达到了目前国家标准中的顶尖水平。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 高品质光学级石英晶体单面生长原理及特点

- 3 高品质光学级单面生长石英晶体生长关键技术

- 3.1 籽晶选择与加工

- 3.2 原料选择及优化

- 3.3 填充度控制

- 3.4 加热升温过程控制

- 3.5 釜内恒温与降温控制

- 3.6 籽晶片挂法

- 4 高品质光学级单面生长石英晶体性能

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘盛浦,孙玉坤,郭兴忠,吴兰

关键词: 石英晶体,生长工艺,单面生长

来源: 人工晶体学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 浙江大学浙江加州国际纳米技术研究院

基金: 国家重点研发计划(2016YFB0401305),青山湖科技城创新载体建设项目

分类号: O78

DOI: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.01.011

页码: 64-69

总页数: 6

文件大小: 701K

下载量: 79

### 相关论文文献

- [1].石英晶体振荡法在气体中微量水分检测中的应用[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [2].井下石英晶体压力计传感器多级缓冲隔离装置设计[J]. 世界石油工业 2020(04)

- [3].石英晶体特性对频率稳定度的影响及其在广播中的应用[J]. 广播电视信息 2020(11)

- [4].磁驱动准等熵加载下Z切石英晶体的折射率[J]. 物理学报 2016(04)

- [5].抗高过载石英晶体元件的研制[J]. 电子设计工程 2014(08)

- [6].石英晶体产业概述[J]. 人工晶体学报 2012(S1)

- [7].人造石英晶体的检测[J]. 企业导报 2011(14)

- [8].晶振中石英晶体的培养[J]. 硅谷 2011(22)

- [9].傅里叶红外光谱测量人造石英晶体的红外质量指标[J]. 广东化工 2011(12)

- [10].浅析石英晶体老化率[J]. 居舍 2017(27)

- [11].基于S参数传输法的石英晶体静电容测量[J]. 仪器仪表学报 2011(04)

- [12].人造石英晶体电清洗过程中的直流伏安特性[J]. 人工晶体学报 2014(03)

- [13].石英晶体板高频振动的三维有限元分析[J]. 压电与声光 2014(05)

- [14].体波石英晶体元件的功率消耗[J]. 今日电子 2010(05)

- [15].石英晶体老化率及真空退火应用的探讨[J]. 价值工程 2014(36)

- [16].光学石英晶体条纹缺陷表征[J]. 人工晶体学报 2012(06)

- [17].电场作用下石英晶体板非线性高频振动分析[J]. 应用力学学报 2019(05)

- [18].石英晶体成型机气动和控制系统设计[J]. 液压与气动 2011(06)

- [19].石英晶体振荡回路的原理及检讨方法[J]. 装备制造 2009(08)

- [20].石英晶体横向场激励压电传感器的频率温度特性[J]. 仪表技术与传感器 2009(S1)

- [21].利用石英晶体的线性电光和电致旋光强度调制[J]. 光学学报 2012(01)

- [22].石英晶体频率标准频率准确度测量结果的不确定度评定[J]. 计量与测试技术 2012(01)

- [23].覆盖阶梯电极的石英晶体圆板高频振动分析[J]. 电子测试 2018(07)

- [24].基于石英晶体的遥测温度计设计[J]. 电子科技 2013(08)

- [25].高精度石英晶体多线切割机的研制[J]. 组合机床与自动化加工技术 2010(08)

- [26].水汽含量对石英晶体性能影响及抑制方法研究[J]. 光电技术应用 2019(02)

- [27].石英晶体谐振频率测试理论研究及系统设计[J]. 核电子学与探测技术 2017(03)

- [28].石英晶体与蓝牙技术的配合方案[J]. 价值工程 2014(36)

- [29].台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用[J]. 伺服控制 2008(04)

- [30].高频石英晶体谐振器的研制[J]. 电子元器件应用 2008(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bb11b4f1abc9e9ee7aa91eaf.html