# 门窗工程后装法施工工艺探讨

孙宝江

摘要：在当前的建筑施工中，门窗渗漏的现象较为严重。造成这一现象的原因有很多，但根据相关的数据表明，主要的原因是施工技术运用不当导致的。在对门窗进行安装时，我们通常采用的施工方法是前装法以及后装法，前装法的施工效果并不能够达到施工的要求，所以施工人员并不经常采用。后装法是当前的门窗安装工程中主要采用的方式。本文重点就对该施工工艺进行探讨，希望施工人员在今后的工程中能够不断加强施工方式的改进，促进我国建筑事业的提高。

关键词：门窗工程；后装法；防渗漏水；节能环保

随着城市建设的进一步发展，建筑工程中的保温施工变得越发重要，所以施工人员在进行施工的过程中，主要采用的施工工艺更偏向于节能环保的后装法的施工工艺。该施工工艺不仅能够有效地促进门窗的节能，又可以起到防渗漏的作用，所以我们应该提倡并加以推广。后装法相对于前装法而言，更具有优越性，但是其中也不乏存在一定的质量通病，只有在实践中得到解决并且加以改良，才能使后装法这一施工工艺变得更加完善。本文就是以此为基础，分析了后装法的特点，希望能够得到进一步的推广。

1、建筑门窗工程前装法安装中存在的问题

首先，在当前的门窗安装施工中存在的首要问题就是配套的材料不完善。这是造成门窗安装中产生问题的客观因素，但是如果我们能将这一问题重视起来，在施工中就会造成施工质量不能达到工程的规定。其中，有些材料存在种类众多的问题，施工人员在安装的过程中，没有从实际的情况考察，没有分清连接贴片的具体薄厚，因此在安装时就会存在一定的差异，有些贴片过大，无法进行连接，有些铁片又过小，不能够起到连接的作用。另外，还有在对门窗框进行材料的填充的过程中，可供选择的材料过于单一，所以并不能够满足具体的施工要求，极有可能在今后的生活中产生渗漏的现象。

其次，产生质量问题的另外一个原因在于门窗在连接主体结构时，可能会不牢固。造成这一问题的原因我们从三个方面进行分析。其一，在设计的过程中，应该要考虑到门窗所能承载的重力，在规定的载荷力下才能进行安装，这里需要注意两点，一是抗风能力，在极端天气中，门窗是保护室内免受损害的重要设施，所以其抗风能力一定要强，二是门窗框的受力，因为门窗框是主要受力的部位，如果该位置的受力不能达到标准，后果可想而知。综上所述，门窗框要想连接牢固，首先要保证安全系数达到相应规范，这样才能进一步确保安全性。其二，在进行门窗安装的过程中，根据材料的不同，安装所需要的配套材料也各不相同，有些墙体的材料难以区分，仅仅存在细微的差距，因此施工人员在工作的过程中经常就选用同一种配套材料对门窗进行固定，并没有将这细微的差距区分开来，最终造成安装不牢固的现象，这是在安装过程中存在的重要的缺陷之一。其三，在安装完门窗框后，通常要对边缘的部位使用混凝土进行浇筑，保证能够更加牢固，但是在施工时所留下的空隙超出了一般的范围，存在过大的情况，即使使用一定的补救措施，但是不牢固的现象依然是存在的。

第三，在对门窗安装的过程中，还存在渗漏的状况。一旦在施工过程中进行了不当施工，例如抹灰不到位或是垫块未及时拆除，就会使门窗周围的墙体出现空鼓的现象，因此就会最终导致雨水渗漏。另外，施工人员在添加填充材料时，没有对周围进行适当的清理，在缝隙处仍然存在一些垃圾，或是预留缝隙的大小存在不均匀的状况，所以也会导致渗漏的状况产生。

2、后装法安装工艺

2.1后装法概念

门窗后装法施工是在砌筑墙体时按照门窗的尺寸（是门窗的洞口尺寸，不是门窗的加工尺寸）预留出门窗的洞口，等内外墙的抹灰基本完成后，再安装门窗框。

2.2后装法方法

门窗后装法方法是通过副框式预埋件与墙体连接的或设置多点式铁件与膨胀螺栓预置连接。

2.3后装法工艺

副框或多点式预埋件进场，查水平线，划垂直线、进出线，洞口对位，清洁洞口，并在固定的砼块处安装副框或预埋件，隐蔽检查验收，土建配合高标准粉刷门窗洞口后，在副框靠室外周边打第一度硅胶，安装门窗框牢固后注打泡沫胶（发泡胶）将门窗框与墙体间的缝隙填充密实，再在门窗框室外打第二度硅胶，在内侧打硅胶，再安装门窗内扇。

2.4后装法的技术要点

1）必须搞好门窗安装与土建施工的配合。明确土建配合施工内容，使配合有针对性，土建施工要按设计要求确保门窗洞口的尺寸的准确性和洞口周边的粉刷质量。如洞口宽度、高度误差挑窗±5mm，平窗±10mm，洞口对角线误差5mm。在门窗安装前配合检查尺寸及三线（垂直线、水平线、进出线），同时要检查整个立面门窗框体在水平线和垂直线符合设计图纸要求。

2）在门窗框安装前检查副框或多点式预埋件安装质量，并清洁框边缝隙室外一侧打第一度硅胶，做好第一道防渗漏水措施。门窗框安装好后室外打第二度硅胶，形成第二道防水屏障。打硅胶时注意周边保护（用胶粘带盖住窗框及墙面，在硅胶表干时，再撕掉），接槎顺直，平滑有弧度，保证打胶质量。

3、后装法的优点

安装材料配套副框式预埋件与墙体连接的或设置多点式铁件与膨胀螺栓预置连接，适用各类墙体，施工简单无须安墙体材料区别固定。并且由于门窗框扇安装可一次性连续安装，现场施工仓库占用少，大大减少了搬运堆放的现场工作量，施工工期有效缩短，一般可缩短施工工期10%。

4、后装法在工程中的应用

后装法在门窗的安装中逐渐占有重要地位，因为与前装法相比较，后装法虽然在成本上比前装法要高，并且还需要经过复杂的施工工艺，但是最终的效果会更加满足当代设计的要求，并且能够大大的缩短施工工期，为后续的施工节约了时间，因此应该提倡并加以推广。

此外，后装法最大的好处能大大减少由于粉饰、嵌缝工序造成门窗材料表面的污损和变形，有效保护材料表面；也基本解决了最头疼的水泥嵌缝不密实导致墙体与窗框之间渗漏水的问题。如某工程是高档群体别墅，外墙采用干挂石材，门窗内外材质不一致本易在墙体与窗框之间产生渗漏水，而且本工程采用的是新门窗系统材料需定制周期长，给门窗安装施工工期很短。由于因施工的不可持续性，传统的安装方法密封防水也会带来质量通病，并且材料原因会影响工期延。经过研究讨论本工程采用了后装法施工，不但解决了工期问题，还有效防范了外墙石材与窗框的接缝的渗漏水。

5、结语

综上所述，后装法的施工工艺具有一定的优越性，能够有效地解决前装法中存在的一些问题，所以在门窗的安装过程中是施工人员主要的施工工艺。本文通过对该施工工艺的分析，希望在今后的工程中得到不断的发展，进一步促进我国门窗安装技术的发展。

参考文献：

[1]铝合金门窗工程技术规范[G]214-2010

[2]周贵南.铝合金窗渗漏的原因及防止措施[J].企业导报.2010（09）

[3]朱立益.住宅建筑施工过程中防渗漏的控制研究[J].中国科技信息.2006（02）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bbe894da99dc8ea338214184.html