# 软胶囊化胶收率影响因素研究

### 论文摘要

目的确定影响软胶囊化胶收率的因素。方法通过优化化胶的工艺流程,采用控制变量法进行逐一排除,优化化胶所需时间,确定第1次抽真空时间、第2次抽真空时间、真空度大小是影响化胶收率的关键指标,通过正交实验,确定提高化胶收率的最佳组合。结果经过实验验证,投胶温度、煮胶时间、罐子搅拌桨速度是影响化胶出胶的时间的主要因素,而第1次抽真空时间5 min、第2次抽真空时间10 min、真空度大小-0.070 MPa为提高化胶收率的最佳组合参数。结论通过一系列的改善,优化化胶流程,缩短化胶所需时间,并且通过一系列实验,探索出提高化胶收率的最佳参数,提高产品收率,降低成本,稳定产品质量。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 材料与方法

- 2.1 材料与设备

- 2.2 改造方法

- 2.2.1 化胶工艺流程图

- 2.2.2 改造前投胶温度、煮胶时间、罐子搅拌桨速度

- 3 结果与分析

- 3.1 改造方案的确认

- 3.2 改造后投胶温度、煮胶时间、罐子搅拌桨速度

- 3.3 正交分析确认化胶收率最佳参数

- 3.4 重现性实验

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 肖良军,黄袁明,李太适

关键词: 化胶工艺,化胶罐,正交实验

来源: 食品安全质量检测学报 2019年18期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 汤臣倍健股份有限公司

分类号: TS218

DOI: 10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2019.18.060

页码: 6332-6336

总页数: 5

文件大小: 213K

下载量: 43

### 相关论文文献

- [1].裂解炉收率标定与操作优化[J]. 乙烯工业 2013(04)

- [2].精细化管理在提高锌直收率指标中的应用研究[J]. 东方企业文化 2013(21)

- [3].延迟焦化装置提高液体收率的措施[J]. 化工设计通讯 2016(11)

- [4].浅谈煅烧焦回转窑生产中的实收率问题[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(08)

- [5].一锅法合成酰胺的工艺优化及其收率研究[J]. 海南大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [6].加氢裂化尾油收率预测、优化模型开发研究[J]. 乙烯工业 2008(01)

- [7].提高乙炔收率的措施[J]. 聚氯乙烯 2009(06)

- [8].提高精铟直收率的生产实践[J]. 中国有色冶金 2013(01)

- [9].回收菌液中残余色氨酸提高色氨酸提取收率研究[J]. 发酵科技通讯 2016(04)

- [10].精益六西格玛在解决产品收率问题中的应用[J]. 上海医药 2016(01)

- [11].提高金直收率的生产实践[J]. 现代矿业 2011(10)

- [12].提高P_(204)萃取中Co的直收率[J]. 新疆有色金属 2013(01)

- [13].分解光卤石的分解液量对钾收率的影响研究[J]. 无机盐工业 2008(08)

- [14].杂质对磷酸脲收率和质量的影响[J]. 磷肥与复肥 2018(08)

- [15].提高粗苯收率的生产实践[J]. 燃料与化工 2016(05)

- [16].提高天然气产品气收率的研究与应用[J]. 现代化工 2018(12)

- [17].焦炉炉顶空间温度偏高对化产收率影响分析[J]. 山东化工 2016(09)

- [18].如何提高三氯乙烯生产中四氯乙烷收率[J]. 化工技术与开发 2013(07)

- [19].尿素脱蜡装置控制芳烃含量提高液蜡收率[J]. 辽宁化工 2010(05)

- [20].优化裂解原料 提高双烯收率[J]. 乙烯工业 2018(02)

- [21].提高硫磺直收率的生产实践[J]. 化工管理 2017(09)

- [22].神经网络技术在加氢裂化产品收率预测模型中的应用[J]. 石化技术与应用 2015(04)

- [23].齐鲁石化减产乙烯增产高附加值产品收率考核[J]. 乙烯工业 2012(02)

- [24].天然气净化厂装置性能考核与硫收率计算探讨[J]. 天然气与石油 2011(01)

- [25].改进氧化工艺 提高产品收率[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(10)

- [26].精铋生产过程中提高铋直收率的生产实践[J]. 铜业工程 2012(04)

- [27].提高精铟生产中铟直收率的探讨[J]. 湿法冶金 2011(01)

- [28].萃取和精馏过程控制对合成MMA收率的影响[J]. 内蒙古石油化工 2011(06)

- [29].提高吗呋啉抽提装置芳烃收率[J]. 炼油技术与工程 2009(12)

- [30].提高磷酸磷收率的措施[J]. 盐科学与化工 2019(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bc333a471893e9110ec098a3.html