# 一种三件式旋转自锁气雾剂促动器论文和设计-李军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，包括有能与瓶体固定连接的底座，底座上设置有在动作时能将瓶体内的液体喷出的按头，按头上设置有喷嘴，所述按头的一侧与所述底座卡接，按头的另一侧能相对底座下压，在所述底座与按头之间连接有能相对底座转动的旋转盖，在旋转盖与按头之间设置有在旋转盖转动一定角度时能阻止按头下移的锁定机构。本实用新型结构简单，包括底座、旋转盖和按头三个部件，在旋转盖与按头之间设置有在旋转盖转动一定角度时能阻止按头下移的锁定机构，有效将按头锁定在旋转盖上，从而限制按头被按压下移，防止误操作引起不必要的麻烦，大大提升其安全性能，防止运输和不使用时发生漏液的问题发生。

### 主设计要求

1.一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，包括有能与瓶体固定连接的底座(1)，底座(1)上设置有在动作时能将瓶体内的液体喷出的按头(2)，按头(2)上设置有喷嘴(3)，所述按头(2)的一侧与所述底座(1)卡接，按头(2)的另一侧能相对底座(1)下压，在所述底座(1)与按头(2)之间连接有能相对底座(1)转动的旋转盖(4)，在旋转盖(4)与按头(2)之间设置有在旋转盖(4)转动一定角度时能阻止按头下移的锁定机构(5)。

### 设计方案

1.一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，包括有能与瓶体固定连接的底座(1)，底座(1)上设置有在动作时能将瓶体内的液体喷出的按头(2)，按头(2)上设置有喷嘴(3)，所述按头(2)的一侧与所述底座(1)卡接，按头(2)的另一侧能相对底座(1)下压，在所述底座(1)与按头(2)之间连接有能相对底座(1)转动的旋转盖(4)，在旋转盖(4)与按头(2)之间设置有在旋转盖(4)转动一定角度时能阻止按头下移的锁定机构(5)。

2.根据权利要求1所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述的锁定机构(5)包括有设置在旋转盖(4)内壁上的定位卡勾(51)，所述锁定机构(5)还包括有设置在按头(2)下端的定位凸块(52)。

3.根据权利要求1所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述底座(1)的上端向内侧弯折形成有可供旋转盖(4)放置的台阶(11)，台阶(11)上设置有突出部(12)，突出部(12)上设置有扣槽(121)，旋转盖(4)的外壁上设置有与所述扣槽(121)相配合的扣件(41)。

4.根据权利要求3所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述按头(2)位于喷嘴(3)的一侧向下延伸形成有卡扣(21)，所述台阶(11)上设置有与扣件(41)卡接的连接槽(112)。

5.根据权利要求3所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述的旋转盖(4)与按头(2)之间设置有能增强旋转盖(4)转动手感的阻尼装置，所述的阻尼装置包括有设置在台阶(11)上的阻尼片(61)，以及设置在旋转盖(4)内壁上的拨片(62)。

6.根据权利要求5所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述的台阶(11)上还设置有用于阻挡拨片(62)的凸块(7)。

7.根据权利要求1所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述的旋转盖(4)上沿圆周方向开设有连通喷嘴(3)的出液槽(42)。

### 设计说明书

【技术领域】

本实用新型涉及一种三件式旋转自锁气雾剂促动器。

【背景技术】

气雾剂罐自1931年诞生以来，制造商对该技术进行了广泛的应用，到现在，有成千上万种产品被装进气雾剂罐——包括发胶、涂料、药物等等。气雾剂促动器是气雾剂罐的一个重要部件，通过按压气雾剂罐顶部的气雾剂促动器，将封装在气雾剂罐中的产品呈雾状喷出。

现有的气雾剂促动器由于设计上的缺陷，在运输或不使用时容易发生误按而造成不必要的麻烦，而且现有的气雾剂促动器使用时手感较差，不能满足使用者需求，结构复杂，不便于组装。

本实用新型正是基于以上的不足而产生的。

【实用新型内容】

本实用新型要解决的技术问题是提供一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，结构简单。

为解决上述技术问题，本实用新型采用了下述技术方案：一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，包括有能与瓶体固定连接的底座，底座上设置有在动作时能将瓶体内的液体喷出的按头，按头上设置有喷嘴，所述按头的一侧与所述底座卡接，按头的另一侧能相对底座下压，在所述底座与按头之间连接有能相对底座转动的旋转盖，在旋转盖与按头之间设置有在旋转盖转动一定角度时能阻止按头下移的锁定机构。

如上所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述的锁定机构包括有设置在旋转盖内壁上的定位卡勾，所述锁定机构还包括有设置在按头下端的定位凸块。

如上所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述底座的上端向内侧弯折形成有可供旋转盖放置的台阶，台阶上设置有突出部，突出部上设置有扣槽，旋转盖的外壁上设置有与所述扣槽相配合的扣件。

如上所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述按头位于喷嘴的一侧向下延伸形成有卡扣，所述台阶上设置有与扣件卡接的连接槽。

如上所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述的旋转盖与按头之间设置有能增强旋转盖转动手感的阻尼装置，所述的阻尼装置包括有设置在台阶上的阻尼片，以及设置在旋转盖内壁上的拨片。

如上所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述的台阶上还设置有用于阻挡拨片的凸块。

如上所述的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，其特征在于，所述的旋转盖上沿圆周方向开设有连通喷嘴的出液槽。

与现有技术相比，本实用新型的一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，达到了如下效果：

1、本实用新型结构简单，包括底座、旋转盖和按头三个部件，在旋转盖与按头之间设置有在旋转盖转动一定角度时能阻止按头下移的锁定机构，有效将按头锁定在旋转盖上，从而限制按头被按压下移，防止误操作引起不必要的麻烦，大大提升其安全性能，防止运输和不使用时发生漏液的问题发生。

2、本实用新型中在旋转盖与按头之间设有阻尼装置，能增加旋转盖与底座之间旋转时的摩擦，从而让使用者获得良好的旋转手感。

3、本实用新型中阻尼装置的拨片与凸块相互配合，从而使得旋转盖旋转过程中发出清脆的声音。

【附图说明】

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明，其中：

图1为本实用新型的立体图；

图2为本实用新型的爆炸图；

图3为本实用新型的主视图；

图4为图3中AA面的剖视图；

图5为本实用新型的侧视图；

图6为图5中BB面的剖视图。

【具体实施方式】

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

如图1至图6所示，一种三件式旋转自锁气雾剂促动器，包括有能与瓶体固定连接的底座1，底座1上设置有在动作时能将瓶体内的液体喷出的按头2，按头2上设置有喷嘴3，所述按头2的一侧与所述底座1卡接，按头2的另一侧能相对底座1下压，在所述底座1与按头2之间连接有能相对底座1转动的旋转盖4，在旋转盖4与按头2之间设置有在旋转盖4转动一定角度时能阻止按头下移的锁定机构5。本实用新型结构简单，包括底座、旋转盖和按头三个部件，在旋转盖与按头之间设置有在旋转盖转动一定角度时能阻止按头下移的锁定机构，有效将按头锁定在旋转盖上，从而限制按头被按压下移，防止误操作引起不必要的麻烦，大大提升其安全性能，防止运输和不使用时发生漏液的问题发生。

如图1至图6所示，在本实施例中，所述的锁定机构5包括有设置在旋转盖4内壁上的定位卡勾51，所述锁定机构5还包括有设置在按头2下端的定位凸块52。

如图1至图6所示，在本实施例中，所述底座1的上端向内侧弯折形成有可供旋转盖4放置的台阶11，台阶11上设置有突出部12，突出部12上设置有扣槽121，旋转盖4的外壁上设置有与所述扣槽121相配合的扣件41。

如图1至图6所示，在本实施例中，所述按头2位于喷嘴3的一侧向下延伸形成有卡扣21，所述台阶11上设置有与扣件41卡接的连接槽112。

如图1至图6所示，在本实施例中，所述的旋转盖4与按头2之间设置有能增强旋转盖4转动手感的阻尼装置，所述的阻尼装置包括有设置在台阶11上的阻尼片61，以及设置在旋转盖4内壁上的拨片62。本实用新型中在旋转盖与按头之间设有阻尼装置，能增加旋转盖与底座之间旋转时的摩擦，从而使得使用者获得良好的旋转手感。

如图1至图6所示，在本实施例中，所述的台阶11上还设置有用于阻挡拨片62的凸块7。本实用新型中阻尼装置的阻尼片与凸块相互配合，旋转盖旋转过程凸块与拨片相互碰撞，从而使得旋转盖旋转过程中发出清脆的声音。

如图1至图6所示，在本实施例中，所述的旋转盖4上沿圆周方向开设有连通喷嘴3的出液槽42。保证旋转盖旋转后，喷嘴能够顺利喷出。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920031929.9

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209734686U

授权时间:20191206

主分类号:A61M15/00

专利分类号:A61M15/00

范畴分类:16A;

申请人:中山市美捷时包装制品有限公司

第一申请人:中山市美捷时包装制品有限公司

申请人地址:528400 广东省中山市火炬开发区健康路21号

发明人:李军;张志鹏

第一发明人:李军

当前权利人:中山市美捷时包装制品有限公司

代理人:尹文涛

代理机构:44211

代理机构编号:中山市科创专利代理有限公司 44211

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bc9cb86dc437f4bf021deaf2.html