# 一种反离位的防坠井盖论文和设计-吴晓硕

### 全文摘要

本实用新型涉及公共建筑的下水道器件领域，具体为一种反离位的防坠井盖。提供一种随时简单安装更换，具有助力开合结构，具有锁紧结构的一种反离位的防坠井盖。一种反离位的防坠井盖，包括底框、顶盖、防落网，底框的框口中设置有形状、大小匹配的顶盖，底框和顶盖之间夹合设置防落网，其中所述防落网为金属杆交错编制而成的框形网体，其边沿一侧设置转扣，转扣铰接或埋入在底框上，防落网的转扣以防落网的金属杆为转轴进行转动；所述底框设置有凹形卡，所述顶盖设置有锁孔，锁孔内设置有转锁，转锁底部横向设置卡锁杆,转锁转动带动卡锁杆进行转动卡扣入凹形卡中或从其中转出进行解锁或卡合造成底框和顶盖锁合。

### 主设计要求

1.一种反离位的防坠井盖，包括底框、顶盖、防落网，底框的框口中设置有形状、大小匹配的顶盖，底框和顶盖之间夹合设置防落网，其特征是：所述防落网为金属杆交错编制而成的框形网体，其边沿一侧设置转扣，转扣铰接或埋入在底框上，防落网的转扣以防落网的金属杆为转轴进行转动；所述底框设置有凹形卡，所述顶盖设置有锁孔，锁孔内设置有转锁，转锁底部横向设置卡锁杆,转锁转动带动卡锁杆进行转动卡扣入凹形卡中或从其中转出进行解锁或卡合造成底框和顶盖锁合。

### 设计方案

1.一种反离位的防坠井盖，包括底框、顶盖、防落网，底框的框口中设置有形状、大小匹配的顶盖，底框和顶盖之间夹合设置防落网，其特征是：所述防落网为金属杆交错编制而成的框形网体，其边沿一侧设置转扣，转扣铰接或埋入在底框上，防落网的转扣以防落网的金属杆为转轴进行转动；所述底框设置有凹形卡，所述顶盖设置有锁孔，锁孔内设置有转锁，转锁底部横向设置卡锁杆,转锁转动带动卡锁杆进行转动卡扣入凹形卡中或从其中转出进行解锁或卡合造成底框和顶盖锁合。

2.根据权利要求1所述的一种反离位的防坠井盖，其特征是：所述顶盖还设置有一对提手。

3.根据权利要求2所述的一种反离位的防坠井盖，其特征是：所述提手为带有转接轴的埋入式提手，提手折合角度为0°或180°时埋入顶盖内的提手槽中。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及公共建筑的下水道器件领域，具体为一种反离位的防坠井盖。

背景技术

在有几次惨烈的城市下水道井吞人时间后，国家开始全面实行在下水道井安装放落网，这种防落网一般是利用桩钉打入井壁进行安装的，操作安装具有一定局限性，而且需要安装操作过程，如专利号为CN201721743400.7一种隐形井盖，包括外框架和设有底板的内框架，所述外框架的内侧设有用于安装内框架的安装座，所述内框架与外框架通过螺栓连接，所述内框架与外框架之间设有密封垫，所述外框架的外侧壁设有加固件，所述内框架的内侧壁设有加固条，所述内框架设有加强架，所述加强架为上下交错钢筋焊接而成，所述螺栓为内六角螺栓；还包括提手锁匙，所述提手锁匙包括抓把和固定在抓把上且设有外螺纹的螺杆，所述内框架的螺栓孔设有与外螺纹相匹配的内螺纹。本实用新型具有以下有益效果：结构简单，防止井盖在外力的作用下松动且移动；具有防水和防止异物进入管道内；防止小偷偷轻易盗走井盖，拆装方便。

发明内容

本实用新型设计的目的提供克服现有技术的不足，提供一种随时简单安装更换，具有助力开合结构，具有锁紧结构的一种反离位的防坠井盖。

本发明是通过下列技术方案实现的：一种反离位的防坠井盖，包括底框、顶盖、防落网，底框的框口中设置有形状、大小匹配的顶盖，底框和顶盖之间夹合设置防落网，其中所述防落网为金属杆交错编制而成的框形网体，其边沿一侧设置转扣，转扣铰接或埋入在底框上，防落网的转扣以防落网的金属杆为转轴进行转动；

所述底框设置有凹形卡，所述顶盖设置有锁孔，锁孔内设置有转锁，转锁底部横向设置卡锁杆,转锁转动带动卡锁杆进行转动卡扣入凹形卡中或从其中转出进行解锁或卡合造成底框和顶盖锁合。

作为优选所述顶盖还设置有一对提手。提手能帮助使用者提起顶盖。

作为优选所述提手为带有转接轴的埋入式提手，提手折合角度为0°或180°时埋入顶盖内的提手槽中。这种收纳方式能保护提手还能保护上方行走的人。

与现有技术相比，本发明所具有的有益效果是：简单便捷方便，安装拆建都很快，因为带有转扣结构所以而且是埋入底框内甚至是一体的的，所以不会出现现有技术单独防落网施工的时候需要打多个桩，而且还需要定期检查的情况，本发明的这种一旦扣合并且锁紧顶盖后都是非常安全的，一般情况下无法造成移位，只有需求情况下才能进行，而且带有旋转锁紧装置，能比较高效快接的将顶盖和底框进行锁紧，而且带有比较方便的提手，方便检修。

附图说明

图1为本发明整体俯视图。

图2为摇底框和防落网安装图。

图3为整体爆炸解剖结构图。

图4为顶盖仰视结构图。

图5为防落网实施结构图。

图6为转扣结构图原理图。

具体实施方式

下面通过实施例，结合附图，对本实用新型的技术方案作作为优选具体的说明：

如图1、6一种反离位的防坠井盖，包括底框（1）、顶盖（2）、防落网（3），底框（1）如现有所有框体井盖一样制作，可以采用水泥或者塑压新型材料进行一体塑形制作，具体结构可以和背景技术中的底框结构一致，只要和顶盖匹配即可，底框的框口（4）中设置有形状、大小匹配的顶盖（2），底框（1）和顶盖（2）之间夹合设置防落网（3），然后我们在这些结构上进行改进，其中：如图5和6所示，首先是所述防落网（3）为金属杆交错编制而成的框形网体，其边沿一侧设置转扣（5），转扣（5）铰接在底框（1）的第二层横隔上（业内一般把底框的最顶部和地面平行的叫第一隔，然后内嵌放置顶盖的横隔叫第二横隔），防落网（3）的转扣（5）以防落网（3）的金属杆为转轴进行转动；这样的话，防落网（3）和底框是一体的，不会出现脱落移位的情况，打开也很方便；

如图3所示，所述底框（1）设置有凹形卡（6），也就是图3中间位置的一个长方形块，中间是一道从头到位设置的槽线；如图3所示，所述顶盖（2）设置有锁孔（7），锁孔（7）内设置有转锁（8），转锁（8）底部横向设置卡锁杆（9）,这样就形成一个类似螺栓的结构转锁（8）一般是顶部设置上转锁板（9a），然后会在这个转锁板中央会设置螺孔，然后顶盖会匹配位置设置一个螺孔，透过这个螺孔的另外一端会设置下转锁板（9b）,下转锁板（9b）中间就会向上螺栓，利用螺栓透过顶盖的螺孔在螺进转锁板中央的螺孔，达成这个设置下转锁板、上转锁板空转连接为一体，这样设置就会带动下转锁板（9b）下方的卡锁杆（9）进行转动；

如图4所示，由上述动作所以会形成转锁（8）转动带动卡锁杆（9）进行转动卡扣入凹形卡（6）中或从其中转出进行解锁或卡合造成底框（1）和顶盖（2）锁合。由此实现了本发明创造的容易锁定和安全，不会和现有技术一样一提就带走井盖的情况。

如图1所示，作为优选所述顶盖（2）还设置有一对提手（10）。提手能帮助使用者提起顶盖。所述提手（10）为带有转接轴的埋入式提手，提手折合角度为0°或180°时埋入顶盖内的提手槽中（11）。这种收纳方式能保护提手还能保护上方行走的人。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920008471.5

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209798832U

授权时间:20191217

主分类号:E02D29/14

专利分类号:E02D29/14;E02D29/12;E03F5/04;E03F5/06

范畴分类:36C;36E;

申请人:金华市华发新型建材有限公司

第一申请人:金华市华发新型建材有限公司

申请人地址:321000 浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业园区金华市华发新型建材有限公司

发明人:吴晓硕

第一发明人:吴晓硕

当前权利人:金华市华发新型建材有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bce0b3f1b1f3830008aad5b1.html