# 底衬、内衬组件及洗衣机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种底衬、内衬组件及洗衣机，底衬包括：包装下垫；离合器防护件，设置在包装下垫上，离合器防护件设有适于与洗衣机的离合器连接的装配结构，离合器防护件配置为与离合器连接并对离合器支撑。本方案提供的底衬，对洗衣机的洗衣机设备包装时，离合器可通过离合器防护件进一步被包装下垫固定，从而实现离合器稳定，这样可以相应促使离合器内部零件维持稳定，避免运输过程中离合器损坏的问题，同时，通过离合器防护件也可以避免运输途中包装下垫与离合器金属部件之间直接冲击碰撞，保护离合器的同时，也可避免包装下垫冲击受损，使包装下垫对洗衣机的洗衣机设备的防护性能更可靠。

### 主设计要求

1.一种底衬，其特征在于，包括：包装下垫(100)；离合器防护件(200)，设置在所述包装下垫(100)上，所述离合器防护件(200)设有适于与洗衣机的离合器连接的装配结构(210)，所述离合器防护件(200)配置为与所述离合器连接并对所述离合器支撑。

### 设计方案

1.一种底衬，其特征在于，包括：

包装下垫(100)；

离合器防护件(200)，设置在所述包装下垫(100)上，所述离合器防护件(200)设有适于与洗衣机的离合器连接的装配结构(210)，所述离合器防护件(200)配置为与所述离合器连接并对所述离合器支撑。

2.根据权利要求1所述的底衬，其特征在于，

所述包装下垫(100)包括垫本体(110)及形成于所述垫本体(110)上的凸台部(120)，所述离合器防护件(200)设在所述凸台部(120)上，其中，所述凸台部(120)在所述垫本体(110)上的投影与所述离合器防护件(200)在所述垫本体(110)上的投影交错并垂直，以构造出十字造型。

3.根据权利要求1或2所述的底衬，其特征在于，

所述离合器防护件(200)与所述包装下垫(100)为分体部件，其中，所述包装下垫(100)设有安装槽，所述离合器防护件(200)设有下凸部(220)，所述下凸部(220)与所述安装槽插接以锁定所述离合器防护件(200)与所述包装下垫(100)。

4.根据权利要求3所述的底衬，其特征在于，

所述下凸部(220)的侧表面设有第一加强筋(221)，且所述第一加强筋(221)结合于所述离合器防护件(200)。

5.根据权利要求3所述的底衬，其特征在于，

所述下凸部(220)的内部形成有空腔(222)，所述空腔(222)内设有第二加强筋(223)，且所述第二加强筋(223)包括网状加强筋。

6.根据权利要求1或2所述的底衬，其特征在于，

所述离合器防护件(200)与所述包装下垫(100)一体成型。

7.根据权利要求1或2所述的底衬，其特征在于，

所述装配结构(210)包括凸起部(212)，所述凸起部(212)配置为对所述离合器的支架抵靠支撑。

8.根据权利要求7所述的底衬，其特征在于，

所述凸起部(212)的外表面包括顶面(2121)、侧面及两个过渡斜面(2122)，两个所述过渡斜面(2122)位于所述顶面(2121)的两侧并衔接所述顶面(2121)与所述侧面，且两个所述过渡斜面(2122)相对于所述顶面(2121)倾斜。

9.根据权利要求7所述的底衬，其特征在于，

所述凸起部(212)的内部形成有凹腔(214)，所述凹腔(214)内设有第三加强筋(215)，且所述第三加强筋(215)包括网状加强筋。

10.根据权利要求7所述的底衬，其特征在于，

所述装配结构(210)还包括容纳槽(211)，所述容纳槽(211)适配为容纳所述离合器的支架，所述凸起部(212)设于所述容纳槽(211)的底壁上。

11.根据权利要求10所述的底衬，其特征在于，

所述容纳槽(211)的内壁上设有阻尼结构(216)。

12.根据权利要求10所述的底衬，其特征在于，

所述装配结构(210)还包括形成在所述容纳槽(211)的底壁上的多个通孔(217)，所述通孔(217)配置为供所述离合器的固定架插入。

13.根据权利要求1或2所述的底衬，其特征在于，

所述包装下垫(100)呈四边形，所述包装下垫(100)的四个角落分别设有插孔(130)。

14.根据权利要求1或2所述的底衬，其特征在于，

所述包装下垫(100)呈四边形，所述包装下垫(100)的四个角落分别设有L形的凸棱(140)。

15.一种内衬组件，其特征在于，包括：

如权利要求1至14中的任一项所述的底衬(10)；

包装上垫(20)，位于所述底衬(10)的上方；

包装角垫(30)，与所述包装上垫(20)及所述底衬(10)的包装下垫(100)抵靠。

16.一种洗衣机，其特征在于，包括如权利要求15所述的内衬组件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及包装领域，具体而言，涉及一种底衬、一种内衬组件及一种洗衣机。

背景技术

现有的如波轮洗衣机等洗衣机产品，普遍存在洗衣机到用户家及售后维修的运输过程中离合器受损严重的问题。

实用新型内容

为了解决上述技术问题至少之一，本实用新型的一个目的在于提供一种底衬。

本实用新型的另一个目的在于提供一种具有上述底衬的内衬组件。

本实用新型的再一个目的在于提供一种具有上述内衬组件的洗衣机。

为实现上述目的，本实用新型第一方面的实施例提供了一种底衬，包括：包装下垫；离合器防护件，设置在所述包装下垫上，所述离合器防护件设有适于与洗衣机的离合器连接的装配结构，所述离合器防护件配置为与所述离合器连接并对所述离合器支撑。

本实用新型上述实施例提供的底衬，对洗衣机的洗衣机设备包装时，底衬位于洗衣机的洗衣机设备的下方，其中，利用底衬的离合器防护件与离合器连接并对离合器支撑，这样，离合器可通过离合器防护件进一步被包装下垫固定，从而实现离合器稳定，这样可以相应促使离合器内部零件维持稳定，避免运输过程中离合器损坏的问题，同时，通过离合器防护件也可以避免运输途中包装下垫与离合器金属部件之间直接冲击碰撞，保护离合器的同时，也可避免包装下垫冲击受损，使包装下垫对洗衣机的洗衣机设备的防护性能更可靠。

另外，本实用新型提供的上述实施例中的底衬还可以具有如下附加技术特征：

上述技术方案中，所述包装下垫包括垫本体及形成于所述垫本体上的凸台部，所述离合器防护件设在所述凸台部上，其中，所述凸台部在所述垫本体上的投影与所述离合器防护件在所述垫本体上的投影交错并垂直，以构造出十字造型。

在本方案中，将离合器防护件设于凸台部上，并使凸台部与离合器防护件这两者在垫本体上的投影相互交错并形成十字造型，这样，凸台部对离合器防护件的支撑更稳定，不容易出现凸台部的断裂的问题，从而相应提升离合器防护件对离合器的支撑强度和支撑稳定性。

上述任一技术方案中，所述离合器防护件与所述包装下垫为分体部件，其中，所述包装下垫设有安装槽，所述离合器防护件设有下凸部，所述下凸部与所述安装槽插接以锁定所述离合器防护件与所述包装下垫。

在本方案中，设置离合器防护件与包装下垫之间为分体部件，且两者利用下凸部与安装槽插接实现嵌插装配，这样，对离合器与离合器防护件的拆装更灵活、方便，有利于提升洗衣机的包装及拆包效率，且通过将离合器防护件与包装下垫分体设计，这样，离合器防护件与包装下垫之间可形成一定的缓冲减震效果，使得包装下垫向离合器传递的震动或应力极大地削弱，有利于对离合器减震防护。

上述任一技术方案中，所述下凸部的侧表面设有第一加强筋，且所述第一加强筋结合于所述离合器防护件。

在本方案中，在下凸部的侧表面设置第一加强筋，并使第一加强筋向上连接于离合器防护件，这样一方面，可以提升下凸部的抗折性，防止下凸部断裂，从而相应提升离合器防护件与包装下垫的连接可靠性和稳定性，以使得离合器防护件对离合器的支撑、防护效果更可靠，另一方面，可以提升离合器防护件的强度，确保对离合器防护件对离合器支撑可靠、稳定。

上述任一技术方案中，所述下凸部的内部形成有空腔，所述空腔内设有第二加强筋，且所述第二加强筋包括网状加强筋。

在本方案中，使下凸部的内部形成空腔，并设置网状的第二加强筋分布于空腔内进行加强，这样设置在保证下凸部结构刚度的同时，可以避免下凸部成型的过程中出现缩水等缺陷，提升下凸部的成型质量，同时也利于减少产品耗材，且利于产品减重。

上述任一技术方案中，所述离合器防护件与所述包装下垫一体成型。

在本方案中，设置离合器防护件与包装下垫一体成型，这样设置有利于减少产品零部件数量，且也可避免拆包时忘记拆除离合器防护件的误操作风险。

上述任一技术方案中，所述装配结构包括凸起部，所述凸起部配置为对所述离合器的支架抵靠支撑。

在本方案中，设置离合器防护件上设置凸起部用于支撑离合器的支架，这样可以通过使离合器与离合器防护件之间抵靠支撑形成紧配合来限制离合器震动，降低离合器内部的零件震动受损。

上述技术方案中，所述装配结构还包括容纳槽，所述容纳槽适配为容纳所述离合器的支架，所述凸起部设于所述容纳槽的底壁上。

在本方案中，设置容纳槽容纳离合器的支架，一方面，使得离合器防护件可以嵌套在离合器的支架的外侧，起到对离合器的支架外部防护的效果，另一方面，利用容纳槽与离合器的支架嵌套装配，可以对离合器与离合器防护件之间的横向错动进行限制，提升离合器与离合器防护件之间的装配稳固性和配合精度，且通过利用容纳槽的底壁上的凸起部对离合器的支架抵靠支撑，这样可以通过使离合器与离合器防护件之间紧配合来限制离合器震动，降低离合器内部的零件震动受损，总体来讲，实现了对离合器内外的综合防护，对离合器的防护效果更好。

上述任一技术方案中，所述凸起部的外表面包括顶面、侧面及两个过渡斜面，两个所述过渡斜面位于所述顶面的两侧并衔接所述顶面与所述侧面，且两个所述过渡斜面相对于所述顶面倾斜。

在本方案中，设计两个过渡斜面位于顶面的两侧并向凸起部的侧面倾斜过渡，这样可使得凸起部的上部大致形成为梯形造型，在实现对离合器的支架支撑的同时，可以使得凸起部与离合器的支架的相对表面有效适配，从而使离合器防护件对离合器的支架支撑更可靠、稳定，对离合器内部零件稳定性的维持效果更好。

上述任一技术方案中，所述凸起部的内部形成有凹腔，所述凹腔内设有第三加强筋，且所述第三加强筋包括网状加强筋。

在本方案中，使凸起部的内部形成凹腔，并设置网状的第三加强筋分布于凹腔内进行加强，这样设置在保证凸起部的结构刚度的同时，可以避免凸起部成型的过程中出现缩水等缺陷，提升凸起部的成型质量，同时也利于减少产品耗材，且利于产品减重。

上述任一技术方案中，所述容纳槽的内壁上设有阻尼结构。

在本方案中，在容纳槽的内壁上设置阻尼结构，这样，可以利用阻尼结构来增大离合器的支架在容纳槽内的运动阻力，提升离合器防护件对离合器的减震防护效果。

上述任一技术方案中，所述装配结构还包括形成在所述容纳槽的底壁上的多个通孔，所述通孔配置为供所述离合器的固定架插入。

在本方案中，容纳槽的底壁上设有通孔以供离合器的固定架插入，使得离合器防护件与离合器之间进一步嵌插固定，可以对离合器在离合器防护件内的错动进行限制，提升离合器与离合器防护件之间的装配稳固性和配合精度，降低离合器震动，防止离合器内部的零件震动受损。

上述任一技术方案中，所述包装下垫呈四边形，所述包装下垫的四个角落分别设有插孔。

在本方案中，在包装下垫的四个角落分别设置插孔，该插孔配置为供包装角垫上的凸起插入，实现包装下垫与包装角垫嵌插安装，提升包装衬垫与包装角垫的配合精度和稳定性。

上述任一技术方案中，所述包装下垫呈四边形，所述包装下垫的四个角落分别设有L形的凸棱。

在本方案中，在包装下垫的四个角落分别设置L形的凸棱，这样，包装角垫可置于L形的凸棱所围成的角腔中，实现包装下垫与包装角垫之间配合限位，提升包装衬垫与包装角垫的配合精度和稳定性，且也可利用L形的凸棱对包装角垫进行定位指示，如，将包装角垫的棱角部位靠压在L形凸棱上实现包装角垫在包装下垫上定位找正，使得包装角垫与包装下垫之间装配更便捷。

本实用新型第二方面的实施例提供了一种内衬组件，包括：上述任一技术方案中所述的底衬；包装上垫，位于所述底衬的上方；包装角垫，与所述包装上垫及所述底衬的包装下垫抵靠。

本实用新型上述实施例提供的内衬组件，通过设置有上述任一技术方案中所述的底衬，从而具有以上全部有益效果，在此不再赘述。

本实用新型第三方面的实施例提供了一种洗衣机，包括：上述任一技术方案中所述的内衬组件。

本实用新型上述实施例提供的洗衣机，通过设置有上述任一技术方案中所述的内衬组件，从而具有以上全部有益效果，在此不再赘述。

可选地，洗衣机为波轮洗衣机。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

本实用新型的上述和\/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解，其中：

图1是本实用新型一个实施例中所示底衬的主视结构示意图；

图2是本实用新型一个实施例中所述底衬的俯视结构示意图；

图3是图1中所示离合器防护件的立体结构示意图；

图4是图1中所示离合器防护件的主视结构示意图；

图5是图4中所示离合器防护件的俯视结构示意图；

图6是图4中所示离合器防护件的仰视结构示意图；

图7是图4中所示离合器防护件的左视结构示意图；

图8是本实用新型一个实施例中所述内衬组件的结构示意图。

其中，图1至图8中的附图标记与部件名称之间的对应关系为：

10底衬，100包装下垫，110垫本体，120凸台部，130插孔，140凸棱，200离合器防护件，210装配结构，211容纳槽，212凸起部，2121顶面，2122过渡斜面，2123第一侧面，2124第二侧面，214凹腔，215第三加强筋，216阻尼结构，217通孔，220下凸部，221第一加强筋，222空腔，223第二加强筋，20包装上垫，30包装角垫。

具体实施方式

为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行进一步的详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

下面参照图1至图8描述根据本实用新型一些实施例所述底衬、内衬组件及洗衣机。

如图1和图2所示，本实用新型第一方面的实施例提供的底衬10，包括：包装下垫100和离合器防护件200，离合器防护件200设置在包装下垫100上，离合器防护件200设有适于与洗衣机的离合器连接的装配结构210，离合器防护件200配置为与离合器连接并对离合器支撑。

本实用新型上述实施例提供的底衬10，对洗衣机的洗衣机设备包装时，底衬10位于洗衣机的洗衣机设备的下方，其中，利用底衬10的离合器防护件200与离合器连接并对离合器支撑，这样，离合器可通过离合器防护件200进一步被包装下垫100固定，从而实现离合器稳定，这样可以相应促使离合器内部零件维持稳定，避免运输过程中离合器损坏的问题，同时，通过离合器防护件200也可以避免运输途中包装下垫100与离合器金属部件之间直接冲击碰撞，保护离合器的同时，也可避免包装下垫100冲击受损，使包装下垫100对洗衣机的洗衣机设备的防护性能更可靠。

在本实用新型的一个实施例中，离合器防护件200为塑料件。

在本实用新型的一个实施例中，如图3所示，装配结构210包括凸起部212，可以理解的是，离合器具有支架，其中，凸起部212配置为对离合器的支架抵靠支撑。这样可以通过使离合器与离合器防护件200之间抵靠支撑形成紧配合来限制离合器震动，降低离合器内部的零件震动受损。

更具体地，如图4和图5所示，凸起部212的外表面包括顶面2121、侧面及两个过渡斜面2122，两个过渡斜面2122位于顶面2121的两侧并衔接顶面2121与侧面，且两个过渡斜面2122相对于顶面2121倾斜。这样可使得凸起部212的上部大致形成为梯形造型，可以理解为，如图4所示，顶面2121对应为梯形的上底面，过渡斜面2122对应为梯形的两腰，利用本结构的凸起部212，在实现对离合器的支架支撑的同时，可以使得凸起部212与离合器的支架的相对表面有效适配，从而使离合器防护件200对离合器的支架支撑更可靠、稳定，对离合器内部零件稳定性的维持效果更好。

更详细地，如图3和图4所示，凸起部212的侧面具体包括两个第一侧面2123和两个第二侧面2124，两个第一侧面2123形状相同且相对分布，两个第二侧面2124形状相同且相对分布，第一侧面2123的顶端低于第二侧面2124的顶端，其中，顶面2121相对的两条侧边沿与两个第二侧面2124的顶端衔接，顶面2121另外的相对的两条侧边沿分别通过过渡斜面2122与两个第一侧面2123形成过渡衔接。

进一步地，如图3所示，凸起部212的内部形成有凹腔214，凹腔214内设有第三加强筋215，且第三加强筋215包括网状加强筋。这样设置在保证凸起部212的结构刚度的同时，可以避免凸起部212成型的过程中出现缩水等缺陷，提升凸起部212的成型质量，同时也利于减少产品耗材，且利于产品减重。

更详细地，如图3所示，该凹腔214具有开口，且凹腔214的开口形成于凸起部212的顶面2121。第三加强筋215设置呈网格状，网格内的空间连通于凹腔214的开口，便于脱模。

在本实用新型的一个实施例中，如图3所示，装配结构210还包括容纳槽211，容纳槽211适配为容纳离合器的支架，凸起部212设于容纳槽211的底壁上。这样一方面，使得离合器防护件200可以嵌套在离合器的支架的外侧，起到对离合器的支架外部防护的效果，另一方面，利用容纳槽211与离合器的支架嵌套装配，可以对离合器与离合器防护件200之间的横向错动进行限制，提升离合器与离合器防护件200之间的装配稳固性和配合精度，如提升凸起部212与离合器的支架的对位精度等，且通过利用容纳槽211的底壁上的凸起部212对离合器的支架抵靠支撑，这样可以通过使离合器与离合器防护件200之间紧配合来限制离合器震动，降低离合器内部的零件震动受损，总体来讲，实现了对离合器内外的综合防护，对离合器的防护效果更好。

在本实用新型的一个实施例中，如图3所示，容纳槽211的内壁上设有阻尼结构216。这样，可以利用阻尼结构216来增大离合器的支架在容纳槽211内的运动阻力，提升离合器防护件200对离合器的减震防护效果。

更详细地，如图3所示，阻尼结构216包括形成在容纳槽211的内壁面上的凸筋，利用凸筋与离合器的支架抵靠接触，可以增大离合器的支架与容纳槽211之间的接触面积和相互摩擦力，进一步稳定离合器及其支架结构。

当然，阻尼结构216也可包括形成在容纳槽的内壁上的沟槽结构或包括附设于容纳槽的内壁上摩擦层(如硅胶层等)。

在本实用新型的一个实施例中，如图3所示，装配结构210还包括形成在容纳槽211的底壁上的多个贯穿的通孔217，可以理解的是，离合器具有固定架，其中，通孔217配置为供离合器的固定架插入。这样，使得离合器防护件200与离合器之间进一步嵌插固定，可以对离合器在离合器防护件200内的错动进行限制，提升离合器与离合器防护件200之间的装配稳固性和配合精度，降低离合器震动，防止离合器内部的零件震动受损。

如图5所示，优选地，通孔217为方形孔或矩形孔。

如图5所示，优选地，多个通孔217围绕凸起部212分布。

更详细地，如图5所示，通孔217的数量为四个，四个通孔217分布于凸起部212的四个角上。

在本实用新型的一个实施例中，如图1所示，包装下垫100包括垫本体110及形成于垫本体110上的凸台部120，离合器防护件200设在凸台部120上，其中，如图2所示，凸台部120在垫本体110上的投影与离合器防护件200在垫本体110上的投影交错并垂直，以构造出十字造型。这样，凸台部120对离合器防护件200的支撑更稳定，不容易出现凸台部120的断裂的问题，从而相应提升离合器防护件200对离合器的支撑强度和支撑稳定性。

在本实用新型的一个实施例中，如图3、图6和图7所示，离合器防护件200与包装下垫100为分体部件，其中，包装下垫100设有安装槽，离合器防护件200设有下凸部220，下凸部220与安装槽插接以锁定离合器防护件200与包装下垫100。这样，对离合器与离合器防护件200的拆装更灵活、方便，有利于提升洗衣机的包装及拆包效率，且通过将离合器防护件200与包装下垫100分体设计，这样，离合器防护件200与包装下垫100之间可形成一定的缓冲减震效果，使得包装下垫100向离合器传递的震动或应力极大地削弱，有利于对离合器减震防护。

可选地，下凸部220与安装槽之间可形成过盈配合连接。

或者，根据离合器防护件200与包装下垫100之间的缓冲防护需求，设计下凸部220与安装槽之间保持预设活动量，当然，可以理解的是，为确保对离合器有效固定，该预设活动量不宜过大，例如，可设计预设活动量为0mm～1mm。

如图6和图7所示，下凸部220的侧表面设有第一加强筋221，且第一加强筋221与离合器防护件200结合。这样一方面，可以提升下凸部220的抗折性，防止下凸部220断裂，从而相应提升离合器防护件200与包装下垫100的连接可靠性和稳定性，以使得离合器防护件200对离合器的支撑、防护效果更可靠，另一方面，可以提升离合器防护件200的强度，确保对离合器防护件200对离合器支撑可靠、稳定。

更详细地，如图7所示，第一加强筋221构造成三角形，三角形的第一加强筋221连接于下凸部220的侧面并向上延伸至容纳槽211的底壁的外表面，形成三角支撑定型作用，进一步提升对下凸部220的加强效果。

进一步地，如图6所示，下凸部220的内部形成有空腔222，空腔222内设有第二加强筋223，且第二加强筋223包括网状加强筋。这样设置在保证下凸部220结构刚度的同时，可以避免下凸部220成型的过程中出现缩水等缺陷，提升下凸部220的成型质量，同时也利于减少产品耗材，且利于产品减重。

其中，如图6所示，空腔222具有开口，该开口优选朝下，第二加强筋223构造成网格状，且其网格内的空间与空腔222的开口连通，便于脱模。

在其他实施例中，也可设置离合器防护件200与包装下垫100一体成型。这样设置有利于减少产品零部件数量，且也可避免拆包时忘记拆除离合器防护件200的误操作风险。

举例而言，离合器防护件200与包装下垫100一体的塑料件。或者，离合器防护件200与包装下垫100一体的泡沫件。当然，也可采用两种材料使离合器防护件200部位成型为塑料区域，包装下垫100部位成型为泡沫区域。

在其他实施例中，也可设置连接结构呈其他形式，例如，可不设置容纳槽211容纳离合器，且不采用凸起部212对离合器支撑，而采用在离合器防护件200上构造支撑平台，使离合器的支架抵靠作用于支撑平台实现对离合器支撑防护。

在其他实施例中，离合器防护件200与包装下垫100之间也可反过来在包装下垫100上设置上凸起，在离合器防护件200上设置安装槽用于与上凸起嵌插配合。

在本实用新型的一个实施例中，如图2所示，离合器防护件200设置在包装下垫100的中心位置。

举例而言，包装下垫100呈四边形，包装下垫100的对角线交于离合器防护件200。

在本实用新型的一个实施例中，如图2所示，包装下垫100呈四边形，包装下垫100的四个角落分别设有插孔130。该插孔130配置为供包装角垫30上的凸起插入，实现包装下垫100与包装角垫30嵌插安装，提升包装衬垫与包装角垫30的配合精度和稳定性。

在本实用新型的一个实施例中，如图2所示，包装下垫100呈四边形，包装下垫100的四个角落分别设有L形的凸棱140。这样，包装角垫30可置于L形的凸棱140所围成的角腔中，实现包装下垫100与包装角垫30之间配合限位，提升包装衬垫与包装角垫30的配合精度和稳定性，且也可利用L形的凸棱140对包装角垫30进行定位指示，如，将包装角垫30的棱角部位靠压在L形凸棱140上实现包装角垫30在包装下垫100上定位找正，使得包装角垫30与包装下垫100之间装配更便捷。

可选地，包装下垫100为泡沫件。

在本实用新型的一个具体实施例中，如图1至图7所示，底衬10包括包装下垫100和塑料材质的离合器防护件200，其中，利用包装下垫100和离合器防护件200的配合模式来保证离合器的固定。

离合器防护件200设置在包装下垫100上，更具体地，如图1所示，垂直方向上，在包装下垫100上构造有凸台部120，凸台部120用于支撑离合器防护件200，离合器防护件200用于配合和支撑离合器。

对于离合器防护件200和包装下垫100，其中，如图7所示，离合器防护件200底部设有下凸部220，下凸部220用于配合包装下垫100的凸台部120上的安装槽。下凸部220上设有三角形状的第一加强筋221，第一加强筋221连接于离合器防护件200，用于加强离合器防护件200。

其中，如图2所示，离合器防护件200与凸台部120在包装下垫100的垫本体110上的投影呈十字型。

如图6所示，下凸部220的内部形成为空腔222结构，并且，在空腔222内设置网状的第二加强筋223。

如图2所示，包装下垫100的垫本体110上设置有圆形的插孔130，优选插孔130的直径为55mm，其中，插孔130的数量为四个，四个插孔130均匀对称地分布在包装下垫100的四角，插孔130的主要作用是供包装角垫30安装定位，配合装配包装角垫30。

如图2所示，包装下垫100的垫本体110上还设置有L形的凸棱140，该凸棱140可形成为护角对包装角垫30辅助定位和防护。

如图4所示，离合器防护件200形成有容纳槽211和设于容纳槽211的底壁上的凸起部212，凸起部212的上部构造成类似梯形，具体地，使凸起部212的上部大致构造成类似于梯形的上底和两腰的形状，凸起部212的“梯形”结构恰好可以支撑离合器支架形状，同时也可以保证离合器内部支撑零件的稳定。

如图3和图5所示，容纳槽211的底壁上还设有接近于矩形的通孔217，用于配合固定离合器的固定架。

如图3所示，容纳槽211的内壁(如底壁和侧壁的内表面)上还设有略微凸起的矩形凸筋，利用凸筋可增大离合器与容纳槽211的接触面积和摩擦力，进一步稳定离合器及其支架结构。

本具体实施例提供的底衬10，离合器防护件200和包装下垫100的配合可均匀分配离合器的金属部(支架)给包装下垫100等带来的冲击，离合器防护件200上的“梯形”结构可有效支撑离合器，离合器防护件200下部的下凸部220可有效配合包装下垫100的安装槽，以实现对离合器稳定支撑，防止运输途中离合器损坏。

如图8所示，本实用新型第二方面的实施例提供的内衬组件，包括：上述任一实施例中所述的底衬10；包装上垫20，位于底衬10的上方；包装角垫30，与包装上垫20及底衬10的包装下垫100抵靠。

本实用新型上述实施例提供的内衬组件，通过设置有上述任一实施例中所述的底衬10，从而具有以上全部有益效果，在此不再赘述。

本实用新型第三方面的实施例提供的洗衣机，包括：上述任一实施例中所述的内衬组件。

本实用新型上述实施例提供的洗衣机，通过设置有上述任一技术方案中所述的内衬组件，从而具有以上全部有益效果，在此不再赘述。

具体地，洗衣机具体包括洗衣机设备和包装部分，包装部分包括内衬组件及纸箱，洗衣机设备位于内衬组件围设出的空间中，内衬组件容置于纸箱内。

可选地，洗衣机为波轮洗衣机。

综上所述，本实用新型提供的底衬、内衬组件及洗衣机，对洗衣机的洗衣机设备包装时，底衬位于洗衣机的洗衣机设备的下方，其中，利用底衬的离合器防护件与离合器连接并对离合器支撑，这样，离合器可通过离合器防护件进一步被包装下垫固定，从而实现离合器稳定，这样可以相应促使离合器内部零件维持稳定，避免运输过程中离合器损坏的问题，同时，通过离合器防护件也可以避免运输途中包装下垫与离合器金属部件之间直接冲击碰撞，保护离合器的同时，也可避免包装下垫冲击受损，使包装下垫对洗衣机的洗衣机设备的防护性能更可靠。

在本实用新型中，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述的目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；术语“多个”则指两个或两个以上，除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解，例如，“连接”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；“相连”可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作，因此，不能理解为对本实用新型的限制。

在本说明书的描述中，术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且，描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920300928.X

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209796333U

授权时间:20191217

主分类号:B65D81/113

专利分类号:B65D81/113;B65D85/68

范畴分类:34B;

申请人:无锡小天鹅电器有限公司

第一申请人:无锡小天鹅电器有限公司

申请人地址:214028 江苏省无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路18号

发明人:范安宁

第一发明人:范安宁

当前权利人:无锡小天鹅电器有限公司

代理人:尚志峰;汪海屏

代理机构:11343

代理机构编号:北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) 11343

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bce8eb508bd4a3a7e334fb75.html