# 一种食用菌保质减损贮存装置论文和设计-姬利强

### 全文摘要

本实用新型公开了一种食用菌保质减损贮存装置，通过调整卡固件的位置，来调整载物架的高度，柜体上安装的压缩机和蒸发器，可以根据菌菇的存放条件来调整柜体内的温度，柜体内的湿度传感器可以监测柜体内的湿度情况，然后通过加湿控制装置来控制水泵从水箱里抽水，水箱放置在柜体内，可以有效的保持柜体内的温度，柜体顶部安装的洒水管和洒水喷头可以均匀有效的进行喷水加湿，总体上，本实用新型具有可以实时监测，自动调节湿度，保鲜效果好，载物架可调整高度，空间利用率高的优点，有效的解决了现有的保鲜柜无法对柜内空气湿度进行检测、监控、调节等智能化操作，载物架不能调节，空间使用率低的问题。

### 主设计要求

1.一种食用菌保质减损贮存装置，包括柜体、压缩机、蒸发器、加湿装置、可调升降装置，所述的柜体的前端设置双开门，所述的柜体的底部设置压缩机，所述的压缩机的一侧设置蒸发器，所述的压缩机通过管道连接于蒸发器，所述的压缩机、蒸发器分别通过管道连接于柜体的内部，所述的柜体的底部四角处分别设置移动轮，其特征在于：所述的加湿装置包括水箱、水泵、第一洒水管、第二洒水管、洒水喷头、湿度传感器、加湿控制装置，所述的柜体的内部设置水箱，所述的柜体底部设置水泵，所述的水箱通过管道连接于水泵，所述的水泵上设置送水管，所述的送水管连接于第一洒水管，所述的第一洒水管上设置连接管，所述的连接管连接于第二洒水管，所述的第一洒水管、第二洒水管分别通过悬挂杆安装于柜体的顶部内壁上，所述的第一洒水管、第二洒水管上分别均匀设置洒水喷头，所述的柜体的内壁两侧分别设置湿度传感器，所述的柜体的顶部设置加湿控制装置，所述的水泵、湿度传感器分别连接于加湿控制装置；所述的可调升降装置包括升降梯、卡固件、载物架，所述柜体的内壁四周分别通过螺栓固定安装升降梯，所述的升降梯上等间距设置放置孔，所述的卡固件包括支撑面和固定腿，所述的支撑面、固定腿的端部分别设置固定插片，所述的固定插片安装于放置孔内，所述卡固件的支撑面上安装载物架，所述的载物架为网面结构。

### 设计方案

1.一种食用菌保质减损贮存装置，包括柜体、压缩机、蒸发器、加湿装置、可调升降装置，所述的柜体的前端设置双开门，所述的柜体的底部设置压缩机，所述的压缩机的一侧设置蒸发器，所述的压缩机通过管道连接于蒸发器，所述的压缩机、蒸发器分别通过管道连接于柜体的内部，所述的柜体的底部四角处分别设置移动轮，其特征在于：所述的加湿装置包括水箱、水泵、第一洒水管、第二洒水管、洒水喷头、湿度传感器、加湿控制装置，所述的柜体的内部设置水箱，所述的柜体底部设置水泵，所述的水箱通过管道连接于水泵，所述的水泵上设置送水管，所述的送水管连接于第一洒水管，所述的第一洒水管上设置连接管，所述的连接管连接于第二洒水管，所述的第一洒水管、第二洒水管分别通过悬挂杆安装于柜体的顶部内壁上，所述的第一洒水管、第二洒水管上分别均匀设置洒水喷头，所述的柜体的内壁两侧分别设置湿度传感器，所述的柜体的顶部设置加湿控制装置，所述的水泵、湿度传感器分别连接于加湿控制装置；

所述的可调升降装置包括升降梯、卡固件、载物架，所述柜体的内壁四周分别通过螺栓固定安装升降梯，所述的升降梯上等间距设置放置孔，所述的卡固件包括支撑面和固定腿，所述的支撑面、固定腿的端部分别设置固定插片，所述的固定插片安装于放置孔内，所述卡固件的支撑面上安装载物架，所述的载物架为网面结构。

2.根据权利要求1所述的一种食用菌保质减损贮存装置，其特征在于：所述的第一洒水管、第二洒水管、连接管、送水管之间分别设置三通接头。

3.根据权利要求1所述的一种食用菌保质减损贮存装置，其特征在于：所述的第一洒水管、第二洒水管的两端分别设置密封盘。

4.根据权利要求1所述的一种食用菌保质减损贮存装置，其特征在于：所述的连接管为U型结构。

5.根据权利要求1所述的一种食用菌保质减损贮存装置，其特征在于：所述的升降梯的横截面为U型结构。

6.根据权利要求1所述的一种食用菌保质减损贮存装置，其特征在于：所述柜体的左右两侧内壁上的升降梯的数量分别设置为2个，所述柜体的前后两侧内壁上的升降梯的数量设置为1个。

7.根据权利要求1所述的一种食用菌保质减损贮存装置，其特征在于：所述的支撑面上设置挡块。

8.根据权利要求1所述的一种食用菌保质减损贮存装置，其特征在于：所述的支撑面、固定腿之间的夹角设置为35°~40°。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于菌菇生产技术领域，特别是涉及一种食用菌保质减损贮存装置。

背景技术

菌菇类蔬菜保存不易，一般保鲜期不超过三天，传统的菌菇储存运输都是菜农将菜品采摘下来后附上保鲜膜，通过菜市场或果蔬超市送到消费者手中，一般在果蔬超市都是储存在大型保鲜柜中，而现有的保鲜柜无法对柜内空气湿度进行检测、监控、调节等智能化操作，从而无法有效的保证菌菇类蔬菜的新鲜度和较长时间的存放，并且现有的保鲜柜的载物架都是固定好的，货架之间的间距也都是固定的，不便于根据需要进行调节，特别是放置菌菇类蔬菜的时候，由于菌菇类蔬菜不能堆放，导致保鲜柜的空间使用率低，造成了空间上的浪费。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种食用菌保质减损贮存装置，该食用菌保质减损贮存装置可以实时监测，自动调节湿度，保鲜效果好，载物架可调整高度，空间利用率高，有效的解决了现有的保鲜柜无法对柜内空气湿度进行检测、监控、调节等智能化操作，载物架不能调节，空间使用率低的问题，具有极高的使用价值。

本实用新型的目的是这样实现的：包括柜体、压缩机、蒸发器、加湿装置、可调升降装置，所述的柜体的前端设置双开门，所述的柜体的底部设置压缩机，所述的压缩机的一侧设置蒸发器，所述的压缩机通过管道连接于蒸发器，所述的压缩机、蒸发器分别通过管道连接于柜体的内部，所述的柜体的底部四角处分别设置移动轮，所述的加湿装置包括水箱、水泵、第一洒水管、第二洒水管、洒水喷头、湿度传感器、加湿控制装置，所述的柜体的内部设置水箱，所述的柜体底部设置水泵，所述的水箱通过管道连接于水泵，所述的水泵上设置送水管，所述的送水管连接于第一洒水管，所述的第一洒水管上设置连接管，所述的连接管连接于第二洒水管，所述的第一洒水管、第二洒水管分别通过悬挂杆安装于柜体的顶部内壁上，所述的第一洒水管、第二洒水管上分别均匀设置洒水喷头，所述的柜体的内壁两侧分别设置湿度传感器，所述的柜体的顶部设置加湿控制装置，所述的水泵、湿度传感器分别连接于加湿控制装置；

所述的可调升降装置包括升降梯、卡固件、载物架，所述柜体的内壁四周分别通过螺栓固定安装升降梯，所述的升降梯上等间距设置放置孔，所述的卡固件包括支撑面和固定腿，所述的支撑面、固定腿的端部分别设置固定插片，所述的固定插片安装于放置孔内，所述卡固件的支撑面上安装载物架，所述的载物架为网面结构。

所述的第一洒水管、第二洒水管、连接管、送水管之间分别设置三通接头。

所述的第一洒水管、第二洒水管的两端分别设置密封盘。

所述的连接管为U型结构。

所述的升降梯的横截面为U型结构。

所述柜体的左右两侧内壁上的升降梯的数量分别设置为2个，所述柜体的前后两侧内壁上的升降梯的数量设置为1个。

所述的支撑面上设置挡块。

所述的支撑面、固定腿之间的夹角设置为35°~40°。

本实用新型产生的有益效果是：一种食用菌保质减损贮存装置，一是，柜体内部装有湿度传感器，可以实时监测柜体内的湿度情况，具有实时监测湿度的效果。二是，柜体内装有水箱、第一洒水管、第二洒水管，通过加湿控制器控制水泵可以进行洒水，从而改变柜体内部的湿度，具有实时调节柜体内湿度的效果。三是，水箱设置在柜体内部，水温与柜体内部温度一致，具有保持水箱内温度的效果。四是，第一洒水管、第二洒水管上装有洒水喷头，可以使洒水更加均匀，具有加湿更均匀的效果。五是，升降梯上的放置孔具有方便固定件的固定插片安装、调节高低的作用，具有方便调整载物架高低，提高空间利用率的效果。六是，卡固件的支撑面上设置的挡块起到固定载物架的作用，具有固定载物架的效果。七是，卡固件的支撑面与固定腿之间的夹角在35°~40°之间，使其之间的连接更加牢固，具有加固固定件的效果。八是，柜体上装有压缩机和蒸发器，可以根据菌菇的存放条件调节柜体内的温度，具有调节温度的效果。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图。

图2为本实用新型垂直于连接管轴向的纵剖面结构示意图。

图3为本实用新型沿连接管轴向的纵剖面结构示意图。

图4为本实用新型的平剖面结构示意图。

图5为本实用新型升降梯的立体结构示意图。

图6为本实用新型卡固件的立体结构示意图。

图中：1、柜体 2、压缩机 3、蒸发器 4、加湿装置 5、可调升降装置 6、双开门7、移动轮 8、水箱 9、水泵 10、第一洒水管 11、第二洒水管 12、洒水喷头 13、湿度传感器 14、加湿控制装置 15、送水管 16、连接管 17、悬挂杆 18、升降梯 19、卡固件 20、载物架 21、放置孔 22、支撑面 23、固定腿 24、固定插片 25、三通接头 26、密封盘 27、挡块。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的实施例进一步的说明。

实施例1

如附图1-6所示，一种食用菌保质减损贮存装置，包括柜体1、压缩机2、蒸发器3、加湿装置4、可调升降装置5，所述的柜体1的前端设置双开门6，所述的柜体1的底部设置压缩机2，所述的压缩机2的一侧设置蒸发器3，所述的压缩机2通过管道连接于蒸发器3，所述的压缩机2、蒸发器3分别通过管道连接于柜体1的内部，所述的柜体1的底部四角处分别设置移动轮7，所述的加湿装置4包括水箱8、水泵9、第一洒水管10、第二洒水管11、洒水喷头12、湿度传感器13、加湿控制装置14，所述的柜体1的内部设置水箱8，所述的柜体1底部设置水泵9，所述的水箱8通过管道连接于水泵9，所述的水泵9上设置送水管15，所述的送水管15连接于第一洒水管10，所述的第一洒水管10上设置连接管16，所述的连接管16连接于第二洒水管11，所述的第一洒水管10、第二洒水管11分别通过悬挂杆17安装于柜体1的顶部内壁上，所述的第一洒水管10、第二洒水管11上分别均匀设置洒水喷头12，所述的柜体1的内壁两侧分别设置湿度传感器13，所述的柜体1的顶部设置加湿控制装置14，所述的水泵9、湿度传感器13分别连接于加湿控制装置14；

所述的可调升降装置5包括升降梯18、卡固件19、载物架20，所述柜体1的内壁四周分别通过螺栓固定安装升降梯18，所述的升降梯18上等间距设置放置孔21，所述的卡固件19包括支撑面22和固定腿23，所述的支撑面22、固定腿23的端部分别设置固定插片24，所述的固定插片24安装于放置孔内21，所述卡固件19的支撑面22上安装载物架20，所述的载物架20为网面结构。

所述的第一洒水管10、第二洒水管11、连接管16、送水管15之间分别设置三通接头25。

所述的第一洒水管10、第二洒水管11的两端分别设置密封盘26。

所述的连接管16为U型结构。

所述的升降梯18的横截面为U型结构。

所述柜体1的左右两侧内壁上的升降梯18的数量分别设置为2个，所述柜体1的前后两侧内壁上的升降梯18的数量设置为1个。

所述的支撑面22上设置挡块27。

所述的支撑面22、固定腿23之间的夹角设置为37°。

本实用新型在使用时：根据放置的菌菇种类和大小，通过调整卡固件的位置，来调整载物架的高度，以达到合理运用空间的目的，然后柜体上安装的压缩机和蒸发器，可以根据菌菇的存放条件来调整柜体内的温度，柜体内的湿度传感器可以实时的监测柜体内的湿度情况，然后通过加湿控制装置来控制水泵从水箱里抽水，水箱放置在柜体内，与柜体内的温度相近，可以有效的保持柜体内的温度，柜体顶部安装的洒水管和洒水喷头可以均匀有效的进行喷水加湿，随时保持柜体内湿度在一定的范围内，从而起到保质减损贮存菌菇的目的。

总体上，本实用新型具有可以实时监测，自动调节湿度，保鲜效果好，载物架可调整高度，空间利用率高的优点，有效的解决了现有的保鲜柜无法对柜内空气湿度进行检测、监控、调节等智能化操作，载物架不能调节，空间使用率低的问题。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016601.X

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209768798U

授权时间:20191213

主分类号:A23B7/158

专利分类号:A23B7/158

范畴分类:申请人:河南龙丰食用菌产业研究院有限公司;河南龙丰实业股份有限公司

第一申请人:河南龙丰食用菌产业研究院有限公司

申请人地址:457300 河南省濮阳市清丰县食品产业园

发明人:姬利强;李山雷;孙志勇;马威

第一发明人:姬利强

当前权利人:河南龙丰食用菌产业研究院有限公司;河南龙丰实业股份有限公司

代理人:尹周

代理机构:41129

代理机构编号:河南大象律师事务所 41129

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bd07ab6b413a7eaf3cc7578e.html