# 一种提高进料效率的农作物粉碎机论文和设计-杜连勇

### 全文摘要

本实用新型涉及提高进料效率的农作物粉碎机，其包括桶体、进料斗、出料斗、旋转切割组件和提升装置；在桶体的中部以上设置有进料口，桶体的中部以下设置有出料口，桶体的下方设置在基台上；进料斗与进料口连接；出料斗与出料口连接；旋转切割组件设置在桶体内，旋转切割组件包括旋转杆体，旋转杆体上设置有切割刀片；提升装置设置在基台的一侧，提升装置具有进料箱体，进料箱体的箱体口设置在进料斗的上方。在基台的一侧设置一个提升装置，把需要粉碎的农作物放置到提升装置上，提升装置上的传输组件把物料由较低位置移动至高位，随后，高位的物料再进入到进料斗内，在桶体内进行粉碎操作，粉碎后的物料则由出料口排出。

### 主设计要求

1.一种提高进料效率的农作物粉碎机，其特征在于，包括：桶体，在所述桶体的中部以上设置有进料口，所述桶体的中部以下设置有出料口，所述桶体的下方设置在基台上；进料斗，与所述进料口连接；出料斗，与所述出料口连接；旋转切割组件，设置在所述桶体内，所述旋转切割组件包括旋转杆体，所述旋转杆体上设置有切割刀片；提升装置，设置在所述基台的一侧，所述提升装置具有进料箱体，所述进料箱体的箱体口设置在所述进料斗的上方。

### 设计方案

1.一种提高进料效率的农作物粉碎机，其特征在于，包括：

桶体，在所述桶体的中部以上设置有进料口，所述桶体的中部以下设置有出料口，所述桶体的下方设置在基台上；

进料斗，与所述进料口连接；

出料斗，与所述出料口连接；

旋转切割组件，设置在所述桶体内，所述旋转切割组件包括旋转杆体，所述旋转杆体上设置有切割刀片；

提升装置，设置在所述基台的一侧，所述提升装置具有进料箱体，所述进料箱体的箱体口设置在所述进料斗的上方。

2.根据权利要求1所述的提高进料效率的农作物粉碎机，其特征在于，所述提升装置包括基板、动力供应单元、传输组件和支撑杆，所述动力供应单元与所述传输组件动力连接，所述动力供应单元设置在所述基板上，所述支撑杆的两端分别与所述传输组件和基板连接，所述进料箱体设置在所述传输组件的下游末端。

3.根据权利要求2所述的提高进料效率的农作物粉碎机，其特征在于，

所述传输组件包括传输带或传输辊体；

所述传输组件还包括挡板，所述挡板设置在机架的下端；

所述提高进料效率的农作物粉碎机还包括容纳箱体，所述桶体设置在所述容纳箱体内，所述进料斗与所述容纳箱体的第一侧壁连接，所述出料斗与所述容纳箱体的第二侧壁连接。

4.根据权利要求1所述的提高进料效率的农作物粉碎机，其特征在于，

所述出料斗内设置有排出组件，所述排出组件包括旋转柱体，在所述旋转柱体上套接有上连接部和下连接部，所述上连接部具有多个弧形边缘的上延伸体，所述下连接部具有多个弧形边缘的下延伸体，所述上延伸体和下延伸体之间通过连接杆连接，且所述连接杆上布置有多个拨动杆。

5.根据权利要求4所述的提高进料效率的农作物粉碎机，其特征在于，

所述上连接部具有对称布置的四个弧形边缘的上延伸体，所述下连接部具有对称布置的四个弧形边缘的下延伸体，连接杆体、上延伸体、下延伸体和旋转柱体之间形成空穴结构；在所述切割刀片的上方设置有分散盘体，所述分散盘体上具有多个凸起的肋条。

6.根据权利要求5所述的提高进料效率的农作物粉碎机，其特征在于，所述进料斗包括棱台型入口段和连接段，所述连接段与所述进料口连接，所述棱台型入口段口径由上向下逐渐减小；

所述出料斗包括水平延伸段和斜置延伸段，所述斜置延伸段的出口低于所述基台的上边缘高度，所述排出组件设置在所述水平延伸段内。

7.根据权利要求6所述的提高进料效率的农作物粉碎机，其特征在于，所述旋转切割组件包括动力单元，所述动力单元为电机；

所述凸起的肋条为弧形，弧形的肋条的内侧与所述旋转杆体连接，所述弧形的肋条的外侧延伸至所述分散盘体的盘体边缘；

所述肋条为5条，5条肋条把所述分散盘体的盘体等分为5个区域。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种提高农作物进料效率的粉碎机，具体涉及一种对于玉米芯、秸秆、蘑菇培养基等具有进料效率提升的粉碎机。

背景技术

我国是粮食种植大国，而玉米是粮食种植中非常常见的品种，其产量高，易于种植。据统计，我国2018年的玉米产量超过2亿吨，玉米在收获之后，随之而来的是产生很多农作物的附带产品，例如玉米秸秆和玉米芯。

玉米芯和秸秆中含有营养物，均可以回收利用，经过处理后形成粉碎物之后，可以用于有机肥、饲料使用。在现有技术中，有的粉碎机器的进料口的位置较高，如果人为地把物料持续性地向进料口进行物料输送，无疑会降低工作效率，并且增加人力的消耗。

实用新型内容

本实用新型的主要目的是提供一种提高玉米芯、秸秆等农作物的进料效率的粉碎机。

本实用新型提供的提高进料效率的农作物粉碎机，其包括桶体、进料斗、出料斗、旋转切割组件和提升装置；在桶体的中部以上设置有进料口，桶体的中部以下设置有出料口，桶体的下方设置在基台上；进料斗与进料口连接；出料斗与出料口连接；旋转切割组件设置在桶体内，旋转切割组件包括旋转杆体，旋转杆体上设置有切割刀片；提升装置设置在基台的一侧，提升装置具有进料箱体，进料箱体的箱体口设置在进料斗的上方。

本实用新型的有益效果为：在基台的一侧设置一个提升装置，把需要粉碎的农作物放置到提升装置上，提升装置上的传输组件把物料由较低位置移动至高位，随后，高位的物料再进入到进料斗内，在桶体内进行粉碎操作，粉碎后的物料则由出料口排出。

一个优选的方案是，提升装置包括基板、动力供应单元、传输组件和支撑杆，动力供应单元与传输组件动力连接，动力供应单元设置在基板上，支撑杆的两端分别与传输组件和基板连接，进料箱体设置在传输组件的下游末端。

一个优选的方案是，传输组件包括传输带或传输辊体；传输组件还包括挡板，挡板设置在机架的下端；提高进料效率的农作物粉碎机还包括容纳箱体，桶体设置在容纳箱体内，进料斗与容纳箱体的第一侧壁连接，出料斗与容纳箱体的第二侧壁连接。

一个优选的方案是，出料斗内设置有排出组件，排出组件包括旋转柱体，在旋转柱体上套接有上连接部和下连接部，上连接部具有多个弧形边缘的上延伸体，下连接部具有多个弧形边缘的下延伸体，上延伸体和下延伸体之间通过连接杆连接，且连接杆上布置有多个拨动杆。

一个优选的方案是，上连接部具有对称布置的四个弧形边缘的上延伸体，下连接部具有对称布置的四个弧形边缘的下延伸体，连接杆体、上延伸体、下延伸体和旋转柱体之间形成空穴结构；在切割刀片的上方设置有分散盘体，分散盘体上具有多个凸起的肋条。

一个优选的方案是，进料斗包括棱台型入口段和连接段，连接段与进料口连接，棱台型入口段口径由上向下逐渐减小；出料斗包括水平延伸段和斜置延伸段，斜置延伸段的出口低于基台的上边缘高度，排出组件设置在水平延伸段内。

一个优选的方案是，旋转切割组件包括动力单元，动力单元为电机；凸起的肋条为弧形，弧形的肋条的内侧与旋转杆体连接，弧形的肋条的外侧延伸至分散盘体的盘体边缘；肋条为5条，5条肋条把分散盘体的盘体等分为5个区域。

由上述方案可见，粉碎机采用自上而下式的结构，农作物由上部的进料口进入到桶体内，然后在桶体内持续旋转的切割刀片的作用下逐渐把作物粉碎为粉末状物料，且分散盘体对物料进行均匀性分散，避免物料集中在桶体的某个区域内造成堵塞和切割效果不理想的问题。口径由上向下逐渐减小使得操作人员便于把待粉碎的农作物放入到进料斗内。分散盘体在旋转过程中，不断接受到来自于进料口掉落的玉米芯等农作物，同时，分散盘体在旋转过程中把物料均匀地甩出至桶体的容纳空间内，在重力的作用下逐渐向下移动，并且切割刀片对物料进行切割粉碎。把盘体分割为多个区域，这样可以防止物料过多集中与某个区域，更容易把物料进行分散。经过粉碎后的物料逐渐进入到出料斗内，出料斗内设置的排出组件处于持续旋转状态，旋转的排出组件持续性、快速地把物料由出料口排出至出口位置，避免了物料在出料斗的位置拥挤造成的堵塞问题。空穴结构可以作为物料的一个通道。在基台的一侧可以放置可以承接粉碎物料的载物桶，载物桶可以正好放置到出料口的下部，使用十分方便。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1是本实用新型的提高农作物进料效率的粉碎机实施例的结构示意图。

图2是本实用新型的提高农作物进料效率的粉碎机实施例的结构示意图。

图3是本实用新型的提高农作物进料效率的粉碎机实施例的部分组件的结构示意图。

图4是本实用新型的提高农作物进料效率的粉碎机实施例的旋转切割组件的结构示意图。

图5是本实用新型的提高农作物进料效率的粉碎机实施例的排出组件的结构示意图。

图6是本实用新型的提高农作物进料效率的粉碎机实施例分散盘体的结构示意图。

图7是本实用新型的提高农作物进料效率的粉碎机实施例的提升装置的结构示意图。

附图标记说明

10、桶体；20、进料斗；21、棱台型入口段；22、连接段；30、出料斗；31、水平延伸段；32、斜置延伸段；34、出口；40、旋转切割组件；41、旋转杆体；42、切割刀片；43、分散盘体；44、肋条；45、盘体；50、基台；51、上边缘；60、排出组件；61、旋转柱体；62、上连接部；63、下连接部；64、上延伸体；65、下延伸体；66、连接杆；67、拨动杆；68、空穴结构； 69、第二侧壁；70、提升装置；71、进料箱体；72、箱体口；59、基板；73、动力供应单元；74、传输组件；75、支撑杆；76、挡板；77、机架；78、容纳箱体；79、第一侧壁。

具体实施方式

下面结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广，因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

第一实施例：

如图1至图4所示，本实施例的提高进料效率的农作物粉碎机，其包括桶体10、进料斗20、出料斗30、旋转切割组件40和提升装置70。

在桶体10的中部以上设置有进料口，桶体10的中部以下设置有出料口，桶体10的下方设置在基台50上。

进料斗20与进料口连接；出料斗30与出料口连接。旋转切割组件40设置在桶体10内，旋转切割组件40包括旋转杆体41，旋转杆体41上设置有切割刀片42。

提升装置70设置在基台50的一侧，提升装置70具有进料箱体71，进料箱体71的箱体口72设置在进料斗20的上方。

本实施例的工作方法如下：把待粉碎的农作物放置到提升装置70的下端，在传输组件的带动下，使得农作物逐渐向上移动，当移动至进料箱体71之后，则由箱体口72排入至进料斗20内。接着，进料斗20内的物料则进入到箱体10内进行粉碎。接着，粉碎后的物料则由出料斗30排出到外部。

优选地，提升装置70包括基板59、动力供应单元73、传输组件74和支撑杆75，动力供应单元73与传输组件74动力连接，动力供应单元73设置在基板59上，支撑杆75的两端分别与传输组件74的外部支撑框架和基板59连接，进料箱体71设置在传输组件74的下游末端（上端）。

传输组件74包括传输带或传输辊体。传输组件74还包括挡板76，挡板76设置在机架77的下端。本实施例的提高进料效率的农作物粉碎机还包括容纳箱体78，桶体10设置在容纳箱体78内，进料斗20与容纳箱体78的第一侧壁79连接，出料斗30与容纳箱体78的第二侧壁69连接。容纳箱体78的设置，使得装置的稳定性提高。

第二实施例：

如图5所示，本实施例的提高农作物流出效率的粉碎机还包括排出组件60。

出料斗30内设置有排出组件60，排出组件60包括旋转柱体61，在旋转柱体61上套接有上连接部62和下连接部63，上连接部62具有多个弧形边缘的上延伸体64，下连接部63具有多个弧形边缘的下延伸体65，上延伸体64和下延伸体65之间通过连接杆66连接，且连接杆66上布置有多个拨动杆67。

本实施例的提高农作物流出效率的粉碎机的工作方法包括下面的步骤：把待粉碎的农作物加入到进料斗20内，进料斗20内的农作物由进料口进入到桶体10内，桶体10内的旋转切割组件40对农作物进行切割粉碎，粉碎后的农作物进入到出料斗30内，出料斗30内的排出组件60快速地把粉碎的物料排出至出料斗30的外部。

优选地，上连接部62具有对称布置的四个弧形边缘的上延伸体64，下连接部63具有对称布置的四个弧形边缘的下延伸体65，连接杆体66、上延伸体64、下延伸体65和旋转柱体61之间形成空穴结构68。

第三实施例：

结合图6所示，本实施例的提高农作物流出效率的粉碎机包括桶体10、进料斗20、出料斗30、旋转切割组件40和排出组件60。排出组件60的具体结构和工作过程详见上述实施例。

桶体10在中部以上设置有进料口，桶体10的中部以下设置有出料口；进料斗20与进料口连接。出料斗30与出料口连接。旋转切割组件40设置在桶体10内，旋转切割组件40包括旋转杆体41，旋转杆体41上设置有切割刀片42，且在切割刀片42的上方设置有分散盘体43，分散盘体43上具有多个凸起的肋条44。

本实施例的粉碎机采用自上而下式的组织结构，农作物由上部的进料口进入到桶体10内，农作物会先流入到分散盘体43上，在旋转杆体41的转动下，带动分散盘体43持续旋转运动，在运动过程中把农作物持续性甩出到下部的切割刀片42的位置。然后，在桶体10内持续旋转的切割刀片42的作用下逐渐把农作物粉碎为粉末状物料，由于分散盘体43能够对物料进行均匀性分散，避免物料集中在桶体10的某个区域内而造成堵塞和切割效果不理想的问题。

在优选的实施例中，进料斗20包括棱台型入口段21和连接段22，连接段22与进料口连接，由进料口流出的农作物会先进入到分散盘体43上，棱台型入口段21的口径由上向下逐渐减小。口径由上向下逐渐减小使得操作人员便于把待粉碎的农作物放入到进料斗20内。

桶体10的下方设置在基台50上，出料斗30包括水平延伸段31和斜置延伸段32，斜置延伸段32的出口34低于基台50的上边缘51高度。在基台50的一侧可以放置用于承接粉碎物料的载物桶，载物桶可以正好放置到出料口34的下部，使用十分方便。旋转切割组件40包括动力单元，动力单元为电机，电机向旋转杆体提供旋转动力。

凸起的肋条44为弧形，弧形的肋条44的内侧与旋转杆体41连接，弧形的肋条41的外侧延伸至分散盘体的盘体45边缘。肋条为5条，5条肋条把分散盘体的盘体等分为5个区域。

在其它的实施例中，如图7所示，提升装置包括主动轮71、支撑轮72和传输带73，主动轮71在电机的驱动作用下，带动传输带73循环移动，把农作物放置在传输带73上，传输带73就可以带动农作物向较高的位置移动，当移动至靠近支撑轮72的位置的时候，就可以把这些农作物移动至进料斗20内。

显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003924.5

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209576906U

授权时间:20191105

主分类号:B02C 18/10

专利分类号:B02C18/10;B02C18/18;B02C18/22;B02C18/16;A01F29/02;A01F29/10;A01F29/12

范畴分类:12A;26B;

申请人:烟台三泉沐生物科技有限公司

第一申请人:烟台三泉沐生物科技有限公司

申请人地址:264010 山东省烟台市经济技术开发区黄河路3号西附楼309号

发明人:杜连勇

第一发明人:杜连勇

当前权利人:烟台三泉沐生物科技有限公司

代理人:郑玉洁

代理机构:11301

代理机构编号:北京汇智英财专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bd3f1910d4be2a1e1e06cad6.html