# 一种铝蜂窝板清洗装置论文和设计-梅俊

### 全文摘要

本实用新型公开了一种铝蜂窝板清洗装置，包括支撑板，所述支撑板表面两端设有支撑杆，所述支撑杆上端设有顶板，所述顶板底面安装有液压伸缩杆，所述液压伸缩杆底端设有固定板，所述固定板底面两端分别设有立板和调节板，所述立板一侧设有左卡架，所述调节板上设有螺旋调节杆，所述螺旋调节杆靠近立板一端设有右卡架，所述立板和调节板之间设有第一供水管和第二供水管，所述顶板上端设有水箱，所述支撑板表面两端支撑杆上分别安装有第一电动推杆和第二电动推杆，所述第一电动推杆和第二电动推杆前端均设有清洁毛刷，所述支撑杆之间设有污水槽。本实用新型，操作简单，使用便利，铝蜂窝板清洗方便，清洗效果好、清洗效率高。

### 主设计要求

1.一种铝蜂窝板清洗装置，包括支撑板(13)，其特征在于：所述支撑板(13)表面两端设有支撑杆(6)，所述支撑杆(6)上端设有顶板(1)，所述顶板(1)底面安装有液压伸缩杆(3)，所述液压伸缩杆(3)底端设有固定板(5)，所述固定板(5)底面两端分别设有立板(20)和调节板(24)，所述立板(20)一侧设有左卡架(22)，所述调节板(24)上设有螺旋调节杆(25)，所述螺旋调节杆(25)靠近立板(20)一端设有右卡架(23)，所述立板(20)和调节板(24)之间设有第一供水管(17)和第二供水管(19)，所述第一供水管(17)和第二供水管(19)并排设置在固定板(5)底面，所述顶板(1)上端设有水箱(2)，所述水箱(2)通过主水管(4)与第一供水管(17)和第二供水管(19)之间连通设置，所述支撑板(13)表面两端的支撑杆(6)上分别安装有第一电动推杆(8)和第二电动推杆(12)，所述第一电动推杆(8)和第二电动推杆(12)前端均设有清洁毛刷(11)，所述支撑板(13)底面设有底座(9)。

### 设计方案

1.一种铝蜂窝板清洗装置，包括支撑板(13)，其特征在于：所述支撑板(13)表面两端设有支撑杆(6)，所述支撑杆(6)上端设有顶板(1)，所述顶板(1)底面安装有液压伸缩杆(3)，所述液压伸缩杆(3)底端设有固定板(5)，所述固定板(5)底面两端分别设有立板(20)和调节板(24)，所述立板(20)一侧设有左卡架(22)，所述调节板(24)上设有螺旋调节杆(25)，所述螺旋调节杆(25)靠近立板(20)一端设有右卡架(23)，所述立板(20)和调节板(24)之间设有第一供水管(17)和第二供水管(19)，所述第一供水管(17)和第二供水管(19)并排设置在固定板(5)底面，所述顶板(1)上端设有水箱(2)，所述水箱(2)通过主水管(4)与第一供水管(17)和第二供水管(19)之间连通设置，所述支撑板(13)表面两端的支撑杆(6)上分别安装有第一电动推杆(8)和第二电动推杆(12)，所述第一电动推杆(8)和第二电动推杆(12)前端均设有清洁毛刷(11)，所述支撑板(13)底面设有底座(9)。

2.根据权利要求1所述的一种铝蜂窝板清洗装置，其特征在于，所述第一电动推杆(8)和第二电动推杆(12)上方均设有热风机(10)，所述热风机(10)固定安装在支撑杆(6)上，所述热风机(10)输出端连接有热风罩(7)。

3.根据权利要求1所述的一种铝蜂窝板清洗装置，其特征在于，所述支撑杆(6)之间设有污水槽(15)，所述污水槽(15)固定安装在支撑板(13)表面。

4.根据权利要求1所述的一种铝蜂窝板清洗装置，其特征在于，所述左卡架(22)和右卡架(23)形状大小相同，均为内凹状，所述左卡架(22)和右卡架(23)内凹处均设有海绵垫(26)。

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的一种铝蜂窝板清洗装置，其特征在于，所述主水管(4)上设有控制阀(18)，所述第一供水管(17)和第二供水管(19)底端均倾斜设有出水喷头(21)。

6.根据权利要求5所述的一种铝蜂窝板清洗装置，其特征在于，所述第一电动推杆(8)和第二电动推杆(12)位于同一高度，且第一电动推杆(8)和第二电动推杆(12)按照一前一后的位置设置。

7.根据权利要求3所述的一种铝蜂窝板清洗装置，其特征在于，所述污水槽(15)内设有过滤网(14)，所述污水槽(15)外壁底端设有排水口(16)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及清洗装置技术领域，具体是一种铝蜂窝板清洗装置。

背景技术

铝蜂窝板，适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动，在热胀冷缩时不会引起结构变形，铝蜂窝板表面有很多蜂窝孔，一旦沾染灰尘杂质会非常的难以清除，目前对铝蜂窝板清洗方式多为人工清洗，人工清洗不仅劳动强度大，且清洗效率低，难以清洗干净，市场上一些大型的清洗装置使用起来也较为麻烦，非常不便利，成本也较高。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术的上述不足，提供一种铝蜂窝板清洗装置，以解决现有技术中铝蜂窝板人工清洗不仅劳动强度大，且清洗效率低，难以清洗干净等问题，具有成本低、清洗方便、清洗效率高的特点。

本实用新型采用的技术方案是：一种铝蜂窝板清洗装置，包括支撑板，所述支撑板表面两端设有支撑杆，所述支撑杆上端设有顶板，所述顶板底面安装有液压伸缩杆，所述液压伸缩杆底端设有固定板，所述固定板底面两端分别设有立板和调节板，所述立板一侧设有左卡架，所述调节板上设有螺旋调节杆，所述螺旋调节杆靠近立板一端设有右卡架，所述立板和调节板之间设有第一供水管和第二供水管，所述第一供水管和第二供水管并排设置在固定板底面，所述顶板上端设有水箱，所述水箱通过主水管与第一供水管和第二供水管之间连通设置，所述支撑板表面两端支撑杆上分别安装有第一电动推杆和第二电动推杆，所述第一电动推杆和第二电动推杆前端均设有清洁毛刷，所述支撑板底面设有底座。

作为进一步地改进，所述第一电动推杆和第二电动推杆上方均设有热风机，所述热风机固定安装在支撑杆上，所述热风机输出端连接有热风罩。

进一步地，所述支撑杆之间设有污水槽，所述污水槽固定安装在支撑板表面。

进一步地，所述左卡架和右卡架形状大小相同，均为内凹状，所述左卡架和右卡架内凹处均设有海绵垫。

进一步地，所述主水管上设有控制阀，所述第一供水管和第二供水管底端均倾斜设有出水喷头。

进一步地，所述第一电动推杆和第二电动推杆位于同一高度，且第一电动推杆和第二电动推杆按照一前一后的位置设置。

进一步地，所述污水槽内设有过滤网，所述污水槽外壁底端设有排水口。

有益效果

本实用新型与现有技术相比，具有以下优点：

1、本实用新型通过第一电动推杆和第二电动推杆前端的清洁毛刷能够对铝蜂窝板前后表面同时进行刷洗，刷洗效率高，清洗效果好。

2、本实用新型在第一电动推杆和第二电动推杆上方设置热风机，能够在铝蜂窝板清洗完成后对其表面进行热风烘干处理，便于铝蜂窝板的快速烘干，方便收放管理。

3、本实用新型在左卡架和右卡架内设置海绵垫能够在夹紧铝蜂窝板的时候对其提供防夹伤保护，避免铝蜂窝板夹紧过度，表面出现磨损的情况。

4、本实用新型在支撑板上端设置污水槽，用于接收清洗时的污水，统一处理、方便排放，在污水槽内设置的过滤网能够将清洗时产生的杂质过滤，避免污水槽排水口的堵塞，整个装置结构简单，操作便利，为铝蜂窝板的清洗带来便利。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型中水箱与第一供水管、第二供水管连接的结构示意图；

图3为本实用新型第一供水管和第二供水管安装位置的结构示意图；

图4为本实用新型中固定板底面两端的结构示意图；

图5为本实用新型中左卡架的结构示意图；

图6为本实用新型第一电动推杆和第二电动推杆清洗时的结构示意图。

其中：1、顶板；2、水箱；3、液压伸缩杆；4、主水管；5、固定板；6、支撑杆；7、热风罩；8、第一电动推杆；9、底座；10、热风机；11、清洁毛刷；12、第二电动推杆；13、支撑板；14、过滤网；15、污水槽；16、排水口；17、第一供水管；18、控制阀；19、第二供水管；20、立板；21、出水喷头；22、左卡架；23、右卡架；24、调节板；25、螺旋调节杆；26、海绵垫；27、铝蜂窝板。

具体实施方式

下面结合附图中的具体实施例对本实用新型做进一步的说明。

参阅图1-6所示，本实用新型的一种铝蜂窝板清洗装置，包括支撑板13，支撑板13表面两端设有支撑杆6，支撑杆6上端设有顶板1，顶板1底面安装有液压伸缩杆3，液压伸缩杆3底端设有固定板5，固定板5底面两端分别设有立板20和调节板24，立板20一侧设有左卡架22，调节板24上设有螺旋调节杆25，螺旋调节杆25靠近立板20一端设有右卡架23，左卡架22和右卡架23用于对铝蜂窝板27进行夹紧固定，方便自动清洗，立板20和调节板24之间设有第一供水管17和第二供水管19，第一供水管17和第二供水管19并排设置在固定板5底面，顶板1上端设有水箱2，水箱2通过主水管4与第一供水管17和第二供水管19之间连通设置，支撑板13表面两端支撑杆6上分别安装有第一电动推杆8和第二电动推杆12，第一电动推杆8和第二电动推杆12前端均设有清洁毛刷11，清洁毛刷11能够对铝蜂窝板27前后表面同时进行刷洗，刷洗效率高，清洗效果好，第一电动推杆8和第二电动推杆12上方均设有热风机10，热风机10固定安装在支撑杆6上，热风机10输出端连接有热风罩7，热风机10能够在铝蜂窝板27清洗完成后对其表面进行热风烘干处理，便于铝蜂窝板27的快速烘干，方便收放管理，支撑杆6之间设有污水槽15，污水槽15用于接收清洗时的污水，统一处理、方便排放，污水槽15固定安装在支撑板13表面，支撑板13底面设有底座9，左卡架22和右卡架23形状大小相同，均为内凹状，左卡架22和右卡架23内凹处均设有海绵垫26，海绵垫26能够在夹紧铝蜂窝板27的时候对其提供防夹伤保护，避免铝蜂窝板27夹紧过度，表面出现磨损的情况，主水管4上设有控制阀18，第一供水管17和第二供水管19底端均倾斜设有出水喷头21，第一电动推杆8和第二电动推杆12位于同一高度，且第一电动推杆8和第二电动推杆12按照一前一后的位置设置，污水槽15内设有过滤网14，污水槽15外壁底端设有排水口16，过滤网14能够将清洗时产生的杂质过滤，避免污水槽15的排水口16的堵塞。

本实用新型在使用时，将铝蜂窝板27上端放置在左卡架22和右卡架23之间，通过转动螺旋调节杆25使得右卡架23左移对铝蜂窝板27进行夹紧固定，夹紧完成后，驱动液压伸缩杆3，液压伸缩杆3推动固定板5下移，使得铝蜂窝板27位于第一电动推杆8和第二电动推杆12等高处，打开水箱2上的控制阀18，水从主水管4进入到第一供水管17和第二供水管19内并从出水喷头21内喷出，当水喷洒在铝蜂窝板27表面时，接通外接电源，启动第一电动推杆8和第二电动推杆12，第一电动推杆8和第二电动推杆12推动清洁毛刷11来回移动对铝蜂窝板27正反两面进行刷洗，刷洗的污水会进入污水槽15内收集，当铝蜂窝板27清洗完成后，通过液压伸缩杆3将固定板5上移，启动热风机10，热风机10鼓出热风通过热风罩7吹在铝蜂窝板27表面，进行快速烘干。

以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出对于本领域的技术人员来说，在不脱离本实用新型结构的前提下，还可以作出若干变形和改进，这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920017629.5

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:42(湖北)

授权编号:CN209349152U

授权时间:20190906

主分类号:B08B 3/02

专利分类号:B08B3/02;B08B3/14;B08B1/00;B08B13/00;F26B21/00

范畴分类:26P;

申请人:武汉弘美达幕墙建材有限公司

第一申请人:武汉弘美达幕墙建材有限公司

申请人地址:438400 湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园

发明人:梅俊

第一发明人:梅俊

当前权利人:武汉弘美达幕墙建材有限公司

代理人:马赟斋

代理机构:44295

代理机构编号:广州市越秀区海心联合专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bdf1a4e65acfc428ade65e69.html