# 二维材料/磁性半导体异质结磁性及输运性质的研究

### 论文摘要

自旋和电荷是电子所具有的两个内禀的属性。信息的处理和传输主要应用了电子的电荷属性,而自旋属性则被用作信息的储存,常常由磁性材料来完成。如果一种材料能够兼具电子的电荷属性和自旋属性,无疑将会促进自旋电子学器件的快速发展。稀磁半导体同时具有铁磁性和半导体的性质,吸引了研究者们的广泛关注。与此同时,随着电子器件的进一步小型化,将二维材料与自旋电子学相结合,已经成为新的发展趋势。利用不同二维金属、半导体和绝缘体材料堆垛起来构建的范德瓦尔斯异质结可以用来制造多种电子器件,例如自旋阀、磁隧道结以及光伏器件等。然而,在寻找具有高居里温度、高载流子迁移率以及高自旋极化率等特性的可行性材料方面仍然面临着重要的挑战。本论文采用第一性原理计算方法研究了稀磁半导体/石墨烯异质结的载流子迁移率和居里温度。此外,还研究了具有高自旋极化率的自旋阀及其输运性质。主要内容和结果如下:1.氧化物基稀磁半导体通常表现出高于室温的铁磁性,但低载流子迁移率限制了它们在新型自旋电子学器件中的应用。本章基于第一性原理计算,研究了（V,N）共掺杂ZnO（（V,N）ZnO）体系及其复合体系（V,N）ZnO/石墨烯的迁移率、电子性质和磁性。研究结果表明:与（V,N）ZnO相比,复合体系的电子迁移率明显增加了约三倍(从500 cm2V-1s-1到1500 cm2V-1s-1)。此外,我们发现复合体系的铁磁性比单独的（V,N）共掺杂ZnO的铁磁性更加稳定。利用平均场近似理论预估得到复合体系的居里温度约为630 K,大约是（V,N）ZnO（321 K）的两倍。该研究为实验上改善氧化物基稀磁半导体的载流子迁移率和居里温度提供了有效的理论指导。2.我们设计了一种基于范德华异质结的新型CrI3/h-BN/CrI3自旋阀,利用密度泛函理论结合非平衡格林函数的计算方法研究了该体系的电输运性质,研究结果表明该体系具有很强的自旋过滤效应。对于平行结构,所加偏压值在0-0.7V范围内,自旋极化率可达到75%以上,主要过滤掉自旋向下的态;对于反平行结构,在小偏压0-0.2V范围内只有自旋向下的电流,自旋极化率将近达到100%。此外,偏压在0-1.0V范围内,体系的隧穿磁阻在偏压小于0.3V时表现为负值,大于0.3V时为正值,且在0-1.0V之间最高可达到120%左右。该研究结果为实验上利用二维磁性材料制备新型自旋阀提供了有效的理论指导。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 ZnO基稀磁半导体的研究背景

- 1.3 新型二维材料概述

- 1.3.1 石墨烯

- 1.3.2 六方氮化硼

- 1.3.3 三卤化铬

- 1.4 范德瓦尔斯异质结

- 1.5 隧穿磁电阻（TMR）

- 1.6 本论文的主要内容

- 2 理论基础和软件介绍

- 2.1 引言

- 2.2 第一性原理

- 2.3 密度泛函理论

- 2.3.1 Hohenberg-Kohn定理

- 2.3.2 KS方程（Kohn-Sham）

- 2.4 交换关联泛函

- 2.4.1 局域密度近似（LDA）

- 2.4.2 广义梯度近似（GGA）

- 2.5 赝势

- 2.6 非平衡格林函数

- 2.6.1 非平衡格林函数概述

- 2.6.2 非平衡格林函数的三大方程

- 2.7 计算的相关软件

- 2.7.1 VASP软件

- 2.7.2 NanoDcal软件

- 2.7.3 Material Studio软件

- 2.7.4 Device Studio软件

- 3 近邻效应对n-p共掺杂ZnO基稀磁半导体的载流子迁移率和居里温度的影响

- 3.1 引言

- 3.2 计算细节

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 （V,N）ZnO和（V,N）ZnO/G的结构

- 3.3.2 （V,N）ZnO和（V,N）ZnO/G的载流子迁移率

- 3.3.3 （V,N）ZnO和（V,N）ZnO/G的电子结构

- 3.3.4 （V,N）ZnO和（V,N）ZnO/G的磁性和差分电荷密度

- 3.4 本章小结

- 3/h-BN/CrI3范德瓦尔斯自旋阀的电输运性质研究'>4 基于CrI3/h-BN/CrI3范德瓦尔斯自旋阀的电输运性质研究

- 4.1 引言

- 4.2 计算细节

- 4.2.1 VASP软件相关参数设置

- 4.2.2 NanoDcal软件相关参数设置

- 3 能带对比'>    4.2.3 CrI3能带对比

- 4.2.4 输运结构模型的构建

- 4.3 结果与讨论

- 4.4 本章小结

- 5 全文总结

- 参考文献

- 附录

- 在学期间的研究成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 严志

导师: 齐世飞,许小红

关键词: 氧化物基稀磁半导体,非补偿共掺,载流子迁移率,第一性原理计算,量子输运,隧穿磁电阻,范德瓦尔斯异质结

来源: 山西师范大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,材料科学

单位: 山西师范大学

分类号: TB383.1;O469

DOI: 10.27287/d.cnki.gsxsu.2019.001046

总页数: 65

文件大小: 4835K

下载量: 159

### 相关论文文献

- [1].石墨烯/氮化硼异质结制备及应用研究进展[J]. 现代化工 2020(01)

- [2].电场和应变对砷烯/WS_2 van der Waals异质结电子结构的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(04)

- [3].豪赌异质结[J]. 能源 2020(Z1)

- [4].金刚石压砧助研二维异质结[J]. 超硬材料工程 2020(03)

- [5].Bi_2Ti_2O_7/TiO_2异质结对盐酸四环素的光催化降解效果评价[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2017(02)

- [6].有机半导体的异质结(Hetero-junction)问题[J]. 影像科学与光化学 2010(02)

- [7].单壁碳纳米管分子异质结的相干输运研究[J]. 中原工学院学报 2016(01)

- [8].体异质结型聚合物太阳能电池中的微观形貌调控方法[J]. 化学进展 2017(04)

- [9].多铁性异质结研究进展[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [10].新型多铁层合异质结及其在可调微波器件中的应用[J]. 科学通报 2014(36)

- [11].杂多酸异质结复合材料光催化降解印染废水的应用研究[J]. 科技风 2020(33)

- [12].磁控溅射AlN:Mg/ZnO:Al异质结二极管及其光电特性的研究[J]. 电子器件 2011(05)

- [13].FTO/TiO_2/ZnO/Cu_2O/Ag异质结电池的光电性能研究[J]. 功能材料与器件学报 2020(01)

- [14].异质结复合光催化材料用于处理染料废水的研究进展[J]. 环境保护与循环经济 2019(06)

- [15].二维材料异质结的可控制备及应用[J]. 科学通报 2017(20)

- [16].基于高效体异质结的聚合物太阳电池研究[J]. 半导体光电 2014(04)

- [17].碳纳米管对接成异质结器件的计算模拟[J]. 物理学报 2013(10)

- [18].全固态Z-型CdS/Au/Bi_2MoO_6异质结的构筑及其光催化性能[J]. 无机化学学报 2020(01)

- [19].Bi_2O_3/Bi_2WO_6异质结的构建及其光催化降解性能[J]. 商丘师范学院学报 2019(06)

- [20].n-ZnO/i-ZnO/p-GaN异质结紫外探测器研究[J]. 电子世界 2016(14)

- [21].稳态条件下体异质结有机太阳能电池的数值分析[J]. 郑州大学学报(工学版) 2013(04)

- [22].有机太阳能电池的研究进展[J]. 佳木斯教育学院学报 2013(08)

- [23].ZnO:Al/n-ZnO/p-GaN异质结电致发光特性研究[J]. 电子元件与材料 2012(10)

- [24].新型双异质结高电子迁移率晶体管的电流崩塌效应研究[J]. 物理学报 2012(20)

- [25].AlGaN/GaN/AlGaN双异质结材料生长及性质研究[J]. 固体电子学研究与进展 2011(05)

- [26].高效钙钛矿-有机本体异质结杂化串联太阳能电池（英文）[J]. 发光学报 2015(09)

- [27].量子棒及其异质结的超低频拉曼光谱及有限元分析[J]. 光散射学报 2018(03)

- [28].二维材料领域的“新大陆”——范德瓦尔斯异质结[J]. 物理 2017(05)

- [29].采用横向外延过生长技术制备n-InP/p-Si异质结[J]. 半导体信息 2015(04)

- [30].锗硅/硅异质结材料的化学气相淀积生长动力学模型[J]. 物理学报 2011(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/be05e99ba1d67a81ea9eae0f.html