# 一种具有防护装置的木条切割机论文和设计-谢胜

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有防护装置的木条切割机，包括平台、固定组件、切割装置、隔离罩、挡板、弹性件、刻度板和抵接板，本实用新型通过固定组件将木条固定，随后在隔离罩内通过切割装置对木材进行切割，能够防止切割过程中产生的木屑飞溅，通过木条挤压抵接板并记录刻度板在平台上移动的距离来实现对木材切割量的控制。

### 主设计要求

1.一种具有防护装置的木条切割机，其特征在于：包括平台、固定组件、切割装置、隔离罩，所述平台上具有平行设置的两条滑槽，所述固定组件包括立板、第一固定板、第二固定板和第一电机，所述立板设置在所述滑槽上且立板能够在滑槽内滑动，所述第一固定板和第二固定板设置在所述立板的侧壁上并且与立板的侧壁垂直，所述第一电机安装在所述第一固定板上且电机的输出端朝向所述第二固定板，所述切割装置设置在所述平台的上方，所述隔离罩将所述切割装置罩设在内，所述固定组件的一侧设置有垂直于所述平台的挡板，所述挡板上设置有垂直于挡板且与平台平行的弹性件，所述弹性件的另一端连接有刻度板，所述刻度板上连接有连杆，所述连杆穿过所述隔离罩连接有抵接板，所述平台上设置刻度，所述切割装置的切割处位于所述弹性件处于自然状态时所述抵接板的正上方，所述滑槽上设置有用于固定所述立板的定位块，所述隔离罩内设置有位于两条所述滑槽之间的吸气口，所述吸气口通过管道连接有气泵。

### 设计方案

1.一种具有防护装置的木条切割机，其特征在于：包括平台、固定组件、切割装置、隔离罩，所述平台上具有平行设置的两条滑槽，所述固定组件包括立板、第一固定板、第二固定板和第一电机，所述立板设置在所述滑槽上且立板能够在滑槽内滑动，所述第一固定板和第二固定板设置在所述立板的侧壁上并且与立板的侧壁垂直，所述第一电机安装在所述第一固定板上且电机的输出端朝向所述第二固定板，所述切割装置设置在所述平台的上方，所述隔离罩将所述切割装置罩设在内，所述固定组件的一侧设置有垂直于所述平台的挡板，所述挡板上设置有垂直于挡板且与平台平行的弹性件，所述弹性件的另一端连接有刻度板，所述刻度板上连接有连杆，所述连杆穿过所述隔离罩连接有抵接板，所述平台上设置刻度，所述切割装置的切割处位于所述弹性件处于自然状态时所述抵接板的正上方，所述滑槽上设置有用于固定所述立板的定位块，所述隔离罩内设置有位于两条所述滑槽之间的吸气口，所述吸气口通过管道连接有气泵。

2.根据权利要求1所述的具有防护装置的木条切割机，其特征在于：所述切割装置包括气缸、第二电机和切割刀，所述气缸安装在所述隔离罩的顶部，所述气缸的输出端朝向所述平台，所述第二电机与所述气缸的输出端连接，所述切割刀与所述第二电机连接。

3.根据权利要求1所述的具有防护装置的木条切割机，其特征在于：两个所述滑槽上分别设置有两个所述固定组件。

4.根据权利要求1所述的具有防护装置的木条切割机，其特征在于：所述吸气口处设置有漏斗形的吸气罩。

5.根据权利要求1所述的具有防护装置的木条切割机，其特征在于：所述隔离罩远离所述挡板的一侧具有可拆卸的隔板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于木材加工技术领域，具体涉及一种具有显示装置的木条切割机。

背景技术

木材在使用前需要对木材进行切割，在切割前需要对木材原料进行测量划线以确定切割量，现有的测量划线方式是通过人工用测量工具测量后再将木材定位进行切割，这样的测量过程繁琐费时。同时由于大多数的木材切割机的切割刀是直接裸露的，因此在切割过程中产生的大量废木屑无法得到有效地收集处理，后续通过人工收集的方式费时费力。

实用新型内容

本实用新型的目的在于：提供一种具有防护装置的木条切割机，以解决现有的木材切割装置无法收集处理在切割过程中产生的大量废木屑的问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：提供一种具有防护装置的木条切割机，包括平台、固定组件、切割装置、隔离罩，所述平台上具有平行设置的两条滑槽，所述固定组件包括立板、第一固定板、第二固定板和第一电机，所述立板设置在所述滑槽上且立板能够在滑槽内滑动，所述第一固定板和第二固定板设置在所述立板的侧壁上并且与立板的侧壁垂直，所述第一电机安装在所述第一固定板上且电机的输出端朝向所述第二固定板，所述切割装置设置在所述平台的上方，所述隔离罩将所述切割装置罩设在内，所述固定组件的一侧设置有垂直于所述平台的挡板，所述挡板上设置有垂直于挡板且与平台平行的弹性件，所述弹性件的另一端连接有刻度板，所述刻度板上连接有连杆，所述连杆穿过所述隔离罩连接有抵接板，所述平台上设置刻度，所述切割装置的切割处位于所述弹性件处于自然状态时所述抵接板的正上方，所述滑槽上设置有用于固定所述立板的定位块，所述隔离罩内设置有位于两条所述滑槽之间的吸气口，所述吸气口通过管道连接有气泵。

进一步的，所述切割装置包括气缸、第二电机和切割刀，所述气缸安装在所述隔离罩的顶部，所述气缸的输出端朝向所述平台，所述第二电机与所述气缸的输出端连接，所述切割刀与所述第二电机连接。

进一步的，两个所述滑槽上分别设置有两个所述固定组件。

进一步的，所述吸气口处设置有漏斗形的吸气罩。

进一步的，所述隔离罩远离所述挡板的一侧具有可拆卸的隔板。

由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过固定组件将木条或者木板固定并使其在平台上移动，在木条或木板移动的过程中使其与抵接板接触并挤压弹性件，通过观察刻度板在平台上移动的距离从而确定木板或者木条所要切割的量，使得操作人员不必再通过测量工具去手动测量，简化了测量步骤。同时由于切割装置设置在隔离罩内，使得木条或者木板的切割过程是在隔离罩内完成，能够防止木屑飞溅，同时还能够避免操作人员近距离接触切割装置以防止意外发生。

附图说明

图1为本实用新型的示意图；

图2为本实用新型的固定组件的示意图。

附图标记：1－平台，110－滑槽，120－吸气口，130－吸气罩，2－隔离罩，210－隔板，3－立板，4－第一固定板，5－第二固定板，6－第一电机，7－挡板，8－弹性件，9－刻度板，10－连杆，11－抵接板，12－定位块，13－气泵，14－气缸，15－第二电机，16－切割刀。

具体实施方式

参照附图，对本实用新型的实施方式做具体的说明。

如图1所示，本实用新型公开了一种具有防护装置的木条切割机，包括平台1、固定组件、切割装置、隔离罩2，所述平台1上具有平行设置的两条滑槽110，所述固定组件包括立板3、第一固定板4、第二固定板5和第一电机6，所述立板3设置在所述滑槽110上且立板能够在滑槽110内滑动，所述第一固定板4和第二固定板5设置在所述立板3的侧壁上并且与立板3的侧壁垂直，将木条或者木板的两侧放置在第一固定板4和第二固定板5之间使木条或者木板被固定，所述第一电机6安装在所述第一固定板4上且第一电机6的输出端朝向所述第二固定板5，第一电机6的输出端能够抵接在木条或木板上，从而两木条或者木板牢固地固定在第一固定板4和第二固定板5之间，所述切割装置设置在所述平台的上方，所述隔离罩2将所述切割装置罩设在内，当切割装置对木条或者木板进行切割是在隔离罩2内完成的，可以避免切割产生的木屑飞溅，同时能够保护操作者，所述固定组件的一侧设置有垂直于所述平1台的挡板7，所述挡板7上设置有垂直于挡板7且与平台1平行的弹性件8，所述弹性件8的另一端连接有刻度板9，所述刻度板9上连接有连杆10，所述连杆10穿过所述隔离罩2连接有抵接板11，所述平台上设置刻度，所述切割装置的切割处位于所述弹性件处于自然状态时所述抵接板的正上方，通过推动固定组件使木条或木板与抵接板11相抵接并进一步推动使得弹性件8被压缩，而由于当弹性件8处于自然状态下时抵接扳11的正上方即是切割装置的切割处，因此抵接板11在移动过程中刻度板9会在平台1上移动并挤压弹性件8，因此刻度板9在平台1上移动的距离即是木条或者木板所要被切割的量，而刻度板9移动的距离可以通过平台1上的刻度来记录观察，所述滑槽110上设置有用于固定所述立板的定位块12，定位块12用于将固定组件固定，所述隔离罩2内设置有位于两条所述滑槽110之间的吸气口120，所述吸气口120通过管道连接有气泵13，气泵13启动后能够通过吸气口120将切割过程中产生的木屑吸入，防止木屑飞散，便于木屑集中处理。

优选地，所述切割装置包括气缸14、第二电机15和切割刀16，所述气缸14安装在所述隔离罩2的顶部，所述气缸14的输出端朝向所述平台1，所述第二电机15与所述气缸14的输出端连接，所述切割刀16与所述第二电机15连接，气缸14能够带动第二电机15和切割刀16下行使切割刀能够对木条或木板进行切割，第二电机15转动能够改变切割刀16的切割方向，从而能够从各个方向对木条或者木板进行切割。

优选地，两个所述滑槽110上分别设置有两个固定组件，因此固定组件一共有4个，4个固定组件能够将木条或者木板的四角固定，从而在能够保证木条或木板固定牢固的前提下其表面积能够被最少占用，这样木条或木板的可被切割面积最大。

优选地，所述吸气口120处设置有漏斗形的吸气罩130，吸气罩130能够扩大吸气口120的大小，使木屑更易被气泵13吸入到吸气口120中。

优选地，所述隔离罩2远离所述挡板7的一侧具有可拆卸的隔板210。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的具体实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920022607.8

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209615766U

授权时间:20191112

主分类号:B27C 5/02

专利分类号:B27C5/02;B27C5/06

范畴分类:26K;

申请人:四川欧铂亚门业有限公司

第一申请人:四川欧铂亚门业有限公司

申请人地址:629100四川省遂宁市蓬溪县上游工业园拓展区

发明人:谢胜;庞文娟;杨敖才

第一发明人:谢胜

当前权利人:四川欧铂亚门业有限公司

代理人:杨洪婷

代理机构:51217

代理机构编号:成都睿道专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/be63a48b98b91469cc2a5427.html