# 一种电机液力耦合器论文和设计-谭伟

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电机液力耦合器，包括液力耦合器主体、输入轴以及电机驱动轴，所述输入轴安装于液力耦合器主体上，所述输入轴端面上开设有矩形凹槽，所述电机驱动轴开设有矩形凸块，所述电机驱动轴插装于输入轴，所述输入轴上连接有快速连接结构以及限位结构；所述快速连接结构，其包括：上快速连接部以及下快速连接部，所述上快速连接部与下快速连接部分别安装于输入轴上下轴面上；本实用新型涉及耦合器领域,本装置在结构方面做出优化，添加了快速连接的功能，当需要单独使用动力源时可将本装置快速取下。

### 主设计要求

1.一种电机液力耦合器，包括液力耦合器主体(1)、输入轴(2)以及电机驱动轴(3)，其特征在于，所述输入轴(2)安装于液力耦合器主体(1)上，所述输入轴(2)端面上开设有矩形凹槽，所述电机驱动轴(3)开设有矩形凸块，所述电机驱动轴(3)插装于输入轴(2)，所述输入轴(2)上连接有快速连接结构以及限位结构；所述快速连接结构，其包括：上快速连接部以及下快速连接部，所述上快速连接部与下快速连接部分别安装于输入轴(2)上下轴面上，所述上快速连接部与下快速连接部的结构相同，且安装位置相对；所述上快速连接部，其包括：安装块(4)、活动插杆(5)、固定卡板(6)以及一对结构相同的弹簧(7)；所述安装块(4)安装于输入轴(2)上壁面上，所述安装块(4)内部开设有通孔槽，所述活动插杆(5)插装于安装块(4)上，所述固定卡板(6)安装于活动插杆(5)上，一对所述弹簧(7)一端安装于安装块(4)上，另一端安装于固定卡板(6)上；所述限位结构，其包括：上限位部以及下限位部，所述上限位部与下限位部分别安装于输入轴(2)上下轴面上，且整体位于快速连接部周围，所述上限位部与下限位部结构相同安装位置相对，且通过一对结构相同的螺旋旋钮(8)连接；所述上限位部，其包括：固定支杆(9)、第一螺旋横杆(10)、第二螺旋横杆(11)、活动支杆(12)、螺纹转杆(13)，凹型夹板(14)；所述固定支杆(9)安装于输入轴(2)上轴面上，且位于安装块(4)左侧，所述第一螺旋横杆(10)固定连接于活动支杆(12)上端，所述螺纹转杆(13)旋接于第一螺旋横杆(10)右端上，所述第二螺旋横杆(11)旋接于螺纹转杆(13)右端上，所述活动支杆(12)固定连接于第二螺旋横杆(11)右端，所述凹型夹板(14)安装于活动支杆(12)下端。

### 设计方案

1.一种电机液力耦合器，包括液力耦合器主体(1)、输入轴(2)以及电机驱动轴(3)，其特征在于，所述输入轴(2)安装于液力耦合器主体(1)上，所述输入轴(2)端面上开设有矩形凹槽，所述电机驱动轴(3)开设有矩形凸块，所述电机驱动轴(3)插装于输入轴(2)，所述输入轴(2)上连接有快速连接结构以及限位结构；

所述快速连接结构，其包括：上快速连接部以及下快速连接部，所述上快速连接部与下快速连接部分别安装于输入轴(2)上下轴面上，所述上快速连接部与下快速连接部的结构相同，且安装位置相对；

所述上快速连接部，其包括：安装块(4)、活动插杆(5)、固定卡板(6)以及一对结构相同的弹簧(7)；

所述安装块(4)安装于输入轴(2)上壁面上，所述安装块(4)内部开设有通孔槽，所述活动插杆(5)插装于安装块(4)上，所述固定卡板(6)安装于活动插杆(5)上，一对所述弹簧(7)一端安装于安装块(4)上，另一端安装于固定卡板(6)上；

所述限位结构，其包括：上限位部以及下限位部，所述上限位部与下限位部分别安装于输入轴(2)上下轴面上，且整体位于快速连接部周围，所述上限位部与下限位部结构相同安装位置相对，且通过一对结构相同的螺旋旋钮(8)连接；

所述上限位部，其包括：固定支杆(9)、第一螺旋横杆(10)、第二螺旋横杆(11)、活动支杆(12)、螺纹转杆(13)，凹型夹板(14)；

所述固定支杆(9)安装于输入轴(2)上轴面上，且位于安装块(4)左侧，所述第一螺旋横杆(10)固定连接于活动支杆(12)上端，所述螺纹转杆(13)旋接于第一螺旋横杆(10)右端上，所述第二螺旋横杆(11)旋接于螺纹转杆(13)右端上，所述活动支杆(12)固定连接于第二螺旋横杆(11)右端，所述凹型夹板(14)安装于活动支杆(12)下端。

2.根据权利要求1所述的一种电机液力耦合器，其特征在于，所述凹型夹板(14)前后两端均开设有螺纹孔。

3.根据权利要求1所述的一种电机液力耦合器，其特征在于，所述安装块(4)通孔左右两端均开设有凹槽，所述电机驱动轴(3)位于活动插杆(5)下端处开设有插槽。

4.根据权利要求1所述的一种电机液力耦合器，其特征在于，所述活动插杆(5)上端安装有拉环(15)。

5.根据权利要求1所述的一种电机液力耦合器，其特征在于，所述螺纹转杆(13)为矩形环，且左右两端开设有螺纹孔。

6.根据权利要求1所述的一种电机液力耦合器，其特征在于，所述固定卡板(6)上设有安装槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及耦合器领域，具体为一种电机液力耦合器。

背景技术

液力耦合器又称液力联轴器，是一种用来将动力源(通常是发动机或电机)与工作机连接起来，靠液体动量矩的变化传递力矩的液力传动装置，随着我国综合国力的不断增强，耦合器的发展也非常迅速，应用越来越广泛，现有技术条件下的耦合器都是固定安装在动力源上，无法拆卸，不能满足具体工作情形中卸下耦合器单独使用动力源的需要，并且单独动力源需要配合耦合器使用时安装极其不便，这给具体的工作带来很多麻烦，鉴于此，针对上述问题深入研究，遂有本案产生。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种电机液力耦合器，解决了现有技术条件下耦合器固定安装在动力源上，无法拆卸，不能满足具体工作情形中卸下耦合器单独使用动力源的需要，并且单独动力源需要配合耦合器使用时安装极不方便的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种电机液力耦合器，包括液力耦合器主体、输入轴以及电机驱动轴，所述输入轴安装于液力耦合器主体上，所述输入轴端面上开设有矩形凹槽，所述电机驱动轴开设有矩形凸块，所述电机驱动轴插装于输入轴，所述输入轴上连接有快速连接结构以及限位结构；

所述快速连接结构，其包括：上快速连接部以及下快速连接部，所述上快速连接部与下快速连接部分别安装于输入轴上下轴面上，所述上快速连接部与下快速连接部的结构相同，且安装位置相对；

所述上快速连接部，其包括：安装块、活动插杆、固定卡板以及一对结构相同的弹簧；

所述安装块安装于输入轴上壁面上，所述安装块内部开设有通孔槽，所述活动插杆插装于安装块上，所述固定卡板安装于活动插杆上，一对所述弹簧一端安装于安装块上，另一端安装于固定卡板上；

所述限位结构，其包括：上限位部以及下限位部，所述上限位部与下限位部分别安装于输入轴上下轴面上，且整体位于快速连接部周围，所述上限位部与下限位部结构相同安装位置相对，且通过一对结构相同的螺旋旋钮连接；

所述上限位部，其包括：固定支杆、第一螺旋横杆、第二螺旋横杆、活动支杆、螺纹转杆，凹型夹板；

所述固定支杆安装于输入轴上轴面上，且位于安装块左侧，所述第一螺旋横杆固定连接于活动支杆上端，所述螺纹转杆旋接于第一螺旋横杆右端上，所述第二螺旋横杆旋接于螺纹转杆右端上，所述活动支杆固定连接于第二螺旋横杆右端，所述凹型夹板安装于活动支杆下端。

优选的，所述凹型夹板前后两端均开设有螺纹孔。

优选的，所述安装块通孔左右两端均开设有凹槽，所述电机驱动轴位于活动插杆下端处开设有插槽。

优选的，所述活动插杆上端安装有拉环。

优选的，所述螺纹转杆为矩形环，且左右两端开设有螺纹孔。

优选的，所述固定卡板上设有安装槽。

有益效果

本实用新型提供了一种电机液力耦合器。具备以下有益效果：本装置在结构方面做出优化，添加了快速连接的功能，当需要单独使用动力源时可将本装置快速取下，当需要本装置配合动力源使用时能进行快速安装，在提高工作效率的同时解决了具体工作中的不能拆卸以及快速安装不便的问题。

附图说明

图1为本实用新型所述一种电机液力耦合器的主视结构示意图。

图2为本实用新型所述一种电机液力耦合器的俯视结构示意图。

图3为本实用新型所述一种电机液力耦合器的局部放大结构示意图。

图中：1-液力耦合器主体；2-输入轴；3-电机驱动轴；4-安装块；5-活动插杆；6-固定卡板；7-弹簧；8-螺旋旋钮；9-固定支杆；10-第一螺旋横杆；11-第二螺旋横杆；12-活动支杆；13-螺纹转杆；14-凹型夹板；15-拉环。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

下列为本案中的活动插杆形状以及材质的说明；

活动插杆：采用钢材质圆柱形活动插杆。

螺纹转杆：采用左右两端设有螺纹孔的钢质矩形环状螺纹转杆。

通过本领域人员，将本案中的零部件依次进行连接，具体连接以及操作顺序，应参考下述工作原理，其详细连接手段，为本领域公知技术，下述主要介绍工作原理以及过程。

实施例：根据附图1-3可知，一种电机液力耦合器，包括液力耦合器主体1、输入轴2以及电机驱动轴3，输入轴2安装于液力耦合器主体1上，输入轴2端面上开设有矩形凹槽，电机驱动轴3开设有矩形凸块，电机驱动轴3 插装于输入轴2，输入轴2上连接有快速连接结构以及限位结构；

快速连接结构，其包括：上快速连接部以及下快速连接部，上快速连接部与下快速连接部分别安装于输入轴2上下轴面上，上快速连接部与下快速连接部的结构相同，且安装位置相对；

上快速连接部，其包括：安装块4、活动插杆5、固定卡板6以及一对结构相同的弹簧7；

安装块4安装于输入轴2上壁面上，安装块4内部开设有通孔槽，所述活动插杆5插装于安装块4上，固定卡板6安装于活动插杆5上，一对所述弹簧7一端安装于安装块4上，另一端安装于固定卡板6上；

通过上述内容可知，使用本装置进行快速连接时，将电机驱动轴3插装于输入轴2，通过矩形凹槽与矩形凸块的卡装配合，可以在旋转过程中实现同步转动，弹簧7顶推固定卡板6，间接推动活动插杆5滑动，活动插杆5卡住电机驱动轴3使装置实现稳定连接，在需要快速分开装置时，手动拉动固定卡板6，弹簧7收缩，此时向外拔下装置即可；

上限位部，其包括：固定支杆9、第一螺旋横杆10、第二螺旋横杆11、活动支杆12、螺纹转杆13，凹型夹板14；

固定支杆9安装于输入轴2上轴面上，且位于安装块4左侧，第一螺旋横杆10固定连接于活动支杆12上端，螺纹转杆13旋接于第一螺旋横杆10 右端上，第二螺旋横杆11旋接于螺纹转杆13右端上，活动支杆12固定连接于第二螺旋横杆11右端，凹型夹板14安装于活动支杆12下端；

通过上述整体可知，本装置在连接状态下为保证连接稳定、避免出现脱扣等情形，本装置巧妙配备了限位功能，正反向手动旋转螺纹转杆13，可间接调节凹型夹板14左右位置，调节好凹型夹板14位置后，旋转螺旋旋钮8 使凹型夹板14夹紧电机驱动轴3，此时限位结构可实现限位功能，当需要单独使用电机时，旋转螺旋旋钮8使凹型夹板14松开电机驱动轴3，然后依次打开快锁连接结构。

作为优选方案，更进一步的，凹型夹板14前后两端均开设有螺纹孔。

作为优选方案，更进一步的，安装块4通孔左右两端均开设有凹槽，所述电机驱动轴3位于活动插杆5下端处开设有插槽。

作为优选方案，更进一步的，活动插杆5上端安装有拉环15。

作为优选方案，更进一步的，螺纹转杆13为矩形环，且左右两端开设有螺纹孔。

作为优选方案，更进一步的，固定卡板6上设有安装槽。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920112293.0

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209671465U

授权时间:20191122

主分类号:F16D 33/00

专利分类号:F16D33/00

范畴分类:27C;

申请人:天津佳电电机成套设备技术有限公司

第一申请人:天津佳电电机成套设备技术有限公司

申请人地址:300393 天津市西青区中北镇碧祥路16号新兴园1-5,6-302-1

发明人:谭伟;黎德初;官丽明;谭冰

第一发明人:谭伟

当前权利人:天津佳电电机成套设备技术有限公司

代理人:李京京

代理机构:12230

代理机构编号:天津协众信创知识产权代理事务所(普通合伙) 12230

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/be95c4b158817bf4fa1b2079.html