# 一种泡沫玻璃发泡窑论文和设计-侯小龙

### 全文摘要

本实用新型公开了一种泡沫玻璃发泡窑，包括窑体及窑体内输送模具的辊道，所述辊道包括若干水平间隔设置的辊棒，所述辊棒的两端穿过窑体的侧壁，所述窑体的外部设有驱动所述辊棒转动的驱动机构，所述辊棒的一端设有链轮，其中至少一个辊棒为主动辊，所述驱动机构包括驱动所述主动辊的电机以及与所有辊棒的链轮啮合、随主动辊转动而带动其他辊棒的传动链条。本实用新型泡沫玻璃发泡窑的采用一根长的传动链条同时带动多根辊棒，传动效率高，运行稳定，一根或多根辊棒故障也不影响其他辊棒的运行。

### 主设计要求

1.一种泡沫玻璃发泡窑，包括窑体及窑体内输送模具的辊道，所述辊道包括若干水平间隔设置的辊棒，所述辊棒的两端穿过窑体的侧壁，所述窑体的外部设有驱动所述辊棒转动的驱动机构，其特征在于，所述辊棒的一端设有链轮，其中至少一个辊棒为主动辊，所述驱动机构包括驱动所述主动辊的电机以及与所有辊棒的链轮啮合、随主动辊转动而带动其他辊棒的传动链条。

### 设计方案

1.一种泡沫玻璃发泡窑，包括窑体及窑体内输送模具的辊道，所述辊道包括若干水平间隔设置的辊棒，所述辊棒的两端穿过窑体的侧壁，所述窑体的外部设有驱动所述辊棒转动的驱动机构，其特征在于，所述辊棒的一端设有链轮，其中至少一个辊棒为主动辊，所述驱动机构包括驱动所述主动辊的电机以及与所有辊棒的链轮啮合、随主动辊转动而带动其他辊棒的传动链条。

2.如权利要求1所述的泡沫玻璃发泡窑，其特征在于，所有辊棒分成若干组，每组分别设置一个主动辊及一条传动链条，其中，每组辊棒的最后一根作为主动辊。

3.如权利要求2所述的泡沫玻璃发泡窑，其特征在于，所述主动辊上设有两个链轮，其中一个与所述传动链条啮合，另一个用于安装与电机之间的驱动链条。

4.如权利要求2所述的泡沫玻璃发泡窑，其特征在于，包括设于所述传动链条上方、用于压住所述传动链条防止其脱离链轮的下压机构。

5.如权利要求4所述的泡沫玻璃发泡窑，其特征在于，所述下压机构包括与所述链轮对应设置的压轮。

6.如权利要求2所述的泡沫玻璃发泡窑，其特征在于，包括用于调节所述传动链条松紧的张紧机构，所述张紧机构包括可调节升降的张紧链轮及设于所述张紧链轮两侧、支撑所述传动链条的辅助链轮。

7.如权利要求6所述的泡沫玻璃发泡窑，其特征在于，还包括设于窑体外部的支架，所述张紧机构包括用于安装所述张紧链轮的安装座，以及驱动所述安装座升降的螺栓，所述支架上设有安装板，所述螺栓穿过所述安装板并与其螺纹配合。

8.如权利要求6所述的泡沫玻璃发泡窑，其特征在于，所述张紧机构设于所述传动链条的下侧中部，所述张紧机构的两侧设有用于托举所述传动链条的托条。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及泡沫玻璃生产设备技术领域，特别是涉及一种泡沫玻璃发泡窑。

背景技术

泡沫玻璃是一种性能优越的绝热(保冷)、吸声、防潮、防火的轻质高强建筑材料和装饰材料，使用温度范围为零下196度到450度，A级不燃与建筑物同寿命，透湿系数几乎为0。虽然其他新型隔热材料层出不穷，但是泡沫玻璃以其永久性、安全性、高可靠性在低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据着越来越重要的地位。它的生产是废弃固体材料再利用，是保护环境并获得丰厚经济利益的范例。

泡沫玻璃主要由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等，经过细粉碎和均匀混合后，再经过高温熔化，发泡、退火而制成。

泡沫玻璃生产时，在高温下发泡，发泡工艺在发泡窑中进行。比如，公开号为CN102875006A的中国发明专利公开了一种发泡窑，包括发泡窑窑体和第一辊道；所述发泡窑窑体依次分为窑体前端口、预热段、发泡段、降温段和窑体后端口；所述第一辊道设置在所述发泡窑窑体内，且包括多个辊轴；多个所述辊轴的轴线均垂直于由所述窑体前端口至所述窑体后端口的方向，并且承载模盒依次经过所述窑体前端口、所述预热段、所述发泡段、所述降温段和所述窑体后端口；所述辊轴在其长度方向上的两侧均设置有辊轴运行过程中能对模盒进行实时限位的限位单元；所述预热段、发泡段和降温段都设置有多个燃烧器和多个热电偶；所述第一辊道上方设置有由多个碳化硅板组成的传热罩；所述发泡窑的内壁与所述传热罩之间的空间为燃烧室；所述燃烧器与所述燃烧室相通；所述碳化硅板上设置有通火孔；所述热电偶从所述发泡窑外穿过所述发泡窑窑体的侧壁，与所述燃烧室相通。

现有技术中，泡沫玻璃发泡窑的传动方式借用了陶瓷辊道窑的传动方式，一般采用斜齿轮传动。这种传动方式结构复杂，加工制作不方便，安装不方便；需要经常加注润滑油，否则容易磨损而且容易造成机械故障；对防尘要求较高，需要遮罩，从而导致不宜发现故障；被动边使用拖轮托承，在使用不锈钢辊棒时容易导致抖动，从而导致产品变形甚至产品偏离行走轨道。如果使用链式传动时一般使用环环相扣的双排链双齿轮形式，传动效率低，而且一个齿轮故障的情况下会导致整个系统瘫痪。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术中存在的不足，提供了一种传动效果较好的泡沫玻璃发泡窑。

一种泡沫玻璃发泡窑，包括窑体及窑体内输送模具的辊道，所述辊道包括若干水平间隔设置的辊棒，所述辊棒的两端穿过窑体的侧壁，所述窑体的外部设有驱动所述辊棒转动的驱动机构，所述辊棒的一端设有链轮，其中至少一个辊棒为主动辊，所述驱动机构包括驱动所述主动辊的电机以及与所有辊棒的链轮啮合、随主动辊转动而带动其他辊棒的传动链条。

所有辊棒分成若干组，每组分别设置一个主动辊及一条传动链条，其中，每组辊棒的最后一根作为主动辊。泡沫玻璃发泡窑内辊道较长，可能需要将所有辊棒按先后位置分成多组，每组中独立设置电机驱动一个主动辊，再由主动辊通过一条传动链条带动同一组内所有的辊棒。

所述主动辊上设有两个链轮，其中一个与所述传动链条啮合，另一个用于安装与电机之间的驱动链条。

所述的泡沫玻璃发泡窑，包括设于所述传动链条上方、用于压住所述传动链条防止其脱离链轮的下压机构。由于传动链条较长，在负荷较大时可能会脱离链轮，下压机构的设置用于压住传动链条，避免传动链条脱离链轮。

所述下压机构包括与所述链轮对应设置的压轮。压轮的数量可以根据实际需要设定，可以每个链轮上设置一个或者间隔设置。

为了避免传动链条使用一段时候后发生松弛而堆叠，所述的泡沫玻璃发泡窑，包括用于调节所述传动链条松紧的张紧机构，所述张紧机构包括可调节升降的张紧链轮及设于所述张紧链轮两侧、支撑所述传动链条的辅助链轮。

所述的泡沫玻璃发泡窑，还包括设于窑体外部的支架，所述张紧机构包括用于安装所述张紧链轮的安装座，以及驱动所述安装座升降的螺栓，所述支架上设有安装板，所述螺栓穿过所述安装板并与其螺纹配合。通过转动螺栓，使螺栓相对所述安装板升降，从而带动安装座及张紧链轮的升降，达到调节传动链条松紧的目的。

所述张紧机构设于所述传动链条的下侧中部，所述张紧机构的两侧设有用于托举所述传动链条的托条。使用托条托起位于链轮下方的返程传动链条，可以防止传动链条抖动而导致传动振动。

本实用新型泡沫玻璃发泡窑的辊棒一端设有链轮，其中至少一个辊棒为主动辊，所述驱动机构包括驱动所述主动辊的电机以及与所有辊棒的链轮啮合、随主动辊转动而带动其他辊棒的传动链条，采用一根长的传动链条同时带动多根辊棒，传动效率高，运行稳定，一根或多根辊棒故障也不影响其他辊棒的运行。

附图说明

图1为本实用新型泡沫玻璃发泡窑的结构示意图。

图2为图1中A局部放大图。

图3为图1中B局部放大图。

图4为本实用新型泡沫玻璃发泡窑的剖视结构示意图。

图5为图4中C局部放大图。

具体实施方式

如图1～5所示，一种泡沫玻璃发泡窑，包括窑体1及窑体1内输送模具的辊道，该辊道包括若干水平间隔设置的辊棒3，辊棒3的两端穿过窑体1的侧壁，窑体1的外部设有驱动辊棒3转动的驱动机构。辊棒3的一端设有链轮5，其中至少一个辊棒3为主动辊6，该驱动机构包括驱动主动辊6的电机7以及与所有辊棒3的链轮5啮合、随主动辊6转动而带动其他辊棒3的传动链条9。

所有辊棒3分成若干组，每组分别设置一个主动辊6及一条传动链条9，其中，每组辊棒3的最后一根作为主动辊6。泡沫玻璃发泡窑内辊道较长，可能需要将所有辊棒3按先后位置分成多组，每组中独立设置电机7驱动一个主动辊6，再由主动辊6通过一条传动链条9带动同一组内所有的辊棒3。其中图1中为一组辊棒3的结构。

窑体1的外部设有支架2，辊棒3两端伸出窑体1后，分别架设在支架2上，通过轴承4架设在支架2上。使用轴承4托承辊棒3而不是用托轮托承，能够防止辊棒3震动，从而防止产品变形甚至产品偏离行走轨道。

主动辊6上设有两个链轮5，其中一个与传动链条9啮合，另一个用于安装与电机7之间的驱动链条8。通过电机7带动驱动链条8来驱动主动辊6转动，然后再带动传动链条9，由传动链条9带动其余辊棒3转动。

本实用新型泡沫玻璃发泡窑还包括设于传动链条9上方、用于压住传动链条9防止其脱离链轮5的下压机构。由于传动链条9较长，在负荷较大时可能会脱离链轮5，下压机构的设置用于压住传动链条9，避免传动链条9脱离链轮5。在一种实施方式中，下压机构包括与链轮5对应设置的压轮10，压轮10的数量可以根据实际需要设定，可以每个链轮5上设置一个或者间隔设置。压轮10安装在固定于支架2上的一个安装轴上，能够绕安装轴自由转动，这样可以减小与传动链条9之间的摩擦力。

为了避免传动链条9使用一段时候后发生松弛而堆叠，本实用新型泡沫玻璃发泡窑还设置了用于调节传动链条9松紧的张紧机构，该张紧机构包括可调节升降的张紧链轮11及设于张紧链轮11两侧、支撑传动链条9的辅助链轮12。该张紧机构还包括用于安装张紧链轮11的安装座13，以及驱动安装座13升降的螺栓14，支架2上设有一块安装板15，螺栓14穿过安装板15并与其螺纹配合。通过转动螺栓14，使螺栓14相对安装板15升降，从而带动安装座13及张紧链轮11的升降，达到调节传动链条9松紧的目的。该张紧机构设于传动链条9的下侧中部，张紧机构的两侧设有用于托举传动链条9的托条16。使用托条16托起位于链轮5下方的返程部分的传动链条9，可以防止传动链条9抖动而导致传动振动。托条16固定在支架2上。

本实用新型泡沫玻璃发泡窑在生产时，由电机7带动驱动链条8来驱动主动辊6转动，然后再带动传动链条9，由传动链条9带动其余辊棒3转动，采用一根长的传动链条9同时带动多根辊棒3，传动效率高，运行稳定，一根或多根辊棒3故障也不影响其他辊棒3的运行。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822274548.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209652144U

授权时间:20191119

主分类号:C03B 19/08

专利分类号:C03B19/08;C03B5/16

范畴分类:20A;

申请人:江苏德和绝热科技有限公司

第一申请人:江苏德和绝热科技有限公司

申请人地址:224100 江苏省盐城市大丰区经济开发区德合路1号1幢

发明人:侯小龙;吴连旺;管金国

第一发明人:侯小龙

当前权利人:江苏德和绝热科技有限公司

代理人:沈金龙

代理机构:33224

代理机构编号:杭州天勤知识产权代理有限公司 33224

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bee7385b3afebe48a46a7cc9.html