# 一种用于水中群桩泥浆循环施工系统论文和设计-满宁宁

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于水中群桩泥浆循环施工系统，包括：正在施工的桩基钢护筒、与正在施工的桩基钢护筒相邻的作为沉淀池的钢护筒Ⅰ及作为循环池的钢护筒Ⅱ；所述正在施工的桩基钢护筒出口与作为沉淀池的钢护筒Ⅰ入口之间、作为沉淀池的钢护筒Ⅰ出口与作为循环池的钢护筒Ⅱ入口之间、作为循环池的钢护筒Ⅱ出口与正在施工的桩基钢护筒入口之间设有泥浆循环通路，所述作为循环池的钢护筒Ⅱ出口设有泥浆泵，所述作为沉淀池的钢护筒Ⅰ与作为循环池的钢护筒Ⅱ之间的泥浆循环通路上设有过滤网，所述正在施工的桩基钢护筒入口设有旋流除砂器。本实用新型施工方便，能有效重复利用桩基施工泥浆，大幅减少施工用水，施工成本低。

### 主设计要求

1.一种用于水中群桩泥浆循环施工系统，其特征在于，包括：正在施工的桩基钢护筒(1)、与正在施工的桩基钢护筒(1)相邻的作为沉淀池的钢护筒Ⅰ(2)及作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)；所述正在施工的桩基钢护筒(1)出口与作为沉淀池的钢护筒Ⅰ(2)入口之间、作为沉淀池的钢护筒Ⅰ(2)出口与作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)入口之间、作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)出口与正在施工的桩基钢护筒(1)入口之间设有泥浆循环通路(4)，所述作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)出口设有泥浆泵(5)，所述作为沉淀池的钢护筒Ⅰ(2)与作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)之间的泥浆循环通路(4)上设有过滤网(6)，所述正在施工的桩基钢护筒(1)入口设有旋流除砂器(7)。

### 设计方案

1.一种用于水中群桩泥浆循环施工系统，其特征在于，包括：正在施工的桩基钢护筒(1)、与正在施工的桩基钢护筒(1)相邻的作为沉淀池的钢护筒Ⅰ(2)及作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)；所述正在施工的桩基钢护筒(1)出口与作为沉淀池的钢护筒Ⅰ(2)入口之间、作为沉淀池的钢护筒Ⅰ(2)出口与作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)入口之间、作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)出口与正在施工的桩基钢护筒(1)入口之间设有泥浆循环通路(4)，所述作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)出口设有泥浆泵(5)，所述作为沉淀池的钢护筒Ⅰ(2)与作为循环池的钢护筒Ⅱ(3)之间的泥浆循环通路(4)上设有过滤网(6)，所述正在施工的桩基钢护筒(1)入口设有旋流除砂器(7)。

2.按照权利要求1所述的一种用于水中群桩泥浆循环施工系统，其特征在于，所述泥浆循环通路(4)为泥浆槽或泥浆管。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于跨通航河道桥梁桩基水上施工领域，特别提供一种用于水中群桩泥浆循环施工系统。

背景技术

水中桩基施工，一般把泥浆池设置在施工平台上，占用施工平台空间，影响施工车辆通行，增加施工平台成本，同时每根桩基施工完成后泥浆管道需重新连接，给施工带来不便。

把泥浆池设置在河道中容易影响河道通航，泥浆循环及钻渣排放的过程中难以较高的环保要求，造成环境污染。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于水中群桩泥浆循环施工系统，可有效的解决上述问题。

本实用新型的技术方案是：一种用于水中群桩泥浆循环施工系统，包括：正在施工的桩基钢护筒1、与正在施工的桩基钢护筒1相邻的作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2及作为循环池的钢护筒Ⅱ3；所述正在施工的桩基钢护筒1出口与作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2入口之间、作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2出口与作为循环池的钢护筒Ⅱ3入口之间、作为循环池的钢护筒Ⅱ3出口与正在施工的桩基钢护筒1入口之间设有泥浆循环通路4，所述作为循环池的钢护筒Ⅱ3出口设有泥浆泵5，所述作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2与作为循环池的钢护筒Ⅱ3之间的泥浆循环通路4上设有过滤网6，所述正在施工的桩基钢护筒1入口设有旋流除砂器7。

优选的，所述泥浆循环通路4为泥浆槽或泥浆管。

本实用新型具有以下有益的效果：

本实用新型通过利用附近桩基护筒分别作为循环池和沉淀池，护筒之间以泥浆槽或泥浆管相连，实现桩基施工泥浆的循环利用；不受水文条件的约束及限制和过往船只通航条件影响，施工适用性强；无需额外增设或占用施工作业平台，施工方便；能有效重复利用桩基施工泥浆，大幅减少施工用水，施工成本低，符合绿色、环保、节约、可循环的原则。

附图说明

图1为本实用新型的平面图；

图2为本实用新型的立面图；

图中：1、正在施工的桩基钢护筒；2、作为沉淀池的钢护筒Ⅰ；3、作为循环池的钢护筒Ⅱ；4、泥浆循环通路；5、泥浆泵；6、过滤网；7、旋流除砂器。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进行详细描述。

如图1、2所示，一种用于水中群桩泥浆循环施工系统，包括：正在施工的桩基钢护筒1、与正在施工的桩基钢护筒1相邻的作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2及作为循环池的钢护筒Ⅱ3；正在施工的桩基钢护筒1出口与作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2入口之间、作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2出口与作为循环池的钢护筒Ⅱ3入口之间、作为循环池的钢护筒Ⅱ3出口与正在施工的桩基钢护筒1入口之间设有泥浆循环通路4，作为循环池的钢护筒Ⅱ3出口设有泥浆泵5，作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2与作为循环池的钢护筒Ⅱ3之间的泥浆循环通路4上设有过滤网6，正在施工的桩基钢护筒1入口设有旋流除砂器7。

实施过程中，泥浆经由钢护筒之间的泥浆循环通路4进行循环。桩基钻孔和清孔过程中产生的钻渣混入泥浆经由泥浆循环通路4流入作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2内，在作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2中沉淀。在作为沉淀池的钢护筒Ⅰ2与作为循环池的钢护筒Ⅱ3之间的泥浆循环通路4上设置过滤网6，再次过滤流入作为循环池的钢护筒Ⅱ3的泥浆。循环池钢护筒的泥浆通过泥浆泵抽回到施工桩基的钢护筒内，形成泥浆循环。再将泥浆抽回正在施工的桩基钢护筒1的泥浆管内设置旋流除砂器7，排出泥浆中的细砂，此过程即为泥浆循环过程。在群桩钢护筒基本装满钻渣时，经过沉淀晾晒后由挖掘机配合自卸汽车转运至弃土场或供工程使用。

本实用新型也同时适用于泥浆反循环，具体实施时只需变更泥浆循环方向以及调换沉淀池和循环池次序即可。

上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920031768.3

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209621239U

授权时间:20191112

主分类号:E21B 21/06

专利分类号:E21B21/06;E02D17/08

范畴分类:22A;

申请人:中国建筑第四工程局有限公司

第一申请人:中国建筑第四工程局有限公司

申请人地址:510665广东省广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼

发明人:满宁宁;文志遥;孙丽锋;寇立夫;徐艳;董秀峰;张星

第一发明人:满宁宁

当前权利人:中国建筑第四工程局有限公司

代理人:张晨

代理机构:21001

代理机构编号:沈阳晨创科技专利代理有限责任公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bf87af44d3fd3d1e2d685f5d.html