# 关于装配式建筑设计及其应用的探讨

白银市城市建设设计院

摘要：装配式建筑的各预制构件可在工厂内产业化生产，运至施工现场直接安装施工，有利于节能环保，并且构件的标准化和统一化实现了现场施工的规范化和程序化。随着低碳环保概念的不断深入，使得装配式建筑应用越来越广，基于此，本文阐述了装配式建筑设计的基本要求，对装配式建筑设计特征与要点及其应用进行了探头啊分析。

关键词：装配式建筑设计；要求；特征；设计要点；应用

一、装配式建筑设计的基本要求

装配式建筑设计的基本要求主要体现在：（2）成本要求。预制比传统的现场施工方法在成本控制上更加有效，主要表现为：材料、劳动力和时间的降低，从理论而言，其中任何一个方面减少，成本也降低了，但这并不意味着预制减少了整个项目的预算。比如通过针对性的设计，对材料用量做出准确判断，从而有针对性的进行采购。（2）质量要求。其不仅体现生产质量和设计质量，还依赖于建筑师的工作质量。为了能够使预制装配建筑取得成功，只要生产质量提高，建筑才能变得更加标准化。（3）进度要求。装配式建筑具有最重要的特征是缩短了现场施工的工期。装配式建筑的项目能够节省时间源自工厂制造和现场施工可以同时进行。在建筑工程中很少使用预制基础，因此现场在建造基础的同时工厂加工生产结构、构造构件以及服务系统和室内集成模块。

二、装配式建筑设计特征及其要点的分析

1、装配式建筑设计特征的分析。主要表现为：（1）设计多样化。过去的建筑承重墙多、开间小、分隔死、房间的空间无法灵活分割。而装配式建筑则采用大开间，用户根据需要可灵活地利用组合式墙体分割成“随心所欲”的空间环境。（2）制造设计标准化。以标准层每层、每户为单元，根据结构特征和便于构件制作和安装的原则将结构拆分成不同种类的构件（如墙、梁、板、楼梯等）并绘制结构拆分图。相同类型的构件尽量将截面尺寸和配筋等统一成一个或少数几个种类，同时对钢筋都进行逐根的定位，并绘制构件图，这样便于标准化的生产、安装和质量控制。（3）设计质量的可靠性。构件图绘制详细，构件工厂加工，都使构件质量充分得到保障。构件类型相对较少，形式统一使现场施工标准化、规范化。外墙采用混凝土外墙，外墙的窗框、涂料或瓷砖均在构件厂与外墙同步完成，很大程度上解决了窗框漏水和墙面深水的质量通病。（4）环保节能。大部分材料在构件厂加工，标准化统一化的加工减少了材料的浪费；现场基本取消湿作业，初装修均采用装配施工大大减少了建筑垃圾的产生；模板除在梁柱交接的核心区使用外，基本不再使用，大大降低了木材的利用率。

2、装配式建筑设计要点分析。主要表现为：（1）装配式建筑立面设计要点的分析。第一、拆分设计。装配式建筑立面设计要根据平面功能的布局，采用单元式拆分设计对外墙板和阳台等构件进行拆分。但是要注意的是，对工厂制作工艺难度较大的构件预制，最好不要强行拆分。第二、预制外墙单元的拆分设计。预制外墙单元拆分要根据住宅建筑形式，墙板依据结构柱和剪力墙的边界来进行拆分。为了运输方便，可以以每一间预制墙板拆分，有时也可以将外墙和其他部位划为一个整体，对构件加以编号。第三、预制阳台拆分设计。预制阳台可以根据平面内楼板进行划分，与相邻开间的楼板划为一个整体。第四、标准构件的应用。随着建筑工业化水平的不断发展，非标准构件开始越来越多的使用。对标准构件进行造型处理和精细化设计，可以使立面效果更加美观。需要注意的是，在立面设计时，一般将同一元素规律性地重复布置，再对标准构件预制的造型和色彩处理，可以增强韵律美。第五、非标准构件的应用。在装配式建筑中，比如梁柱、剪力墙、楼板等构件预制，一般固定常用，适合大批量生产。立面构件和内部装修一般采用非标准构件，需要小批量定制。（2）专业配合设计要点分析。由于装配式建筑需要在施工现场进行组装，为了确保其组装的质量及组装过程的顺利，需要在进行装配式建筑设计过程中，各专业的人员进行有效配合与合作，这样能够保证对于装配式建筑构件的设计受力更加合理、规格尺寸更加符合以及整个连接施工更加方便快捷。

三、装配式建筑设计应用的分析

结合某装配式住宅建筑工程为例，以下就装配式建筑设计的应用进行分析：

1、某装配式住宅建筑概况。某装配式住宅建筑总面积约9700㎡，共13层，结合当地实际，其采用SP叠合板预制剪力墙体系，实施户型组合设计，并且其外形设计采用水平和垂直相结合的构图方式，以下就其具体应用进行分析。

2、合理选择配式建筑形式。某装配式建筑选择SP叠合板预制剪力墙体系，其连接构造较为简单、墙体可快速拼装到位、节省现场支撑、施工便捷；楼板具有较大跨度，可实现室内大空间，便于空间灵活分隔等优势。外墙采用预制反打面砖夹芯保温墙或彩色混凝土，内墙采用预制混凝土，楼盖为预制预应力SP叠合板，楼梯、阳台、雨篷采用预制混凝土。集外墙装饰、保温、门窗、结构于一体的预制混凝土夹心保温墙板作为外墙板，解决了门窗、墙体渗水，外保温、外饰面砖脱离等建筑质量通病，充分体现了较高的体系集成度。

3、装配式建筑设计应用的分析。结合某装配式建筑，对其具体的设计进行分析，主要表现为：（1）户型组合设计分析。户型组合设计就是灵活多样的组合成各种建筑，是装配式住宅設计中最典型的设计手法。某装配式建筑的户型组合设计主要采用以下两种组合方式。单元定型组合通常采用固定结构单元模块组合或分解成一种或两种户型。将两个独立的单元户型组合成一个超大户型，分别打通中间的储藏空间使得其变成室内过道，减少一个厨房将其变为卧室，组合成一个可三代同居的大居室。以户为单位灵活划分空间的组合方式通常借用轻质隔墙二次划分空间，其承重墙体往往与分户墙的隔声、防火等功能相一致，因而大都采用与结构单元相一致的以“户”为组合单位进行组合，其局限性是户型面积变化的灵活性较小。卫生间、厨房等因楼板留洞等因素在结构单元内保持原位置，去掉原书房与客厅间的隔墙，将书房改为餐厅，中间用可移动电视机柜来隔断。实现真正意义上的大开间、可自由分隔的住宅理念，具有良好的降噪隔震效果，住宅舒适度大大提高。（2）某装配式建筑立面设计的分析。某装配式建筑的外形设计采用水平和垂直相结合的构图方式。住宅在水平构图上有预制外墙划分，窗户、阳台、女儿墙的划分，运用分隔缝做层间划分等。在垂直构图上运用外凸的预制构件作有规律的垂直重复，在平直的外立面上突出阳台组成一个小体部突出于外墙，使外立面变成一个一个由阳台构成的竖向体部划分成竖向段落。住宅细部是外形的重要组成部分，每个细部几乎都是住户要经常使用的构件，装配式住宅的外观受生产方式的制约更要注意细部处理的变化。某装配式建筑在细部处理上采用预制阳台、楼梯、雨篷、女儿墙等等。

结束语：综上所述，装配式建筑是绿色建筑的具体体现，并且装配式建筑发展有利于提升建筑业的科技水平和管理水平，同时有利于建筑业的可持续发展，是建筑业发展的必然趋势，因此对装配式建筑设计及其应用进行分析具有重要意义。

参考文献：

[1]王蕾.高层装配式住宅立面设计技术探讨[J].住宅与房地产，2016（33）

[2]王文君.装配式建筑标准化设计浅述[J].建设科技，2018（02）

[3]李建沛.预制装配式建筑结构体系与设计[J].工程技术研究，2017（08）

[4]卫韩龙.简析装配式建筑的设计要点及其应用[J].建材与装饰，2018（01）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/bfebe8dd66561824f37971a5.html